АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Должность/Раздел | Подпись | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор ОАО «Приморгражданпроект» |  | Е.М.Мельников |
| Главный архитектор ОАО «Приморгражданпроект» |  | В.В.Воробьев |
| Начальник МТП ОАО «Приморгражданпроект» |  | А.Ф.Ким |
| Главный архитектор МТП |  | И.Б. Самойленко |
| Главный архитектор проекта |  | В.И.Федоров |
| Архитектор |  | Д.И.Кириллова |
| Экономист |  | Т.А.Зайцева |
| Рук. инж. группы МТП |  | О.Д. Цыбуля |
| Главный специалист МТП |  | А.Г.Шатковский |

Оглавление

Состав проекта	6

Введение	7

ЧАСТЬ I Планируемые для размещения объекты местного значения	8

1 Размещение объектов местного значения	8

1.1 Объекты социального значения	8

1.2 Объекты промышленности	9

1.2.1 Передвижная станция по выработке электроэнергии	9

1.2.2 Предприятия сельского хозяйства	9

1.2.3 Предприятия по розливу подземных вод	9

1.2.4 Предприятия по переработке и складированию сельхозпродукции	10

1.3 Предприятия рекреационного назначения	10

1.4 Объекты специального назначения	10

ЧАСТЬ II. Функциональные зоны и сведения о планируемых для размещения в них объектах (федерального, регионального, местного значения)	10

1 Основные направления развития территории	10

Направленность деятельности Александровского поселения – сельскохозяйственная, производственная, рекреационная.	10

2 Развитие рекреационных территорий	11

3 Проектное распределение территории Александровского сельского поселения по функциональному использованию	12

4 Предложения по изменению категории земель  (Карта границ населенных пунктов)	16

5 Прогноз численности населения	18

6 Жилищный фонд и жилищное строительство	18

7 Система социального и культурно-бытового обслуживания населения	21

8 Инженерная инфраструктура	25

8.1 Водоснабжение	25

8.2 Водоотведение	26

8.3Теплоснабжение	28

8.4 Электроснабжение	31

8.5 Связь	31

8.6 Транспортная инфраструктура	34

8.7 Инженерная подготовка территории	36

9 Технико-экономические показатели	40

# Состав проекта

| Номер п/п | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1146-ИД Том 1 | Исходные данные. Материалы по обоснованию. Существующее положение. |
| 2 | 1146-П Том 2 | Положение о территориальном планировании. Текстовые материалы. |
| 3 | 1146-П Альбом 1 | Положение о территориальном планировании. Карты. |
| 4 | 1146-МО Том 3 | Материалы по обоснованию. Текстовые материалы. |
| 5 | 1146-МО Том 4 | ГО и ЧС. Текстовые и графические материалы. |
| 6 | 1146-МО Альбом 2 | Материалы по обоснованию. Карты. |
| 7 | 1146-ПЗЗ Том 5 | Подготовка проекта правил землепользования и застройки территорий. Текстовые и графические материалы. |
| 8 | 1146- Д диск | Текстовые и графические материалы на электронном носители |

Введение

«Проект генерального плана Александровского сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края» выполняется на основании задания Администрации Спасского муниципального района.

Основанием для разработки документов территориального планирования является муниципальный контракт №8 от 24.10.2011 «На разработку генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений Спасского муниципального района Приморского края».

Генеральный план выполняется на территории Александровского сельского поселения в границах, установленных Законом Приморского края от 11.11.2004г. №163-КЗ Приложение №3 «Описание границы Александровского сельского поселения».

Площадь Александровского сельского поселения – 34816,3 га (1699 чел.). В состав поселения входят 2 населенных пункта: с. Александровка,                             ж-д. ст. Дроздов.

Основополагающими документами для выработки проектных решений служат:

- Схема территориального планирования Приморского края, утвержденная постановлением администрации Приморского края от 30 ноября 2009 года № 323-па «Об утверждении Схемы территориального планирования Приморского края»;

- Стратегия социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, разработанная Администрацией Приморского края и Фондом «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» (Санкт-Петербург) в 2007 году, утвержденная законом Приморского края от 20 октября 2008 года № 324-КЗ;

- Программа экономического и социального развития Приморского края на 2008-2012 г.г. (проект),  разработанная Администрацией Приморского края и Фондом «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» (Санкт-Петербург) в 2008 году;

- Схема территориального планирования Спасского муниципального района. ООО «МастерСВ». Пермь, 2011;

- Информация о расположении месторождений и проявлений твердых полезных ископаемых и подземных водных объектов на территории Спасского муниципального района Приморского края.  Приморский филиал ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Дальневосточному федеральному округу» АНКО «Информационный центр природопользования». Владивосток, 2012.

Цель:

Создание условий для устойчивого развития Александровского СП (социального, экономического, экологического) на основе Концепции устойчивого развития и создания здоровой среды обитания.

Задачи:

1. В социальной сфере:

- обеспечение полной занятости населения за счет планирования мест приложения труда;

- обеспечение полноценного отдыха за счет развития рекреационно-туристической инфраструктуры и мест культурного досуга;

- восстановление, сохранение и использование историко-культурного наследия;

- обеспечение необходимого уровня физической культуры, образования и здравоохранения.

2. В экономической сфере:

- определение зон инвестиционного развития.

3. В экологической сфере:

- охрана и воспроизводство природных ресурсов;

- восстановление здоровья среды обитания.

ЧАСТЬ I Планируемые для размещения объекты местного значения

(Карта планируемого размещения объектов - 1)

1 Размещение объектов местного значения

Размещение объектов в генеральном плане планируется в соответствии с ГК РФ №190-ФЗ ст. 23 п.4 (1) «для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны».

В генеральном плане функциональные зоны объектов соответственно обозначены на картах:

- На карте планируемого размещения объектов указываются границы функциональной зоны и назначение объекта;

- На карте функциональных зон указываются границы функциональной зоны и класс предприятия (СЗЗ).

1.1 Объекты социального значения

В с. Александровка:

- дошкольные образовательные учреждения;

- амбулатория;

- аптека;

- дом культуры с библиотекой;

- магазины, кафе, предприятие бытовых услуг;

- фельдшерско-акушерский пункт;

- стадион, спортивный зал.

На ж-д ст. Дроздов – кафе.

1.2 Объекты промышленности

1.2.1 Передвижная станция по выработке электроэнергии

Проектом предлагается размещение передвижной станции по выработке электроэнергии на торфе. Залегание торфа находится в границах охранной зоны заповедника «Ханкайский». Режим и границы участков охранной зоны определены решением Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов «Об организации государственного заповедника «Ханкайский» № 243 от 19.07.90 г., постановлением Администрации Приморского края от 25 июня 2004 г. №164 «О границах государственного природного заповедника «Ханкайский», его охранных зон и водно-болотного угодья «Озеро Ханка», а их режим установлен Положением об охранной зоне государственного природного заповедника «Ханкайский» (постановление Губернатора Приморского края «О границах водно-болотного угодья озера Ханка, государственного природного заповедника «Ханкайский» и его охранных зон» № 185 от 29.04.1999 г.), а также постановлением Администрации Приморского края от 25 июня 2004 г. №164.

Торф является возобновляемым экологически чистым сырьем, вторым после газа.  Для размещения передвижной станции по выработке электроэнергии на торфе необходимо внести коррективы в режим охранной зоны заповедника «Ханкайский».

1.2.2 Предприятия сельского хозяйства

Животноводческий комплекс будет планируется севернее с.Александровка, как предприятие сельскохозяйственного назначения (Класс I – санитарно-защитная зона 1000м), будет располагаться за пределами границ Александровского месторождения подземных вод.

В зоне «земель лесных сельскохозяйственных угодий» – размещение садов, высадка дикоросов, пчеловодство и т.д.

1.2.3 Предприятия по розливу подземных вод

В границах земель населенного пункта предусматривается размещение предприятий по розливу воды из Александровского месторождения подземных вод.

1.2.4 Предприятия по переработке и складированию сельхозпродукции

В границах земель населенного пункта с западной и северной стороны с. Александровка предусматривается увеличить зону производственного использования для размещения предприятий по переработке и складированию сельхозпродукции.

1.3 Предприятия рекреационного назначения

В границах земель населенного пункта предусматривается строительство двух баз отдыха и любительского рыболовства.

1.4 Объекты специального назначения

Проектом предусматривается закрытие существующего кладбища и организация нового кладбища за границами Александровского месторождения подземных вод (севернее села Александровка).

ЧАСТЬ II. Функциональные зоны и сведения о планируемых для размещения в них объектах (федерального, регионального, местного значения)

1 Основные направления развития территории

Направленность деятельности Александровского поселения – сельскохозяйственная, производственная, рекреационная.

- совершенствование пространственной структуры территории поселения;

- регенерация и развитие жилых зон;

- развитие зон общественного центра и социальной инфраструктуры;

- повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования транспортного каркаса и отдельных его элементов;

- развитие систем инженерных коммуникаций за счёт создания новых и модернизации существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;

- реорганизация и развитие производственных и коммунально-складских территорий;

- развитие рекреационных территорий;

- совершенствование санитарно-эпидемиологических условий жизнедеятельности населения, охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов природной среды;

- проведение мероприятий по защите территории от развития чрезвычайных ситуаций.

2 Развитие рекреационных территорий

Приоритетные виды рекреации: экологическая, водная, спортивно-любительское рыболовство, пляжно-купальная, охотничье-промысловая.

Мероприятия по обеспечению развития рекреационного потенциала, сельскохозяйственного потенциала, охраны здоровья и среды обитания:

- строительство баз и лагерей отдыха сезонного и круглогодичного использования;

- охрана ландшафтов, регулирование и ограничение рекреационных потоков;

- соблюдение жестких норм экологических стандартов в отношении: содержания рекреационных территорий, качества очистки сточных вод, сбора и переработки мусора;

- использование передовых технологий, альтернативных источников энергии – солнечных и ветряных установок.

Основные направления рекреационного развития:   организация конных и велосипедных маршрутов,  культурно-познавательного туризма,  спортивной любительской  рыбалки.

Зона рекреационного назначения с искусственными водоемами:

обеспечит водной рекреацией жителей населенных пунктов в летнее время года и местом для катания на коньках в зимнее время года (см. защита территорий от затопления и подтопления).

В соответствии с СНиП 2.07.01-89 п. 9.14. «В декоративных водоемах и водоемах, используемых для купания, расположенных на территории поселений, следует предусматривать периодический обмен воды за осенне-летний период в зависимости от площади их зеркала: в декоративных водоемах при площади зеркала до 3 га - два раза, при площади более 3 га - один раз; в водоемах для купания - соответственно четыре и три раза, а при площади более 6 га - два раза.

Глубина воды в водоемах, расположенных в пределах селитебных территорий, в весенне-летний период должна быть не менее 1,5 м, а в прибрежной зоне при условии периодического удаления водной растительности - не менее 1 м.

Площадь водного зеркала и пляжей водоема следует принимать в соответствии с ГОСТ 17.1.5.02-80 и п. 4.21 настоящих норм (СНиП 2.07.01-89). Прибрежные полосы прудов и других водоемов должны быть благоустроены. Следует предусматривать меры, исключающие загрязнение водоемов поверхностными водами».

Для строительства дамб понадобится объем земляных масс, который предпочтительней получить из котлованов вырытых прудов. Если количество прудов будет больше нормативного (площадь водного зеркала и пляжей), то эти пруды использовать для рыборазведения и любительского рыболовства (см. защита территорий от затопления и подтопления).

3 Проектное распределение территории Александровского сельского поселения по функциональному использованию

Распределение территории  Александровского сельского поселения

по функциональному использованию

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| I. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 34812,2 | 34812,2 |  |
| 2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | нет данных | 1101,7 |  |
| Территории вне населенных пунктов Александровского СП |  |
| 3 | Зона производственного использования | га | - | 1443 |  |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | - | 75,8 |  |
| 5 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 65,7 | 119,5 |  |
| 6 | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 14607,5 | 31028 |  |
| 7 | Зона лесных сельскохозяйственных угодий | га | 1686,8 | 792,1 |  |
| 8 | Зона рекреационного назначения | га | - | 7,8 |  |
| 9 | Зона лесопарков | га | - | 230,6 |  |
| 10 | Зона специального назначения | га | - | 12,7 |  |
| 11 | Зона Заповедника «Ханкайский» | га | - | 1 |  |
| 12 | Прочие территории | га | 17961,5 | - |  |
|  | ИТОГО |  | 34321,5 | 33710,5 |  |

Распределение территории в границах населенных пунктов по функциональным зонам

Таблица 3.2

| № п/н | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 34812,2 | 34812,2 |
| 2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | нет данных | 1101,7 |
| с. Александровское |
| 3 | Общая площадь земель в границах застройки | га | 436 | 1034,3 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |
| 4 | Жилая зона | га | 395 | 496,5 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах (…) | 90,60% | 48,00% |
| 5 | общественно-деловые | га | 11,5 | 74,1 |
|  |  | % | 2,64% | 7,16% |
| 6 | Зона производственного использования | га | 58,8 | 111 |
|  |  | % | 13,49% | 10,73% |
| 7 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 0,03 | - |
|  |  | % | 0,01% | 0,00% |
| 8 | Зона сельскохозяйственного использования | га | - | 24,5 |
|  |  | % | 0,00% | 2,37% |
| 9 | Зона рекреационного назначения | га | - | 193 |
|  |  | % | 0,00% | 18,66% |
| 10 | Зона рекреационного назначения с искусственными водоемами | га | - | 126 |
|  |  | % | 0,00% | 12,18% |
| 11 | Зона специального назначения | га | 8,3 | 8,2 |
|  |  | % | 1,90% | 0,79% |
| ж-д. ст. Дроздов |
| 12 | Общая площадь земель в границах застройки | га | 21,2 | 67,4 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |
| 13 | Жилая зона | га | 5 | 42,1 |
|  |  | % | 23,58% | 62,46% |
| 14 | жилые (запрещение строительства) | га | - | 6,8 |
|  |  | % | 0,00% | 10,09% |
| 15 | общественно-деловые | га | - | 7,2 |
|  |  | % | 0,00% | 10,68% |
| 16 | Зона рекреационного назначения | га | - | 11,3 |
|  |  | % | 0,00% | 16,77% |
| 17 | Прочие территории | га | 1 | - |
|  |  | % | 4,72% | 0,00% |

4 Предложения по изменению категории земель  (Карта границ населенных пунктов)

Проектом предусматривается изменение существующего распределения земель по категориям (Таблица 4.1).

Перевод земельных участков из одной категории в другую  на территории Приморского края регулируется Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель из одной категории в другую» и постановлением администрации Приморского края от 10.06.2013 г. № 226-па «О переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую на территории Приморского края».

Планируемое распределение территории Александровского сельского поселения по категориям земель

Таблица 4.1

| № п.п. | Категории земель | Современное состояние (по данным регионального доклада 2012 г), га | Планируемое распределение земель, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 14643,0 | 32054,7 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 363,7 | 1103,4 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 1375,8 | 1422,2 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 1,0 | 1,2 |
| 5 | Земли лесного фонда | 1629,7 | 230,6 |
| 6 | Земли водного фонда | 9,5 |  |
| 7 | Земли запаса | 16789,5 | - |
|  | Итого: | 34812,2 | 34812,2 |

Проектом предлагается изменить категорию земель отдельных участков.

В соответствии с таблицей 4.2.

Предложения по изменению категорий земель отдельных земельных участков Александровского сельского поселения

Таблица 4.2

| Участок № | Существующая категория земель | Планируемая категория земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Из земель сельскохозяйственного назначения | В земли промышленности | 1 350,97 |
| 2 | Из земель сельскохозяйственного назначения | В земли населенных пунктов | 6,54 |
| 3 | Из земель сельскохозяйственного назначения | В земли населенных пунктов | 22,60 |
| 4 | Из земель сельскохозяйственного назначения | В земли населенных пунктов | 0,60 |
| 5 | Из земель сельскохозяйственного назначения | В земли населенных пунктов | 0,01 |
| 6 | Из земель сельскохозяйственного назначения | В земли населенных пунктов | 0,01 |
| 7 | Из земель сельскохозяйственного назначения | В земли населенных пунктов | 0,04 |
| 8 | Из земель сельскохозяйственного назначения | В земли населенных пунктов | 0,98 |
| 9 | Из земель сельскохозяйственного назначения | В земли населенных пунктов | 0,31 |
| 10 | Из земель сельскохозяйственного назначения | В земли населенных пунктов | 0,54 |
| 11 | Из земель сельскохозяйственного назначения | В земли населенных пунктов | 1,22 |

5 Прогноз численности населения

Принят оптимальный вариант прогнозируемой численности населения Александровского сельского поселения. На первую очередь численность населения составит 1,51 тыс. человек, на расчетный срок – 2,7 тыс. человек.

Проектная численность населения Александровского сельского поселения

Таблица 5.1                                                                                                 тыс. чел.

| Поселение, населенный пункт | Существ. Положение | I очередь 2017 г. | Расчетный срок 2032 г. | Прирост населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Александровское сельское поселение, в том числе | 1,395 | 1,51 | 2,7 | 1,3 |
| с. Александровка | 1,324 | 1,44 | 2,6 | 1,3 |
| ж-д. ст. Дроздов | 0,071 | 0,07 | 0,1 | - |

6 Жилищный фонд и жилищное строительство

По данным администрации Александровского сельского поселения жилищный фонд населенных пунктов поселения составляет 28,04 тыс. В.м общей площади квартир и представлен жилыми домами усадебного типа. Из них в с. Александровка – 26,35 тыс. В. м (19,9  м2/чел.), в ж-д. ст. Дроздов – 1,69 тыс. кв. м (23,8 м2/чел.). Средняя обеспеченность жилищным фондом – 20,1 кв. м на 1 человека. Ветхого аварийного жилищного фонда – всего 0,22 тыс. В. м или 1 % от общей площади жилищного фонда. Из общего жилищного фонда доля частного жилфонда составляет 60% (16,7 тыс. В. м), муниципального – 40% (11,34 тыс. В. м). Официально уровень износа жилищного фонда средний – 100 % зданий изношено менее чем на 60%.

Прирост численности населения на расчетный срок составит 1,3 тыс. чел.

При расчете  потребности в новом жилищном строительстве применены региональные нормативы градостроительного проектирования Приморского края.

Таблица 6.1 Потребность в новом жилищном фонде

| Наименование | Единица измерения | I очередь 1,51 тыс. чел. | Расчетный срок 2,7 тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Прирост численности населения | тыс. чел. | 0,12 | 1,3 |
| 2. Численность проживающих в ветхом и аварийном жилфонде расселяемого населения | тыс. чел. | 0,004 | 0,004 |
| 3. Потребность в новом жилищном фонде | тыс. В.м. | 9,9 | 48,2 |
| -на прирост населения (1 очередь: 25 кв. м на 1 чел.; расчетный срок: 28 кв. м на 1 чел.) | тыс. В.м. | 3,03 | 37,1 |
| - на переселение граждан из ветхого жилого фонда (20 кв.м. на 1 чел.) | тыс. В.м. | 0,08 | 0,08 |
| - на улучшение жилищных условий существующего населения (население – 1,391 тыс. чел. (1,395-0,004), на расчетный срок: обеспеченность – 28 кв. м на 1 чел., прирост жилищного фонда – 7,9 кв. м на 1 чел.; на первую очередь: обеспеченность 25 кв. м на 1 чел., прирост жилищного фонда – 4,9 кв. м. на 1 чел.) | тыс. В.м. | 6,8 | 11 |

Таблица 6.2 Ожидаемый объем жилищного фонда

| Наименование | Единица измерения | I очередь 1,51 тыс. чел. | Расчетный срок 2,7 тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв. м | 28,04 | 28,04 |
| 2. Объем нового жилищного строительства | тыс.кв. м | 9,9 | 48,2 |
| 3. Ожидаемый жилищный фонд | тыс.кв. м | 37,9 | 76,2 |
| 4. Средняя обеспеченность жилищным фондом | В. м общей площади/чел | 25 | 28 |

Потребность в жилищном жилом фонде

в разрезе населенных пунктов

Таблица 6.3

| № пп | Населенные пункты | Численность населения | Жилищный фонд | Объем нового жилищного строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.01 2012г. тыс. чел. | 1 очередь тыс. чел. | Расчетный срок тыс. чел. | На 1.01.2012г. | 1 очередь 2017 г. | Расчетный срок 2032 г. | тыс. В. м |
|  |  |  |  |  | тыс. В. м | В. м на 1 чел. | Тыс. В. м | тыс. В. м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Александровское сельское поселение, в том числе | 1,395 | 1,516 | 2,719 | 28,04 | 20,1 | 37,9 | 76,2 | 48,2 |
| 2 | с. Александровка | 1,324 | 1,445 | 2,648 | 26,35 | 19,9 | 36,1 | 74,2 | 47,9 |
| 3 | ж-д. ст. Дроздов | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 1,69 | 23,8 | 1,8 | 2 | 0,3 |

Исходя из принятой проектом средней жилищной обеспеченности, среднего размера семьи и преобладающего типа жилой застройки, потребность в новых территориях на расчетный срок для жилищного строительства составит 120 – 150 га.

| Расчет потребности жилых территорий для нового жилищного строительства Таблица 6.4 |
| --- |
| Поселение, населенный пункт | Население (тыс. чел.) | Потребность в новом жилищном фонде, тыс. В. м | В том числе | Численность населения для нового жилищного строительства, чел. | Плотность населения при среднем размере земельного участка 0,1-0.2 га, чел/га | Потребность жилых территорий для нового жилищного строительства, га |
|  | Существующее | Расчетный срок | прирост |  | На прирост населения | На улучшение жилищных условий |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Александровское сельское поселение, в том числе | 1,395 | 2,7 | 1,3 | 48,2 | 37,1 | 11,1 | 1,72 | 0,012 | 143,5 |
| с. Александровка | 1,324 | 2,6 | 1,3 | 47,9 | 37,12 | 10,8 | 1,71 | 0,012 | 142,6 |
| ж-д. ст. Дроздов | 0,071 | 0,0 | - | 0,30 | - | 0,30 | 0,011 | 0,012 | 0,9 |

Перечень мероприятий

На первую очередь (до 2017 г.)

- Доведение общего количества жилищного фонда сельского поселения до 37,9 тыс. м2. Улучшение жилищных условий населения за счет повышения уровня жилищной обеспеченности к 2015 г. до 25 м2/чел.

На расчетный срок (до 2032 г.)

- Доведение общего количества жилищного фонда до 76,2 тыс. м2. Улучшение жилищных условий населения за счет повышения уровня жилищной обеспеченности к 2030 г. не менее чем до 28 м2/чел.

- К 2030 г. в Александровском сельском поселении  необходимо достичь устойчивого ввода 48,2 тыс. м2 нового жилищного фонда.

7 Система социального и культурно-бытового обслуживания населения

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях социального и культурно-бытового обслуживания на первую очередь и расчетный срок в целом по Александровскому сельскому поселению выполнен в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования в Приморском крае» и СниП 2.07.01.-01. 89*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 7.1 Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания населения Александровского сельского поселения

| № пп | Наименование | Един. Измер. | Норматив на 1000 чел. | Требуется по норме на расчетный срок | Из них на первую очередь строи-тельства | Сущест-вующие сохра-няемые | Недостающие мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Рас-чет-ный срок | В том числе: на первую очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Учреждения образования |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | 85 | 230 | 129 | 65 | 166 | 64 |
| 2 | Общеобразова-тельные школы | место | 81 | 220 | 123 | 323 | -103 | -200 |
| 3 | Учреждения начального профессионального и среднего профессионального образования | место | 27 | 73 | 41 | - | 73 | 41 |
| 4 | Специализированные детские учреждения (музыкальные, искусств, художественные) | место | 8,1 | 22 | 12 | - | 22 | 12 |
| Учреждения здравоохранения |
| 5 | Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара | посещение в смену | 18,1 | 49 | 27 | 25 | 24 | 2 |
| 6 | Стационары всех типов для взрослых | койка | 8,63 | 23 | 13 | - | 23 | 13 |
| 7 | Аптеки | объект | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование | 1 | - | - |
| Учреждения культуры и искусства |
| 8 | Учреждения культурно-досугового типа (дома культуры, клубы и т.п.) | место | 80 | 217 | 121 | 0 | 217 | 121 |
| 9 | Библиотеки | тыс. ед. хранения | 7* | 19 | 10,6 | 6,2 | 12,8 | 4,4 |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |
| 10 | Магазины продовольственные | В. м торг. Площади | 100 | 270 | 151 | 253 | 557 | 200 |
| 11 | Магазины непродовольственные | В. м торг. Площади | 200 | 540 | 302 |  |  |  |
| 12 | Рынки | В. м торг. Площади | 24 | 65 | 36 | - | 65 | 36 |
| 13 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 40 | 109 | 61 | - | 109 | 61 |
| 14 | Предприятия бытового обслуживания | раб. Мест | 2 | 5 | 3 | - | 5 | 3 |
| Спортивные сооружения |
| 15 | Плоскостные сооружения | В. м | 1950 | 5302 | 2956 | 4276 | 1026 | -1320 |
| 16 | Спортивные залы | В. м площади пола | 100 | 272 | 152 | 160 | 112 | -8 |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 17 | Отделения связи | объект | по нормам министерств связи | по нормам министерств связи | по нормам министерств связи | 1 | - | - |
| 18 | Отделение сберегательного банка | операцион-ное место | 1 на 1-2 тыс. чел. | 2 | 1 | - | 2 | 1 |
| 19 | Гостиница | место | 6 | 16 | 9 | 0 | 16 | 9 |
| 20 | Кладбище | га | 0,24 | 0,65 | 0,36 | 8,34 | -7,7 | -8 |

*Методика определения нормативной потребности объема библиотечного фонда и его пополнения, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. N 1063-р (с внесенными изменениями в распоряжение  Правительства РФ от 23 ноября 2009 г. N 1767-р)

В течение всего срока необходимо проведение следующих мероприятий:

- Достижения уровня обслуживания, соответствующего нормативному.

- Обеспечение равных условий доступности объектов социального и культурно-бытового обслуживания для всего населения Александровского поселения.

- Оптимизация размещения сети организаций социального и культурно-бытового обслуживания с учетом специфики планировочной и функциональной структуры.

- Модернизация существующей сети организаций социального и культурно-бытового обслуживания с реструктуризацией и интенсификацией их работы в соответствии с потребностями населения, с учетом новых технологий обслуживания и современного уровня развития общества.

- Обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами.

- Развитие системы учреждений дополнительного образования.

- Необходимо укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа и общедоступных библиотек, своевременный ремонт и модернизация зданий, замена зданий, непригодных для использования.

На первую очередь (2017 г.)

- В ближайшие годы необходимо увеличение количества мест в детских дошкольных образовательных учреждениях, путем реконструкции существующих и строительства новых объектов в c. Александровка. К 2017 г. общая емкость дошкольных образовательных учреждений должна составить  129 мест. В связи с недостаточной загруженностью школ рекомендуется размещать дошкольные учреждения в помещении школы;

- Необходим капитальный ремонт школы,  техническое переоснащение;

- Капитальный ремонт и модернизация амбулатории в с. Александровка.

- Строительство клуба в с. Александровка (на 121 место).

На расчетный срок (2032г.)

- На расчетный срок увеличение вместимости общеобразовательных учреждений не требуется. Количество мест в детских дошкольных учреждениях необходимо серьезно увеличить (до 230 мест). Планируется разместить 2 детских сада в с. Александровка. В сфере дополнительного образования требуется создание хореографических, технических, художественных и др. студий общей вместимостью не менее 22 мест.

- Развитие сети амбулаторно-поликлинических учреждений, общая мощность которых на 2032 г. должна составить 49 посещений в смену.

- Доведение общей площади спортивных залов до 272 кв.м, спортивных площадок до 5302 кв.м;

- Увеличение суммарной общей площади магазинов до 810 кв.м;

- Создание предприятий общественного питания (не менее 109 посадочных мест);

- Появление предприятий бытового обслуживания (не менее 5 раб. Мест).

Объекты культурно-бытового обслуживания и социального назначения (новое строительство)

| 1. Дошкольные образовательные учреждения | ДОУ на 150 мест в с. Александровка |
| --- | --- |
| 2. Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара | Амбулатория в с. Александровка на 50 посещений в смену |
| 3. Аптека | Аптека в с. Александровка |
| 4. Дом культуры | Дом культуры на 220 мест с библиотекой в с. Александровка |
| 5. Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания | Магазины в с. Александровка, ж-д ст. Дроздов, кафе в с. Александровка, предприятие бытовых услуг в с. Александровка |
| 6. Спортивные сооружения | Стадион в с. Александровка, спортивный зал в с. Александровка |
| 7. Фельдшерско-акушерский пункт | с. Александровка |

8 Инженерная инфраструктура

8.1 Водоснабжение

Основные направления развития систем водообеспечения

Проектная схема водоснабжения должна охватить всю планируемую территорию, обеспечить хозяйственно-питьевое водопотребление всей проектируемой застройки. Этой же системой обеспечиваются расходы воды на нужды местной промышленности, на  тушение пожаров, полив улиц и зеленых насаждений, а также собственные нужды системы водопровода.

Схема водоснабжения

Для полного и устойчивого водоснабжения населения и местной промышленности Александровского сельского поселения необходимо обеспечить с.Александровское питьевой водой в объеме 312 м3/сут к 2017г. и  573 м3/сут к 2032г. из водозаборных скважин, включив их в общую водопроводную сеть села.

Водозаборных скважин, обеспечивающих водоснабжение села, должно быть не менее двух  (1рабочая, 1 резервная) согласно СНиП 2.04.02-84 п.5.13.

Водоснабжение жд.ст. Дроздов осуществить от водопроводной сети села Александровское.

Главными задачами по развитию системы водоснабжения Александровского сельского поселения  являются: развитие сетей водоснабжения и замена изношенных сетей и сооружений водоснабжения.

Для улучшения микробиологических показателей подземных вод необходимо предусмотреть обеззараживание воды на установках УФО(ультрафиолетовое обеззараживание).

УФО – метод, который обеспечивает экологическую безопасность, обладает высокой эффективностью воздействия на патогенную флору и по сравнению с реагентными методами обеззараживания имеет ряд преимуществ:

- исключается необходимость организации специальных мер безопасности, с территории выводится опасный производственный объект – расходный склад хлора;

- исключается опасность передозировки;

-исключаются емкости для контакта с водой;

- токсичное воздействие на здоровье человека в виду исключения условий образования в обеззараженных водах токсичных хлорорганических соединений и хлораминов.

В соответствии с планировочными решениями, для обеспечения водоснабжения существующей и проектируемой застройки, необходимо осуществить прокладку кольцевых водопроводных сетей, обеспечивающих бесперебойную подачу воды потребителям и возможность организации наружного пожаротушения зданий из пожарных гидрантов.

Разводящая сеть водопровода может быть проложена с использованием напорных труб из полиэтилена или труб из высокопрочного чугуна (ВЧШГ).

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания. Расстояние между гидрантами определяется расчетом для каждого конкретного участка сети (п.8,17 СНиП 2.04.02-84*) и не должно превышать 150 м. Пожарные гидранты расположить на водопроводных сетях вдоль проездов  и вблизи их пересечений для обеспечения беспрепятственного подъезда пожарных машин. Пожарные гидранты располагаются  не ближе 5м от стен зданий для предупреждения размыва фундаментов.

На территории усадебной застройки на водопроводных сетях предусматреть устройство водопроводных колонок с радиусом действия не более 100 м.

Глубину заложения труб принять на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.

Проектируемая схема водоснабжения представлена  в составе графических материалов на «Карте инженерной инфраструктуры».

Зоны санитарной охраны

Граница первого пояса площадок водоподготовки совпадает с ограждением и соответствует:

- 30м от стен резервуаров;

- 15м от стен станции водоподготовки;

- 30м от скважинного водозабора;

- 15м от водонапорной башни.

8.2 Водоотведение

Проектные решения

Проектная схема канализации должна охватить всю планируемую территорию , обеспечить отвод сточных вод от общественно-делового центра, жилой блокированной застройки, жилой усадебной застройки и производственной зоны.

Схема канализации

Расход сточных вод от планируемой территории Александровского сельского поселения составит 552 м3/сут., в том числе:

- с.Александровское – 530 м3/сут.;

- жд.ст.Дроздов – 22 м3/сут.

Планируется строительство самостоятельных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков в каждом поселке.

На проектируемых территориях будут формироваться два вида стоков: хозяйственно-бытовые стоки от коммунальной и административной застройки и стоки от предприятий местной промышленности.

Стоки от местной промышленности предполагается очищать до норм сброса во внутрипоселковые сети с дальнейшим подключением в систему хозяйственно-бытовой канализации.

В качестве очистных сооружений приняты сооружения полной биологической очистки с обеззараживанием очищенных сточных вод. В составе очистных сооружений предусматривается оборудование для обработки, уплотнения и обезвоживания осадка, который по мере накопления, необходимо вывозить в согласованные с Ростехнадзором места утилизации либо использовать в агропромышленном комплексе. Технология очистки разработана на выполнение природоохранных нормативов РФ с обеспечением требований к источникам рыбохозяйственного назначения 1 категории, что позволяет использовать оборудование в зонах строгой санитарной охраны.

Отвод очищенных и обеззараженных сточных вод предусматривается в близлежайщий водоем.

Канализационные насосные станции (КНС) предусматриваются блочного типа заводского изготовления.

Размещение площадок очистных сооружений, отвечает требованиям СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и  СНиП 2.1.5.2582-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения».

Требуемая площадь очистных сооружений принята в соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и представлена в в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1

| NN | Наименование поселка | Производительность очистных сооружений хоз-бытовой канализации | Требуемая площадь очистных сооружений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017г. м3/сут | 2032г. м3/сут | 2017г. га | 2032г. га |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Александровское сельское поселение Спасского муниципального района |
| 1 | с. Александровское | 0,29 | 0,53 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | жд.ст. Дроздов | 0,011 | 0,022 | 0,5 | 0,5 |

Территория канализационных очистных сооружений (КОС) должна быть огорожена и освещена.

Сети водоотведения

Отводящие сети могут быть проложены с использованием труб из полиэтилена или труб из высокопрочного чугуна (ВЧШГ)

Проектируемая схема водоотведения представлена в составе графических материалов на «Карте инженерной инфраструктуры».

Санитарно-защитная зона

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 установлены:

- от КНС 15м,

- от площадки очистных сооружений 150 м.

8.3Теплоснабжение

Расчетные тепловые потоки по потребителям на расчетный срок до 2032 г

Таблица

| Наименование потребителей | Расчетный тепловой поток, (МВт/ч) |
| --- | --- |
|  | Площадь застройки, га | Кол-во жителей | отопление | ГВС | всего |
| с. Александровка | 682.6 | 2600 |  |  |  |
| 1. Жилая зона | 497,5 |  | 17.81 | 2.12 | 19.93 |
| 2.Общественно-деловая зона | 74,1 |  | 2.56 | 0.52 | 3.08 |
| 3. Производственная зона | 111 |  | 3.885 |  | 3.885 |
| Ж-д. ст. Дроздов | 49,3 | 100 |  |  |  |
| 1. Жилая зона | 42,1 |  | 0.48 | 0.06 | 0.54 |
| 2.Общественно-деловая зона | 7,2 |  | 0.248 | 0.05 | 0.298 |
| 3. Производственная зона | - |  |  |  |  |
| Итого: | 631.62 | 2700 | 24.983 | 2.75 | 27.733 |

Инженерно-техническое решение схемы теплоснабжения

В связи со строительством газопровода Сахалин – Хабаровск – Владивосток утверждена схема газификация населенных пунктов Александровского сельского поселения природным газом.

Природный газ является экологически чистым, эффективным и безопасным материалом и относится к экономическому виду топлива.

Газификация населенных пунктов Александровского сельского поселения природным газом должна обеспечить высокий уровень надежности тепловых источников, но и необходимый уровень экологической чистоты.

Потребителями газа будут котельные и коммунально-бытовые потребители.

Подача газа к жилым домам и общественным зданиям осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП) с пределами регулирования давления газа до 0,003 МПа.

Основными техническими решениями по развитию теплоснабжения Александровского сельского поселения являются:

1. Вариант

- строительство новых центральных котельных для теплоснабжения (отопление, вентиляция и ГВС) перспективных жилых, общественно-деловых и производственных зон;

- переоборудование существующих котельных и печей на твердом топливе с переводом на газовое топливо или торф;

- перекладка существующих и прокладка новых тепловых сетей из современных материалов

2. Вариант

- строительство новых центральных котельных для теплоснабжения (отопление, вентиляция и ГВС) перспективных общественно-деловых и производственных зон;

- строительство новых центральных котельных для отопления перспективной жилой зоны и местное приготовление горячей воды для нужд ГВС, в малоэтажной застройке;

- переоборудование существующих котельных и печей на твердом топливе с переводом на газовое топливо или торф;

- перекладка существующих и прокладка новых тепловых сетей из современных материалов

3. Вариант

- строительство новых центральных котельных для теплоснабжения (отопление, вентиляция и ГВС) перспективных жилых (кроме малоэтажной застройки), общественно-деловых и производственных зон;

- строительство новых автономных котельных для каждого дома в малоэтажной застройки на газовом, твердом топливе или электрическом источнике энергии;

- переоборудование существующих котельных и печей на твердом топливе с переводом на газовое топливо или торф;

- перекладка существующих и прокладка новых тепловых сетей из современных материалов

Общественно-деловая зона

В общественно-деловой зоне располагаются многоэтажные многоквартирные жилые дома, здания соцкультбыта, детские сады и школы, оборудованные системой отопления, вентиляции и системами горячего водоснабжения с центральным источником теплоснабжения. Основными источниками теплоснабжения общественно-деловой зоны являются существующие котельные.

Для покрытия тепловых нагрузок предполагается реконструировать существующие котельные с переводом их на газовое топливо либо торф. Топливом для котельной предусматривается природный газ высокого давления Р = 0,6 МПа от головного газораспределительного пункта.

В селах где общественно-деловая зона ограничена малоэтажной застройкой (клуб, магазин, д.сад) предусмотреть автономные источники теплоснабжения для каждого объекта, работающих на газовом, твердом топливе или с электрическом источником энергии.

Жилая зона

Жилая зона занимает основную площадь сел. В жилой зоне располагаются в основном одноэтажные жилые дома, оборудованные печной системой отопления и автономными источниками горячего водоснабжения.

На расчетный период до 2032г. в связи с увеличением количества проживающего населения и строительством перспективной малоэтажной застройки предполагается увеличение тепловой нагрузки.

Для покрытия увеличивающихся тепловых нагрузок предполагается:

- создать в каждом доме автономную котельную на основе бытовых котлов малой мощности, для систем отопления и горячего водоснабжения. В качестве топлива предлагается использовать природный газ либо твердое топливо или котлы с электрическим источником энергии.

- в домах с печным отоплением так же создать автономные источники теплоснабжения.

Производственная зона

В производственной зоне располагаются сельскохозяйственные предприятия, перерабатывающие предприятия, а так же объекты пром. производства.

Теплоснабжение предприятий и хозяйств, предполагается от реконструируемых или вновь строящихся отдельно стоящих автономных источников теплоснабжения (или котельных), пристроенных к одному из производственных зданий либо стоящих на территории предприятий.

Топливом для автономного источника является природный газ высокого давления Р = 0,6 МПа или твердое топливо.

8.4 Электроснабжение

Развитие электроэнергетики  Александровского сельского поселения намечается в следующих направлениях:

*реконструкция существующих П/С за счет установки нового современного оборудования, а так же увеличения пропускной способности линий за счет замены проводников и опор.

*увеличение мощности существующих энергоисточников

*применение передвижных газовых электростанций(с добычей газа из торфа)

*перевод потребителей района на энергосберегающий путь развития, использование нетрадиционных источников энергии (энергия  ветра, солнца)

*строительство новых сетей и подстанций для выдачи новых электрических мощностей  и усиления надежности электроснабжения потребителей

8.5 Связь

Предложения по развитию сетей связи и телекоммуникаций Александровского сельского поселения Спасского муниципального района на расчетный срок

Генеральным планом предусматривается развитие сетей связи и телекоммуникаций, включающих в себя:

- фиксированную телефонную связь;

- подвижную (сотовую) радиотелефонную связь;

- телевизионное и радиовещание;

- почтовая связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных мультисервисных систем.

Фиксированная телефонная связь

Развитие телефонной сети планируется исходя из условия - 100% обеспечения телефонной связью квартирного сектора и потребности организаций. Коэффициент семейности равен 3. Прогнозируемая численность телефонной сети в разрезе населенных пунктов приведена в таблице.

Таблица .

|  | Населенный пункт | Численность населения | Количество №№ абонентов | Количество №№ организаций | Всего №№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Александровка | 2,6 | 867 | 173 | 1040 |
|  | ж-д. ст. Дроздов | 0,1 | 33 | 7 | 40 |
|  | Всего | 2,7 | 900 | 180 | 1080 |

Межстанционную сеть на территории поселения рекомендуется проектировать на основе волоконно-оптических линий (ВОЛС). Необходимо предусмотреть выделение земельного участка площадью 0,1 га в ж-д. ст. Дроздов под строительство модулей узлов мультисервисной сети с обеспечением электроснабжения. Линии связи и другие линейные сооружения местного значения в сельской местности следует размещать на территории населенных пунктов вдоль красных линий- в кабельной канализации либо в грунте вдоль улиц. Вне населенных пунктов - в грунте по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых сельскохозяйственными угодьями. Размещение элементов кабельной канализации определяется после разработки проекта распределительной сети связи. Увеличение количества абонентов предполагается за счет замены существующих АТС на цифровые (1), и внедрение новых технологий. Для обеспечения населения и организаций необходимо произвести расширение распределительной абонентской сети. Расширение абонентской сети должно идти как по пути подключения с использованием ВОЛС, так на основе беспроводных технологий.

Подвижная радиотелефония

Необходимо создать в поселении благоприятные условия для развития ускоренными темпами системы подвижной радиотелефонной связи на базе стандартов GSM, UMTS, LTE. Услуги сотовой связи, по мере внедрения новых технологий, будут составлять существенную конкуренцию проводным сетям телефонии общего пользования и должны идти по пути увеличения площади покрытия территории зонами устойчивого доступа, повышения скорости передачи данных и обеспечения качества связи. Развитие услуг сотовой связи для телефонии и по передаче данных высокоскоростным каналом будет строиться с использованием технологии стандартов UMTS, LTE.

Почтовая связь

Существующий норматив по почтовой связи (Приказ Министерства связи СССР №178 от 27.04.81) определяет количество жителей на одно сельское отделение почтовой связи (ОПС) от 1 до 6 тыс. Исходя из прогнозируемой численности населения на расчетный срок открытие сельского ОПС  не требуется.

.

Телевизионное и радиовещание

В связи с переходом на стандарт цифрового телевидения к 2015 году в соответствии с распоряжением Правительства РФ «О внедрении в РФ европейской системы цифрового телевизионного вещания DVB» от 25 мая 2004 г. N 706-р. количество телевизионных программ возрастет до 48-70 не менее 4-х пакетов. Для населения необходимо обеспечить поставки оборудования (приставки), позволяющего принимать новый стандарт ТВ на старые телевизионные приемники в количестве 900. штук. Строительство сети цифрового эфирного вещания ведет Приморский филиал ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть» Приморский краевой радиотелевизионный передающий центр. В соответствии с проектом в каждом населенном пункте сельского поселения будет обеспечена возможность эфирного приема цифрового телевидения.

Переход на цифровое телевизионное вещания включает в себя и радиовещание. В состав пакета  первого мультиплекса входят три радиопрограммы: «Вести ФМ», «Радио России», «Радио Маяк».

Взамен сетей проводного вещания необходимо внедрение сетей по оповещению населения об угрозе ЧС в рамках «Общероссийской комплексной системы информационного оповещения населения» (ОКСИОН).

Для обеспечения оповещения населения необходимо установить 2 внешних акустических устройств (ВАУ). Из расчета 1 не менее чем на 2000 человек населения.

Цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных мультисервисных систем.

Внедрение на основе IP-технологии мультисервисных систем: по передаче ТВ программ, видеоконференций, видео по запросу, высокоскоростного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, информационно-справочного обеспечения - позволит предоставить населению основной набор современных услуг связи.

Создание узлов доступа абонентов к сети передачи данных в сельской местности рекомендуется проектировать на основе беспроводной технологии Wi-Fi, Wi-Max, CDMA.

Количество узлов связи мультисервисной сети определяется на основе существующих АТС и проектируемых. Для обеспечения всего комплекса услуг мультисервисной сети необходима модернизация существующих узлов связи, переход на архитектуру FTTB (Metro-ethernet). Примерный набор услуг мультисервисной сети:

- телефония и видеотелефония;

- подключение к сети интернет;

- интерактивное телевидение;

- справочные службы;

- оплата услуг и товаров;

- реализация прав и возможностей граждан в системе «Информационного общества».

Краткие выводы

Развитие сетей связи проектируется на основе ВОЛС с переходом на цифровые технологии. Для развития распределительной сети связи в населенных пунктах предлагается использовать наряду с традиционными - технологии беспроводного подключения абонентов. При переходе на использование цифровых технологий в сетях связи, стираются различия между разными видами услуг связи – фиксированной телефонии, кабельного телевидения, сети передачи данных, мобильной связи. Подключение абонента к сети связи общего пользования позволит предоставить весь спектр услуг связи.

8.6 Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

Автодорожная сеть Александровского сельского поселения

состоит из дорог регионального и межмуниципального значения. Перечень автомобильных дорог регионального значения утвержден постановлением администрации Приморского края от 26.11.2012 г. №357-па «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения». Ведомственных и частных дорог на территории поселения нет.

Основной транспортной артерией является автомобильная дорога Хабаровск-Владивосток-Анненка-Александровка-Чкаловское регионального значения, IV технической категории с твердым асфальтобетонным покрытием, которая пересекает поселение с юга-запада на север-восток.

Дороги регионального и межмуниципального значения

Таблица 8.6.1

| № п/п | Наименование автодороги (участка, подъезда к населенному пункту) | Через какое поселение и населенные пункты проходит | Фактическое состояние, степень износа, % | Протяженность, км | Тип покрытия, км | Технические категории(км) | Наличие автобусного сообщения | Мосты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | усовершенствованное | переходное | грунтовое | I | II | II | IV | V |  | Кол шт. | Пог. м |
|  |  |  |  |  | цементо- бетонное | асфальто- бетонное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональные автомобильные дороги |
| 1 | Хабаровск-Владивосток-Анненка-Александровка-Чкаловское | с. Анненка с. Александровка ж/д ст. Дроздов с. Чкаловское |  | 28 |  | 21 | 7 |  |  |  |  | 28 |  | есть | 3 | 60 |

Сводная ведомость мостовых сооружений

Таблица 8.6.2

|  | Дорога | Местоположение, км | Наименование препятствия | Длина, м | Материал | Габарит | Расчетная нормативная нагрузка | Год постройки | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хабаровск-Владивосток-Анненка – Александровка-Чкаловское | 18,144 | Ручей | 30,2 | Железобетон | Г-7,0+2х1,0 | Н-10 НГ-60 | Не установлен | Удовл. |
|  |  | 21,341 | Канал | 12,05 | Железобетон | Г-8,0+2х1,0 | Н-10 НГ-60 | Не установлен | Удовл. |
|  |  | 23,872 | Канал | 18,1 | Железобетон | Г-8,0+2х1,0 | Н-10 НГ-60 | 1976 | Удовл. |

В настоящее время в Александровском сельском поселении  развит только один вид транспортного  сообщения - автомобильный.

Регулярное транспортное сообщение с краевым и районным центрами осуществляется за счет наличия автобусного сообщения.

Таблица 8.6.3

| № маршрута | Наименование маршрута | Значение маршрута | Через какие населенные пункты по территории района | Тип сообщения | Сезонность | Количестворейсов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | В день | В неделю |
| 615-ВМ | «ГО Спасск-Дальний – с. Зеленодольское» | Местный Муниципальный | с.Летно-Хвалынское, с. Буссевка, с. Константиновка с. Анненка, с. Александровка, с. Дроздов, с. Чкаловское, с. Зеленодольское | Пригородный | Кругло-годичное | 5 | 35 |
| 617-ВМ | «ГО Спасск-Дальний – с. Новорусановка» | Местный Муниципальный | с.Летно-Хвалынское, с. Буссевка, с. Константиновка с. Анненка, с. Александровка, с. Дроздов, с. Чкаловское, с. Зеленодольское | Пригородный | Кругло-годичное | 3 | 21 |

Улично-дорожная сеть

Существующая планировочная система улиц - прямоугольная.

Основные транспортные дороги Александровского сельского поселения имеют асфальтовое покрытие  остальные в грунтовом исполнении.

Наиболее благоустроенными являются улицы в центральной части с. Александровское.

На ряде улиц требуется ремонт дорожного полотна, ремонт и устройство дренажно-ливневой канализации.

Хранение легкового индивидуального транспорта осуществляется на приусадебных участках владельцев транспортных средств и гаражах.

# 8.7 Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории включает в себя вертикальную планировку территории и организацию поверхностного стока, понижение уровня грунтовых вод, защиту прибрежных территорий от затопления и подтопления; борьбу с оврагообразованиями; противооползневые мероприятия, восстановление нарушенных территорий;

Основными задачами вертикальной планировки являются:

- организация стока поверхностных вод (дождевых, ливневых и талых) с территорий населенных пунктов;

- обеспечение допустимых уклонов улиц для безопасного и удобного движения всех видов транспорта и пешеходов;

- организация рельефа при наличии неблагоприятных физико-геологических процессов при затоплении территории, подтопление ее грунтовыми водами (строительство дамб, повышение отметки застраиваемой территории);

- восстановление нарушенных территорий, т.е. рекультивацию, необходимо производить при любом нарушении естественного ландшафта - при строительстве зданий, сооружений, при прокладке сетей и т.д.

Все выше перечисленные мероприятия по инженерной подготовке следует проводить в соответствии с п.8 СНиП 2.07.01.-89.

Защита территорий от затопления и подтопления (строительство дамб и искусственных водоемов)

Структура речной сети и наименования рек приведены на карте современного использования территории (опорный план);  зоны – на карте функциональных зон.

Проектом предлагается строительство дамб вдоль рек (водотоков) протекающих в непосредственной близости от населенных пунктов и затапливающих муссонным речным паводком прибрежные территории. При строительстве дамб необходимо предусматривать также строительство искусственных прудов без перекрытия основного русла рек для водной рекреации и рыборазведения. Пруды (водоемы) типа «копань» будут располагаться на речной пойме и заполняться аллювиальной подрусловой водой (высота дамб должна обеспечить защиту от ливневых стоков) и водой через подрусловый водозабор (выше по течению). Подрусловый водозабор прокладывается в виде дрены (подземный искусственный водоток), что обеспечивает, при необходимости, регулирование замены воды в пруду. Вода из пруда сливается обратно в реку ниже по течению. Данные пруды будут содержать воду согласно ГОСТ 17.15.02-80 и СП 497-64.

Рытьё котлованов для искусственных прудов даст необходимый объем земляных масс, что значительно сократит затраты для строительства дамб. Проектом размещение искусственных прудов и дамб предлагается в зоне рекреационного назначения с искусственными водоемами.

Покрытие светопрозрачными конструкциями (поликарбонат, пластик и т.д.), с установкой солнечных коллекторов или их аналогов для подогрева поступающей воды увеличит сезон эксплуатации этих объектов.

Подземные инженерные сети

Схема размещения подземных инженерных сетей в границах красных линий (коридор подземных инженерных сетей), по возможности основную часть подземных инженерных сетей размещать в кабель-каналах, отдельно от канализации, ливневой канализации, газопроводов высокого давления и силовых кабелей более 30 КВТ.

Теплотрассы и линии электропередач, выполненные в надземном варианте, нарушают гармонию восприятия архитектурных ансамблей. Желательно выполнять их в подземном исполнении отдельно от конструкций дорожного покрытия, тротуаров, велосипедных дорожек и других площадок с естественным покрытием (предусматривать только поперечные проходы), в соответствии с п.7.20 СНиП 2.07.01-89.

Архитектурное благоустройство

Единая система благоустройства и озеленения позволит создать комфортные условия проживания и обеспечить связь с природой.

Особое внимание необходимо уделить развитию транспортной доступности объектов социального обслуживания:

- велосипедные дорожки прокладывать вдоль тротуаров и автомобильных дорог отдельно;

- на автомобильных дорогах со слабой автомобильной загрузкой возможно выделенная полоса движения велосипедистов;

- велосипедные дорожки в жилых зонах и рекреации должны нести не только спортивную функцию, но в некоторых случаях и транспортную функцию, что позволит ограничивать автомобильный транспорт;

- предусматривать строительство парковок для всех видов автомобильного транспорта.

Инженерное благоустройство естественных и искусственных водоемов

Прибрежные территории рек и водоемов необходимо использовать для благоустройства населенных пунктов.

Важным моментом благоустройства поселков является строительство следующих объектов:

- зоны отдыха с прогулочными аллеями;

- пляжи с кабинками для переодевания;

- спортивные сооружения и площадки;

- беговые и велосипедные дорожки.

Освещение

Освещение территории населенных пунктов – одна из важнейших задач благоустройства.

Освещение населенных пунктов состоит из следующих элементов:

- уличное освещение, необходимое для безопасного движения пешеходов и транспорта;

- освещение улиц и площадей, освещение территории населенного пункта;

- освещение территорий зеленых насаждений;

- освещение зданий, отдельных объектов, спортивных;

- рекламное  освещение, оформление витрин и праздничная  иллюминация;

- световые сигналы, указатели пешеходам и транспорту;

- освещение направления движения, мест остановок, переходов, стоянок и т.д.

Ливневая канализация

Отведение ливневых вод с рельефа осуществляется по водоотводным каналам через очистные сооружения ливневых вод.  Выпуск очищенных ливневых вод осуществляется по бассейнам русла рек.

При этом должен осуществляться следующие правила:

- Отметка пола эксплуатируемых помещений по поперечному сечению (кроме спец сооружений) не должна быть ниже отметки зоны затопления рек. Необходимо предусматривать совмещенную систему водоотведения ливневых вод – открытую и закрытую. На территории малоэтажной застройки необходимо предусматривать преимущественно открытую систему водоотведения ливневых вод.

- Дренажи фундаментов сооружений осуществлять по закрытой системе водоотведения в ближайшие овраги через оголовки или ниже расположенные водоносные слои при условии отсутствия ниже по горизонту питьевых водозаборов;

- Вдоль автомобильных дорог, стоянок автомобильного транспорта необходимо предусматривать водоотведение воды в ливневую канализацию через очистные;

- Конструкцию  отведения ливневых вод (открытую и закрытую) осуществлять отдельно от дорожного покрытия, тротуаров, велосипедных дорожек и других площадок с естественным покрытием (предусматривать только поперечные перепуски).

- Отведение ливневых вод с газонов, откосов, озеленения вдоль дорог, тротуаров, велосипедных дорожек, площадок с искусственным покрытием  может осуществляться напрямую в  ливневую канализацию.

- В местах пешеходного движения, примыкающих к детским, спортивным площадкам, открытую систему отведения ливневых вод закрывать съемными решетками, огораживать леерами, живой изгородью и т.д.

9 Технико-экономические показатели

Таблица 9.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 34812,2 | 34812,2 |
| 2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | нет данных | 1101,7 |
| Территории вне населенных пунктов Александровского СП |
| 3 | Зона производственного использования | га | - | 1443 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | - | 75,8 |
| 5 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 65,7 | 119,5 |
| 6 | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 14607,5 | 31028 |
| 7 | Зона лесных сельскохозяйственных угодий | га | 1686,8 | 792,1 |
| 8 | Зона рекреационного назначения | га | - | 7,8 |
| 9 | Зона лесопарков | га | - | 230,6 |
| 10 | Зона специального назначения | га | - | 12,7 |
| 11 | Зона Заповедника «Ханкайский» | га | - | 1 |
| 12 | Прочие территории | га | 17961,5 | - |
|  | ИТОГО |  | 34321,5 | 33710,5 |

Таблица 9.2

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | НАСЕЛЕНИЕ | тыс. чел |  |  |
| 1.1 | Общая численность населения Александровского поселения | тыс. чел | 1,395 | 1,51/2,7 |
|  |  | % роста от существующей численности населения |  | 8,2/93,5 |
|  | с. Александровка | -//- | 1,324 | 1,44/2,6 |
|  | ж-д.ст. Дроздов | -//- | 0,71 | 0,07/0,1 |
| 1.2 | Плотность населения | чел. на га | 0,04 | 0,077 |
| 1.3 | Возрастная структура населения | тыс. чел/% | 1,395/100 | 2,7/100 |
| 1.3.1 | население младше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 0,23 | 0,51 |
|  |  | % | 16,5 | 19 |
| 1.3.2 | население в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | 0,93 | 1,65 |
|  |  | % | 67,1 | 61 |
| 1.3.3 | население старше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 0,23 | 0,54 |
|  |  | % | 16,4 | 20 |
| 2 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД | тыс. кв. м |  |  |
| 2.1 | Общий объем жилищного фонда Александровского поселения | тыс. кв. м/кв. м на 1 чел | 28,04/20,1 | 76,2/28,0 |
|  | с. Александровка | -//- | 26,35/19,9 | 74,2/28,0 |
|  | ж-д.ст. Дроздов | -//- | 1,69/23,8 | 2/28,0 |
| 2.2 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м |  | 48,2 |
| 2.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м | 28,04 | 28,04 |
| 2.4 | Жилищный фонд -аварийный | тыс.кв. м/% | 0,22/1 | 0,22 |
| 3 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | единицы мощности объектов социальной сферы |  |  |
| 3.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 3.1.1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | 65 | 230 |
| 3.1.2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | 323 | 220 |
| 3.1.3 | Специализированные детские учреждения (музыкальные, искусств, художественные) | место | 0 | 28 |
| 3.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 3.2.1 | Поликлиники | посещений в смену | 25 | 49 |
| 3.2.2 | Аптеки | объект | 1 | по заданию на проектирование |
| 3.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 3.3.1 | Плоскостные сооружения | кв.м. | 4276 | 5302 |
| 3.3.2 | Спортзалы | кв.м. площади пола | 160 | 272 |
| 3.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 3.4.1 | Клубы | место | 0 | 217 |
| 3.4.2 | Библиотеки | тыс. ед. хранения | 6,2 | 19 |
| 3.5 | Объекты торгового назначения | кв.м торговой площади | 253 | 816 |
| 4.6 | Объекты общественного питания | посадочное место | 0 | 109 |
| 4.7 | Кредитно-финансовые учреждения | операционное место | 0 | 1 |
| 4.8 | Объекты бытового обслуживания | рабочее место | 0 | 5 |
| 4.9 | Объекты связи | объект | 1 | 1 (V гр.) |
| 4.10 | Объекты специального назначения (кладбище) | га | 8,34 | 0,65 |

# Text boxes

ОТКРЫТОЕ     АКЦИОНЕРНОЕ       ОБЩЕСТВО

ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ

690091, Владивосток, Алеутская, 11           Тел.: 2 41 41 61

Факс: 8 (423) 2 41 42 72 e-mail: office@pgp.vl.ru

Генеральный план

Александровского сельского поселения

Спасского муниципального района Приморского края

Положение

о территориальном планировании

1146-П

Том 2

Текстовые материалы

Владивосток

2012

ОТКРЫТОЕ     АКЦИОНЕРНОЕ       ОБЩЕСТВО

ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ

690091, Владивосток, Алеутская, 11          Тел.: 241 41 61

Факс: 8 (423) 2 41 42 72 e-mail: office@pgp.vl.ru

Генеральный план

Александровского сельского поселения

Спасского муниципального района Приморского края

Положение

о территориальном планировании

1146-П

Том 2

Текстовые материалы

| Генеральный директор |  | Е.М. Мельников |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор ПГП |  | В.В. Воробьёв |
| Начальник МТП |  | А. Ф. Ким |
| Главный архитектор МТП |  | И.Б. Самойленко |
| ГАП |  | В.И. Федоров |

Владивосток

2012