СОДЕРЖАНИЕ

| Раздел | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | СОДЕРЖАНИЕ | 2 |
|  | СОСТАВ ПРОЕКТА | 6 |
|  | Введение | 7 |
| I | Общая часть | 11 |
| II | Анализ использования территории | 12 |
| 2 | Общие сведения о сельском поселении | 12 |
| 2.1 | Административная структура сельского поселения | 9 |
| 2.2 | Население. Основные демографические показатели. Трудовые ресурсы | 10 |
| 2.2.1 | Инженерная инфраструктура | 12 |
| 2.2.2 | Транспортная инфраструктура | 13 |
| III | Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. | 15 |
| 3.1 | Вероятные средства массового поражения, приводящие к значительному нарушению функционирования сельского поселения | 16 |
| 3.2 | Описание применяемых методов оценки возможных последствий воздействия средств массового поражения | 23 |
| 3.3 | Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения (СПП) и ЧС техногенного и природного характера на функционирование сельского поселения | 33 |
| 3.4 | Отнесение территорий сельского поселения к группе по гражданской обороне. Определение границ зон возможной опасности, предусмотренных СНиП 2.01.51-90 | 36 |
| 3.5 | Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории Александровского сельского поселения в военное и мирное время | 36 |
| 3.6 | Структура накопления фонда защитных сооружений гражданской обороны | 36 |
| 3.7 | Пункты управления гражданской обороны | 37 |
| 3.8 | Категорированные по гражданской обороне предприятия | 38 |
| 3.9 | Эвакуация населения | 38 |
| 3.10 | Эвакуация населения | 37 |
| 3.10.1 | Расчет численности нетрудоспособного населения, подлежащего приему и расселению | 37 |
| 3.10.2 | Численность размещаемого, рассредотачиваемого и эвакуируемого населения. Размещение и емкость приемных эвакуационных пунктов. | 39 |
| 3.10.3 | Инженерное обеспечение эвакуации населения | 40 |
| 3.10.3.1 | Общие положения | 40 |
| 3.10.3.2 | Инженерное оборудование пунктов высадки эвакуируемого населения | 41 |
| 3.10.3.3 | Инженерное оборудование районов размещения | 42 |
| 3.11 | Расчет вместимости ЗС ГО с учетом НРС дежурного и обслуживающего персонала организаций, обеспечивающих жизнедеятельность населения сельского поселения | 43 |
| 3.12 | Световая маскировка сельского поселения Спасского муниципального района | 44 |
| 3.13 | Проектные предложения по инженерной защите населения сельского поселения Спасского муниципального района | 46 |
| IV | Перечень основных факторов риска возникновения ЧС природного характера и техногенного характера | 48 |
|  | Введение | 48 |
|  | Перечень нормативных актов, нормативно-технических и иных документов, использованных при разработке раздела | 48 |
| 4.1 | Краткое описание территории сельского поселения, условий, инфраструктуры, формирующих факторы риска возникновения ЧС | 49 |
| 4.1.1 | Общие сведения о сельском поселении Спасского муниципального района | 49 |
| 4.1.2 | Состояние транспортной инфраструктуры | 50 |
| 4.2 | Общая оценка факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера | 50 |
| 4.2.1 | Анализ факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера с учетом влияния на них факторов риска ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз | 50 |
| 4.2.1.1 | Задачи и цели оценки риска | 50 |
| 4.2.1.2 | Анализ основных факторов риска возникновения ЧС, влияния на них факторов риска ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз на территории сельского поселения муниципального района | 52 |
| 4.3 | Общая оценка риска | 59 |
| IVa | Перечень основных факторов риска возникновения ЧС природного характера | 61 |
| 4.1 | Источники ЧС природного характера на территории сельского поселения Спасского муниципального района | 61 |
| 4.2 | Поражающие факторы природных ЧС и характер, проявления поражающих факторов источников природных ЧС | 61 |
| 4.3 | Воздействие поражающих факторов источников природных ЧС (опасные геологические процессы, опасные гидрологические явления и процессы, опасные метеорологические явления и процессы, природные пожары) | 63 |
| 4.3.1 | Опасные геологические явления и процессы | 66 |
| 4.3.2 | Опасные гидрологические явления и процессы | 68 |
| 4.3.3 | Опасные метеорологические явления и процессы | 69 |
| 4.3.4 | Природные пожары | 72 |
| 4.4 | Показатели поражающего воздействия источников природных ЧС | 73 |
| 4.5 | Планировочные ограничения природного характера | 74 |
| 4.5.1 | Водоохранные зоны водотоков и водоёмов | 74 |
| 4.5.2 | Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | 76 |
| 4.5.3 | Инженерно-строительные ограничения | 77 |
| IVб | Перечень основных факторов риска возникновения ЧС техногенного характера | 78 |
| 4.1 | Общие понятия | 78 |
| 4.2 | Потенциально опасные объекты, расположенные на территории сельского поселения Спасского муниципального района | 78 |
| 4.3 | Классификация ЧС техногенного характера | 80 |
| 4.3.1 | Транспортные аварии (катастрофы) | 80 |
| 4.3.2 | Пожары, взрывы, угрозы взрывов | 81 |
| 4.3.3 | Аварии с выбросом (угрозой выброса) ХОВ | 81 |
| 4.3.4 | Аварии с выбросом (угрозой выброса) РВ | 81 |
| 4.3.5 | Аварии с выбросом (угрозой выброса) БОВ | 81 |
| 4.3.6 | Внезапное обрушение зданий и сооружений | 82 |
| 4.3.7 | Аварии на электроэнергетических сетях | 82 |
| 4.3.8 | Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | 82 |
| 4.3.9 | Аварии на очистных сооружениях | 82 |
| 4.3.10 | Гидродинамические аварии | 82 |
| 4.4 | Оценка возможных последствий террористического воздействия | 118 |
| 4.4.1 | Общие положения | 118 |
| 4.4.2 | Результаты оценки возможных последствий террористического воздействия | 119 |
| 4.5 | Планировочные ограничения техногенного характера | 121 |
| 4.6 | Показатели риска техногенных ЧС при наиболее опасном развитии ЧС | 122 |
| V | Возможные чрезвычайные ситуации биолого-социального характера | 127 |
| 5.1 | Клещевой энцефалит | 127 |
| 5.2 | Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) | 128 |
| 5.3 | Эпизоотии | 128 |
| 5.4 | Эпифитотии | 129 |
| VI | Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 130 |
| 6.1 | Характеристика сельского поселения Спасского района | 130 |
| 6.2 | Наличие потенциально опасных объектов | 130 |
| 6.3 | Существующие подразделения противопожарной службы | 131 |
| 6.4 | Населенные пункты, находящиеся в зоне действия 20 ПЧ ПС ПК по охране Спасского муниципального района | 131 |
| 6.5 | Предполагаемые районы обслуживания пожарных частей | 132 |
| 6.6 | Населенные пункты, находящиеся вне зоны действия КГУ 20 ПЧ ПС ПК по охране Спасского муниципального района | 133 |
| VII | Приложения | 139 |
|  | Карта 07_ГО и ЧС_Александровское_СП |  |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ГОЧС.ПЗ | Пояснительная записка |  |
| 2 |  | Графические материалы |  |

ВВЕДЕНИЕ

«Проект генерального плана Александровского сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края» выполняется на  основании  задания Администрации Спасского муниципального района.

Основанием  для разработки документов территориального планирования является муниципальный контракт №8 от 24.10.2011 «На разработку генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений Спасского муниципального района Приморского края».

Генеральный план выполняется на территории Александровского сельского поселения в границах, установленных Законом Приморского края от 11.11.2004г. №163-КЗ Приложение №3 «Описание границы Александровского сельского поселения».

Площадь Александровского сельского поселения – 350  км2 (1699 чел.). В состав поселения входят 2 населенных пункта: с. Александровка,                             ж-д. ст. Дроздов.

Целями разработки генерального плана являются: создание основания для принятия органами государственной власти  решений при планировании мероприятий по социально-экономическому развитию Александровского сельского поселения, в том числе решений о резервировании земель, об изъятии земельных участков для муниципальных нужд и о переводе земель из одной категории в другую.

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Состав авторского коллектива

Проект разработан творческим коллективом ООО «ПримВВпроект»

| Наименование | Ф.И.О | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Консультанты проекта | Макогон Л.Г., генеральный директор ООО «ПримВВпроект» |  |
| Главный специалист | Кельш В.А. |  |

II. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

2. Общие сведения о Александровском сельском поселении

2.1. Административная структура сельского поселения

Административная структура сельского поселения и её границы определены Законом Приморского края № 163-КЗ от 11 ноября 2004 года «О Спасском муниципальном районе».

Закон принят Законодательным Собранием Приморского края 27 октября 2004 года (в ред. Законов Приморского края от 08.02.2006 №339-КЗ, от 08.11.2007 № 148-КЗ, от 29.06.2010 № 635-КЗ).

В соответствии со статьей 5 Закона Александровское муниципальное образование наделено статусом сельского поселения, включающее в себя села  Александровка и железнодорожную станцию Дроздов.

Приложением 3 и 4 данного закона установлены границы Александровского сельского поселения. Законом установлен административный центр Александровского сельского поселения - село Александровка.

Описание границы Александровского сельского поселения

Граница Александровского сельского поселения проходит от устья реки Гнилая, пересекая озеро Гнилое, Александровский канал и проходя по каналу в восточном направлении, затем поворачивает в южном направлении и проходит по каналу, затем поворачивает в западном направлении по каналу, после чего поворачивает в южном направлении, далее - в западном направлении проходит по дамбе. Затем поворачивает в южном направлении, проходит по дамбе, идет в западном направлении, проходя по дамбе до Александровского канала. Проходит в южном направлении по Александровскому каналу, затем поворачивает в восточном направлении по каналу, после чего поворачивает в юго-западном направлении по каналу, затем поворачивает в юго-восточном направлении, доходя до канала, идет на северо-восток. Далее идет в юго-восточном направлении и проходит до пересечения с железной дорогой Владивосток - Хабаровск. Пересекая железную дорогу Владивосток - Хабаровск, граница идет по полевой дороге до северного склона горы Бельцова. Далее поворачивает в южном направлении, проходя до горы с отметкой 180,1, затем поворачивает на юго-запад, после чего идет в северо-западном направлении, проходя до железной дороги Владивосток - Хабаровск. Затем идет в юго-западном направлении, проходя вдоль железной дороги Владивосток - Хабаровск, поворачивает в западном направлении, проходя по горе с отметкой 138,3 до пересечения с автомобильной дорогой Анненка - Александровка. Проходит в западном направлении по полевой дороге, поворачивает на северо-восток по полевой дороге до канала, затем поворачивает в западном направлении, проходя по каналу до впадения его в Сосновский канал. Далее идет по Сосновскому каналу на север, поворачивает на юго-запад, после чего проходит в северном направлении до реки Гнилая.

2.2. Население. Основные демографические показатели. Трудовые ресурсы

Численность населения – важнейший базисный социально-экономический показатель, являющийся основой для социально-экономической политики, планирования экономического роста, в значительной мере влияющий на устойчивость развития территории. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, состояние рынка труда.

Рисунок 1

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю численность населения Александровского сельского поселения  на 01.01.2011 года составила  1394 человека, т.е. 4,6 % от общей численности  населения Спасского муниципального района.

Численность населения Александровского сельского поселения на 01.01.2010 г.

Таблица 2.1                                                                                               чел.

| Населенный пункт | чел. | % |
| --- | --- | --- |
| Александровское сельское поселение, в том числе | 1601 | 100 |
| с. Александровка | 1524 | 95,2 |
| жд. ст. Дроздов | 77 | 4,8 |

Динамика численности населения

Таблица 2.2                                                                             на 1 января (чел.)

| Населенный пункт | 2000 | 2002 | 2008 | 2009 | 2010 | Абсолютное отклонение 2010 к 2000 | Темп роста 2010 к 2000, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Александровское сельское поселение, в том числе | 1839 | 1760 | 1683 | 1597 | 1601 | -238 | 87,01 |
| с.Александровка | 1756 | 1675 | 1617 | 1515 | 1524 | -232 | 86,8 |
| ж-д. ст. Дроздов | 83 | 85 | 66 | 82 | 77 | -6 | 92,8 |

Из приведённых выше данных видно, что на протяжении последних 10 лет в Александровском поселении наблюдалось стабильное сокращение численности населения. В целом за период с 2000 г. по 2010 г. численность населения Александровского сельского поселения сократилась  на 238 человек (13%). Сильнее всего  уменьшилась численность населения с. Александровка.

Динамика численности населения

Рисунок 3

Одной из причин уменьшения численности населения является интенсивный отток молодых людей, окончивших среднюю школу, в города. После получения профессионального образования молодежь практически не возвращается обратно. Поэтому население стареет, происходит естественная убыль. Такое положение дел объясняется низким уровнем заработной платы на сельскохозяйственном производстве и слабо развитой инфраструктурой села: отсутствием газоснабжения, плохими внутрипоселенческими дорогами, некачественным водоснабжением, устаревшим машинно-тракторным парком СПК.

2.3.  Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

Сведения об основных ЛЭП (500-110-35 кВ)

Таблица 2.3.1

| № п.п. | Вид (объекта) | Напряжение (кВ) | Протяженность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-35 кВ «Спасск-ЗСМ-Луговая-Заря-Александровка-Чкаловка» (отпайка на ПС 35/6кВ «ЗСМ», ПС 35/10 кВ «Луговая», ПС 35/10 кВ «Заря») | 35 кВ | 48 км |

Сведения об основных ЛЭП (10-0,4 кВ)

Таблица 2.3.2

| № п.п. | Населенный пункт | Назначение КТП-10/0,4 кВ | № КТП | Установочная мощность (кВА) | Протяженность ВЛ-0,4 кВ | % загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Александровка | ВЛ-0,4 кВ |  |  | 40,50 км |  |
|  |  | «Быт» | 3304 | 100 |  | 33 |
|  |  | «Гараж» | 3301 | 100 |  | 4 |
|  |  | «Школа» | 3383 | 160 |  | 15 |
|  |  | «Клуб» | 3345 | 250 |  | 30 |
|  |  | «Торговый центр» | 3341 | 250 |  | 27 |
|  |  | «Быт» | 3302 | 250 |  | 16 |
|  |  | «Быт» | 3384 | 160 |  | 29 |
|  |  | «Д/сад» | 3303 | 250 |  | 12 |
|  |  | «Быт» | 3349 | 63 |  | 3 |
|  |  | «Больница» | 3400 | 160 |  | 11 |
|  |  | «АЗС» | 3387 | 63 |  | 9 |
|  |  | «Быт» | 3388 | 100 |  | 8 |

Сведения об основных ЛЭП (10 кВ)

Таблица 2.3.4

| № п.п. | Населенный пункт | Назначение | Протяженность ВЛ-10 кВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Александровка | ВЛ-10 кВ Ф-1 "Александровка – Александровка" | 8,47 км |

Сведения предоставлены ОАО «ДРСК» Филиал Приморские электрические сети, структурное подразделение Приморские западные электрические сети Спасский Район электрических сетей.

2.4. Транспортная инфраструктура

Характеристика существующей автодорожной сети

Таблица 2.4.1

| № п/п | Наименование автодороги (участка, подъезда к населенному пункту) | Через какое поселение и населенные пункты проходит | Протяженность, км | Тип покрытия, км | Технические категории (км) | Мосты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфальто бетонное | Пере ходное | I | II | III | IV | V | Кол шт. | Пог. м |
| Региональные автомобильные дороги |
| 1 | Хабаровск-Владивосток-Анненка-Александровка-Чкаловское | с. Анненка с. Александровка ж/д ст. Дроздов с. Чкаловское | 28 | 21 | 7 | - | - | - | 28 | - | 3 | 60 |

Сводная ведомость мостовых сооружений

Таблица 2.4.2.

| № п/п | Дорога | Место положение, км | Наименование препятствия | Длина, м | Материал | Габарит | Расчетная нормативная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хабаровск-Владивосток-Анненка – Александровка-Чкаловское | 18,144 | Ручей | 30,2 | Железобетон | Г-7,0+2х1,0 | Н-10 НГ-60 |
|  |  | 21,341 | Канал | 12,05 | Железобетон | Г-8,0+2х1,0 | Н-10 НГ-60 |
|  |  | 23,872 | Канал | 18,1 | Железобетон | Г-8,0+2х1,0 | Н-10 НГ-60 |

Сведения об основных железнодорожных станциях

Таблица 2.4.3

| № пп | Ж/д станция (населенный пункт) | Класс | Кол-во путей главного хода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кнорринг | 4 | 2 |
| 2 | Старый Ключ | 4 | 2 |
| 3 | Свиягино | 4 | 2 |
| 4 | Сунгач | 5 | 2 |
| 5 | Дроздов | 5 | 2 |

Сведения предоставлены администрацией Спасского муниципального района.

Перечень предприятий, учреждений, организаций, индивидуальных

предпринимателей,  осуществляющих деятельность на территории Александровского сельского поселения Спасского муниципального района

Таблица 2.4.4

| Наименование предприятия, учреждения, организации | Адрес фактический | Адрес юридический | Ф.И.О. руководителя, телефон | Количество рабочих мест, ед. | Количество работающих, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Александровское сельское поселение |
| с. Александровка |
| Администрация Александровского сельского поселения | с. Александровка, ул. Комсомольская, 59 | с. Александровка, ул. Комсомольская, 59 | Архипов Алексей Алексеевич 7-34-19 | 10 | 9 |
| Александровский филиал муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 7 с. Чкаловское | с. Александровка, ул. Уборевича, 63а | с. Чкаловское, ул. Терешкевича, 55 | Байдулова Марина Владимировна 7-34-80 | 50 | 50 |
| ООО «Тандем-2000» магазин, пекарня | с. Александровка, ул. Комсомольская,50/2 | с. Александровка, ул. Комсомольская, 50/2 | Гнитиенко Ирина Викторовна 7-34-67 | 7 | 7 |
| Магазин «Диво» | с. Александровка, ул. Центральная, 3 | с. Александровка, ул. Центральная, 3 | Мищенко Татьяна Семеновна 7-35-63 | 5 | 5 |
| Магазин «Прибой» ООО «Максимум» | с. Александровка, ул. Уборевича, 50 | с. Александровка, ул. Уборевича, 50 | Кокарев Александр Александрович 7-35-21 | 2 | 2 |
| Магазин «Луч» | с. Александровка, ул. Комсомольская, 70 | с. Александровка, ул. Комсомольская, 70 | Бондаренко Светлана Владимировна | 2 | 2 |
| Магазин № 58 | с. Александровка, ул. Уборевича, 29 | с. Александровка, ул. Уборевича, 29 | Спасское районное потребительское общество | 3 | 3 |
| Магазин «Саша» | с. Александровка, ул. Комсомольская,21а | с. Александровка, ул. Комсомольская,21а | Заковенко Александра Сергеевна 7-35-53 | 3 | 3 |
| Спасск-Дальненская дистанция пути-структурное подразделение Владивостокского отделения дороги филиала ОАО «РЖД» (жд.станция) | г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 1а | г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 1а | Петрук И.И. 9-22-30 | 13 | 13 |
| Ветеринарный пункт | с. Александровка, ул. Партизанская, 46 | с. Александровка, ул. Партизанская, 46 | Переверзева Наталья Александровна 3-91-12 | 1 | 1 |
| Котельные № 37, 38, 39 | с. Александровка, ул. Партизанская, 56а, ул. Уборевича, 63а, ул. Советская | с. Александровка, ул. Партизанская, 56а, ул. Уборевича, 63а, ул. Советская | Шульга Геннадий Иванович 2-41-31 | 17 | 17 |
| Александровская участковая больница | с. Александровка, ул. Партизанская, 56а | с. Александровка, ул. Партизанская, 56а | Гилев Михаил Фирсович 7-35-95 | 15 | 14 |
| Филиал МУП «ЦРА № 29» | с. Александровка, ул. Комсомольская, 52 | с. Александровка, ул. Комсомольская, 52 | Труднева Татьяна Петровна | 1 | 1 |
| Отделение почтовой связи | с. Александровка, ул. Центральная, 2 | с. Александровка, ул. Центральная, 2 | Почта России Белозерова Людмила Васильевна 7-35-93 | 5 | 5 |

III. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ.

### 3.1. Вероятные средства массового поражения, приводящие к значительному нарушению функционирования сельского поселения.

Реальную военную опасность для России представляют очаги напряженности вдоль границ нашей страны, которые могут перерасти в приграничные и внутренние вооруженные конфликты. Не исключается возможность возникновения широкомасштабной региональной войны.

Применение оружия массового поражения в начале XXI века представляется маловероятным. Однако не исключена возможность его применения в демонстрационных целях, одиночного применения террористами и ограниченного применения войсками с целью нарушения систем государственного и военного управления и поражения важнейших объектов экономики в ходе эскалации конфликтов.

В случае возникновения на территории России локальных вооруженных конфликтов или развертывания широкомасштабных боевых действий источниками чрезвычайных ситуаций будут являться обычные средства поражения, однако нельзя исключить возможность применения ядерного оружия, а также других видов оружия массового поражения.

Ядерное оружие

Ядерное оружие - оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании внутриядерной энергии, выделяющейся при цепных реакциях деления тяжелых ядер некоторых изотопов урана и плутония или термоядерных реакциях синтеза легких ядер (изотопов водорода) - в более тяжелые.

Ядерное оружие на настоящий момент является самым мощным оружием массового поражения, обладающим такими поражающими факторами, как ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс. Поражающее действие того или иного ядерного взрыва зависит от мощности использованного боеприпаса, вида взрыва и типа ядерного заряда.

При ядерных взрывах в населенных пунктах или вблизи объектов экономики могут возникнуть вторичные поражающие факторы. К ним относятся взрывы (при разрушении емкостей и агрегатов с природным газом), пожары (при повреждении электросетей и емкостей с легко воспламеняющимися жидкостями), затопление местности (при разрушении плотин), заражение местности, атмосферы и водоемов (при разрушении химических объектов и атомных электростанций).

Бактериологическое (биологическое) оружие

Бактериологическое оружие – это специальные боеприпасы и боевые приборы со средствами доставки, снаряженные биологическими средствами. Оно предназначено для массового поражения людей, сельскохозяйственных животных и посевов.

Поражающее действие биологического оружия основано на использовании болезнетворных свойств микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибков) и вырабатываемых некоторыми бактериями ядов.

Характеристики некоторых инфекционных заболеваний, которые могут быть вызваны применением бактериологического оружия или его компонентов приведены в  таблице 3.1.

Таблица 3.1.

| Болезнь | Путь передачи инфекции | Средний скрытый период, сут | Примерная продолжительность заболевания, сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Чума | Воздушно-капельный от легочных больных; через укусы блох, от больных грызунов | 3 | 7-14 |
| Сибирская язва | Контакт с больными животными; употребление зараженного мяса; вдыхание инфицированной пыли | 2-3 | 7-14 |
| Сап | Контакт с больными животными; употребление зараженного мяса; вдыхание инфицированной пыли | 3 | 20-30 |
| Туляремия | Вдыхание инфицированной пыли; контакт с больными грызунами; употребление инфицированной воды | 3-6 | 40-60 |
| Холера | Употребление зараженной воды, пищи | 3 | 5-30 |
| Желтая лихорадка | Укусы комаров, от больных животных, людей | 4-6 | 10-14 |
| Натуральная оспа | Воздушно-капельный контакт; через инфицированные предметы | 12 | 12-24 |
| Сыпной тиф | Укусы вшей-переносчиков (от больных людей) | 10-14 | 60-90 |
| Пятнистая лихорадка Скалистых гор | Укусы клещей-переносчиков (от больных грызунов) | 4-8 | 90-180 |
| Бластомикоз (южноамериканский тип) | Вдыхание инфицированной пыли; через поврежденные кожные покровы при контакте с инфицированной спорами почвой, растительностью | Несколько недель | Несколько месяцев |
| Ботулизм | Употребление пищи, содержащей токсин | 0,5-1,5 | 40-80 |

К классу бактерий относятся возбудители большинства наиболее опасных заболеваний человека – чумы, холеры, сибирской язвы, сапа.

Вирусы являются возбудителями сыпного тифа, пятнистой лихорадки Скалистых гор, лихорадки цицикамуши.

Грибки способствуют развитию тяжелых форм бластомикоза, гистоплазмоза и др.

Некоторые микроорганизмы вырабатывают ядовитые токсины (сильнодействующие яды), вызывающие отравления и такие заболевания, как ботулизм и дифтерия.

Для поражения сельскохозяйственных животных могут применяться возбудители таких заболеваний, как чума крупного рогатого скота, свиней, а также некоторых болезней, опасных для человека (сибирская язва, сап).

Для поражения сельскохозяйственных растений возможно использование возбудителей ржавчины злаков, картофельной гнили, грибкового заболевания риса, а также насекомых-вредителей, таких как колорадский жук, саранча, гессенская муха.

Существуют различные способы применения бактериологического оружия:

аэрозольный – заражение приземного слоя воздуха частицами аэрозоля распылением биологических рецептур;

внешний признак применения – туманообразное облако в виде следа, оставляемого самолетом, воздушным шаром;

трансмиссивный – рассеивание искусственно зараженных кровососущих переносчиков болезней, которые затем через укусы передают людям и животным возбудителей заболеваний;

внешний признак применения – появление значительного количества грызунов, клещей и других переносчиков заболеваний;

диверсионный – заражение биологическими средствами воздуха и воды в замкнутых пространствах при помощи диверсионного снаряжения;

внешний признак применения – одновременное возникновение массовых заболеваний людей и животных в границах определенной территории.

Начало применения противником бактериологического оружия может быть определено с помощью приборов и по внешним признакам, к которым относятся:

- менее резкий в сравнении с обычным боеприпасом звук разрыва;

- образование при разрыве боеприпаса облака дыма или тумана;

- наличие на месте разрыва капель жидкости или порошкообразного вещества;

- темные полосы, оставляемые самолетом противника.

Для защиты населения от бактериологического оружия проводят комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий. Это экстренная профилактика, обсервация и карантин, санитарная обработка, дезинфекция зараженных объектов. При необходимости уничтожают насекомых и грызунов (дезинсекция и дератизация).

##### Химическое оружие

С 29 апреля 1997 г. действует запрет на применение химического оружия, подобный тому, под которым находится бактериологическое оружие. Это произошло после вступления в силу подписанной в 1993 году Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. Однако, как и в случае с биологическим оружием, нельзя исключить вероятность несанкционированного применения данного вида оружия массового поражения (учитывая его огромные запасы во многих странах мира), а также применения компонентов химического оружия террористическими организациями и террористами-одиночками.

Химическое оружие - один из видов оружия массового поражения, поражающее действие которого основано на использовании боевых токсичных химических веществ (БТХВ).

К БТХВ относятся отравляющие вещества (ОВ) и токсины, оказывающие поражающее действие на организм человека и животных, а также фитотоксиканты, которые могут применяться в военных целях для поражения различных видов растительности.

В качестве средств доставки химического оружия к объектам поражения используется авиация (выливные авиационные приборы, авиабомбы), ракеты, артиллерия (снаряды, мины), средства инженерных и химических войск.

К числу боевых свойств и специфических особенностей химического оружия относятся:

- высокая токсичность ОВ и токсинов, позволяющая в крайне малых дозах вызывать тяжелые и смертельные поражения;

- способность ОВ и токсинов проникать в здания, сооружения и поражать находящихся там людей;

- длительность действия ввиду способности БТХВ сохранять определенное время свои поражающие свойства на местности, вооружении, технике и в атмосфере;

- трудность своевременного обнаружения факта применения противником БТХВ и установления его типа;

- необходимость использования для защиты от поражения (заражения) и ликвидации последствий применения химического оружия разнообразного комплекса специальных средств химической разведки, индивидуальной и коллективной защиты, дегазации, санитарной обработки, антидотов и др.

Результатом применения химического оружия могут быть тяжелые экологические и генетические последствия, устранение которых потребует длительного времени.

БТХВ в виде грубодисперсного аэрозоля или капель заражают местность, технику, материальные средства, водоемы и способны поражать незащищенных людей как в момент оседания частиц на поверхность тела человека (кожно-резорбтивные поражения), так и после их оседания вследствие испарения с зараженной поверхности (ингаляционные поражения) или в результате контактов людей с зараженными поверхностями (контактные кожно-резорбтивные поражения).

Для поражения различных видов растительности предназначены токсичные химические вещества (фитотоксиканты).

Характерными признаками отравляющих веществ являются:

- менее резкий, несвойственный обычным боеприпасам, звук разрыва бомб, снарядов и мин;

- облако газа, дыма или тумана в местах разрывов бомб, снарядов, и мин или движущееся со стороны противника;

- темные исчезающие полосы позади самолетов и капли и туман от ОВ на местности;

- маслянистые капли, пятна, лужи, подтеки на местности или в воронках от разрывов;

- раздражение органов дыхания и глаз;

- понижение остроты зрения или потеря его;

- посторонний запах несвойственный данной местности;

- увядание растительности или изменение ее окраски.

ОВ нервно-паралитического действия поражают нервную систему через органы дыхания, при проникновении в парообразном и капельно-жидком состоянии через кожу, а также при попадании в желудочно-кишечный тракт вместе с пищей и водой.

Признаки поражения: слюнотечение, сужение зрачков, затруднение дыхания, тошнота, рвота, судороги, паралич.

ОВ кожно-нарывного действия в капельно-жидком и парообразном состояниях они поражают кожу и глаза, при вдыхании паров – дыхательные пути и легкие, при попадании в организм с пищей и водой – органы пищеварения.

Признаки поражения: покраснение кожи, образование на ней мелких пузырей, которые затем сливаются в крупные и через двое -трое суток лопаются, переходя в трудно заживающие язвы. Эти ОВ, как правило, вызывают общее отравление организма, которое проявляется в повышении температуры, недомогании.

Отравляющие вещества удушающего действия воздействуют на организм через органы дыхания.

Признаки поражения: сладковатый, неприятный привкус во рту, кашель, головокружение, общая слабость. В течение 4-6 часов развивается отек легких, затем резко ухудшается дыхание, может появиться кашель с обильным выделением мокроты, головная боль, повышенная температура, одышка, учащенное сердцебиение.

ОВ общеядовитого действия поражают человека только при вдыхании им воздуха, зараженного их парами.

Признаки поражения: металлический привкус во рту, раздражение в горле, головокружение, слабость, тошнота, резкие судороги, паралич.

Отравляющие вещества раздражающего действия вызывают жжение и боль во рту, горле и в глазах, сильное слезотечение, кашель, затруднение дыхания.

Отравляющие вещества психохимического действия действуют на центральную нервную систему и вызывают психологические (галлюцинации, страх, подавленность) или физические (слепота, глухота) расстройства.

Перечень наиболее распространенных отравляющих веществ приведен в таблице 3.2.

Таблица 3.2.

| Виды отравляющих веществ | Маркировка вещества | Наименование вещества |
| --- | --- | --- |
| Нервно - паралитические | GB | Зарин |
|  | GD | Зоман |
|  | VX | Ви - Икс |
| Кожно-нарывные | H | Технический иприт |
|  | HD | Перегонный иприт |
|  | HN | Азотный иприт |
| Удушающие | CG | Фосген |
| Общеядовитые | AG | Синильная кислота |
|  | CK | Хлорциан |
| Раздражающие | CS | Си-Эс |
|  | CR | Си-Ар |
|  | DM | Адамсит |
|  | CN | Хлорацетофенон |
| Психохимические | BZ | Би-Зет |

Геофизическое оружие

В США, ряде стран НАТО и в КНР достаточно интенсивно ведутся разработки в области создания геофизического оружия (ГФО), которое направленно воздействует на изменение природно-климатических условий и процессов.

На территории Российской Федерации вероятнее всего могут быть подвержены воздействию ГФО Дальневосточный регион, водохранилища Приморского края, что может спровоцировать возникновение целого комплекса чрезвычайных ситуаций природного характера (землетрясения, лавины, сели, оползни, наводнения).

Современные обычные средства поражения

К современным обычным средствам поражения относится высокоточное оружие.

Высокоточное оружие (ВТО) - это такой вид управляемого оружия, эффективность поражения которым малоразмерных целей с первого пуска (выстрела) приближается к единице в любых условиях обстановки.

ВТО зарубежных государств оборудуются тепловыми, инфракрасными, телевизионными, лазерными, радиолокационными и комбинированными системами наведения, обеспечивающими высокую точность попадания в цель от 2 до 10 м, в перспективе - до одного метра.

Дальность пуска (стрельбы) тактических высокоточных боеприпасов достигает 100÷130 км, стратегических - 2500 км. Такая дальность позволяет наносить удары по объектам практически на всей территории страны.

Стационарное расположение объектов экономики позволяет противнику заранее установить их координаты и наиболее уязвимые места в технологическом комплексе, что свидетельствует о существенной роли высокоточного оружия в современном вооруженном конфликте, так как в этом случае оно может быть использовано по целям, роль и значение которых особенно важны для устойчивости функционирования объекта в целом.

Новейшие образцы обычного ВТО по эффективности поражения приближаются к тактическому ядерному оружию, а в некоторых случаях превосходят его, так как способны одним боеприпасом надежно поразить точечные цели. Массированные удары обычным ВТО по объектам систем энергетики и управления, предприятиям транспорта, машиностроения способны парализовать жизнедеятельность страны, а при разрушении пожаро-, взрыво-, химически, радиационно и других потенциально опасных объектов - вызвать крупные катастрофы. Благодаря высокой точности и эффективности поражения наземных, воздушно-космических и морских целей, новые виды ВТО интенсивно разрабатываются и поступают на вооружение вооруженных сил всех экономически развитых стран мира.

Таким образом, обычные средства поражения на сегодняшний день являются высокоэффективным средством вооруженной борьбы, и их использование будет приводить к поражению населения и разрушению объектов экономики. Для определения эффективности мероприятий по защите населения и территорий необходимо пользоваться методиками по определению показателей возможной обстановки при применении обычных средств поражения.

Для снижения воздействия поражающих факторов оружия заблаговременно, в мирное время, разрабатываются и проводятся инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия, которые по своему характеру не могут быть осуществлены заблаговременно, должны проводиться в возможно короткие сроки в особый период.

#### 3.2. Описание применяемых методов оценки возможных последствий воздействия средств массового поражения.

Методика оценки возможных последствий воздействия средств массового поражения принята по материалам учебного пособия «Инженерная защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях» издание Академии гражданской защиты, Институт развития МЧС России, г. Новогорск 2004 г., разработанного при участи Министерства по РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Методика оценки возможных последствий воздействия ядерного оружия.

Обстановка на исследуемой территории Александровского сельского поселения ориентировочно оценивается с помощью показателя, характеризующего степень поражения поселения (СПП) или ущерб, обозначаемый величиной Д. Степень поражения поселения (СПП) это отношение площади поселения, называемой зоной поражения, где избыточное давление (∆РФ) во фронте ВУВ составляет ΔPф ≥ 30 кПа (0,3 кгс/см2) S0,3, ко всей его площади Sп.

.

Между СПП (Д) и характером разрушения застройки существует взаимосвязь, приведенная в  таблице 3.3.

Таблица 3.3. Степень поражения  и характер разрушения  застройки

| Степень поражения, Д | Плотность ядерных ударов, кт/км2 | Характер степени разрушения застройки |
| --- | --- | --- |
| Д<0,2 | менее 1 | слабая |
| 0,2<Д<0,5 | 1 -4 | средняя |
| 0,5<Д<0,8 | 4-9 | сильная |
| Д>0,8 | более 9 | полная |

Оценку инженерной обстановки на предварительном этапе (заблаговременно в мирное время) производят из условия, что поселение получило степень поражения Д=0,7.

Для оценки инженерной обстановки принимают, что к моменту нападения противника все имеемые ЗС приведены в готовность и заполнены по нормам.

Обстановку на территории поселения в очаге ядерного поражения принято оценивать показателями инженерной обстановки. К таким основным показателям инженерной обстановки   относят:

- количество объектов экономики (ОЭ) и зданий, получивших различные степени разрушения;

- количество разрушенных и заваленных защитных сооружений (ЗС);

- количество защитных сооружений, требующих подачи воздуха;

- количество участков, требующих укрепления (обрушения) поврежденных или разрушенных конструкций зданий;

- количество аварий на коммунально-энергетических сетях (КЭС);

- протяженность завалов и разрушений на маршрутах ввода сил.

Количество ОЭ и зданий, а также ЗС, получивших различный характер разрушения (Nр), вычисляется по формуле:

Np = N∑ . C . Kn , ед.,

где:

N∑ - количество объектов, зданий или ЗС, ед.;

С - вероятность разрушения ОЭ, зданий или ЗС при СПП, Дп = 0,7;

Kn - коэффициент пересчета, равный

.

Величина Кn принимается равной 1. Величины вероятности С приведены в  таблице 3.4.

Таблица 3.4. Вероятности С разрушения объектов, зданий и защитных сооружений при СПП, Д = 0,7

| Показатели инженерной обстановки | Вероятность |
| --- | --- |
| Количество бъектов и зданий, получивших | полные и сильные разрушения | 0,70 |
|  | средние разрушения | 0,18 |
| Количество убежищ | разрушенных | 0,35 |
|  | заваленных | 0,7 |
| Количество укрытий | разрушенных | 0,45 |
|  | заваленных | 0,7 |

Примечания:

1. Доля полных и сильных разрушений (С), при СПП, Д =0,7, численно равна СПР.

2. При Д>0,7 количество объектов и зданий, получивших средние разрушения, равно разности между общим числом объектов и количеством объектов, получивших сильную и полную степени разрушения.

3. Количество объектов и зданий, получивших сильную и полную степени разрушения, распределяются в соотношении: 40% - полные разрушения; 60% - сильные разрушения.

Известно, что подача воздуха требуется примерно в 15% заваленных убежищ и в 15% заваленных укрытий. Количество участков, требующих укрепления (обрушения) поврежденных или разрушенных конструкций зданий, принимается равное числу зданий, получивших сильные разрушения.

Протяженность аварий на КЭС определяется на основе данных о количестве аварий, приходящихся в среднем на 1 км2 поселения, попавшего в зону с избыточным давлением ∆Р ≥ 30 кПа (0,3 кгс/см2). Расчеты показывают, что в этой зоне будет от 3 до 4 аварий. Тогда общая численность аварий в пределах поселения может быть определена по формуле:

,

где:

SГ - площадь поселения, км2;

С - коэффициент, принимаемый равным 2,8.

Общее количество аварий на КЭС распределяют: на системы теплоснабжения - 15%; электроснабжения, водоснабжения и канализации - по 20%; газоснабжения - 25%.

Протяженность завалов и разрушений на маршрутах ввода сил оценивается на основе статистических данных о протяженности магистралей в зависимости от площади поселения, а также расчетных данных по заваливаемости этих магистралей обломками разрушенных зданий. В среднем на 1 км2 поселения, попавшего в зону с избыточным давлением ∆Р ≥ 30 кПа (0,3 кгс/см2), приходится около 0,5 км заваленных маршрутов ввода сил. Тогда протяженность завалов и разрушений на маршрутах ввода сил можно определить по формуле:

Lзав= SГ. С, Kn, км

в которой С = 0,35.

Потери в очагах ядерного поражения подразделяют на безвозвратные и санитарные. В сумме они составляют величину общих потерь населения.

Безвозвратные потери - все случаи гибели людей за время образования очага ядерного поражения до оказания им помощи.

Санитарные потери - все случаи потерь трудоспособности на срок не менее одних суток, как от непосредственного воздействия взрыва, так и от вторичных причин. Санитарные потери определяются как разность между общими и безвозвратными потерями. Для расчета потерь необходимо иметь исходные данные по численности:

- населения в убежищах, их степень защиты;

- населения в укрытиях, их степень защиты;

- незащищенного населения.

Математическое ожидание потерь (потери) населения в поселении может быть определено по формуле:

,чел.,

где:

Ni - численность населения по i - му варианту защищенности, чел.;

Сiмф - вероятность (в долях) поражения населения от мгновенных поражающих факторов при СПП, Д = 0,7 с давлением на границе зоны поражения ∆Рф = 30 кПа (0,3 кгс/см2);

n - число вариантов защищенности.

Вероятности Сiмф поражения населения с различной защищенностью, а также для незащищенного населения приведены в  таблице 3.5.

Таблица 3.5. Вероятности поражения населения (Сiмф) при СПП, Д = 0,7

| Защищенность населения, кПа (кгс/см2) | Вероятности поражения |
| --- | --- |
|  | Общие | Безвозвратные |
| 300 (3,0) | 0,20 | 0,17 |
| 200 (2,0) | 0,25 | 0,21 |
| 100(1,0) | 0,36 | 0,28 |
| 50 (0,5) | 0,46 | 0,37 |
| 35 (0,35) | 0,54 | 0,43 |
| 20 (0,2) | 0,60 | 0,47 |
| Перекрытая щель | 0,67 | 0,53 |
| Открытая щель | 0,82 | 0,67 |
| Незащищенные | 0,95 | 0,70 |

Число пострадавших, оказавшихся в завалах, определяется из следующего выражения

Nзав=Nпол.р+0,3Nсил.р,

где:

Nпол.р, Nсил.р - количество людей, находящихся в зданиях, ИС получивших соответственно полные и сильные разрушения.

Число людей, оказавшихся без крова, принимается равным числу людей, оказавшихся в завалах, получивших средние, сильные и полные разрушения.

Методика оценки возможных последствий воздействия обычных средств поражения.

При массированном воздействии противником обычными средствами поражения (ОСП) образуются очаги поражения (территория, в пределах которой в поселении могут возникнуть массовые поражения людей, большие по масштабам разрушения зданий и сооружений).

В отличие от очага ядерного поражения этот очаг носит не сплошной, а местный (локальный) характер. При воздействии противником ОСП очаги поражения могут возникать на важных объектах экономики (ОЭ), а также в пределах жилой зоны. При этом воздействие будет осуществляться выборочно, в первую очередь будут поражаться пожаро -, взрыво -, химически - и радиационно - опасные и другие стратегические объекты.

Очаги поражения от ОСП подразделяют на простые и сложные (комбинированные). Простые очаги характеризуются одновременным применением только фугасных, осколочных и зажигательных боеприпасов. Сложные - одновременным применением различных типов боеприпасов и ракет.

Воздействие боеприпасов на людей, здания и ЗС подразделяется на прямое и косвенное. Прямое воздействие характеризуется непосредственным воздействием следующих поражающих факторов:

- ударное или пробивное действие;

- действие взрывной и воздушной ударной волны (ВУВ);

- осколочное и огневое действие.

Ударное действие характерно для всех типов боеприпасов, но наибольшую опасность представляют специально созданные для поражения этим поражающим фактором бронебойные и бетонобойные боеприпасы.

Действием взрывной волны характеризуются фугасные боеприпасы и боеприпасы объемного взрыва. Взрывная волна вызывает разрушения и выброс материалов среды за счет выделения большого количества нагретых газов с температурой до 5000°С и давлением до 20000 кгс/см2. Действие ВУВ также характерно для боеприпасов объемного взрыва и фугасных боеприпасов. Воздушная ударная волна вызывает разрушения за счет движения воздуха. Длительность действия этой волны в 10 и более раз меньше длительности действий ВУВ ядерного взрыва. Поэтому разрушающие действия ВУВ от взрыва обычного боеприпаса значительно меньше, чем действие ВУВ ядерного взрыва. При воздействии боеприпасов объемного взрыва здания, ЗС могут быть разрушены в результате действия ВУВ, а также затекания волны во входы, каналы воздухоснабжения с последующим воздействием на их конструкции.

Осколочные поражения и огневое воздействие возникают от взрыва всех типов боеприпасов, но наибольшую опасность поражения этим факторам представляют специальные, осколочные и зажигательные боеприпасы. Показателями зажигательных средств являются время горения (от 5 до 15 мин.) и температура горения (от 1200°С до 3000°С). Показателями осколочных боеприпасов являются плотность осколков и дальность их разлета.

Основными поражающими факторами при косвенном воздействии являются: пожары; загазованность; катастрофическое затопление территории и мест проведения инженерно-спасательных работ фекалиями и водой; заражение территорий АХОВ.

Разрушение зданий и ЗС в очаге поражения ОСП возможно как при прямом попадании, так и при взрыве вблизи них. Разрушения больших зданий (как по размерам в плане, так и по высоте) ОСП будет носить, как правило, локальный характер. При этом часть здания может быть полностью разрушена, в то же время оставшаяся часть может не иметь каких-либо серьезных повреждений.

Принято считать, что здания и защитные сооружения (ЗС) могут получить полное, сильное, среднее и слабое разрушения.

Полное разрушение характеризуется разрушением и обрушением от 50 до 100% объема зданий ЗС,

сильное - разрушением от 30 до 50% объема зданий ЗС,

среднее - до 30%, при этом подвалы сохраняются, часть помещений здания пригодна для использования,

слабое разрушение характеризуется разрушением второстепенных элементов здания (оконных, дверных заполнений и перегородок), при этом здание после небольшого ремонта может быть использовано.

Защитные сооружения могут так же разрушаться, как при прямом попадании боеприпаса, так и при взрыве боеприпасов вблизи них. Встроенные ЗС при прямом попадании боеприпаса в здание разрушаются при условии, если взрыв произошел на поверхности перекрытия ЗС, то есть при пробивании боеприпасом всех междуэтажных перекрытий здания. Отдельно стоящее ЗС при прямом попадании боеприпаса будет разрушено.

Поражающее действие ОСП на промышленные и жилые зоны оценивается степенью поражения этих зон. При этом под промышленной и жилой зоной следует понимать отдельные ОЭ или жилые массивы. Степень поражения зоны обычными средствами поражения Досп определяется как отношение площади промышленной или жилой зоны "Sр", оказавшейся в пределах полных и сильных разрушений застройки, к площади застройки рассматриваемой зоны "Sз":

- для ОЭ;

- для жилой зоны,

где:

Sp=  - площадь разрушения;

(Rp) - радиус разрушения

- площадь застройки (Sоб - площадь ОЭ; ρ - плотность застройки);

Sж - площадь жилой зоны.

В зависимости от величины степени поражения при ОСП (Досп) считают, что промышленная зона и жилая зона могут получить четыре степени разрушения: слабую, среднюю, сильную и полную. Исходя из этих условий и оцениваются показатели обстановки на ОЭ или в конкретной жилой зоне.

Характер разрушения промышленной зоны и жилой зоны в зависимости от степени поражения Досп можно определить по таблице 3.6.

Таблица 3.6. Характер разрушения промышленной и жилой зоны

| Степень поражения | Степень разрушения | Плотность бомбометания, т/км2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Способ бомбометания | Высокоточное оружие |
|  |  | площадное | прицельное |  |
| менее 0,2 | слабая | 10 | 5 | 4 |
| 0,2 < Досп< 0,5 | средняя | 20 | 15 | 12 |
| 0,5 ≤ Досп < 0,8 | сильная | 40 | 30 | 18 |
| Досп ≥ 0,8 | полная | 80 | 50 | 40 |

Для оценки инженерной обстановки на этапе предварительной оценки обстановки принимаются предпосылки:

- варианты загрузки средств доставки с учетом наиболее эффективного воздействия противником по ОЭ;

- бомбометание по ОЭ осуществляется прицельно по наиболее важным элементам;

- по жилой зоне бомбометание производится как по площадной цели;

- поражение категорированных по гражданской обороне ОЭ осуществляется высокоточным оружием;

- к моменту нападения противника все ЗС приведены в готовность и заполнены по нормам.

При оценке возможной инженерной обстановки на ОЭ или в жилой зоне оценивается:

- количество разрушенных и заваленных ЗС;

- протяженность завалов на внутриобъектовых проездах и на маршрутах ввода сил;

- количество аварий на КЭС;

- объем завалов, подлежащих разборке для извлечения из-под них пострадавших;

- количество участков в застройке, подлежащих обрушению;

- трудоемкость выполнения инженерно-спасательных работ;

- численность личного состава для проведения данных работ и потребное количество инженерной техники.

Количество заваленных ЗС определяют по формуле:

Nз=Nзс . С , ед.,

где:

Nзс - количество защитных сооружений, ед.;

С - коэффициент, равный относительной доле ЗС, заваленных при воздействии Nзс противника, от общего числа рассматриваемых ЗС на ОЭ и принимаемый по  таблице 3.7.

Таблица 3.7. Значения коэффициента «С» для защитных сооружений на объектах экономики

| Степень разрушения ОЭ | Величина коэффициента «С» |
| --- | --- |
|  | для убежищ | для укрытий | для маршрутов ввода сил | для КЭС |
| Слабая | 0,1 | 0,2 | - | - |
| Средняя | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 4 |
| Сильная | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 6 |
| Полная | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 12 |

Количество разрушенных убежищ принимают в 5 раз меньше количества заваленных, а разрушенных укрытий в 4 раза меньше количества заваленных укрытий.

Протяженность заваленных внутри объектовых проездов (Lз, км) и количество аварий на КЭС (Nав, ед.) принимают в зависимости от площади объекта и степени его разрушения:

Lз(Nав)= Sоэ . С, км (ед.),

где:

Sоэ - площадь ОЭ, км2;

Ориентировочно принимают, что пятую часть от заваленных проездов придется устраивать разравниванием поверху.

Общее количество аварий на КЭС можно распределить: на системах теплоснабжения - 15%; электроснабжения, канализации и водоснабжения по 20% и газоснабжения 25%.

Количество заваленных ЗС () в жилой зоне определяют в зависимости от количества ЗС (Nзс) и степени поражения по формуле:

, ед.,

где ;

Кn - коэффициент пересчета, равный Кп =;

Досп - реальная степень поражения при действии ОСП (на первом этапе прогнозирования Досп принимают равным 0,3 и 0,7).

С - коэффициент, принимаемый по  таблице 3.8.

Таблица 3.8. Значение коэффициента "С" для жилой зоны   (в долях)

| Показатели инженерной обстановки | Коэффициент «С» |
| --- | --- |
| Количество заваленных убежищ | 0,35 |
| Количество заваленных укрытий | 0,7 |
| Протяженность завалов на маршрутах | 0,18 |
| Количество аварий на КЭС | 1,4 |
| Примечание. Значение "С" соответствует степени поражения жилой зоны Досп = 0,7. |

Протяженность завалов на маршрутах ввода сил по ликвидации ЧС (Lз, км) и количество аварий на КЭС (Nав, ед.) оценивают в зависимости от площади рассматриваемой жилой зоны и степени ее поражения:

Lз(Nав)= Sжз . С . Кn , км (ед.),

где:

Sжз - площадь жилой зоны, км2;

Распределение общего количества аварий по видам то же, что и для аварий для КЭС объектов экономики.

Анализ возможной инженерной обстановки в случае нанесения противником по ОЭ или жилой зоне удара ОСП показывает, что инженерно-спасательные работы в этом случае включают:

- вскрытие заваленных ЗС и подача в них воздуха;

- проделывание проездов в завалах;

- разборка завалов для извлечения пострадавших;

- ликвидация аварий на КЭС;

- обрушение конструкций зданий в районе проведения работ.

Трудоемкость выполнения этих работ оперативно можно определить по формулам:

, чел.-ч или ,   маш.-ч,

где:

;  - суммарная трудоемкость задач, соответственно по личному составу и технике;

Vi - объем i-й задачи;

Ti - трудоемкость i-й задачи на единицу объема.

Потребное количество личного состава и инженерной техники определяется в зависимости от сроков и условий выполнения задачи по формулам:

, чел. или , ед.,

где:

п -  количество смен в сутки;

t -  время выполнения задачи;

Кусл - коэффициент условий выполнения задач

Кусл=Кt . Кзар . Кв.г.…Кn.;

Кt, Кзар, Кв.г.…Кn - коэффициенты, зависящие от времени суток, зараженности местности, времени года и т.д.; обычно их значения задаются нормативами;

КТ.Г. - коэффициент технической готовности, принимается равным 0,85 - 0,9 в зависимости от состояния техники.

Определение потерь населения на ОЭ и жилой зоны с оценкой количества пострадавших, оказавшихся в завалах, проводится по математическому ожиданию потерь населения на ОЭ и жилой зоны.

Математическое ожидание потерь может быть определено по формуле:

, чел.,

где:

Ni - численность населения по i-му варианту защищенности;

п - число i-х степеней защиты;

Сi - коэффициент потерь, равный вероятности поражения укрываемых (в долях) по i-му варианту защищенности при заданной степени поражения жилой зоны, определяемой по  таблицам 3.9 и 3.10.

Таблица 3.9. Значение коэффициента потерь « Сi » для жилой зоны

| Степень поражения жилой зоны | Защищенность населения |
| --- | --- |
|  | незащищено | в убежищах | в укрытиях |
|  | Виды потерь |
|  | общ. | сан. | общ. | сан. | общ. | сан. |
| 0,1 | 4 | 3 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,4 |
| 0,2 | 8 | 6 | 0,7 | 0,5 | 1.0 | 0,75 |
| 0,3 | 10 | 7,5 | 1,0 | 0,7 | 1,5 | 1,0 |
| 0,4 | 12 | 9 | 1,5 | 1,0 | 2 | 1,5 |
| 0,5 | 16' | 12 | 1,8 | 1,2 | 5 | 3,5 |
| 0.6 | 28 | 21 | 2,5 | 1,6 | 10 | 7 |
| 0,7 | 40 | 30 | 5 | 3 | 15 | 10 |
| 0,8 | 80 | 60 | 7 | 4,5 | 20 | 15 |
| 0,9 | 90 | 65 | 10 | 7 | 25 | 18 |
| 1,0 | 100 | 70 | 15 | 10 | 30 | 20 |

Таблица 3.10. Значение коэффициента потерь «Сi» для объекта экономики

| Степень разрушения ОЭ | Защищенность населения |
| --- | --- |
|  | незащищено | в убежищах | в укрытиях |
|  | Виды потерь |
|  | общ. | сан. | общ. | сан. | общ. | сан. |
| Слабая | 8 | 3 | 0,3 | 0,1 | 1,2 | 0,4 |
| Средняя | 12 | 4 | 1 | 0,3 | 3,5 | 1 |
| Сильная | 80 | 25 | 2,5 | 0,8 | 30 | 10 |
| Полная | 100 | 30 | 7 | 2,5 | 40 | 15 |

Количество заваленных людей принимают равным 10% от санитарных потерь незащищенного населения и 4% от санитарных потерь защищенного населения.

Расчеты по определению количества заваленных людей (Nзав) и трудоемкости по их откопке (W) можно провести по формулам:

, чел.;

или

, чел.-ч,

где:

Nзав – количество заваленных людей, чел.;

- санитарные потери незащищенных людей, чел.;

- санитарные потери защищенных людей, чел.;

W – трудоемкость на откопку людей, чел.-ч;

Ti – трудоемкость на одного человека, чел.-ч.

3.3. Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения (СПП) и ЧС техногенного и природного характера на функционирование  Александровского сельского поселения

Оценка инженерной обстановки при воздействии современных средств поражения зависит от вида воздействия и математических моделей прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

В основу математических моделей прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций положена причинно-следственная связь двух процессов:

- воздействия поражающих факторов на объект;

- сопротивление самого объекта этому воздействию.

Оба эти процесса носят ярко выраженный случайный характер. В силу того, что невозможно определить заранее достоверно, какая интенсивность колебания земной коры будет действовать в районе расположения здания или, какая величина давления во фронте воздушной ударной волны будет действовать на сооружения. Эти поражающие факторы с разной вероятностью могут принимать различные значения.

Основные факторы, влияющие на последствия ЧС:

- интенсивность воздействия поражающих факторов;

- размещение населенного пункта относительно очага воздействия;

- характеристика грунтов;

- конструктивные решения и прочностные свойства зданий и сооружений;

- плотность застройки и расселения людей в пределах поселения;

- размещение людей в зданиях в течение суток и в зоне риска в течение года.

Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и их основные параметры приведены в таблице 3.11.

Таблица 3.11. Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и их основные параметры

| Вид ЧС | Поражающий фактор | Параметр |
| --- | --- | --- |
| Взрывы военного и мирного времени | Воздушная ударная волна | Избыточное давление во фронте воздушной ударной волны |
| Пожар | Тепловое излучение | Плотность теплового потока |
| Радиационная авария | Радиоактивное заражение | Доза облучения |
| Химическая авария | Токсичная нагрузка | Предельно допустимая концентрация; токсодоза |
| Землетрясение | Обломки зданий и сооружений | Интенсивность землетрясения |
| Прорыв плотин | Волна цунами, Волна прорыва | Высота волны; максимальная скорость волны; площадь и длительность затопления; давление гидравлического потока |

В результате воздействия современных средств поражения (ССП) на территории сельского поселения создастся сложная химическая, медицинская, инженерная и пожарная обстановка.

В целом для территории поселения, попадающей в зону военных действий, обстановка будет достаточно сложной и будет характеризоваться следующими негативными последствиями:

- нарушением управления с использованием общегосударственных средств связи;

- нарушением железнодорожной сети на отдельных участках и частичными потерями подвижного состава;

- изоляция поселения от поставщиков продовольствия, газа и нефти;

- затруднением движения по автомагистрали;

- потерями производства объектов электроэнергетики;

- дезорганизацией межсистемных  связей  энергосистемы поселения, прекращением снабжения потребителей;

- значительными потерями среди населения сел, нарушением обеспечения задач военного времени по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановления экономики поселения.

Блок-схема оценки инженерной обстановки при воздействии современных средств поражения, аварий и катастроф приведена на следующей странице раздела.

Блок-схема оценки инженерной обстановки при воздействии современных средств поражения, аварий и катастроф

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны должны разрабатываться и проводиться заблаговременно, в мирное время.

Мероприятия, которые по своему характеру не могут быть осуществлены заблаговременно, должны проводиться в возможно короткие сроки в особый период.

3.4. Отнесение территорий к группе по гражданской обороне. Определение границ зон возможной опасности, предусмотренных СНиП 2.01.51-90

Согласно постановлению Правительства РФ «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» от 3 октября 1998г. № 1149  Спасский муниципальный район (в его составе Александровское сельское поселение) не относится к группам по гражданской обороне.

Александровское сельское поселение попадает в зоны:

- возможного радиоактивного заражения (загрязнения);

- возможного химического заражения;

- светомаскировки.

Территория Александровского сельского поселения в зону катастрофического затопления не попадает.

3.5. Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории Александровского сельского поселения  в военное и мирное время

Под ИТМ ГОЧС понимается строительно-планировочные разработки, предусматривающие заблаговременное,  в процессе реализации проекта, решение комплекса оборонно-технических задач, направленных на предупреждение угрозы для населения и территорий и повышение надежности и безопасности функционирования проектируемых объектов в условиях диверсии или открытого вооруженного конфликта.

Для защиты населения на территории сельского поселения  защитных сооружений (убежищ и ПРУ) нет.

В сельском поселении проектом предлагаются следующие мероприятия:

- в проектируемых к застройке зданий (школы, торговые центры, дома культуры и т.п.)  предусмотреть строительство противорадиационных укрытий.

Радиус сбора укрываемых для многоэтажной застройки принимать равным 400 м, для малоэтажной – 500 м.

При проектировании и строительстве защитных сооружений руководствоваться требованиями СНиП II-II-77*.

3.6. Структура накопления фонда защитных сооружений гражданской обороны

Создание фонда защитных сооружений гражданской обороны осуществляется при переводе гражданской обороны с мирного на военное положение и заблаговременно в мирное время.

При переводе ГО с мирного на военное положение накопление фонда ЗСГО осуществляется за счет быстровозводимых ЗС (БВЗС). Время возведения таких ЗС составляет 1-1,5 суток. В мирное время подготавливаются проектно-сметная документация (ПСД), договоры на поставку конструкций, материалов и оборудования (хранятся на ОЭ). Основным нормативным документом по строительству ЗС являются «Рекомендации по проектированию, строительству и эксплуатации быстровозводимых защитных сооружений». МЧС России, М, 1997.

Заблаговременно в мирное время накопление фонда ЗСГО осуществляется путем:

- строительства отдельно стоящих и встроенных ЗСГО (основной нормативный документ по заблаговременно возводимым ЗСГО - СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны», М.,1977);

- комплексного освоения подземного пространства (ПП) для нужд экономики с учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты населения:

- приспособления под ЗСГО подвальных помещений во вновь строящихся и существующих зданиях и сооружениях различного назначения;

- приспособления под ЗСГО вновь строящихся и существующих отдельно стоящих заглубленных сооружений различного назначения;

- приспособления под ЗСГО помещений в цокольных и наземных этажах существующих и вновь строящихся зданий и инженерных сооружений или возведения отдельно стоящих возвышающихся сооружений.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О гражданской обороне» постановлением Правительства РФ от 29 ноября 1999г. № 1309 утвержден порядок создания убежищ и иных объектов ГО.

3.7. Пункты управления  гражданской обороны

| Основной пункт управления | Запасной пункт управления |
| --- | --- |
| 692245, Приморский край, | 692245, Приморский край, |
| Спасский район, | Спасский район, |
| г. Спасск - Дальний, | г. Спасск - Дальний, |
| ул. Ленинская, 27 | ул. Ленинская, 27 |
| Администрация Спасского муниципального района | Администрация Спасского муниципального района |
| отдел ГО и ЧС | отдел ГО и ЧС |

Пунктов управления гражданской обороны в Александровском сельском поселении не предусмотрено.

3.8. Категорированные по гражданской обороне предприятия

На территории Александровского сельского поселения  категорированных по гражданской обороне объектов нет.

3.9. Эвакуация населения

3.9.1. Расчет численности нетрудоспособного населения, подлежащего приему и расселению

В особый период Спасский муниципальный район принимает эвакуируемое нетрудоспособное население из города Спасск - Дальний 13970 человек и города Владивосток 40 человек.

Пункты приема и временного размещения эваконаселения  села Александровского сельского поселения не разворачивают, прием эвакуируемого населения не проводится.

3.9.2. Инженерное обеспечение эвакуации населения

3.9.2.1. Общие положения

Инженерное обеспечение эвакомероприятий проводится силами гражданской обороны, а некоторые специальные задачи выполняются придаваемыми подразделениями войск гражданской обороны, инженерных и химических войск и подразделений РХБЗ, привлекаемых для инженерного обеспечения эвакомероприятий.

В их состав входят:

- группы инженерной разведки;

- команды по ремонту и восстановлению дорог и мостов;

- сводные отряды механизации работ ГО.

Общее руководство организацией инженерного обеспечения осуществляет руководители Приморского края и органов местного самоуправления. На основе поступившей информации руководителем органа исполнительной власти определяются главные задачи инженерного обеспечения, силы, средства и сроки их выполнения.

Координацией работы по инженерным и другим видам обеспечения занимаются органы исполнительной власти Приморского края и органы местного самоуправления.

Целью инженерного обеспечения эвакуации является создание необходимых условий для эвакуации и размещения населения из зон техногенных аварий и стихийных бедствий путем обустройства объектов инженерной инфраструктуры в местах сбора эваконаселения, на маршрутах эвакуации и в районах размещения.

С целью обеспечения инженерных мероприятий при эвакуации населения в условиях завалов необходимо определять характер, плотность застройки, ширину улиц, средние расстояния между зданиями вдоль проезжей части.

Ориентировочная оценка заваливаемости улиц может быть проведена по  таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1

| Этажность зданий, расположенных вдоль улиц | Значения (Рф, кгс/см2 , при которых на улицах могут образовываться сплошные завалы |
| --- | --- |
|  | Внутриквартальные улицы и проезды шириной 10-20 м | Районные магистральные улицы шириной 20-35 м | Городские магистральные улицы шириной 20-60 м |
| 2,3, | 0,5 | 0,9 | 1,2 |
| 4,5 | 0,4 | 0,7 | 1,1 |
| 6,7 | 0,3 | 0,5 | 1,1 |
| 8-10 | 0,25 | 0,4 | 1,0 |

В зонах, где избыточное давление воздушной ударной волны будет меньше значений, приведенных в таблице, возможно образование местных завалов на проезжей части.

Виды и объемы выполняемых задач инженерного обеспечения зависят от условий обстановки, вида и масштаба эвакуации, наличия сил и средств.

Количество сил и средств, необходимое для инженерного обеспечения эвакомероприятий определяется, исходя из конкретных условий чрезвычайной ситуации, в соответствии с имеющимися нормативами.

3.9.2.2. Инженерное оборудование пунктов высадки эвакуируемого населения

Инженерное оборудование включает:

- оборудование укрытий и защитных сооружений;

- оборудование и содержание пунктов водоснабжения;

- оборудование санузлов;

- оборудование погрузочных площадок для размещения транспортных средств;

- устройство временных причалов на реках.

Для укрытия людей от непогоды на пунктах высадки предусматривается размещение их в служебных помещениях или подвалах. При их отсутствии могут устанавливаться палатки большой емкости, а зимой устанавливаются пункты обогрева. Емкость укрытий от непогоды и пунктов обогрева должна обеспечивать, прежде всего, укрытие и обогрев эвакуируемых с детьми, инвалидов и лиц старших возрастов.

Для обеспечения эвакуируемых питьевой водой на пунктах высадки организуется раздача воды с использованием водопроводной сети или передвижных автоцистерн из расчета 50—100 человек загружающейся колонны (команды) на одно место раздачи.

На пунктах  высадки устанавливаются передвижные санузлы или устраиваются полевые отхожие места, а при отсутствии передвижных санузлов и недостатке времени на устройство отхожих мест отводятся и обозначаются раздельные места для мужчин и женщин. Санузлы (отхожие места) оборудуются из расчета одновременного обслуживания 20—30 человек.

Пункты посадки на авто - и железнодорожный транспорт оборудуются приставными лестницами или трапами.

Посадочные площадки оборудуются из расчета 60 кв. м на один автомобиль или автобус.

3.9.2.3. Инженерное оборудование районов размещения

Основными задачами инженерного оборудования районов размещения эвакуируемого населения являются:

- оборудование общественных зданий и сооружений и устройство временных сооружений для размещения эвакуируемых;

- оборудование сооружений для временных торговых течек, медицинских пунктов, полевых хлебопекарен, бань и других объектов быта;

- оборудование пунктов водоснабжения;

- подготовка и содержание путей маневра в районе размещения.

Для размещения эвакуируемого населения используются здания общественного пользования: клубы, дома культуры, а летом и школы. При недостатке жилья могут строиться палаточные городки или, в крайнем случае, возводятся другие временные сооружения: шалаши, дощатые бараки, а зимой землянки.

При оборудовании общественных зданий под жилье устраиваются дощатые перегородки, нары для отдыха, оборудуются места для приготовления пищи, места для умывания, дополнительные санузлы (отхожие места).

Оборудование общественных зданий под жилье осуществляется силами местного населения, а после завершения эвакуации — силами эвакуируемых. Для строительства палаточных городков и других сооружений для жилья людей привлекаются также войсковые части ГО. В этом случае для эваконаселения выделяется необходимое количество других строительных материалов.

Сооружения (помещения) для временных торговых точек, медицинских пунктов, полевых хлебопекарен и бань оборудуются в имеющихся или строятся из готовых сборных конструкций. Для возведения таких сооружений из местного и эвакуируемого населения создается необходимое количество специализированных бригад. При отсутствии возможности строительства временных помещений в районе размещения организуется работа передвижных автолавок и развертываются полевые хлебозаводы.

Существующая в безопасных районах сеть путей сообщения должна обеспечивать выезд рабочих и служащих к месту работы, к медицинским учреждениям и объектам быта, а также доставку продовольствия и других предметов первой необходимости для жизнеобеспечения населения.

При недостаточной плотности дорог и низком их качестве организуется ремонт существующих и строительство новых, как правило, грунтовых улучшенных дорог, а иногда и дорог с твердым покрытием.

В распутицу и зимой организуется содержание труднопроходимых участков дорог патрулированием или постоянным дежурством на них необходимых сил и средств.

3.10. Расчет вместимости ЗСГО с учетом НРС дежурного и обслуживающего персонала организаций, обеспечивающих жизнедеятельность  населения Александровского сельского поселения

В настоящее время на территории Александровского сельского поселения   защитных сооружений (убежищ и ПРУ) нет.

Для расчета дефицита защитных сооружений гражданской обороны (ЗСГО) в  Александровском сельском поселении использованы прогнозируемые данные по ожидаемому количеству населения в особый период. В настоящее время в Александровском сельском поселении проживает 1601 чел. (01.01.2011год). Предполагается, что 15% из них имеют мобилизационные предписания, находятся в отъезде по служебным делам, в отпуске и т. д. Кроме того, в населенных пунктах поселения имеются примерно 5% временного населения (прибывшие в командировку на предприятия, отдыхающие и т.д.).

Таким образом, прогнозируемое количество людей, подлежащих размещению в защитных сооружениях, равно:

- для всего сельского поселения:

1601 х 0,85 + 1601 х 0,05 =  1441  чел.

- для с. Александровка:

1524 х 0,85 + 1524 х 0,05 =  1372  чел.

- для жд. ст. Дроздов:

77  х 0,85 +  77  х 0,05 =  69 чел.

Общий дефицит в защитных сооружениях ГО по сельскому поселению составляет 1441 человек.

В случае приема эвакуируемого населения необходимо строительство БВУ на количество принятого населения из лесо и пиломатериалов

Население сел поселения не обеспеченных защитными сооружениями размещается в оборудованных подвалах и подпольях жилых и общественных зданий сел.

Для эвакуируемого населения на территории его размещения необходимо строительство защитных сооружений (ПРУ) на расчетный срок вместимостью по 30 - 50 человек.

Расчет   ЗС   ГО   был    проведен   на   основании    имеемых и прогнозируемых данных и экономических показателей Александровского сельского поселения.

Этот расчет носит сугубо ориентировочный характер и в дальнейшем численные показатели должны быть уточнены.

Проектная численность  населения

Численность населения Александровского сельского поселения во многом будет зависеть от меры участия государства и краевых управленческих структур в развитии Спасского района.

3.11. Световая маскировка населенных пунктов Александровского сельского поселения Спасского муниципального района.

Согласно СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства» Спасский муниципальный район (в том числе Александровское сельское поселение) включен в зону обеспечения режима светомаскировки в особый период.

При проектировании световой маскировки населенных пунктов и производственных объектов кроме требований СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных  пунктов и объектов народного хозяйства» необходимо выполнять требования, предусмотренные СНиП В II-1-81, СНиП 2.01.53-90 и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

Световая маскировка должна проводиться для создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение промышленных объектов с воздуха путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения (0,40— 0,76 мкм).

Световая маскировка населенных пунктов Александровского сельского поселения должна предусматриваться в двух режимах: частичного и полного затемнения. Режим частичного затемнения следует рассматривать как подготовительный период к введению режима полного затемнения. Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление светомаскировки в этих режимах, должны проводиться заблаговременно, в мирное время.

В режиме частичного затемнения должно предусматриваться завершение подготовки к введению режима полного затемнения. Режим частичного затемнения не должен нарушать нормальную производственную деятельность в селах и на объектах поселения.

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен производиться не более чем за 16 часов.

Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.

При введении режима частичного затемнения освещение территорий стадионов и выставок, осветительные приборы рекламного и витринного освещения должны отключаться от источников питания или электрических сетей. Возможность  их местного включения должна быть исключена. Следует предусматривать снижение уровней наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий парков, детских, школьных, лечебно-оздоровительных учреждений и других объектов с нормируемыми значениями в обычном режиме средней яркости 0,4 кд/м2 или средней освещенности 4 лк и выше путем выключения до половины светильников.

В режиме частичного затемнения не следует предусматривать снижение освещенности улиц и дорог с нормируемыми величинами средней яркости 0,2 кд/м2 или средней освещенности 2 лк и ниже, пешеходных дорог, мостиков аллей, автостоянок и внутренних служебно-хозяйственных и пожарных проездов.

Режим полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги».

Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться не более чем за 3 мин.

При световой маскировке производственных огней (факелов, горячего шлака, расплавленного металла и т. д.) допускается увеличение продолжительности перехода на режим полного затемнения до 10 мин. В этом случае допускается выключать внутреннее электроосвещение производственных помещений после окончания светомаскировки производственных огней, находящихся в них, но не позднее чем через 10 мин после подачи сигнала «Воздушная тревога».

В режиме полного затемнения наземный транспорт должен останавливаться, его осветительные огни, а также средства регулирования движения должны выключаться.

Светомаскировка зданий и помещений, в которых продолжается работа в военное время, осуществляется электрическим, светотехническими,     технологическим  и механическими способами.

Для выполнения мероприятий светотехнической маскировки предусматривается:

-  в режиме полного затемнения, отключение всего наружного освещения.

- в местах проведения производственных и других неотложных работ, на пунктах эвакуации людей к защитным сооружениям и у входа к ним будет применяться автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей.

3.12. Проектные предложения по инженерной защите населения Александровского сельского поселения

Ввиду того, что действующие и разработанные ранее типовые проекты жилых и общественных зданий имеют недостаточно развитую по составу номенклатуру и малые площади подземных помещений, использование типовых ранее разработанных проектов в градостроительном отношении является не эффективным и экономически не рентабельным.

Генеральным планом сельского поселения необходимо предусмотреть защиту населения  по четырем основным направлениям:

- по месту жительства;

- по месту работы;

- по месту временной концентрации населения в дневное время;

- по месту прохождения лечения.

На стадии планировки новой застройки предлагается строительство объектов двойного назначения. Подвальные помещения жилых и общественных зданий,   дооборудовать до расчетных требований путем усиления конструкций, и установкой инженерно-технического оборудования.

При новом строительстве в селах поселения использовать как объекты двойного назначения: жилые здания с подвалами - противорадиационными укрытиями от 100 до 200 мест, общеобразовательные школы с подземными помещениями, общественные, торговые, культурно-зрелищные центры, дома быта с подземными помещениями. Во всех этих зданиях на подземном уровне необходимо размещать объекты двойного назначения, которые в кратчайшие сроки могут быть переоборудованы под защитные сооружения гражданской обороны.

В зданиях общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждениях в каждом квартале предусматривать оборудование сборных и приемных эвакуационных пунктов.

Для защиты населения предлагается строительство жилых домов с комплексом услуг, а именно: строительство объектов двойного назначения - подземных гаражей (автопарковок) под жилым домом в мирное время и противорадиационных укрытий в военное время. Входы на автопарковку (ПРУ) предусмотреть непосредственно из подъездов жилого дома. Предлагаемая планировка жилых домов позволит спасти жизнь людей при землетрясениях или внезапном применении средств массового поражения.

2. Реализация инженерно-технических мероприятий, обеспечивающих снижение возможных сильных разрушений и повреждений зданий и сооружений при землетрясениях, создание систем улиц и дорог, обеспечивающих удобство, быстроту и маневренность передвижения в пунктах сбора людей (пункты сбора как внутри поселений, так и при обходе);

3. Для обеспечения возможности служб пожарной охраны Спасского района вести борьбу с пожарами и пожарной стихией, проектом предлагается создание в населенных пунктах поселения добровольных пожарных дружин согласно Плану мероприятий по созданию дополнительных подразделений противопожарной службы на территории Приморского края на период 2010-2019 годы.

Проектом предусматривается использование водоемов для забора воды пожарными машинами. Водоемы для забора воды оборудовать подъездными путями.

4. Для решения  проблемы затопления паводковыми водами Генеральным планом предлагается в этих зонах строительство дамб со стороны реки. При этом регулирование стока воды предусматривается строительством искусственных прудов для целей водной рекреации.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Введение

Цель разработки раздела «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в составе материалов  «Генерального плана Александровского сельского поселения Спасского муниципального района» – анализ основных опасностей и рисков на территории поселения и факторов их возникновения.

Основная задача – на основе  анализа  факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с учётом влияния на них факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций военного, биолого-социального характера и иных угроз на территории поселения, разработать проектные обоснования минимизации их последствий, с учётом инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

Перечень нормативных актов,  нормативно-технических и иных документов, использованных при разработке раздела:

- «Методика комплексной оценки индивидуального риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» – Москва, ВНИИГОЧС, 2002;

- «Положение о системах оповещения гражданской обороны» – Приказ МЧС России, Госкомсвязи России и ВГТРК от 07.12.1998г. № 701/212/803;

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утверждённый Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ;

- ГОСТ Р 23.0.01 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения»;

- ГОСТ Р 22.0.02 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий» (с Изменением № 1, введенным в действие  01.01.2001 г. постановлением Госстандарта России от 31.05.2000 г. № 148-ст);

- ГОСТ Р 22.0.05 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 22.0.06 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы»;

- ГОСТ Р 22.0.07 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций»;

- ГОСТ Р  22.3.03 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения»;

- ГОСТ Р 22.1.01-95  «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»;

- ВСН ВК4-90  «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях»;

- СНиП 2.01.53-84  «Световая  маскировка  населенных  пунктов и объектов народного хозяйства»;

- СНиП 2.01.54-84 «Защитные  сооружения  гражданской обороны в подземных горных выработках»;

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий,  зданий и сооружений от опасных  геологических  процессов.  Основные  положения проектирования»;

- СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»;

- СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»;

- СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;

- ВСН ВОЗ-83 «Инструкция по защите технологического оборудования от воздействия поражающих факторов ядерных взрывов».

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и данными, предоставленными Главным Управлением МЧС России по Приморскому краю.

4.1. Краткое описание территории Александровского сельского поселения, условий, инфраструктуры, формирующих факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

4.1.1. Общие сведения о Александровском сельском поселении

Административная структура сельского поселения и её границы определены Законом Приморского края № 163-КЗ от 11 ноября 2004 года «О Спасском муниципальном районе».

Закон принят Законодательным Собранием Приморского края 27 октября 2004 года (в ред. Законов Приморского края от 08.02.2006 №339-КЗ, от 08.11.2007 № 148-КЗ, от 29.06.2010 № 635-КЗ).

В соответствии со статьей 5 Закона Александровское муниципальное образование наделено статусом сельского поселения, включающее в себя села  Александровка и железнодорожную станцию Дроздов.

Приложением 3 и 4 данного закона установлены границы Александровского сельского поселения. Законом установлен административный центр Александровского сельского поселения - село Александровка.

Описание границы Александровского сельского поселения

Граница Александровского сельского поселения проходит от устья реки Гнилая, пересекая озеро Гнилое, Александровский канал и проходя по каналу в восточном направлении, затем поворачивает в южном направлении и проходит по каналу, затем поворачивает в западном направлении по каналу, после чего поворачивает в южном направлении, далее - в западном направлении проходит по дамбе. Затем поворачивает в южном направлении, проходит по дамбе, идет в западном направлении, проходя по дамбе до Александровского канала. Проходит в южном направлении по Александровскому каналу, затем поворачивает в восточном направлении по каналу, после чего поворачивает в юго-западном направлении по каналу, затем поворачивает в юго-восточном направлении, доходя до канала, идет на северо-восток. Далее идет в юго-восточном направлении и проходит до пересечения с железной дорогой Владивосток - Хабаровск. Пересекая железную дорогу Владивосток - Хабаровск, граница идет по полевой дороге до северного склона горы Бельцова. Далее поворачивает в южном направлении, проходя до горы с отметкой 180,1, затем поворачивает на юго-запад, после чего идет в северо-западном направлении, проходя до железной дороги Владивосток - Хабаровск. Затем идет в юго-западном направлении, проходя вдоль железной дороги Владивосток - Хабаровск, поворачивает в западном направлении, проходя по горе с отметкой 138,3 до пересечения с автомобильной дорогой Анненка - Александровка. Проходит в западном направлении по полевой дороге, поворачивает на северо-восток по полевой дороге до канала, затем поворачивает в западном направлении, проходя по каналу до впадения его в Сосновский канал. Далее идет по Сосновскому каналу на север, поворачивает на юго-запад, после чего проходит в северном направлении до реки Гнилая.

4.1.2.  Численность населения

Рисунок 1

Трудовые ресурсы

К  трудовым ресурсам  относится население в трудоспособном возрасте (за исключением неработающих инвалидов труда и войны I и II групп и лиц, получающих пенсию по возрасту на льготных условиях), а также лица в нетрудоспособном возрасте (подростки и население старше трудоспособного возраста), занятые в экономике.

Численность населения Александровского сельского поселения  занятого в различных отраслях экономики на  начало 2005 года составила 378 человек, это 22,03 % от общей численности населения.

Среднегодовая численность занятых в экономике поселения увеличилась на 318 человека к уровню 2000 года.

4.2. Общая оценка  факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

4.2.1. Анализ факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера с учётом влияния на них факторов риска ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз

4.2.1.1.  Задачи и цели оценки риска

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.02 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании", критерием безопасности является уровень риска. Закон "О техническом регулировании" дает следующее понятие термину безопасность: "Безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации (далее – безопасность) – состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений".

В указанном законе термин «риск» трактуется как вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда.

Методика оценки безопасности, установленная Федеральным Законом № 184-ФЗ "О техническом регулировании", сводится к расчету риска и сравнению его с нормативными показателями. Допустимые уровни индивидуальных рисков при аварии на опасных производственных объектах в России приняты: 10-4 1/год – для производственного персонала и 10-6 1/год – для населения.

При отсутствии недопустимого риска безопасность обеспечена, в противном случае безопасность не соответствует установленным требованиям.

Оценка риска выполняется с учетом погрешностей, присутствующих, как при оценке риска, так и при оценке того, что можно считать допустимым.

Таким образом, задача оценки риска заключается в решении двух составляющих.

Первая ставит целью определить вероятность (частоту) возникновения события, инициирующего возникновение поражающих факторов (источник ЧС).

Вторая составляющая заключается в определении вероятности поражения человека при условии формирования заданных поражающих факторов с последующим осуществлением зонирования территории по показателю индивидуального риска.

При определении количественных показателей риска, важнейшей задачей является расчет вероятности формирования источника чрезвычайной ситуации. Правильное определение этого показателя позволит принять адекватные меры по защите населения и территории. Его завышение по отношению к реальному значению приводит к большим прогнозируемым потерям населения и, как следствие, к необоснованным мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Оценка риска является составной частью управления безопасностью. Оценка риска заключается в систематическом использовании всей доступной информации для идентификации опасностей и определения риска возможных нежелательных событий.

Результаты оценки риска используются при обосновании технических решений по обеспечению безопасности, страховании, экономическом анализе безопасности по критериям "стоимость – безопасность – выгода", оценке воздействия хозяйственной деятельности на окружающую природную среду и при других процедурах, связанных с анализом безопасности.

Основные задачи оценки и анализа риска чрезвычайных ситуаций заключаются в представлении лицам, принимающим решения:

- объективной информации о состоянии безопасности структурно-функциональных элементов рассматриваемой системы и всей системы в целом,

- сведений о наиболее опасных, "слабых" местах с точки зрения безопасности,

- обоснованных рекомендаций по уменьшению риска на основе проектирования и реализации инженерно-технических мероприятий гражданской обороны (с учётом наложения факторов риска  чрезвычайных ситуаций военного характера) и мероприятий предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения качества анализа риска следует использовать знание закономерностей возникновения и развития аварий на опасных производственных объектах. Если существуют результаты анализа риска для подобного опасного производственного объекта или аналогичных технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, то их можно применять в качестве исходной информации. Однако при этом следует показать, что объекты и процессы подобны, а имеющиеся отличия не будут вносить значительных изменений в результаты анализа.

4.2.1.2. Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций, влияния на них факторов риска ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз на территории Александровского сельского поселения

### Анализ возможных последствий ЧС техногенного и природного характера.

В границах исследуемой территории по месторасположению источники опасности представлены двумя видами. Это фоновое (внешнее) воздействие источников природных ЧС и внутренние воздействия источников техногенных ЧС. В связи с наличием условных границ района исследования для ограничения влияния источников техногенных ЧС, расположенных на соседних территориях, при оценке их влияние следует рассматривать как внешнее воздействие.

Для определения зон территории по степени опасности в процессе исследования возможных последствий чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах определялась возможная частота (риск возникновения) наступления ЧС в год и возможный материальный ущерб.

Общая картина влияния всех негативных факторов в границах территории выявляется оценкой комплексного риска, который определяет возможность наступления негативных последствий случайных событий от нескольких опасностей за заданный интервал времени, установленный для определенного объекта.

Очевидно, что частные риски определяются независимыми событиями. Поэтому справедливо их интеграция, т.е. суммирование. Так, если есть независимые события с вероятностью Р1 и Р2, то вероятность ЧС будет определяться как 1-(1-Р1)*(1-Р2).

В частности, используя платформу ГИС-технологий, поля частных рисков суммируются в каждой точке в границах поселения. Методология суммирования частных рисков представлена на следующем рисунке, где интегральный риск определяется в точке М:

Для зонирования территории Александровского сельского поселения по степени опасности применялись критерии рекомендованные сводом нормативных документов в строительстве СП 11 – 112 – 2001 (Приложение Г), содержание которых представлено в таблицах ниже.

КРИТЕРИИ

ДЛЯ ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ПО СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Матрица для определения опасности территорий (зон) по критерию

“частота реализации - социальный ущерб”

| Частота реализации опасности, случаев/год | Социальный ущерб |
| --- | --- |
|  | Погибло более одного человека, имеются пострадавшие | Погиб один человек, имеются пострадавшие | Погибших нет, имеются серьезно пострадавшие | Серьезно пострадавших нет, имеются потери трудоспособности | Лиц с потерей трудоспособности нет |
| > 1 |  |  | Зона |
| 1 - 10-1 | Зона неприемлемого риска, необходимы неотложные меры | жесткого необходима | контроля, |
| 10-1 – 10-2 | по уменьшению риска | оценка мер | целесообразности по уменьшению | Зона |
| 10-2 – 10-3 |  |  | риска | приемлемого | риска, |
| 10-3 – 10-4 |  |  |  | нет необходимости в |
| 10-4 – 10-5 |  | мероприятиях по уменьшению риска |
| 10-5 – 10-6 |  |  |  |  |  |

Матрица для определения опасности территорий (зон) по критерию

“частота реализации - финансовый ущерб”

| Частота реализации опасности, | Финансовый ущерб, МРОТ |
| --- | --- |
| случаев/год | > 200000 | 20000-200000 | 2000-20000 | 200-2000 | <200 |
| > 1 |  |  |  |  | Зона |
| 1 - 10-1 | Зона неприемлемого | риска, | жесткого контроля, |
| 10-1 – 10-2 | необходимы неотложные меры по снижению риска | необходима оценка целесообразности мер по снижению | Зона приемлемого риска, |
| 10-2 – 10-3 |  |  | риска |  |  |
| 10-3 – 10-4 |  |  |  | нет необходимости в |
| 10-4 – 10-5 |  |  | мероприятиях по снижению риска |
| 10-5 – 10-6 |  |  |  |  |  |

Результаты оценки возможных последствий различных видов ЧС природного и техногенного характера на территории Александровского сельского поселения   показывают, что практически вся территория поселения относится к зонам приемлемого риска с вероятностью формирования чрезвычайных ситуаций 1×10-6–2×10-7.

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются опасности (как имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятности) на территории сельского поселения и существенно сказывающиеся на безопасности населения:

- коммунально-бытового и жилищного характера;

- техногенные;

- природные;

- военные;

- эпидемиологического характера;

- экологические;

- террористические;

- криминальные;

- социального характера.

Факторы коммунально-бытового и жилищного характера

Для нормальной жизнедеятельности населения Александровского сельского поселения   существенное значение имеет устойчивое и надежное коммунально-бытовое обеспечение, устойчивость систем жизнеобеспечения населения и решение жилищных проблем.

К основным факторам коммунально-бытового и жилищного характера относятся:

- повышение аварийности на инженерных коммуникациях и источниках энергоснабжения;

- возможность воздействия внешних факторов на качество воды, ограниченность водопотребления из закрытых водоисточников;

- дефицит источников теплоснабжения;

- перегруженность магистральных инженерных сетей канализации и полей фильтрации;

- медленное внедрение новых технологий очистки питьевой воды, уборки улиц, утилизации производственных и бытовых отходов, энергосберегающих, малоотходных технологий, в том числе в строительстве, применение материалов, сырья, продуктов, содержащих вещества, разрушающие озоновый слой, чрезвычайно стабильных веществ, требующих специальных технологий утилизации;

- снижение надежности и устойчивости энергоснабжения, связанное с недостаточным объемом замены устаревших инженерных сетей и основного энергетического оборудования;

- снижение уровня коммунально-бытовых услуг для населения (бани, прачечные, химчистки и др.);

- возрастающий уровень утечек в сетях тепло - и водоснабжения, приводящий к вымыванию грунта и образованию провалов;

- старение жилищного фонда, особенно зданий дореволюционной постройки и полносборных домов первого поколения, а также инженерной инфраструктуры  поселения.

Реализация указанных угроз может привести:

- к резкому повышению аварийности на коммунально-энергетических сетях;

- к деформированию жизнедеятельности населения и функционирования экономики поселения;

- к дестабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, повышению уровня инфекционных заболеваний;

- к снижению уровня жизнеобеспечения населения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных сильными морозами, засухой;

- к созданию нестабильной социальной обстановки.

Техногенные факторы

К возникновению наиболее масштабных ЧС на территории сельского поселения могут привести аварии (технические инциденты) на линиях электро -, газоснабжения, тепловых и водопроводных сетях, взрывы на взрывопожароопасных объектах.

Природные факторы

Катастрофические процессы и явления связаны с несколькими группами  факторов. Это  сильные шторма, штормовые нагоны, оползни, затопления рек, сейсмика.

Военные факторы

К основным военным угрозам относится возможность применения ядерного и других видов оружия массового уничтожения, а также систем высокоточного оружия и обычных средств поражения повышенной мощности в современной войне.

Реализация военной угрозы может привести:

- к массовому поражению населения;

- к нарушению управления поселением;

- к разрушению жизненно важных объектов;

- к снижению до критического уровня жизнеобеспечения населения.

В результате наложения источников ЧС военного характера, резко усиливается и действие возникающих источников (факторов) ЧС природного, техногенного и биолого-социального характера, что потребует значительного увеличения объема мероприятий по ликвидации последствий ЧС.

Террористические факторы

К основным факторам террористического характера на территории поселения относятся:

- нападение на политические и экономические объекты (захват, подрыв, обстрел и т.д.);

- взрывы и другие террористические акты в местах массового пребывания людей, похищение людей и захват заложников;

- нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их разрушения или нарушения технологического режима;

- вывод из строя систем управления силовых линий электроснабжения, средств связи, компьютерной техники и других электронных приборов (электромагнитный терроризм);

- нарушение психофизического состояния людей путем программированного поведения и деятельности целых групп населения;

- внедрение через печать, радио и телевидение информации, которая может вызвать искаженное общественное мнение, беспорядки в обществе;

-   проникновение с целью нарушения работы в информационные сети;

- применение химических и радиоактивных веществ в местах массового пребывания людей;

- отравление (заражение) систем водоснабжения, продуктов питания;

- искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней.

Реализация указанных угроз может привести:

- к нарушению на длительный срок нормальной жизни населения;

- к созданию атмосферы страха;

- к большому количеству жертв.

Криминальные факторы

Усиление криминализации всех сторон жизни общества наносит серьезный ущерб идеям демократизации, нарушает нормальную жизнь  поселения.

К основным криминальным факторам относятся:

- усиление криминального давления на жизнедеятельность  поселения;

- возможность срастания преступных сил с представителями властных структур;

- переход под контроль криминальных групп банков, экономических, торговых и посреднических центров;

- возможность проникновения преступных авторитетов в выборные органы законодательной власти, а также в правоохранительные органы;

- слабая раскрываемость заказных убийств, в том числе по политическим мотивам.

Реализация указанных угроз может привести:

- к появлению атмосферы страха и неуверенности в обществе;

- к возможности перехода реальной власти к преступным авторитетам;

- к парализации экономических преобразований;

- к обесцениванию демократических завоеваний.

Радиационная опасность

Объектов, представляющих постоянную радиационную опасность, на территории сельского поселения нет.

Факторы эпидемиологического  и экологического характера

На территории  поселения  имеются  неорганизованные места хранения твердых и жидких бытовых отходов.

На территории отдельных сел регистрируются единичные случаи групповой заболеваемости дизентерией, вирусным гепатитом, кишечной инфекцией. Причиной возникновения групповых случаев послужили нарушения санитарно-гигиенических и противоэпидемических правил.

Создание благополучной санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки является непременным условием жизнедеятельности населения.

Факторы социального характера

Факторы социального характера являются приоритетными при рассмотрении всего спектра возможных угроз. Угрозы в этой сфере могут привести к нарастанию до критической черты социальной напряженности в обществе, возникновению трудноразрешимых противоречий среди различных слоев населения.

К основным социальным факторам относятся:

- расслоение общества на узкий круг богатых и широкую массу малообеспеченных граждан;

- возникновение и усугубление тенденций возрастания конфликтов на межнациональной основе, особенно на основе этносоциальной стратификации (закрепление престижных и социально значимых видов деятельности за определенными национальностями);

- возрастание уровня безработицы трудоспособных граждан, особенно среди молодежи, научно-технических и научных работников, военнослужащих, уволенных с действительной военной службы;

- снижение уровня образования и грамотности, интеллектуального потенциала и культуры населения;

- появление напряженности среди части населения на почве религиозной нетерпимости;

- снижение уровня духовной сферы жизни, обусловленное духовной экспансией извне, необходимостью смены одних духовных ориентиров на другие;

- снижение уровня удовлетворения неотложных нужд в питании, жилье, коммунальных, транспортных и других видах услуг;

- снижение уровня здоровья населения вследствие несовершенства системы здравоохранения, возрастания потребления алкоголя, табака и наркотических веществ, резкого ухудшения условий и охраны труда, интенсификации трудового процесса;

- возрастание возможностей возникновения эпидемий.

Реализация указанных угроз может привести:

- к снижению уровня здоровья жителей, сокращению средней продолжительности жизни, уменьшению рождаемости, ухудшению других демографических показателей;

- к глубокому расслоению общества на различные слои и группы (по экономическому положению, национальной принадлежности, религиозным убеждениям и т.д.) и возникновению на этой почве трудноразрешимых конфликтов и массовых беспорядков;

- к созданию предпосылок для углубления опасных негативных тенденций (пьянство, наркомания, преступность, в том числе детская, проституция);

- к снижению общего среднего уровня нравственных устоев жителей.

4.3.  Общая оценка риска

В соответствии с "Атласом природных и техногенных опасностей и рисков ЧС в РФ" (под общей редакцией Шойгу С.К., 2005), показатели риска природных чрезвычайных ситуаций на территории  сельского поселения  следующие:

Уровень землетрясения – незначительно опасный (интенсивность землетрясения – 6 – 7 баллов по шкале MSK-64. Величина индивидуального сейсмического риска в населенных пунктах поселения  оценивается как 5*10-6.

Уровень опасности оползней умеренно опасный и малоопасный;   максимальная глубина захвата пород оползнем – до 3 м). На возникновение оползней оказывают влияние подземные (в т.ч. грунтовые) воды и различные техногенные воздействия. Однако они проявляются преимущественно локально.

Уровень опасности карстового процесса – малоопасный и умеренно опасный,   риск провалов на 1км2 – 0,1-0,5 раз за 10 лет.

Уровень опасности просадок лесовых грунтов – незначительный и малоопасный, продолжительность проявления просадки – 0,3 - 0,4 года.

Уровень опасности овражной эрозии – умеренно опасный и опасный.

Уровень опасности половодий в период весеннего половодья и муссонных паводков на реках – ЧС муниципального уровня, степень опасности – 4 (максимальный уровень подъема воды – 2,0-3,2 м; площадь затопления поймы реки – 75-90%; возможно частичное затопление населенных пунктов – до 10%).

Уровень опасности и риск сильных дождей – высокий (повторяемость интенсивных осадков 20 мм и более в сутки – 0,1-1,0 раз в год; возможно ЧС муниципального уровня).

Уровень опасности и риск сильных снегопадов – высокий (среднее многолетнее число дней за год со снегопадами интенсивностью 20 мм и более в сутки – более 1,0; возможно ЧС локального уровня).

Уровень опасности и риск сильных ветров – высокий (среднее многолетнее число дней за год с сильным ветром 37 м/сек и более – более 1,0; возможно ЧС муниципального уровня).

Уровень опасности лесных пожаров – низкий, среднегодовая площадь одного пожара – 1,3 га; возможно ЧС локального уровня). Частота лесных пожаров (число случаев на 1 млн.га площади лесного фонда) – 120,5.

Уязвимость территории  сельского поселения к природным  источникам ЧС оценивается ниже среднего по Приморскому краю.

Повторяемость природных ЧС локального, муниципального уровней на территории поселения – не более 1-2 ЧС /год.

В целом, уровень риска чрезвычайных ситуаций находится в пределах приемлемого значения и не выходит за уровень фоновых показателей по России.

Таблица 4.1.    Фоновые показатели риска в России

| Риск гибели в ЧС природного характера (2009г.) | 2,3 * 10-6 год-1 |
| --- | --- |
| Риск гибели в результате авиакатастроф (2009г.) | 2,0 * 10-6 год-1 |
| Риск гибели при пожаре (2009г.) | 1,38 * 10-4 год-1 |
| Риск гибели человека в ДТП (2009г.) | 2,3 * 10-4 год-1 |
| Риск убийства (2009г.) | 3,09 * 10-4 год-1 |
| Риск смерти человека от любых причин (2009г.) | 1,62 * 10-2 год-1 |
| Риск гибели от транспортных травм (всех видов) (2009г.) | 2,91 * 10-4 год-1 |
| Риск гибели от случайного отравления алкоголем (2009г.) | 3,12 * 10-4 год-1 |

IV а. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

4.1. Источники чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Александровского сельского поселения

Геологические явления и процессы

- землетрясение,

- оползень, обвал,

- карст.

Гидрологические явления и процессы

- наводнение,

- подтопление,

- русловая эрозия,

- затор льда на реках,

- штормовой нагон воды,

Метеорологические явления и процессы

- сильный ветер, шторм, ураган,

- смерч, вихрь,

- сильные осадки, (ливень, снегопад, град, гололед, метель),

- засуха,

- заморозки,

- туман.

Природные пожары.

- пожар лесной, ландшафтный, степной.

4.2. Поражающие факторы природных ЧС и характер, проявления поражающих факторов источников природных ЧС

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС различного происхождения, характер их действий и проявлений на территории сельского поселения приведен в таблице 4.2.

Таблица 4.2.

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| 1. Опасные геологические процессы |
| 1.1. Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар. |
|  |  | Деформация горных пород. |
|  |  | Взрывная волна. |
|  |  | Нагон волн (цунами). |
|  |  | Гравитационное смещение горных пород, снежных масс. |
|  |  | Затопление поверхностными водами. |
|  |  | Деформация речных русел. |
| 1.2. Оползень | Динамический | Смещение (движение) горных пород. |
| Обвал | Гравитационный | Сотрясение земной поверхности. |
|  |  | Динамическое, механическое давление смещенных масс. |
|  |  | Удар |
| 1.3 Карст | Химический | Растворение горных пород. |
| (карстово- | Гидродинамический | Разрушение структуры пород. |
| суффозионный процесс) |  | Перемещение (вымывание) частиц породы |
|  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород. |
|  |  | Деформация земной поверхности |
| 2. Опасные гидрологические явления и процессы |
| 2.1. Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов. |
|  |  | Коррозия подземных металлических конструкций |
| 2.2. Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды. |
|  |  | Деформация речного русла |
| 2.3. Штормовой нагон воды | Гидродинамический | Удар волны. |
|  |  | Гидродинамическое давление потока воды. |
|  |  | Размывание грунтов. |
|  |  | Затопление территории. |
| 2.4. Наводнение. | Гидродинамический. | Поток (течение) воды. |
| Половодье. | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов |
| Паводок. |  |  |
| Катастрофический паводок |  |  |
| 2.5. Затор на реках. | Гидродинамический | Подъем уровня воды. |
|  |  | Гидродинамическое давление воды |
| 3. Опасные метеорологические явления и процессы |
| 3.1. Сильный ветер. | Аэродинамический | Ветровой поток. |
| Шторм. Ураган. |  | Ветровая нагрузка. |
|  |  | Аэродинамическое давление. |
|  |  | Вибрация |
| 3.2. Смерч. | Аэродинамический | Сильное разряжение воздуха. |
| Вихрь |  | Вихревой восходящий поток. |
|  |  | Ветровая нагрузка |
| 3.4. Сильные осадки |  |  |
| 3.4.1. Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды. Затопление территории |
| 3.4.2. Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. Снежные заносы |
| 3.4.3. Сильная метель. | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. |
|  |  | Ветровая нагрузка. |
|  |  | Снежные заносы |
| 3.4.4. Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка. |
|  | Динамический | Вибрация |
| 3.4.5. Град | Динамический | Удар |
| 3.5. Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 3.6. Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 3.7. Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| 4. Природные пожары |
| 4.1. Пожар | Теплофизический | Пламя. |
| ландшафтный, степной, лесной |  | Нагрев тепловым потоком. |
|  |  | Тепловой удар. |
|  |  | Помутнение воздуха. |
|  |  | Опасные дымы |
|  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |

4.3. Воздействие поражающих факторов источников природных чрезвычайных ситуаций (опасные геологические процессы, опасные гидрологические явления и процессы, опасные метеорологические явления и процессы, природные пожары)

Наиболее опасными явлениями погоды, характерными для Приморского края, а следовательно, и для территории Александровского сельского поселения, прогнозируются следующие источники ЧС природного характера:

- Тайфуны. Мощные тайфуны являются причиной сильных наводнений, штормовых нагонов, оползней, обвалов. Ураганные ветры вызывают волны на реках высотой до 1,5м и больше.  Волны распространяются в направлении движения тайфуна. Подъём воды при этом может оказаться настолько значительным, что приводит к затоплению обширной береговой полосы.

Повторяемость тайфунов составляет 18-25, (прошедшие центром над Приморьем) и 53, (оказавших влияние на территорию края).

- Сильные ветры. Сильные ветры со скоростью 15 м/сек и более, повторяемость сильных ветров составляет в среднем 30-34 дня за год.      Повторяемость сильных ветров от года к году не остаётся постоянной;

- Грозы (до 12 часов в год, максимальное – 20 часов);

- Град.  В центральной части выпадение града отмечается в среднем от 4 до 9 раз в десятилетие. На западных склонах и на хребтах Сихотэ-Алиня и в западных районах  град наблюдается ежегодно – в среднем 1-2 раза в год, а наибольшее число дней с градом в этих районах достигает 4-5. Град выпадает не повсеместно, а лишь на отдельных участках в виде пятен и полос, распространяющихся на несколько километров.

На территории края в годовом ходе числа дней с градом наблюдается два максимума: первый – в мае-июне, второй – в сентябре-октябре;

- Сильные дожди. Сильные продолжительные дожди – до 7 - 9 суток. Тропические циклоны, выходящие на территорию поселения, вызывают значительные дожди в 76-80% случаев. Повсеместное выпадение дождей связано только с тайфунами, смещающимися в глубину территории. Максимальное количество осадков, зафиксированное на метеостанциях Приморского края, при выходе тайфунов составило  198,6 мм/сутки;

- Сильная метель. Сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15 м/сек. Средняя продолжительность метели в день достигает на всей территории района до 7-9 часов. Для зимнего периода характерно понижение температуры до −28°С.  Наблюдаются они в основном в январе. Число дней с такими температурами в среднем колеблется   от 4 до 6.

- Затопление и наводнения. Затопления и наводнения происходят по причине отсутствия и неэффективности работы защитных дамб и берегоукрепительных сооружений, а также сложной гидрометеорологической ситуации. Территории поселения, подверженные риску затопления паводковыми водами, показаны на карте (схеме) «границы территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера».

- Оползни и овражная эрозия. Основную опасность для хозяйственной деятельности представляют овражная эрозия и оползневые процессы. В основном, это связано с резким увеличением частного гражданского строительства, которое часто ведётся в пределах охранных зон и без учёта изменений состояния геологической среды, нарушением устойчивости склонов при их подрезке, связанной с прокладкой дорог, а также водотоками, произвольной нарезкой дорог по кромке склонов, утяжеление склона при самовольной застройке, нарушение растительного покрова (вырубка лесов, распашка склонов), повышение уровня подземных вод за счёт технических утечек (из водопроводов, канализации, производств с «мокрой технологией»), распашка земель, в том числе лесных площадей.

- Засуха. Несмотря на то, что территория Приморского края относится к зоне достаточного увлажнения, в отдельные годы весной – в начале лета наблюдаются засушливые периоды, когда месячная сумма осадков не превышает половины средней многолетней нормы.

В такие годы число дней с осадками не превышает 3-5. Действие засух нередко усугубляется суховейными явлениями. Суховеи на данной территории, представляют собой воздушный поток со скоростью 5м/сек и более, при относительной влажности не более 50%. Различают интенсивность суховеев по четырём градациям: очень слабый, слабый, сильный, очень сильный.

- Туманы.  Сильные продолжительные туманы с видимостью менее 100 м.     На склонах гор Сихотэ-Алиня число дней с туманом составляет 45-60. В горах, где процессы туманообразования наиболее сложные, число дней с туманом за год достигает 110-120;

- Заморозки. Опасность заморозков различна и зависит от времени его наступления, интенсивности и длительности, а также от состояния самого растения и условий агротехники. Интенсивность поздних весенних и ранних осенних заморозков составляет 1-2°С. В зависимости от рельефа местности заморозки могут быть разной интенсивности. Менее морозоопасны вершины, верхние и средние части крутых гор. Наиболее интенсивные заморозки наблюдаются в долинах, расположенных в горах и замкнутых горных долинах, типа котловин, куда стекает холодный воздух, здесь интенсивность заморозков составляет −1,5 −6°.

Сильный ветер (в т.ч. смерчи и шквалы), сильные продолжительные дожди, сильные продолжительные снегопады, сильный гололед, сильный мороз возможны на всей территории поселения.

Перечисленные гидрометеорологические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы общественного транспорта.

Заморозки (поздние весенние и ранние осенние) наносят ущерб сельскому хозяйству, нарушают рост и развитие растений, порой приводят к их гибели.

Таблица 4.3. Сведения о наблюдаемых на территории опасных природных процессах, требующих превентивных защитных мер

| Среднегодовые параметры |  |
| --- | --- |
| Направление ветра, румбы | С,СВ |
| Скорость (среднегодовая) ветра, м/сек | 2,6 |
| Относительная влажность, % | 75-80 |
| Максимальные значения скорости ветра, м/сек | 32 |
| Максимальное количество атмосферных осадков в сутки, мм | 198,6 |
| Температура, °С: |
| Среднемесячная температура самого холодного месяца | -14 до - 280С |
| Среднемесячная температура самого теплого месяца | +12 до +210 С |
| Абсолютно максимальная (зима/лето) | -43,0 - +390С |
| Нормативная глубина промерзания грунтов, мм | 176 |
| Средняя годовая продолжительность гроз, час | 12 |
| Максимальная продолжительность гроз, час | 20 |

Таблица 4.4. Характеристика поражающих факторов чрезвычайных ситуаций

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель) | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

Согласно "Карте опасных природных и техноприродных процессов в России", разработанной Институтом геоэкологии РАН, природные явления, способные привести к возникновению ЧС, приведены в таблице 4.5.

Таблица 4.5. Опасные природные процессы

| № п/п | Наименование опасных природных процессов | Категория опасности процессов по СНиП 22-01-95 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подтопление территории | Умеренно опасные |
| 2 | Карст | Умеренно опасные |
| 3 | Пучение | Умеренно опасные |
| 4 | Оползни | Умеренно опасные |
| 5 | Эрозия плоскостная и овражная | Умеренно опасные |
| 6 | Землетрясения | Опасные |
| 7 | Наледообразования | Умеренно опасные |
| 8 | Наводнение | Умеренно опасные |
| 9 | Ураганы | Опасные |

Особо опасные природные процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты сооружений и территории, за исключением подтопления и затопления территории в период весеннего половодья, не носят ярко выраженного циклического характера, и их влияние может быть выявлено при инженерно-геологических изысканиях, в процессе мониторинга состояния окружающей среды. Поэтому требуется выполнение мероприятий, предусмотренных СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов" и СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления".

4.3.1. Опасные геологические явления и процессы

## 4.3.1.1. Геологические условия.

Спасский район расположен в пределах Ханкайского срединного массива. Массив состоит из 2 структурных этажей: нижнего, образованного кристаллическими (магматическими и метаморфическими) породами (фундамент), и верхнего, сложенного в основном осадочными горными породами (осадочный чехол).

Кристаллический фундамент залегает в междуречье Одарки и Спасовки на глубинах 1550 м, в районе с.Чкаловское на глубине 1300 м. Он представлен гнейсами, графитовыми и слюдистыми сланцами, песчаниками, известняками и доломитами. Возраст фундамента определяется как протерозойско-кембрийский, дальнейшее его развитие происходило в ордовике-силуре и завершилось в позднем палеозое. В пределах района выделяются следующие крупные тектонические структуры: Новосельская депрессия, фрагменты Хорольско-Гайворонского вала и Сташевского горста, Спасская депрессия и Свиягинский грабен, Кронштадтский и Комаровский горсты. Структуры являются частью крыла Черниговского синклинория.

Осадочный чехол представлен отложениями нижнего палеозоя и кайнозоя (туфогенно-эффузивной толщи, песчаники, пески, галечники, глины, илисто-песчаный материал).

На территории Спасского района выделяются региональные разломы земной коры: меридиональные Уссурийский и Западный Сихотэ-Алинский и широтный Спасский. Кроме того, в структурах фундамента Спасской подзоны установлены разрывы трех направлений. Самыми древними являются надвиги северо-западного направления, менее древними крупные разрывы северо-восточного и самыми молодыми, небольшими по размерам, являются сбросы субмеридионального простирания (в отложениях митрофановской и прохорской свит).

В стратиграфии Спасского района выделяются отложения среднего и верхнего протерозоя, нижнего и среднего палеозоя и кайнозоя.

Отложения верхнего протерозоя (PR3) представлены кристаллическими сланцами митрофановской и кабаргинской свит, распространенными в междуречье Одарки и Спасовки,. Кабаргинская свита сложена песчаниками и филлитами. Митрофановская распространена на правобережье р. Славинки и подразделяется на три подсвиты. Нижняя сложена графитовыми и слюдистыми сланцами общей мощностью 505 м. Средняя состоит из разнообразных по составу слюдистых сланцев, среди которых преобладают биотит-хлоритовые, биотит-серицитовые. серицитовые и мусковитые, а в верхней и средней частях разреза появляются лимонит-кварцево-серицитовые сланцы. Суммарная мощность 1300 м. Верхняя сложена слюдисто-графитовыми сланцами и распространена на правобережье р. Спасовки. Мощность подсвиты 250 м. Местами выходит на дневную поверхность.

Нижний палеозой (PZ1)

Кембрийская система (€1) представлена нижним отделом. Сюда отнесены фаунистически охарактеризованные карбонатно-кремнистые образования. Нижние кембрийские отложения имеют широкое распространение, слагая почти все положительные формы рельефа от г. Спасска-Дальнего до с.Дмитриевки (Черниговский район). Представлены они преимущественно известняками с прослоями песчаников, алевролитов, глинисто-карбонатных и кремнистых сланцев. Граница нижнего кембрия с отложениями верхнего протерозоя, погребенная под четвертичными отложениями р. Одарки, тектоническая. Нижнекембрийские отложения разделяются на песчано-сланцевую толщу и прохорскую свиту, образуя так называемый олданский ярус. В песчано-сланцевой толще в известняковых линзах обнаружены археоциаты и водоросли. Песчано-сланцевая толща выходит на дневную поверхность в виде отдельных «островков» на левобережье р.Спасовки. Верхняя граница толщи перекрыта мощным чехлом четвертичных отложений. Прохорская свита сложена известняками с маломощными прослоями мергелистых сланцев и песчано-сланцев и занимает площадь между г. Спасском-Дальним и с.Прохоры около 130 км². Нижняя подсвита ее распространена северо-восточнее и северо-западнее с. Прохоры, где ею сложены ряд небольших высот, а также южные отроги г. Медвежьей и г. Покосной. Наиболее полно разрез подсвиты представлен на южных отрогах г. Медвежьей, где видимая мощность ее составляет 1195 м.

Средняя подсвита выходит на дневную поверхность в районе с. Прохоры, на г. Медвежьей (ее восточных отрогах), на г. Покосной (высота 235,5 м) и в районе Спасска-Дальнего на г.М.Спасская, кроме того, скважинами она вскрыта в долине р. Кулешовки. Верхняя подсвита распространена в районе г. Спасска-Дальнего. Ею сложены г. М. Спасская, г. Длинная, небольшие возвышенности северо-восточнее с. Новинка. Это известняки с небольшими горизонтами доломитизированных известняков и доломитов. Суммарная мощность нижнекембрийских отложений 1106 м.

Осадочный чехол платформы сложен отложениями нижнего палеозоя и кайнозоя.

Нижний палеозой PZ1)

Силурийская система (S) представлена туфогенно-эффузивной толщей. Сложена эффузивами основного состава и туфами.

Кайнозой (KZ)

Кайнозойские отложения образуют ряд мульд, разделенных приподнятыми участками фундамента. Все мульды имеют северо-западное или субширотное простирание и соединяются с Уссуро-Ханкайской мульдой, находящейся к северо-западу от г. Спасска-Дальнего. Выделяются Спасская, Кулешовская, Краснокутская и Прохорская мульды. Наиболее крупной является Спасская размером 17х9 км, глубиной порядка 450 м.

Отложения кайнозоя мощностью 400-500 м выполняют Спасскую депрессию и примыкающие к ней рукавообразные впадины (мульды).

В районе г. Спасска-Дальнего отложения неогеновой системы представлены ее нижним отделом миоценом (N1) в виде переслаивающихся песчаников, песков и галечников с алевролитами и аргиллитами. Встречаются прослои бурого угля. Общая мощность миоценовых отложений 246 м.

Плиоценовые (N2) образования несогласно залегают на отложениях миоцена или на размытой поверхности кембрийских или протерозойских пород. Нижняя плиоценовая толща представлена озерным илом, средняя галечниками с валунами, верхняя глинисто-песчаная. Перекрываются они нижнечетвертичными (QI) озерными глинами, в современных долинах средне-(QII) и верхнечетвертичными (QIII) песками.

Четвертичная система (Q) перекрывает всю площадь Спасского района, мощность отложений зависит от рельефа подстилающих пород. Так, аллювиальные и склоновые рыхлые отложения, лежащие на древних породах, имеют мощность 0,5-5,0 м, а мощность отложений, слагающих озерные и речные террасы, 50 м и более. Выделяются:

а) нижнечетвертичные отложения (QI), слагающие озерную террасу, изрезанную многочисленными оврагами. Высота террасы над современным уровнем воды оз. Ханка 50-60 м. Отложения состоят из глин бурого, коричневого, темно-коричневого цветов. Общая мощность 53 м.

б) среднечетвертичные отложения (QII), образовавшиеся в результате выработки эрозионными врезами нижнечетвертичных отложений. В результате образовались глубокие ассиметричные долины с крутыми правыми и пологими левыми бортами (долины рек Спасовки и Кулешовки), в которых происходила интенсивная аккумуляция аллювия. В этих условиях отлагались грубозернистые песчаники и галечники. Отложения выполняют долины рек и сильно обводнены. Мощность 10-15 м.

в) верхнечетвертичные отложения (QIII) слагают аккумулятивные речные террасы. Такие террасы наблюдаются на пологих бортах долинах рек Славинки и Кулешовки. На удаленных участках, примыкающих к бортам речных долин, встречаются прослои и линзы глин, образованные за счет размыва рыхлых отложений бортов долин временными потоками воды. В глинах установлен спорово-пыльцевой спектр верхнечетвертичного времени. Глины голубовато-серые, пески серого, супеси буровато-серого цвета, суглинки коричневые. Мощность отложений 10-15 м.

Современными голоценовыми отложениями (QIV) выполнены долины рек Кулешовки и Спасовки. Они имеют небольшую мощность и слагают низкие и высокие поймы рек. Низкая пойма представлена русловыми образованиями и сложена песком, реже илисто-песчаным материалом. Ширина поймы реки Кулешовки в среднем 12-15 м, Спасовки - 25-30 м. Отложения низкой поймы относятся к верхам современных образований, отложения высокой поймы - к низам. Высокая пойма представляет ровную, в большинстве случаев заболоченную поверхность, во время наводнений заливающуюся водой. Высота долин над уровнем воды - 1,5-2,6 м, ширина от 200 м (р. Славинка) до 7 км в приустьевой части рек (р. Спасовка). Отложения высокой поймы представлены главным образом супесями и песками, реже илами. Мощность отложений до 3,0 м

К нерасчлененным отложениям относятся рыхлые отложения, покрывающие практически всю площадь Спасского района, за исключением долин рек:

а) склоново-делювиальные отложения покрывают возвышенности, расположенные на юго-западе от долины р. Спасовки. Образовались они за счет разрушения подстилающих пород процессами выветривания и сползания обломочного материала под действием силы тяжести и скреплялись суглинком. Мощность отложений зависит от крутизны склона и характера подстилающих пород.

б) элювиально-делювиальные отложения формировались в течение всего четвертичного периода. Они образовались за счет разрушения коренных пород с частичным их смещением. Широкое распространение имеют на правобережье р. Спасовки и водораздельных рек Славянки и Одарки. Мощностью отложений порядка 10 м.

в) делювиально-элювиальные отложения представлены плиоценовой и нижнечетвертичной террасой в районе с. Красный Кут. Состав отложений глина с песчаником, тяжелые глины, супеси, глинисто-дресвяные грунты выровненных поверхностей. Мощность достигает 5-6 м.

г) делювиальные отложения слагают подножье высот и образовались в результате перемещений склоновых отложений. В составе их обычны глины темно-коричневого цвета с большим количеством щебенки и валунов. Мощность различна.

Землетрясение

Официально признанная фоновая сейсмичность сотрясения территории Александровского сельского поселения составляет 6 – 7 баллов.

Уровень землетрясения – опасный (интенсивность землетрясения – 6 баллов по шкале MSK-64. Величина индивидуального сейсмического риска в населенных пунктах района  оценивается как 5*10-6.

Овражная эрозия и оползневые процессы.

Основную опасность для хозяйственной деятельности представляют овражная эрозия и оползневые процессы. В основном, это связано с резким увеличением частного гражданского строительства, которое часто ведётся в пределах охранных зон и без учёта изменений состояния геологической среды, нарушением устойчивости склонов при их подрезке, связанной с прокладкой дорог, а также водотоками, произвольной нарезкой дорог по кромке склонов, утяжеление склона при самовольной застройке, нарушение растительного покрова (вырубка лесов, распашка склонов), повышение уровня подземных вод за счёт технических утечек (из водопроводов, канализации, производств с «мокрой технологией»), распашка земель, в том числе лесных площадей.

Уровень опасности овражной эрозии – умеренно опасный и опасный (балл – 2-3; плотность оврагов – 2,1-5 ед./км2; густота овражной сети – 0,51-1,3 км/км2; прогноз плотности овражной сети – 0,51-3 ед./км2).

Карст.

Уровень опасности карстового процесса – малоопасный и умеренно опасный, риск провалов на 1км2 – 0,1-0,5 раз за 10 лет.

4.3.2. Опасные гидрологические явления и процессы

## 4.3.2.1. Гидрогеология.

Искусственные пруды Александровского поселения

Таблица 4.3.1

| Наименование водохранилища | Назначение | Год ввода | Площадь зеркала, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Пруды |
| Александровское | Мелиорация | 1976 | 15 |
| Александровское | Мелиорация | 1977 | 10 |

При написании данного раздела были использованы материалы Схемы территориального планирования Спасского муниципального района.

4.3.3. Опасные метеорологические явления и процессы

## 4.3.3.1. Климат.

Александровское сельское поселение относится к муссонной области умеренного пояса. Строительно-климатический подрайон II Г – благоприятный (СНиП 23-01-99* (2003)). Дорожно-климатическая зона – II (влажные леса и лесостепи), (СНиП 2.05.02-85* (97)).

Территория отличается наибольшей континентальностью климата в пределах Приморского края. Зима холодная, малоснежная. Средняя температура января – 19-200С. Максимальная высота снежного покрова достигает 15-20 см. Число дней с устойчивым снежным покровом не велико, что очень затрудняет выращивание здесь озимых культур. В самый холодный месяц выпадает осадков 12 мм. Снегопады не отличаются обильностью, закрепление снежного покрова наблюдается в начале декабря (за последние годы сопровождаются метелями, что придает суровость зиме: декабри 1995-96 гг.). Глубина промерзания земли – 1,2-1,5 м, максимальная – 2 м. Мерзлота сезонная и держится с января по май. Реки промерзают до дна. Зима длится 4-5 месяцев. Лето теплое, дождливое. Июльские температуры составляют +20–250С. Район расположен во влажной зоне. Годовое количество осадков достигает 550-650 мм в год, из которых около 80% приходится на теплый период. Обилие дождей в июле – августе затрудняет уборку урожая, что сильно сказывается на его величине.

Агроклиматические ресурсы Александровского сельского поселения обеспечивают возможность ведения сельскохозяйственного производства. Для развития растений необходимо достаточная освещенность, теплая погода, хорошее увлажнение. Территория района обладает благоприятным световым режимом. Сумма положительных температур в Приморье за год - 2950°С. В Александровском сельском поселении сумма часов солнечного сияния за год составляет 2200-2600. продолжительность вегетационного периода - 185 дней, безморозный период длится 125-160 дней. Продолжительность всего теплого периода составляет 5-6,5 месяца. Продолжительность безморозного периода составляет 160-165 дней. Гидротермический коэффициент (показатель влагообеспеченности вегетационного периода) равен 1,6-2,0, что говорит о благоприятном водно-тепловом режиме.

Комфортный период для отдыха составляет 90-110 дней. Скорость ветра в среднем не превышает 5м/сек. Туманы на этой территории образуются редко – от 10 до 30 дней с туманом за теплый период. Несмотря на значительную облачность в летний период, средняя продолжительность ясной солнечной погоды всё же довольно значительна. В целом Александровское сельское поселение отличается хорошим сухим, жарким микроклиматом, благоприятствующим развитию всех видов отдыха, а также климатолечению.

При написании данного раздела были использованы материалы Схемы территориального планирования Спасского муниципального района.

Выводы.

1. Территория Александровского сельского поселения по климатическим условиям не имеет планировочных ограничений и благоприятна для строительства.

2. Ресурсы тепла достаточны для созревания зерновых, технических, кормовых культур и овощей. Однако неблагоприятные метеорологические явления (зимние оттепели, метели, гололед, весенние заморозки, избыточное переувлажнение почв летом) оказывают отрицательное влияние на урожаи возделываемых сельскохозяйственных культур.

В перспективе, учитывая наиболее благоприятные агроклиматические условия этой территории в пределах юга Дальнего Востока, возможно дальнейшее развитие отраслей животноводства (производство свинины и говядины, молока) и растениеводства (рисоводства, соеводства, овощеводства, кормопроизводства).

3. Физиолого-климатические условия поселения благоприятны для организации рекреационных зон круглогодичного использования.

4.3.4. Природные пожары

Уровень опасности лесных пожаров – низкий (среднегодовая площадь одного пожара – до 22-27 га; возможно ЧС муниципального уровня.

Природные пожары начинаются после схода снежного покрова, конец апреля по июнь месяц. Основной виновник лесных пожаров - человек.

Уязвимость поселеня к природным пожарам оценивается ниже среднего по Приморскому краю.

Природные пожары относятся к чрезвычайным ситуациям циклического характера. Наиболее часто повторяющимися природными пожарам являются лесные пожары. Основной поражающий фактор таких пожаров – высокая температура, которая определяет размеры зоны поражения. Тепловое излучение из этой зоны способно привести к поражению людей и сельскохозяйственных животных, возгоранию складов нефтепродуктов и других горючих материалов, линий электропередачи и связи на деревянных столбах за ее пределами, задымлению больших территорий, ограничению видимости.

Основные причины возникновения пожаров в лесах:

- от молний…..	………………………………8.1%

- по вине местного населения…………………..  60.0%

- по вине организаций и экспедиций…………..  19.7%

- по вине лесозаготовителей	…………………3.5%

- от сельскохозяйственных палов………………...6.7%

- по другим причинам……………………………..2.0%

Вероятность возникновения природных пожаров характеризуется показателем горимости леса. Показатель горимости леса определяется  суммой температур воздуха за без дождевой период.

Показатель приемлемого риска ЧС природного характера составляет 1х10-2 – 1х10-5.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах необходимо:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем, средств;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Противопожарное обустройство лесов лесничества предусматривает комплекс мероприятий, направленных на снижение пожарной опасности лесных участков, создание барьеров для распространения лесных пожаров, создание условий для тушения лесных пожаров.

Рубка сухостойных, ветровальных деревьев, санитарные рубки, очистка от захламленности (ликвидация внелесосечной захламленности) для снижения пожарной опасности осуществляется:

- на противопожарных барьерах и разрывах и в насаждениях, относимых к 1-2 классу пожарной опасности на ширину не менее 100 м, в насаждениях 3-5 классов пожарной опасности на ширину не менее 50 м;

- по границе с безлесными пространствами;

- по границе полосы отвода железных дорог и автомобильных дорог общего пользования;

- по границе огнеопасных производств и пожароопасных складов;

- по границе с землями поселений;

- по периметру горельников от крупных лесных пожаров;

- по периметру лесных участков площадью свыше 25 га ветровала, бурелома, а также древостоев, поврежденных вредителями и болезнями, если санитарно-оздоровительные мероприятия не могут быть полностью закончены до весны следующего за их появлением года.

В качестве противопожарных разрывов используются:

- естественные безлесные пространства шириной не менее 30 м;

- охранные зоны линейных сооружений (газопроводов, нефтепроводов, линий электропередач и линий связи);

- противопожарные разрывы, разрубаемые в лесных насаждениях 1-2 класса пожарной опасности или по границе с такими насаждениями шириной 30-50 м.

Мероприятия по содержанию дорог противопожарного назначения осуществляются специализированными лесохозяйственными организациями, лицами, использующими лесные участки на основании договоров аренды лесных участков, купли-продажи лесных насаждений, постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или безвозмездного срочного пользования лесным участком.

Ежегодный объем и состав работ по содержанию дорог противопожарного и лесохозяйственного назначения определяется лесничим.

Лесные участки лесничества обеспечиваются наземной системой предупреждения и тушения лесных пожаров, включающей противопожарное обустройство лесных участков.

Основная часть лесных пожаров происходит из-за нарушения правил пожарной безопасности. Поэтому предупреждение лесных пожаров направлено на профилактику нарушений правил пожарной безопасности и благоустройству наиболее посещаемых лесных участков.

Благоустройство лесных участков предусматривает организацию пожаробезопасных условий для рекреации на наиболее посещаемых лесных участках (благоустройство кострищ, мест для курения, ограждающая минерализованная полоса, навесы, мебель, места для мусора) и создание новых мест отдыха на лесных участках с низкой потенциальной пожарной опасностью (рядом с водоемами, родниками и т.д.). Основная часть мест отдыха должна размещаться в зеленой зоне.

К иным мерам пожарной безопасности в лесах относятся:

- ограничение въезда в лес в периоды высокой пожарной опасности для предотвращения угрозы жизни и здоровью населения;

- организация государственного лесного контроля и надзора в части охраны лесов от пожаров;

- содействие пресечению нарушений правил пожарной безопасности органами пожарного надзора на землях сопредельных с лесными участками;

- контролируемый отжиг.

4.4. Показатели поражающего воздействия источников природных ЧС

Показатели поражающего воздействия источников природных ЧС на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растений, объекты экономики и окружающую природную среду приведены в таблице 4.8.

Таблица 4.8.

| Объект, подвергающийся поражающему воздействию источника природной ЧС | Параметр показателя поражающего воздействия источника природной ЧС |
| --- | --- |
| 1 Население | Число погибших, пораженных, пострадавших людей. |
|  | Продолжительность поражающего воздействия, мин, ч, сут. |
|  | Площадь зоны ЧС, км2. |
|  | Площадь зоны отселения населения, км2, га. |
|  | Затраты на проведение аварийно-спасательных работ, млн. руб. |
|  | Экономический ущерб, млн. руб. |
|  | Социальный ущерб, млн. руб. |
| 2 Окружающая среда (сельскохозяйственные животные и растения, объекты экономики, окружающая природная среда) | Площадь зоны бедствия, км2. |
|  | Число разрушенных, поврежденных объектов. |
|  | Степень повреждения объектов, %. |
|  | Потеря эксплуатационных качеств объектов, %. |
|  | Продолжительность поражающего воздействия, мин, ч, сут. |
|  | Продолжительность аварийного периода, ч, сут, мес. |
|  | Продолжительность восстановительного периода, сут, мес, год. |
|  | Площадь земель, частично или полностью исключенных из сельскохозяйственного оборота, км2. |
|  | Снижение плодородия земель, %. |
|  | Продолжительность периода восстановления сельскохозяйственных угодий, продуктивности почв, год. |
|  | Число пораженных сельскохозяйственных животных. |
|  | Величина погибшего урожая, т. |
|  | Площадь уничтоженных, пострадавших лесных массивов, км2, га. |
|  | Продолжительность периода восстановления лесонасаждений, год. |
|  | Площадь загрязнения опасными веществами почв, грунтов, подземных, поверхностных вод, км2, га. |
|  | Площадь радиоактивного загрязнения почв, грунтов, подземных, поверхностных вод, км2, га. |
|  | Объем загрязненного грунта, почв, т. |
|  | Продолжительность периода (само)очищения загрязненных почв, грунтов, подземных, поверхностных вод, год. |
|  | Затраты на рекультивацию загрязненных участков, млн. руб. |
|  | Продолжительность периода рекультивации загрязненных участков, мес, год. |
|  | Экономический ущерб, млн. руб. |

4.5. Планировочные ограничения природного характера

Градостроительные ограничения и особые условия использования территорий

Градостроительные ограничения - ряд требований, ограничивающих градостроительную деятельность в конкретном территориальном образовании. Основу градостроительных ограничений составляют: зоны с особыми условиями использования территорий  (охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации); иные территории с установленными ограничениями в соответствии с действующим законодательством.

Зоны с особыми условиями использования территории – это территории   с регламентируемой градостроительной и хозяйственной деятельностью.

4.5.1. Водоохранные зоны водотоков и водоемов

Водоохранные зоны на территории сельского поселения устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. Водоохранной зоной является территория, прилегающая к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности.

Водоохранные зоны устанавливаются в соответствии с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006 г. и рекомендациями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В Александровском сельском поселении есть искусственные водоемы, используемый для целей мелиорации (табл.4.1).

Таблица 4.1

Искусственные пруды

| Наименование водохранилища | Назначение | Год ввода | Площадь зеркала, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Пруды |
| Александровское | Мелиорация | 1976 | 15 |
| Александровское | Мелиорация | 1977 | 10 |

Ширина водоохранной зоны искусственных водоемов – 50м.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Градостроительный регламент использования земельных участков, находящихся в водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах устанавливается с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые установлены «Водным Кодексом Российской Федерации».

В соответствии с «Водным Кодексом РФ» (ред.от 25.06.2012) в водоохранной зоне запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 №190-ФЗ)

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

На территории прибрежных защитных полос рекомендуется посадка или сохранение древесно-кустарниковой или луговой растительности.

Схема границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, разработана с учетом того, что новый Водный кодекс вводит понятие береговой линии и береговой полосы – как полосу земли вдоль береговой линии водного объекта и предназначенной для общего пользования. Ширина водоохранной зоны по новому кодексу устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 нового Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки – 50, 100 и 200 м.

4.5.2. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Не допускается размещение в зоне санитарной охраны строительных объектов, не имеющих непосредственного отношения к строительству, эксплуатации и реконструкции водопроводных сооружений, и все виды хозяйственной деятельности в первом поясе охраны водоисточников.

Зоны санитарной охраны II-III поясов практически нигде не рассчитывались и в большинстве случаев не соблюдаются.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Зоны санитарной охраны 2 пояса подземных источников водоснабжения составляют 50 м.

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПин 2.1.4.1110-02», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

4.5.3. Инженерно-строительные ограничения

Инженерно-строительные ограничения обусловлены инженерно-геологическими, гидрологическими особенностями, которые подробно рассмотрены в главе «Природные условия». Приоритетным фактором, ограничивающим градостроительное освоение территории, является затопление паводковыми водами.

Зона затопления паводком 1% обеспеченности является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, гидронамыв, дренаж, берегоукрепление).

Территории, подверженные 1% паводковому затоплению - это  территории, прилегающие к рекам поселения.

## Противообвальные мероприятия

Основными обвально и оползнеобразующими факторами являются: изменение физико-механических свойств пород в результате выветривания, современные сейсмо-гравитационные процессы, деятельность подземных и поверхностных вод, хозяйственная деятельность человека.

Укрепление обвально-осыпных участков предлагается путем срезки и террасирования наиболее крутых склонов, укрепления нижней части склонов подпорными стенками, верхней части склона – плитами, экранами, камнеулавливающими сетками, ограждения обвальных участков системой нагорных каналов.

IV б. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

4.1.Общие понятия

Техногенная чрезвычайная ситуация (техногенная ЧС) это cостояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации:

- по месту их возникновения;

- по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

К опасным техногенным происшествиям относят аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации: опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

4.2. Потенциально опасные объекты, расположенные на территории  Александровского сельского поселения Спасского муниципального района

На территории Александровского сельского поселения Спасского муниципального района расположены  потенциально-опасные объекты:

Таблица 4.1.

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
|  | значение показателя на момент разработки паспорта 2005 г. | значение показателя на 2012 г. |
| 1. Ядерно и радиационно-опасные объекты (ЯРОО) | нет | нет |
| 2. Химически опасные объекты | нет | нет |
| 3. Пожаровзрывоопасные объекты (АЗС, склад ВМ) | нет | нет |
| 4. Пожароопасные (котельные) | 3 | 3 |
| 5. Биологически опасные объекты | нет | нет |
| 6.Гидротехнические сооружения | нет | нет |

В соответствии с исходными данными Главного управления МЧС России по Приморскому краю, на территории Александровского сельского поселения химически опасных объектов нет.

Ядерно и радиационно-опасных, биологически опасных объектов  на территории Александровского сельского поселения нет.

4.3.Классификация ЧС техногенного характера.

4.3.1.Транспортные аварии (катастрофы):

- аварии товарных и пассажирских поездов;

- аварии морских грузовых и рыболовецких судов;

- аварии (катастрофы) морских пассажирских судов;

- авиакатастрофы в аэропортах, населенных пунктах;

- авиакатастрофы вне аэропортов, населенных пунктов;

- аварии (катастрофы) на автодорогах (крупные автокатастрофы);

- аварии транспорта на мостах, ж/д переездах и тоннелях;

- аварии на магистральных трубопроводах.

4.3.2. Пожары, взрывы, угрозы взрывов.

- пожары (взрывы) в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов;

- пожары (В) на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и ВВ;

- пожары (В) на транспорте;

- пожары (В) в шахтах, подземных и горных выработках, метрополитенах;

- пожары (В) в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового, культурного назначения;

- пожары (В) на химически опасных объектах;

- пожары (В) на радиационно опасных объектах;

- обнаружение неразорвавшихся боеприпасов;

- утрата ВВ (боеприпасов).

4.3.3. Аварии с выбросом (угрозой выброса) химически опасных веществ (АХОВ).

- аварии с выбросом (угрозой выброса) АХОВ при их производстве, переработке или хранении;

- аварии на транспорте с выбросом (угрозой выброса) АХОВ;

- образование и распространение АХОВ в процессе химических реакций, начавшихся в результате аварии;

- аварии с химическими боеприпасами.

4.3.4. Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ (РВ).

- аварии на АС, АЭУ производственного и исследовательского назначения с выбросом (угрозой выброса) РВ;

- аварии с выбросом (угрозой выброса) РВ на предприятиях ядерно-топливного цикла;

- аварии транспортных средств и космических аппаратов с ЯУ или грузом РВ на борту;

- аварии при промышленных и испытательных ядерных взрывах с выбросом (угрозой выброса) РВ;

- аварии с ядерными боеприпасов в местах их хранения или установки;

- утрата радиоактивных источников.

4.3.5. Аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ (БОВ).

- аварии с выбросом (угрозой выброса) БОВ на предприятиях и в НИУ (лабораториях);

- аварии на транспорте с выбросом (угрозой выброса) БОВ;

- утрата БОВ.

4.3.6. Внезапное обрушение зданий, сооружений.

- обрушение элементов транспортных коммуникаций;

- обрушение производственных зданий и сооружений;

- обрушение зданий и сооружений жилого, социально-бытового и культурного назначения.

4.3.7. Аварии на электроэнергетических системах.

- аварии на автономных ЭС с долговременным перерывом электроснабжения всех потребителей;

- аварии на электроэнергетических системах (сетях) с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий;

- выход из строя транспортных электроконтактных сетей.

4.3.8. Аварии в коммунальных системах жизнеобеспечения.

- аварии в канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ;

- аварии на тепловых сетях (системах горячего водоснабжения) в холодное время года;

- аварии в системах снабжения населения питьевой водой;

- аварии на коммунальных газопроводах.

4.3.9. Аварии на очистных сооружениях (ОС).

- аварии на ОС сточных вод промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ;

- аварии на ОС промышленных газов с массовым выбросом загрязняющих веществ.

4.3.10. Гидродинамические аварии.

- прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек и др.) с образованием  волн прорыва и катастрофических затоплений;

- прорывы плотин с образованием прорывного паводка;

- прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек и др.) с образованием волн прорыва и катастрофических затоплений;

- прорывы плотин с образованием прорывного паводка;

- прорывы плотин и т.д., повлекшие смыв плодородных почв или отложение наносов на обширных территориях.

Аварии, чаще всего, проходят в своем развитии 5 характерных фаз:

- первая – накопление отклонений от нормального процесса;

- вторая – инициирование аварии;

- третья – развитие аварии, во время которой оказывается воздействие на людей, природную среду и ОЭ;

- четвертая – проведение АСДНР, локализация аварии;

- пятая – восстановление жизнедеятельности после ликвидации последствий аварии.

1.Транспортные аварии (катастрофы)

На территориии Александровского сельского поселения возможны следующие аварии:

- аварии (катастрофы) на автодорогах;

- аварии транспорта на мостах, ж/д переездах и тоннелях;

- аварии на магистральном трубопроводе газа.

В связи с отсутствием на территории Александровского сельского поселения   аэропортов, аварии на данном виде транспорта не рассматриваются.

По территории  сельского поселения проходит  региональная автотрасса, железная дорога и магистральный газопровод.

По железной дороге и автодороге перевозятся опасные грузы. По магистральному трубопроводу транспортируется природный газ.

### Оценка возможных последствий чрезвычайных ситуаций вызванных авариями на транспорте и транспортных коммуникациях.

#### А. Источники опасности на транспорте и транспортных коммуникациях.

Главным управлением МЧС России по Приморскому краю в составе исходных данных для разработки раздела «ИТМ ГОЧС» указано, что источниками опасности на транспорте и транспортных коммуникациях является перевозка ЛВЖ, АХОВ и СУГ.

Сведения о маршрутах доставки опасных веществ к объектам потребителям представлены в  таблице 4.2.

Таблица 4.2.

| № п/п | Наименование транспорта | Наименование и количество транспортируемых опасных веществ |
| --- | --- | --- |
|  | Автодороги доставки ЛВЖ на АЗС | Бензин 25м3, ДТ 25м3. |
|  | Трубопровод с СУГ | СУГ давление 6 атм. |
|  | Автодороги доставки АХОВ | автомобильная емкость с хлором - 1 т, 6 т. автомобильная емкость с аммиаком - 8 м3,6 т. |

Аварии на транспорте могут быть двух типов. Это аварии, происходящие на производственных объектах, не связанных непосредственно с движением транспорта и аварии во время движения транспортных средств.

В местах аварии возможно:

- поражение и гибель людей;

- повреждение транспортных средств;

- разрушение железнодорожного полотна;

- повреждение причалов, речных судов;

- повреждение шоссейных дорог и мостов;

- повреждение и разрушение зданий и сооружений, прилегающих к дорогам и причалам;

- разрушение опор линий электропередачи;

- загрязнение территорий от разлившихся нефтепродуктов.

Возгорания, утечки, просыпания опасного вещества при повреждении тары или подвижного состава с опасным грузом, а также повреждения путей могут привести к крушению, взрыву, пожару подвижного состава.

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте являются - нарушение водителями правил дорожного движения (превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, наезд на стоящее транспортное средство, гололед и др.).

#### Б. Результаты оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на транспорте и транспортных коммуникациях.

Из анализа перевозок опасных грузов по дорогам  видно, что наиболее опасны чрезвычайные ситуации техногенного характера при перевозке железнодорожным и автомобильным транспортом опасных грузов в виде химически опасных веществ и легко воспламеняющихся жидкостей.

Исходя из данных статистики мониторинга аварий и чрезвычайных ситуаций на  автодорогах России, а также, учитывая состояние специализированного парка цистерн для перевозок опасных грузов, определена вероятность аварии с одной цистерной перевозящей разово опасный груз в расчете на 1 км пути.

Таблица 4.3.

| Вероятность аварии а/д цистерны: | с ЛВЖ | - | 5,6*10-7 | (сут,км)-1. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Срыв шланга при перекачке нефтепродукта | с ЛВЖ | - | 5,0 . 10-3 | (1/год) |
| Разгерметизация трубопроводов (на 1 м) | С СУГ | - | 4,5 . 10-6 |  |
| Разрыв трубопроводов (на 1 м) | С СУГ | - | 5,0 . 10-7 |  |
| Возникновение источника возгорания |  | - | 1 . 10-3 |  |

Коэффициент опасности, определяющий степень вероятности развития аварии в чрезвычайную ситуацию с максимально возможными последствиями составляет для автомобильного транспорта - 6*10-4.

Данные показатели являются базовыми для дальнейшего определения вероятности развития чрезвычайных ситуаций.

1. Транспортные аварии (катастрофы)

Риск возникновения ЧС на транспорте обусловлен гористой местностью, множество перевалов, не соблюдение скоростного режима и не внимательностью водителей, а также износ машинного парка.

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспорте и транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, рассмотрены:

- разлив (утечка) ГСМ из цистерны;

- образование зоны разлива ГСМ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

В качестве поражающих факторов были рассмотрены:

-  воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались "Методика оценки последствий аварий на пожаро - взрывоопасных объектах" ("Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС", книга 2, МЧС России, 1994), "Руководство по определению зон воздействия опасных факторов при аварии с сжиженными газами, горючими жидкостями и аварийно химически опасными веществами на объектах железнодорожного транспорта" (1997 г.).

На территории сельского поселения возможны следующие автотранспортные аварии:

- аварии (катастрофы), в результате технической неисправности транспортных средств, нарушений ПДД, столкновении транспортных средств, плохого состояния дорожного покрытия, мостов, влияния природных факторов (размыв дорог, снос мостов, затопление, гололед, снежные заносы, туман)   на автодорогах со сложным рельефом и плохим дорожным покрытием;

- аварии (катастрофы) при перевозках горюче-смазочных материалов (ГСМ);

- аварии (катастрофы) при перевозках контейнеров с АХОВ (хлор, аммиак);

- на газопроводе, транспортирующем природный газ.

Объект исследования: автомобильные дороги федерального, краевого и местного значения

По дорогам сельского поселения происходит  грузооборот опасных веществ (дизельного топлива, бензина, мазута, АХОВ и СУГ). Перевозка топлива осуществляется автобензовозами различной вместимости. Топливо в основном предназначается для пополнения емкостей автозаправочных станций, котельных.

Аварии автотранспорта перевозящего ГСМ

При движении автоцистерны по автодороге существует вероятность опрокидывания автоцистерны с бензином или дизельным топливом, в результате которого возможна разгерметизация емкости с топливом.

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий:

тип ГСМ (бензин);

емкость автомобильной цистерны                                 -  8 м3;

толщина слоя разлития                                                  - 0,05 м (0,02 м);

территория                                                          - слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы                                         - плюс 200 С;

скорость приземного ветра                                             - 1 м/сек;

возможный дрейф облака ТВС                                       - 15-100 м;

класс пожара                                                                     - В1, С.

Таблица 4.4.   Характеристика зон поражения при авариях с ГСМ

| Параметры | Автомобильная цистерна |
| --- | --- |
| Объем резервуара, м3 | 8 |
| Разрушение емкости с уровнем заполнения, % | 95 |
| Масса топлива в разлитии, т | 5,85 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 7 |
| Площадь разлития, м2 | 152 |
| Доля топлива, участвующая в образовании ГВС | 0,02 |
| Масса топлива в ГВС, т | 0,12 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |
| Зона полных разрушений, м | 14 |
| Зона сильных разрушений, м | 27 |
| Зона средних разрушений, м | 63 |
| Зона слабых разрушений, м | 155 |
| Зона растекления (50%) | 185 |
| Порог поражения 99% людей, м | 14 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 21 |
| Параметры огневого шара (ОШ) (пламени вспышки) (ПВ) |
| Радиус огневого шара (пламени вспышки), м | 12,7 |
| Время существования огненного шара (ПВ), сек. | 2,6 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 30 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке огненного шара (ПВ), кВт/м2 | 130 |
| Индекс теплового излучения на кромке огненного шара (ПВ) | 1691 |
| Доля людей, пораженных на кромке огненного шара, % | 0 |
| Параметры горения разлития |
| Ориентировочное время выгорания, мин/сек | 16,44 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 |
| Индекс теплового излучения на кромке горения разлития | 29345 |
| Доля людей, пораженных на кромке горения разлития, % | 79 |

Аварии железнодорожного транспорта перевозящего ГСМ

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на железнодорожных транспортных коммуникациях (разгерметизация ж/д цистерн) рассчитаны для следующих условий:

тип ГСМ (бензин);

емкость железнодорожной цистерны                              - ГСМ – 72 м3;

толщина слоя разлития                                                    - 0,05 м;

территория                                                          - слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы                                         - плюс 200 С;

скорость приземного ветра                                             - 1 м/сек;

возможный дрейф облака ТВС                                       - 15-100 м;

класс пожара                                                                     - В1, С.

Таблица 4.5.   Характеристика зон поражения при авариях с ГСМ

| Параметры | Железнодорожная цистерна |
| --- | --- |
| Объем резервуара | 72 |
| Разрушение емкости с уровнем заполнения, % | 95 |
| Масса топлива в разлитии, т | 52,67 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 20,9 |
| Площадь разлития, м2 | 1368 |
| Доля топлива, участвующая в образовании ГВС | 0,02 |
| Масса топлива в ГВС, т | 1,05 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |
| Зона полных разрушений, м | 28 |
| Зона сильных разрушений, м | 57 |
| Зона средних разрушений, м | 132 |
| Зона слабых разрушений, м | 326 |
| Зона растекления (50%) | 387 |
| Порог поражения 99% людей, м | 28 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 45 |
| Параметры огневого шара (ОШ) (пламени вспышки) (ПВ) |
| Радиус огневого шара (пламени вспышки), м | 26 |
| Время существования огненного шара (ПВ), сек. | 5 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 43 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке огненного шара (ПВ), кВт/м2 | 130 |
| Индекс теплового излучения на кромке огненного шара (ПВ) | 2994 |
| Доля людей, пораженных на кромке огненного шара, % | 0 |
| Параметры горения разлития |
| Ориентировочное время выгорания, мин/сек | 16,44 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 |
| Индекс теплового излучения на кромке горения разлития | 29345 |
| Доля людей, пораженных на кромке горения разлития, % | 79 |

Выводы:

При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения (площадь зоны возможного заражения может составить от 0,47 до 279 км²), зон разрушения  (граница зоны среднего разрушения может составить до 150 м) и пожаров на территории объекта.

2. Аварии автотранспорта, перевозящего АХОВ с выбросом (угрозой выброса) химически опасных веществ (АХОВ).

В соответствии с исходными данными Главного управления МЧС России по Приморскому краю, на территории сельского поселения химически опасных объектов нет.

Однако, по дороге местного и краевого значения возможна перевозка химически опасных веществ.

К потенциально-опасным объектам, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС с АХОВ на территории поселения, относятся автомобильные дороги,  по которым возможна перевозка аварийно химически опасных веществ (АХОВ) - аммиак и хлор в контейнерах.

В результате разрушения (частичного или полного) технологического оборудования, систем аварийной защиты, оболочек резервуаров, а также при транспортировке и хранении контейнеров, баллонов, автоцистерн может произойти залповый выброс АХОВ (аммиака) в атмосферу, заражение объектов и местности в очаге и на следе распространения облака, образование обширных зон задымления в сочетании с токсичными веществами.

Прогнозирование масштабов зон заражения выполнено в соответствии с:

1. "Методикой прогнозирования масштабов заражения ядовитыми сильнодействующими веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте" (РД 52.04.253-90, утвержденной Начальником ГО СССР и Председателем Госкомгидромета СССР 23.03.90 г.).

2. "Методикой оценки радиационной и химической обстановки по данным разведки гражданской обороны", МО СССР, 1980 г. - только в части определения возможных потерь населения в очагах химического поражения.

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения на случай производственных аварий в качестве исходных данных, как правило, принимается самый неблагоприятный вариант:

1. Емкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью (уровень заполнения 95%);

- автомобильная емкость с хлором - 1 т, 6 т;

- автомобильная емкость с аммиаком - 8 м3, 6 т;

2. Толщина свободного разлития – 0,05 м;

3. Метеорологические условия - инверсия, скорость приземного ветра - 1 м/с;

4. Направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта;

5. Температура окружающего воздуха - +200 С;

6. Время от начала аварии - 1 час.

Таблица 4.5. Угловые размеры зоны возможного заражения АХОВ в зависимости от скорости ветра

| Скорость ветра, м/с | < 0,6 | 0,6 - 1,0 | 0,6 - 1,0 | > 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угловой размер, град | 360 | 180 | 90 | 45 |

Таблица 4.6.  Скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха

| Скорость ветра по данным прогноза | Состояние приземного слоя воздуха |
| --- | --- |
|  | инверсия | изотермия | конвекция |
| 1 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 10 | 12 | 14 |
| 3 | 16 | 18 | 21 |
| 4 | 21 | 24 | 28 |

*1. Инверсия - состояние приземного слоя воздуха, при котором температура нижнего слоя меньше температуры верхнего слоя (устойчивое состояние атмосферы).

Таблица 4.7. Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ

| № п/п | Параметры | Хлор | Аммиак |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1т | 6 т | 8м3 | 6т |
| 1 | Степень заполнения цистерны,% | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2 | Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 70,91 | 70,91 | 17,03 | 17,03 |
| 3 | Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0017 | 0,0017 |
| 4 | Пороговая токсодоза, мг*мин | 0,6 | 0,6 | 15 | 15 |
| 5 | Коэффициент хранения АХОВ | 0,18 | 0,18 | 0,01 | 0,01 |
| 6 | Коэффициент химико-физических свойств АХОВ | 0,052 | 0,052 | 0,025 | 0,025 |
| 7 | Коэффициент температуры воздуха для Qэ1 и Qэ2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 0,95 | 5,4 | 5,18 | 5,4 |
| 9 | Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,171 | 0,972 | 0,002 | 0,002 |
| 10 | Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,522 | 2,965 | 0,15 | 0,157 |
| 11 | Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин | 1:29 | 1:29 | 1:21 | 1:21 |
| 12 | Глубина зоны заражения, км. |
|  | Первичным облаком | 1,58 | 4,7 | 0,079 | 0,082 |
|  | Вторичным облаком | 3,2 | 9,1 | 1,491 | 1,522 |
|  | Полная | 4,0 | 11,4 | 1,530 | 1,563 |
| 13 | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 14 | Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 4,0 | 5 | 1,53 | 1,5 |
| 15 | Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 4,65 | 13,3 | 1,732 | 1,8 |
| 16 | Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |
|  | Возможная | 25,41 | 39,24 | 3,66 | 3,83 |
|  | Фактическая | 1,34 | 2,025 | 0,19 | 0,19 |

Таблица 4.8.   Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ

| № п/п | Параметры | Хлор | Аммиак |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,05 | 1т | 46 м3 | 8 м3 | 54 м3 |
| 1 | Степень заполнения цистерны, % | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2 | Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 70,91 | 70,91 | 70,91 | 17,03 | 17,03 |
| 3 | Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0007 |
| 4 | Пороговая токсодоза, мг*мин | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 15 |
| 5 | Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 0,05 | 0,95 | 67,87 | 5,18 | 34,94 |
| 6 | Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,0 | 0,171 | 12,22 | 0,002 | 0,014 |
| 7 | Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,027 | 0,522 | 37,27 | 0,150 | 1,016 |
| 8 | Время испарения АХОВ с площади разлива, ч: мин | 1:29 | 1:29 | 1:29 | 1:21 | 1:21 |
| 9 | Глубина зоны заражения, км. |
|  | Первичным облаком | 0,34 | 1,58 | 21,5 | 0,079 | 0,43 |
|  | Вторичным облаком | 0,58 | 3,2 | 43,4 | 1,49 | 4,8 |
|  | Полная | 0.71 | 4,0 | 54,1 | 1,53 | 5,0 |
| 10 | Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 0.71 | 4,0 | 5 | 1,53 | 5,0 |
| 11 | Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 0,87 | 4,65 | 64,27 | 1,732 | 5,629 |
| 12 | Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |
|  | Возможная | 0,89 | 25,41 | 39,24 | 3,66 | 39,21 |
|  | Фактическая | 0,046 | 1,34 | 2,025 | 0,19 | 2,024 |

Выводы:

1. При авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:

- в радиусе 4 км при аварии на автомобильной дороге, пары хлора при разрушении емкости 1 т;

- в радиусе 5 км при разрушении емкости 6 т;

- в радиусе 1,5 км при аварии на автомобильной дороге пары аммиака.

2. При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения (площадь зоны возможного заражения может составить от 0,47 до 0,279 км²), зон разрушения  (граница зоны среднего разрушения может составить до 150 м) и пожаров в населенных пунктах поселения.

3. Ожидаемые потери граждан без средств индивидуальной защиты могут составить:

- безвозвратные потери - 10%;

- санитарные потери тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из строя на срок не менее чем на 2-3 недели с обязательной госпитализацией) - 15%;

- санитарные потери легкой формы тяжести - 20%;

- пороговые воздействия - 55%.

Оценку зон заражения АХОВ, выполненные по РД 52.04.253-90, следует рассматривать как завышенные (консервативные) вследствие выбора наиболее неблагоприятных условий развития аварии.

Расчеты возможных последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями при перевозке опасных веществ, проводились исходя из максимальных возможных объемов, имеющихся в эксплуатации специальных транспортных средств, а также из расчета, что авария происходит в месте маршрута транспортного средства с наибольшей плотностью населения.

3. Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ (РВ).

На территории сельского поселения радиационно-опасных объектов нет. В связи с этим аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ (РВ) не рассматривается.

4. Аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ (БОВ).

На территории сельского поселения биологически опасных веществ (БОВ) нет. В связи с этим аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ не рассматривается.

5. Пожары, взрывы, угрозы взрывов на пожаровзрывоопасных объектах.

Пожаровзрывоопасный объект - объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.05-94).

Возможные опасности.

При техногенных авариях можно выделить следующие основные опасности: взрыв, пожар, утечки (переливы) газов и жидкостей. В результате аварий происходит отравление персонала токсическими веществами и загрязнение окружающей природной среды.

К основным поражающим факторам при взрывах относятся: ударная волна, осколочное поле и тепловая радиация. Поражающий эффект может усиливаться при возбуждении вторичных взрывов – при возгорании и взрыве объектов с энергоносителями в результате воздействий первичного взрыва (так называемый эффект «домино»). За границей источника взрыва может прослеживаться действие воздушной ударной волны, которая при своем прохождении воздействует на все поверхности, создавая избыточное давление и скоростной напор воздуха.

Воздушная ударная волна взрыва может вызывать разрушения или повреждения зданий городской застройки, промышленных зданий и сооружений, систем электро -, газо- и водоснабжения, транспортных средств. Характер и масштаб разрушения конкретных объектов определяется мощностью взрыва, расстоянием до центра взрыва, характеристиками объекта, а также условиями взаимодействия с ним ударной волны.

Аварии, связанные со взрывами, часто сопровождаются пожарами. Взрыв иногда может привести к незначительным разрушениями, но связанный с ним пожар может вызвать катастрофические последствия и последующие, более мощные взрывы и более сильные разрушения.

Поражающими факторами пожара, воздействующими на людей и материальные ценности, в общем случае являются: открытый огонь и искры, тепловое излучение, горячие и токсичные продукты горения, дым, повышенная температура воздуха и предметов, пониженная концентрация кислорода, обрушение и повреждение конструкций, зданий и сооружений.

Гибель людей может наступить даже при кратковременном воздействии открытого огня в результате сгорания, ожогов или сильного перегрева. Воздействие тепловых потоков на здания и сооружения оценивается возможностью воспламенения горючих материалов. В пределах огненного шара или горящего разлития люди получают смертельные поражения, все горючие материалы воспламеняются.

При горении большинства веществ, продукты сгорания распределяются в среде, окружающей зону горения, создавая определенные условия задымления. Многие продукты сгорания и теплового разложения, входящие в состав дыма, обладают токсичностью, т.е. вредными для организма человека свойствами.

#### Результаты оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на пожаровзрывоопасных объектах.

Оценка последствий аварийного разлива осуществлялась путем определения основных параметров, характеризующих масштаб возможной аварии и степень (величину) поражающих факторов.

Частоты инициирующих событий для резервуаров и емкостей хранения опасных веществ определяются на основе данных статистики и условий функционирования подобных объектов.

Значения частот инициирующих событий представлены в  таблице 4.9.

Таблица 4.9.

| № п/п | Инициирующее событие | Значение частоты (1/год) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разгерметизация резервуара хранения нефтепродукта | 1 . 10-4 |
| 2 | Разгерметизация автоцистерны топливозаправщика | 5,0 . 10-6 |
| 3 | Срыв шланга при перекачке нефтепродукта | 5,0 . 10-3 |
| 4 | Перелив нефтепродукта при заполнении резервуара | 5,0 . 10-6 |
| 5 | Разгерметизация насосов | 1,0 . 10-3 |
| 6 | Разгерметизация трубопроводов (на 1 м) | 4,5 . 10-6 |
| 7 | Разрыв трубопроводов (на 1 м) | 5,0 . 10-7 |
| 8 | Возникновение источника возгорания | 4,99 . 10-3 |

После определения частот инициирующих событий, производилось построение сценариев развития аварий, отражающих технологические особенности объекта.

В результате анализа развития возможных чрезвычайных ситуаций на пожаровзрывоопасных объектах исследуемой территории к наиболее опасным следует отнести следующие варианты:

- образование огненного шара при перегреве сосудов (резервуаров) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

- пожар на вертикальных резервуарах (РВС) или пожар разлития на грунт легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- взрыв (дефлаграционное горение) паров легковоспламеняющихся жидкостей в открытом пространстве, образованных при испарении с поверхности зоны разлития.

Перечень основных факторов и возможных причин, способствующих возникновению и развитию аварий

Таблица 4.10.

| Составляющие объекта | Факторы, способствующие возникновению и развитию аварий | Возможные причины аварий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Резервуары для хранения ЛВЖ и ГЖ | 1. Наличие на объекте ЛВЖ и ГЖ. 2. Наличие процесса периодического наполнения и опорожнения резервуара, выброс в атмосферу парогазовой фазы при заполнении, или возможность образования в резервуаре взрывоопасной смеси при опорожнении резервуара. 3. Нарушение герметичности резервуара. 4. Перелив резервуара. 5. Появление открытого пламени. 6. Несоблюдение технологических регламентов. | 1. Ошибки персонала при обслуживании. Нарушение правил эксплуатации. 2. Отказ или повреждение технических устройств защиты резервуара от перелива, дистанционной системы отбора проб, молниезащиты. 3. Нарушение герметичности резервуара или приемно-раздаточных патрубков в результате коррозии или дефектов монтажа. 4. Возникновение фрикционных искр или искр при работе привода электроприводных задвижек. 5. Прекращение подачи энергоресурсов. 6. Неисправность заземления. |
| 2. Железнодорожная эстакада | 1. Наличие ЛВЖ и ГЖ. 2. Наличие процесса слива ЛВЖ и ГЖ из ж/д цистерн. 3. Наличие системы трубопроводов с фланцевыми соединениями. 4. Нарушение герметичности ж/д цистерны. 5. Несоблюдение технологических регламентов. | 1. Коррозионный износ оборудования. 2. Прекращение подачи электроэнергии. 3. Ошибки персонала при обслуживании. Нарушение правил эксплуатации. 4. Разгерметизация ж.д. цистерны. 5. Неисправность молниезащиты. 6. Неисправность заземления. |
| 3. АСН в автоцистерны | 1. Наличие ЛВЖ и ГЖ. 2. Наличие процесса налива ЛВЖ и ГЖ в автоцистерны. 3. Наличие системы трубопроводов с фланцевыми соединениями. 4. Отказ датчиков уровня, перелив автоцистерны. 5. Нарушение герметичности автоцистерны. 6. Несоблюдение технологических регламентов. | 1.Коррозионный износ оборудования. 2.Прекращение подачи электроэнергии. 3.Ошибки персонала при обслуживании. Нарушение правил эксплуатации. 4.Разгерметизация ж/д. цистерны. 5.Неисправность молниезащиты. 6. Неисправность заземления. 7. Отказ или повреждение технических устройств защиты резервуара от перелива, дистанционной системы отбора проб. |
| 4. Технологические трубопроводы | 1. Наличие высокого давления и взрывоопасного вещества. 2. Наличие фланцевых соединений. 3. Несоблюдение технологических регламентов. | 1. Коррозионный износ трубопровода. 2. Дефекты изготовления и монтажа трубопроводов. 3. Протечки ЛВЖ и ГЖ на фланцевых соединениях. 4. Неисправность заземления. |

Границы зон разрушений определяются по рис. 4.6 Методики оценки последствий аварий на пожаровзрывоопасных объектах для 4-го режима взрывного превращения (класс топлива 3, класс окружающего пространства 3).

Расчет поражающих факторов при образовании «огненного шара»:

Расчёт произведён в соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-98 приложение "Д"

Результаты расчета поражающих факторов при «огненном шаре» в автоцистерне с бензином Аи-92 приведены в таблице 4.11.

Таблица 4.11. Результаты расчета поражающих факторов при «огненном шаре» в автоцистерне с бензином Аи-92

| Наименова- ние сооружения | Рассто- яние до объекта, м | Интенсивн ость теплового излучения , q, кВт/м2 | Время существо вания "огненног о шара", ts, сек | Эффектив ныи диам. "огненног о шара", м | Высота центра "огненног о шара", м | Еf средне-поверхнос тная плотность теплового излучения пламени кВт/м2 | Степень поражения человека и доза теплового излучения, Дж/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Образование "огненного шара" в авто цистерне | 16 | 44 | 2,7 | 17 | 9 | 450 | 1,2*10 5 Дж/м2. Ожог 1 –й степени, R1 |
|  | 9 | 80,6 |  |  |  |  | 2,2*10 5 Дж/м2. Ожог 2-й степени, R2 |
|  | В зоне «огненного шара» |  |  |  |  | 1,2*10 5 Дж/м2. Ожог 3-й степени, R3 |

Выводы:

1. Аварии на нефтебазах и АЗС при самом неблагоприятном развитии носят локальный характер.

2. Воздействию поражающих факторов при авариях может подвергнуться весь персонал нефтебаз и АЗС, клиенты, находящиеся в момент аварии на территории объекта. Наибольшую опасность представляют пожары. Смертельное поражение люди могут получить практически в пределах горящего оборудования и зданий.

3. Наиболее вероятным результатом воздействия взрывных явлений на объектах будет разрушение зданий, навесов и ТРК.

4. Людские потери со смертельным исходом возможны в районе площадки слива ГСМ с АЦ, ТРК, на остальной территории АЗС маловероятны. Возможно поражение людей внутри здания операторной, вследствие расстекления и возможного обрушения конструкций здания операторной.

5. Безопасное расстояние (удаленность) при пожаре в здании операторной, для людей составит более 16 м, при разлитии ГСМ – более 36 м.

Санитарно защитная зона нефтебаз и АЗС должна быть не менее 100 м. Ближайшие жилые и общественные здания должны располагаться на расстоянии более 30 м от границы территории АЗС.

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях с емкостями ГСМ на АЗС

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях с емкостями ГСМ рассчитаны для следующих условий:

- тип вещества – ГСМ (бензин, ДТ);

- емкость подземная с ГСМ, ДТ – 25 м3;

- автомобильная цистерна (топливозаправщик) – 8 м3;

- разлив топлива – 300 л;

- нефтебаза, в единичной емкости – 5000 м3;

- разлитие на подстилающую поверхность (асфальт)  – свободное;

- толщина слоя разлития – 0.05 м;

- территория – слабо загроможденная;

- происходит разрушение емкости с уровнем заполнения 85 %;

- температура:

- воздуха  +200С;

- почвы  +150 С;

- скорость приземного ветра – 0,25-1 м/сек;

- класс пожара – В1;

- при горении ГСМ выгорает полностью.

Таблица 4.12. Характеристика зон поражения при авариях с ГСМ на базах и АЗС

| Параметры | Подсценарий аварии |
| --- | --- |
|  | АЗС Резервуар АЦ | АЗС Резервуар топливного парка |
| Объем резервуара | 8 | 0,3 |
| Масса топлива в разлитии, т | 6,8 | 0,3 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 12,9 | 1,4 |
| Площадь разлития, м2 | 519,48 | 6 |
| Доля топлива, участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,02 |
| Масса топлива в ГВС, т | 160 | 5 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |
| Зона полных разрушений, м | 12,9 | 2,6 |
| Зона сильных разрушений, м | 32,3 | 6,5 |
| Зона средних разрушений, м | 55,9 | 14,7 |
| Зона слабых разрушений, м | 139,8 | 37,6 |
| Зона растекления (50%) | 220,5 | 62,2 |
| Порог поражения 99% людей, м | 15,1 | 4,6 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 28,1 | 7,2 |
| Параметры огневого шара (ОШ) (пламени вспышки) (ПВ) |
| Радиус огневого шара (пламени вспышки), м | 14,1 | 4,46 |
| Время существования огненного шара (ПВ), сек. | 2,8 | 1 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 150-200 | 18 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке огненного шара (ПВ), кВт/м2 | 130 | 130 |
| Индекс теплового излучения на кромке огненного шара (ПВ) | 1834 | 729,7 |
| Доля людей, пораженных на кромке огненного шара, % | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |
| Ориентировочное время выгорания, мин:сек | 6,41 | 16,44 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 104 |
| Индекс теплового излучения на кромке горения разлития | 29345 | 29345 |
| Доля людей, пораженных на кромке горения разлития, % | 79 | 79 |
| Поллютанты |
| Оксид углерода (СО) – угарный газ | 2,4880 | 0,0683 |
| Диоксид углерода (СО2) – углекислый газ | 0,0800 | 0,0022 |
| Оксиды азота (NOx) | 0,1208 | 0,0033 |
| Оксиды серы (в пересчете на SO2) | 0,0096 | 0,0003 |
| Сероводород (H2S) | 0,0080 | 0,0002 |
| Сажа (С) | 0,0118 | 0,0003 |
| Синильная кислота (HCN) | 0,0080 | 0,0002 |
| Дым (ультрадисперсные частицы SiO2) | 0,000008 | 0,000000 |
| Формальдегид (HCHO) | 0,0043 | 0,0001 |
| Органические кислоты (в пересчете на CH3COOH) | 0,0043 | 0,0001 |
| Всего | 2,7347 | 0,0751 |

Таблица 4.13. Параметры горения топлива через горловину подземной емкости

| Параметры | Подсценарий аварии |
| --- | --- |
|  | ДТ | АЗС-Ре |
| Объем резервуара | 25 | 25 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 0,6 | 0,6 |
| Площадь возможного пожара при воспламенении ГСМ, м2 | 1 | 1 |
| Величина теплового потока на кромке горящего разлития, кВт/м2 | 104 | 104 |
| Высота пламени горения, м | 2,9 | 3,7 |
| Ожидаемое время горения, сут:час | 7:21 | 5:19 |
| Индекс дозы теплового излучения | 29345 | 29345 |
| Процент смертельных исходов людей на кромке горения разлития | 79 | 79 |
| Выброс поллютантов |
| Оксид углерода (СО) – угарный газ | 0,1392 | 5,9862 |
| Диоксид углерода (СО2) – углекислый газ | 0,1971 | 0,1925 |
| Оксиды азота (NOx) | 0,0928 | 0,2906 |
| Оксиды серы (в пересчете на SO2) | 0,0197 | 0,0231 |
| Сероводород (H2S) | 0,2543 | 0,0192 |
| Сажа (С) | 0,0197 | 0,0283 |
| Синильная кислота (HCN) | 0,000020 | 0,0192 |
| Дым (ультрадисперсные частицы SiO2) | 0,000008 | 0,000019 |
| Формальдегид (HCHO) | 0,0233 | 0,0103 |
| Органические кислоты (в пересчете на CH3COOH | 0,0720 | 0,0103 |
| Всего | 1,3326 | 6,5797 |

Таблица 4.14. Параметры горения мазута в обваловании

| Параметры | Мазут |
| --- | --- |
| Количество ГСМ, м2 | 5000 |
| Величина теплового потока на кромке горящего разлития, кВт/м2 | 48 |
| Высота пламени горения, м | 2,6 |
| Индекс дозы теплового излучения | 10467 |
| Процент смертельных исходов людей на кромке горения разлития, % | 2 |

6. Аварии в коммунальных системах жизнеобеспечения.

- аварии в канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ;

- аварии на тепловых сетях (системах горячего водоснабжения) в холодное время года;

- аварии в системах снабжения населения питьевой водой;

- аварии на  газопроводах.

#### Наиболее опасным сценарием развития чрезвычайной ситуации является взрыв бытового газа в кухонном помещении с концентрацией, необходимой для взрыва.

Объект исследования:

взрыв газа в кухонном помещении, полностью заполненном бытовым газом объемом 22,5 м3 типовой квартиры многоэтажного дома.

Исходные данные:

Наименование вещества: бытовой газ

Молярная масса, кг/кМоль - 44

Масса топлива, содержащегося в облаке, кг - 1,50

Коэффициент участия - 1

Стехиометрия (% объема):

нижний концентрационный предел - 2,30

расчетная концентрация - 9,40

Удельная теплоемкость сгорания топлива, МДж/кг - 46,356

Класс опасности вещества: - 2

Вид смеси: газовая

Тип окружающего пространства: III. Сильно загроможденное пространство: наличие полузамкнутых объемов, высокая плотность размещения технологического оборудования (печь, холодильник и др.), большое количество повторяющихся препятствий.

Эффективный энергозапас горючей смеси, МДж - 86,55

Скорость фронта пламени, м/с - 500,0

Тротиловый эквивалент взрыва ТВС, кг - 6,87

Давление насыщенных паров ЛВЖ, кПа - 0,00

Размер горизонтальной зоны, ограничивающей область концентраций, превышающих нижний концентрационный предел распространения пламени, м - 10,33

Средняя масса человека, кг - 80

Опасные зоны возможного поражения человека

Таблица 4.15.

| Характеристика зоны поражения | Вероятность поражения человека, Рпор | Глубина зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Зона безопасности | Рпор<=0,01 | >9 |
| Зона возможного слабого поражения | 0,01<Рпор<=0,33 | 9 |
| Зона возможного среднего поражения | 0,33<Рпор<=0,5 | 3 |
| Зона возможного сильного поражения | 0,5<Рпор<=0,99 | 2 |
| Зона безусловного поражения | Рпор>0,99 | - |

В соответствии со Справочником «Защита ОНХ от ОМП» под общей редакцией Демиденко здание получит следующие степени разрушения при воздействии взрыва:

слабые   - 20…30 кПа (0,2…03 кг/см2));

средние  - 30…40 кПа (0,3…0,4 кг/см2));

сильные - 40…50 кПа (0,4…0,5 кг/см2));

полные  - 50…70 кПа (0,5…0,7 кг/см2)).

Выводы.

Взрыв в кухонном помещении, полностью заполненном бытовым газом объемом 22,5 м3, типовой квартиры многоэтажного дома приведет к сильному разрушению кирпичных и бетонных конструкций в пределах подъезда. Среди людей, находящихся в здании (в пределах подъезда) могут быть погибшие и получившие травмы различной степени тяжести и от воздействия ударной волны и разлетевшихся осколков.

Менее прочные конструкции под воздействием ударной волны и разлетевшихся осколков могут быть полностью разрушены.

Кроме того, необходимо учитывать вторичные факторы поражения, вызванные паникой людей, обвалами строительных конструкций, аварийными выбросами опасных веществ из трубопроводов горячей и холодной воды, газа из газопроводов с последующим возникновением пожаров, задымлений и прочих опасностей.

Возможная частота наступления подобного события составит 3,43*10-6 в год.

Размер зоны ЧС может составить в пределах отдельного многоквартирного дома.

7. Аварии на магистральном газопроводе

Подача природного газа в Спасский муниципальный район предусматривается по магистральному газопроводу «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» через газораспределительную станцию «ГРС-Спасск-Дальний», строительство которой предусматривается  вблизи села Летно-Хвалынское. Давление газа на выходе из ГРС – 1,2 МПа.

По межпоселковым газопроводам давлением 1,2 МПа газ поступает на 15 головных газораспределительных пунктов (ГГРП), где происходит снижение давления газа с 1,2 МПа до 0,6 МПа и 4 ГРП, где происходит снижение давление газа с 1,2 МПа до 0,3 МПа.

В схеме газораспределения принято трехступенчатое распределение газа:

1 ступень – газопроводы высокого давления 1 категории давлением до 1,2 МПа;

2 ступень – газопроводы высокого давления II категории давлением до 0,6 МПа;

3 ступень – газопроводы среднего давления III категории давлением до 0,3 МПа;

К газопроводам высокого давления до 1,2 МПа подключаются:

- ГГРП;

- ГРП.

К газопроводам высокого давления до 0,6 МПа подключаются:

- сельские населенные пункты;

- отопительные котельные;

- промышленные предприятия;

- газорегуляторные пункты;

- коммунально-бытовые потребители.

К газопроводам среднего давления 0,3 МПа подключаются:

- жилые дома;

- мелкие коммунально-бытовые потребители.

К разработке приняты два варианта схемы газоснабжения.

По первому варианту  предусматривается подача природного газа всем населенным пунктам Александровского сельского поселения.

По второму варианту также предусматривается подача природного газа всем населенным пунктам Александровского сельского поселения.

Этапы реализации схемы газоснабжения для двух вариантов определены Администрацией Спасского муниципального района. Газоснабжение села Александровка предусматривается в период 2018-2020 годы, ж/д ст. Дроздов  в период 2026-2030 годы.

Для примера рассмотрим варианты аварии на газопроводе.

Рассмотрим модели, используемые для определения параметров взрыва при авариях на газопроводе.

Аварии при разгерметизации газопроводов сопровождаются следующими процессами и событиями:

- истечением газа до срабатывания отсекающей арматуры (импульсом на закрытие арматуры является снижение давления продукта);

- закрытие отсекающей арматуры; истечение газа из участка трубопровода, отсеченного арматурой.

В местах повреждения происходит истечение газа под высоким давлением в окружающую среду. На месте разрушения в грунте образуется воронка. Метан поднимается в атмосферу (легче воздуха), а другие газы или их смеси оседают в приземном слое. Смешиваясь с воздухом, газы образуют облако взрывоопасной смеси.
       Статистика показывает, что примерно 80% аварий сопровождается пожаром. Искры возникают в результате взаимодействия частиц газа с металлом и твердыми частицами грунта. Обычное горение может трансформироваться во взрыв за счет самоускорения пламени при его распространении по рельефу и в лесу.
       Итак, взрывное горение при авариях на газопроводе может происходить также по одному из двух режимов - дефлаграционному или детонационному. При оперативном прогнозировании принимают, что процесс развивается в детонационном режиме.

Дальность распространения облака взрывоопасной смеси в направлении ветра определяется по эмпирической формуле:

L= 25 √  M   (м)

W

где:

М - массовый расход газа, кг/с;

25 – коэффициент пропорциональности, имеющий размерность м3/2/кг1/2;

W – скорость ветра, м/сек.

Тогда граница зоны детонации, ограниченная радиусом r0, в результате истечения газа за счет нарушения герметичности газопровода может быть определена по формуле:

r0 = 12,5 √  M   (м)

W

Массовый секундный расход газа М из газопровода для критического режима истечения, когда основные его параметры (расход и скорость) истечения зависят только от параметров разгерметизированного газопровода, может быть определен по формуле:

М = Y*F*μ √   Рг   (кг/с)

Vг

где:

Y- коэффициент, учитывающий расход газа  от состояния потока (для звуковой скорости истекания Y=0,7);

F – площадь отверстия истекания, принимаемая равной площади сечения трубопровода, м2;

m – коэффициент расхода, учитывает форму отверстия (m=0,7 – 0,9). В расчетах принимается m=0,8;

Рг – давление газа в газопроводе, Па;

Vг – удельный объем транспортируемого газа при параметрах в газопроводе

Т

Vг = R0 ------- , м3/кг

Рг

где:

Т – температура транспортируемого газа;

R0 – удельная газовая постоянная, определяемая по данным долевого состава газа qk  и малярным массам компонентов смеси из соотношения:

n

R0 = 8314∑ qk/ mк (Дж/кгК);

i=1

где:

8314,4 – универсальная газовая постоянная, Дж/(кмоль гк) ;

mк – малярная масса компонентов, кг/кмоль;

n - число компонентов.

В зоне действия детонационной волны давление принимается равным 1,7 МПа. Давление во фронте воздушной ударной волны на различном расстоянии от газопровода определяется с использованием таблиц.

При проведении оперативных расчетов следует учитывать, что в зависимости от класса магистрального трубопровода, рабочее давление газа Рг может составлять:

- для газопроводов высокого давления – 2,5 МПа;

- для газопроводов среднего давления – от 1,2 МПа до 2,5 МПа;

- для газопроводов низкого давления – до 1,2 МПа.

Диаметр газопровода может быть от 150 мм до 1420 мм.

Температура транспортируемого газа может быть принята в расчетах t=400С. Состав обычного газа, при отсутствии данных, может быть принят в соотношении:

- метан (СН4) – 90%;

- этан (С2Н6) – 4%;

- пропан (С3Н8) – 2%;

- Н-бутан (С4Н10) – 2%;

- изопентан (С5Н12) – 2%.

Газоснабжение сел поселения, природным газом намечается путем строительства на магистральном газопроводе Сахалин-Хабаровск-Владивосток  ГРС с подключением к ним газопроводов высокого давления I категории рабочим давлением 1,2 МПа.  Выбор  типа газопровода  сделан на основании требований п. 8.1.23 «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления «ПБ 12-529-03», согласно которым «прокладка газопроводов  в селитебной зоне городских и сельских поселений с давлением свыше 1,2 МПа не допускается».

В связи с этим для примера произведем расчет радиуса зоны детонации для следующих исходных данных:

d = 0,5м; W = 1м/с; Рг = 1,2 МПа; t = 400C; m = 0,8

Расчет:

n

R0 = 8314,4∑ qk/ mк = 8314,4 {0,9/16+0,04/30+0,02/44+0,02/58+0,02/72} =486

i=1

R0 = 486 Дж/кгК;

Т

Vг = R0 ------- = 486* (273 + 40) / 1,2*106 = 0,127м3/кг

Рг

М = Y*F*μ √   Рг = 0,8*3,14*0,52/4 * 0,7√1,2*106 /0,127= 337,8 кг/с

Vг

r0 = 12,5 √   M  = 12,5 √ 337,8 /1 = 229,75 м

W

Радиус зоны детонации R0 будет равен 229,75  м.

При прогнозировании последствий случившейся аварии на газопроводе зону детонации и зону действия ударной волны принимают с учетом направления ветра. При этом считают, что граница зоны детонации распространяется от трубопровода по направлению ветра на расстоянии 2r0. В случае заблаговременного прогнозирования, зона детонации определяется в виде полос вдоль всего трубопровода шириной 2r0, расположенных с каждой из его сторон. Это связано с тем, что облако взрывоопасной смеси может распространяться в любую сторону от трубопровода в зависимости от направления ветра.

За пределами зоны детонации по обе стороны от трубопровода находятся зоны действия воздушной ударной волны.

8.Гидродинамические аварии.

На территории сельского поселения водохранилищ нет.

4.4. Оценка возможных последствий террористического воздействия.

### 4.4.1. Общие положения.

Рекомендации по инженерной и технической защите территорий, зданий и помещений объектов в соответствии с руководящими документами МВД России РД 78.36.003-2002, ППБ-01-93, другими нормативными актами  определяют порядок и способы оснащения средствами инженерной защиты и охранной сигнализации проектируемых, строящихся и реконструируемых зданий и помещений, а также методы повышения технической защищенности действующих объектов.

Для определения необходимых мер обеспечения инженерной защиты и оснащения средствами охранной сигнализации объектов проводится их обследование с участием подразделения охраны.

По завершении обследования составляется акт, в котором должны быть отражены: функциональные и строительные особенности объекта, характер и условия размещения служебных помещений, наличие в них материальных ценностей, характер обращаемой информации и документов, вид охраны, штатная численность личного состава, количество и дислокация постов, уровень инженерно-технической защиты объекта, необходимые мероприятия по технической укрепленности, предложения по составу систем и комплексов охранной, пожарной и тревожно-вызывной сигнализации.

По завершении предпроектного обследования составляется акт, в котором отражаются все принятые решения. Конкретные технические решения по каждому объекту должны быть согласованы как с подразделением охраны, так и с другими заинтересованными органами Государственного надзора.

Основой обеспечения надежной защиты объектов от преступных посягательств является надежная инженерно-техническая укрепленность в сочетании с оборудованием данного объекта системами охранной и тревожной сигнализации.

Системы контроля и управления доступом, охранного телевидения и оповещения применяются для усиления защиты объекта и оперативного реагирования. Применение указанных систем не является обязательным.

Конкретные технические решения по каждому такому объекту должны быть согласованы с Управлением (отделом) вневедомственной охраны при МВД, ГУВД, УВД Приморского края.

Для оборудования объектов должны использоваться технические средства охраны, включенные в "Перечень технических средств вневедомственной охраны, разрешенных к применению в (текущем году)". При отсутствии в Перечне технических средств охраны с необходимыми для защиты объекта тактико-техническими характеристиками, допускается, по согласованию с ГУВО МВД России, использовать другие, имеющие российский сертификат соответствия.

Организация и проведение противопожарных мероприятий, включая оснащение объекта системой пожарной сигнализацией, осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами Государственной противопожарной службы МЧС России.

Пожарная сигнализация при наличии технической возможности, подключается на отдельные номера пультов централизованного наблюдения.

4.4.2. Результаты оценки возможных последствий террористического воздействия.

Для примера принимаем, что для совершения террористического акта применен автомобиль, начиненный взрывчатым веществом.

| Тип вещества: |  | Взрывчатое вещество |
| --- | --- | --- |
| Наименование вещества: | Тринитротолуол |
| Количество вещества, кг.: 50 |
| Результаты расчета |  |  |  |  |  |  |
| 1. Определение параметров зоны поражения человека взрывной ударной волной: |
| Характеристика зоны поражения | Вероятность поражения человека, Рпор | Глубина зоны, м. |
| Зона безусловного поражения | Рпор>0,99 | 2,03 |
| Зона тяжелого поражения | 0,5<Рпор<0,99 | 2,43 |
| Зона среднего поражения | 0,33<Рпор<0,5 | 2,82 |
| Зона легкого поражения | 0,01<Рпор<0,33 | 3,64 |
| Зона безопасности | Рпор<0,01 | 6,25 |
| Примечание. Зоны поражения человека: - нижний порог поражения – зона безопасности для человека при избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф < 5 кПа (0,05 кгс/см2) - легкие поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф = 20-40 кПа (0,2-0,4 кгс/см2 ) и характеризуются легкой контузией, временной потерей слуха, ушибами и вывихами. - средние поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф≈ 40-60 кПа (0,4-0,6 кгс/см2 ) и характеризуются травмами мозга с потерей человеком сознания, повреждением органов слуха, кровотечениями из носа и ушей, переломами и вывихами конечностей. - тяжелые и крайне тяжелые поражения возникают при избыточных давлениях соответственно ΔРф≈ 60-100 кПа (0,6-1,0 кгс/см2 ) и ΔРф > 100 кПа (1,0 кгс/см2 ) и сопровождаются травмами мозга с длительной потерей сознания, повреждением внутренних органов, тяжелыми переломами конечностей и т.д.; |
| 2. Определение параметров зон повреждения зданий: |
| Характеристика зоны поражения | Глубина зоны, м. |  |  |
| Зона полных разрушений | 2,03 |  |  |
| Зона тяжелых повреждений | 2,30 |  |  |
| Зона средних повреждений | 3,64 |  |  |
| Зона слабых разрушений | 4,17 |  |  |
| Зона расстекления | 9,26 |  |  |
| Примечание. Зоны разрушений зданий и сооружений: а) ΔРф≥100 кПа – полное разрушение зданий и сооружений, гибель персонала; б) ΔРф=70 кПа – тяжелые повреждения, здание подлежит сносу, гибель персонала; в) ΔРф=28 кПа – средние повреждения, возможно восстановление здания, поражение персонала; г) ΔРф=14 кПа – разрушение оконных проемов, легкосбрасываемых конструкций, травмирование персонала; д) ΔРф≤2 кПа – частичное разрушение остекления. |

3. Определение параметров зон поражения осколками:

Расчетные возможные радиусы поражения для осколков следующие:

Rпор=, м

где Сx – коэффициент сопротивления воздуха, принимается равным 1,5;

– плотность воздуха. =1,29 кг/м3;

Rпор = =31,5 м;

Rпор = =62,1 м;

Rпор = =72,6 м;

Rпор = =87,6 м;

Rпор = =100,8 м;

Rпор = =112,8 м;

Rпор = =123,7 м;

Rпор = =133 м;

Rпор = =143,5 м;

Rпор = =152,5 м;

Вывод.

Из приведенных расчетов видно, что осколки массой 10 г обладают поражающей способностью на расстоянии до 152,2 метров, следовательно, зона с радиусом 152,2 м будет являться зоной сплошного поражения персонала (населения), находящегося вблизи стоянки легкового автомобиля.

Безопасное расстояние для зданий и сооружений для рассматриваемого варианта воздействия может быть принято 10 метрам.

4.5. Планировочные ограничения техногенного характера

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

Приняты следующие планировочные ограничения техногенного характера:

- Санитарно-защитная зона промышленных предприятий.

- Санитарно-защитная зона кладбищ.

- Санитарно-защитная зона полигона твердых бытовых отходов.

- Санитарно-защитная зона режимных объектов.

- Охранная зона высоковольтных линий электропередачи ВЛ-35, 110, 150, 220, 500 кВ.

- Санитарно-защитная зона объектов здравоохранения.

- Санитарно-защитная зона магистрального газопровода.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы.

Санитарно-защитная зона объектов здравоохранения.

Зона объектов здравоохранения выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, на которых осуществляется деятельность объектов медицинского назначения.

Основные виды разрешенного использования:

- поликлиники;

- амбулатории;

- стационары;

- больничные комплексы;

- госпитали общего типа и специализированные;

- интернаты для престарелых;

- профилактории, санатории, дома отдыха;

- аптеки;

- станции скорой помощи.

Условно разрешенные виды использования:

- административные здания;

- культовые объекты;

- торговые павильоны и киоски;

- сооружения связи, радиовещания и телевидения;

- общественные уборные;

- открытые стоянки для хранения автомобилей.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- аптеки на 1-м этаже или в пристройке к зданию учреждения здравоохранения;

- жилищно-эксплуатационные и аварийно - диспетчерские службы на 1-м этаже или в пристройке к зданию учреждения здравоохранения;

- опорный пункт охраны порядка на 1-м этаже или в пристройке к зданию учреждения здравоохранения;

- встроенно-пристроенный или подземный гараж к учреждению здравоохранения,

- места парковки легковых автомобилей.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.

Зона объектов здравоохранения в сфере действия ограничений охранной зоны линий электропередачи выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, на которых осуществляется деятельность объектов медицинского назначения.

Решения по землепользованию и застройке принимаются при условии согласования, в зависимости от места размещения объекта, с органами или предприятиями, эксплуатирующими линии электропередачи.

Функциональное использование зоны линий электропередачи и санитарно-защитной зоны предприятия не представляется возможным по причине недопустимости совмещения основных видов разрешенного использования недвижимости зоны ЗД с требованиями, устанавливаемыми в санитарно-защитной зоне предприятия.

Функциональное использование данной территории возможно при осуществлении следующих мероприятий:

- Перезонирования данной территории (формирование зоны, функциональное использование которой возможно в сфере действия данного ограничения);

- Разработки перечня мероприятий по предотвращению вредного воздействия.

Зона объектов здравоохранения в сфере действия ограничений прибрежной защитной полосы выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, на которых осуществляется деятельность объектов медицинского назначения.

Условно разрешенные виды использования:

- поликлиники;

- амбулатории;

- стационары;

- больничные комплексы;

- госпитали общего типа и специализированные;

- интернаты для престарелых;

- профилактории, санатории, дома отдыха;

- аптеки;

- станции скорой помощи.

- административные здания;

- культовые объекты;

- торговые павильоны и киоски;

- сооружения связи, радиовещания и телевидения;

- общественные уборные;

- открытые стоянки для хранения автомобилей.

- аптеки на 1-м этаже или в пристройке к зданию учреждения здравоохранения;

- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы на 1-м этаже или в пристройке к зданию учреждения здравоохранения;

- опорный пункт охраны порядка на 1-м этаже или в пристройке к зданию учреждения здравоохранения;

- встроенно-пристроенный или подземный гараж к учреждению здравоохранения,

- места парковки легковых автомобилей.

В соответствии со статьями 6 и 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежной защитной полосы вдоль береговой линии устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования.

В соответствии с п.2 ч.4 ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на земельные участки, расположенные в границах территорий общего пользования, действие градостроительного регламента не распространяется.

В соответствии с п.8 ст.27 Земельного кодекса Российской Федерации приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается.

Функциональное использование зоны линий электропередачи и санитарно-защитной зоны предприятий не представляется возможным по причине недопустимости совмещения основных видов разрешенного использования недвижимости зоны объектов здравоохранения с требованиями, устанавливаемыми в СЗЗ предприятия.

Функциональное использование данной территории возможно при осуществлении следующих мероприятий:

- Перезонирования данной территории (формирование зоны, функциональное использование которой возможно в сфере действия данного ограничения);

- Разработки перечня мероприятий по предотвращению вредного воздействия.

В соответствии со статьями 6 и 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежной защитной полосы вдоль береговой линии устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования.

В соответствии с п.2 ч.4 ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на земельные участки, расположенные в границах территорий общего пользования, действие градостроительного регламента не распространяется.

В соответствии с п.8 ст.27 Земельного кодекса Российской Федерации приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается.

Функциональное использование зоны объектов здравоохранения в сфере действия ограничений охранной зоны предприятия не представляется возможным по причине недопустимости совмещения основных видов разрешенного использования недвижимости зоны объектов здравоохранения с требованиями, устанавливаемыми в санитарно-защитной зоне предприятия.

Функциональное использование данной территории возможно при осуществлении следующих мероприятий:

- Перезонирования данной территории (формирование зоны, функциональное использование которой возможно в сфере действия данного ограничения);

- Разработки перечня мероприятий по предотвращению вредного воздействия.

Санитарно-защитная зона магистрального газопровода.

Границы охранных зон, на которых размещены объекты системы газоснабжения, определяются на основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в установленном порядке нормативных документов. На указанных земельных участках при их хозяйственном использовании не допускается строительство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения. Не разрешается препятствовать организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф».

В соответствии с п. 1.4. «Правил охраны магистральных трубопроводов», утвержденных Минтопэнерго РФ от 29 апреля 1992г. и Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22 апреля 1992г. № 9, «материалы фактического положения трубопровода (исполнительная съемка), с привязкой охранных зон входящих в его состав коммуникаций и объектов, должны быть переданы в соответствующие местные органы власти и управления для нанесения их на районные карты землепользований».

Для магистральных газопроводов устанавливаются СЗЗ следующих размеров: газопровод диаметром 720 мм - 200 м.

Санитарно-защитная зона промышленных предприятий.

Нормативные размеры СЗЗ установлены СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Согласно пункту 2.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03: «Для объектов, их отдельных зданий и сооружений с технологическими процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества, выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека, в соответствие с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:

- предприятия первого класса - 1000 м;

- предприятия второго класса - 500 м;

- предприятия третьего класса - 300 м;

- предприятия четвертого класса - 100 м;

- предприятия пятого класса - 50 м.

4.6. Показатели риска техногенных ЧС при наиболее опасном сценарии развития ЧС

| Виды, возможных техногенных чрезвычайных ситуаций | Вид и возможное количество опасного вещества, участвующего в реализации ЧС (тонн) | Возможная частота реализации ЧС, год -1 | Показатель приемлемого риска, год -1 | Размеры зон вероятной ЧС, км. | Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности, тыс. чел. | Социально-экономические последствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших чел. | Возможное число пострадавших, чел | Возможный ущерб, млн. руб. |
| 1. Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Чрезвычайные ситуации на радиационно-опасных объектах | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Чрезвычайные ситуации на биологически опасных объектах | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Чрезвычайные ситуации на пожаро - и взрывоопасных объектах | Бензин, дизтопливо | 1 | 1 | 0,15 | - | - | - | 2,07 |
| 5. Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи | - | 2-3 | 1 | 2-20 | 1-10 | - | 1-10 | 1-30 |
| 6. Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения | - | 1-3 | 1 | 10 | 1-10 | - | 1-10 | 1-30 |
| 7. Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Чрезвычайные ситуации на транспорте | ГCМ-9т | 1-2 | - | 0,05 | - | 1-3 | 10 | 0,03 |

- При оценке показателей риска природных и техногенных чрезвычайных ситуаций (в том числе пожаров) применяется постановление Правительства РФ от 13 сентября 1996 г. № 1094 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Собрание законодательства РФ, 1996, № 39, ст.4563)

V. ВОЗМОЖНЫЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ БИОЛОГО – СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Опасности биолого-социального характера – массовые инфекционные заболевания людей и животных. Риск возникновения биолого-социального характера составляет 30-40%. Особенно в осенне-зимний период - ОРЗ, весенне-летний период - гепатит, отравление.

На территории поселения имеется 1 сибироязвенный скотомогильник у села Прохоры. Санитарные разрывы до жилой зоны, открытых водоёмов соблюдаются.

С северо-западной стороны с. Малые Ключи на удалении 2,5 – 3 км предусматривается размещение полигона ТБО и крематория для животных и их остатков.

Основными источниками загрязнения почвенно-растительного покрова являются объекты размещения отходов. Неудовлетворительное санитарное состояние большинства свалок, несвоевременный и неупорядоченный вывоз бытовых отходов приводит к их накоплению. Наличие несанкционированных свалок твердых бытовых отходов и производственных отходов, а также недостаточно очищенные сточные воды сказываются на низком качестве питьевой воды.

Во всех населенных пунктах поселения необходимо разместить контейнеры для сбора мусора с последующим вывозом отходов на площадки для временного складирования отходов и далее на полигон ТБО. Для сбора твердых бытовых отходов следует применять в благоустроенном жилищном фонде стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Твердые бытовые и промышленные отходы 4-5 класса опасности с территории населенных пунктов планируется вывозить на площадки для временного складирования отходов, а оттуда на районные полигоны ТБО.

Необходима ликвидация существующих не санкционированных свалок, рекультивация их территорий.

Проектом предлагается обустройство площадок для временного складирования отходов вблизи населенных пунктов с соблюдением санитарных разрывов до жилых и общественных зон, открытых водоёмов.

Допускается обустройство площадок для временного складирования отходов на месте существующих несанкционированных свалок.

В настоящее время в Спасском районе не определены нормы накопления ТБО, поэтому для ориентировочного расчета объема образующихся отходов от населения с учетом общественных организаций норма накопления устанавливается на основании СНиП 2.07.01-89*:

• на 1 очередь – 1,4 м³ (280 кг) на 1 человека в год;

• на расчетный срок – 1,5 м³ (300 кг) на 1 человека в год (с учетом общественных и производственно- коммунальных объектов);

• смет с 1 м2 твердых покрытий улиц – 10 кг в год.

К жидким бытовым отходам (ЖБО) относятся нечистоты, помои, другие бытовые стоки, дождевые и талые воды, отходы из неканализованных зданий. В соответствии со СНиП 2.01.07-89. норма жидких бытовых отходов составляет 2 куб. м. на 1 человека в год.

Рекомендуется повсеместная замена выгребов на септики (накопители), с последующим систематическим вывозом стоков ассенизационными машинами к местам обеззараживания на очистные сооружения.

Для поселения характерны заболевания энцефалитом, переносчиком которого являются клещи, которые распространены повсеместно по лесным территориям поселения.

Для обеспечения экологической безопасности требуется

- проведение постоянного мониторинга природных процессов, обеспечение радиационной безопасности;

- обеспечение безопасности населения от влияния физических факторов;

- своевременно проводить вакцинацию населения и предупреждать въезжающих туристов, осуществлять противоклещевую обработку лесных массивов, посещаемых людьми;

- создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) и находящихся на территории населённых мест;

- осуществление мониторинга за источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) в населённых пунктах;

- осуществление мероприятий по снижению шума в  сельских населённых пунктах.

Ландшафтно-географические условия поселения обуславливают наличие природных очагов ряда арбовирусных инфекций. Наиболее распространёнными на территории  поселения можно отметить клещевой энцефалит. За период с 2001 по 2011 год на территории поселения не регистрировались случаи сибирской язвы, листериоза, орнитоза, лихорадки Ку, туляремии, бруцеллеза.

5.1. Клещевой энцефалит

Носители заболевания – таёжные клещи – проявляют активность в период с апреля по октябрь. Максимальное число заражений приходится на май-июнь, а также на начало осени, что связано с особенностями жизненного цикла иксодовых клещей.

Помимо клещевого энцефалита иксодовые клещи являются переносчиками клещевого боррелиоза (болезнь Лайма) и клещевого реккетсиоза.

Среди всех заболевших клещевым энцефалитом лихорадочная форма зарегистрирована в 87,9%, полиэнцефаломиелитическая – 12,1%.

Заболеваемость клещевыми инфекциями  связано с активным посещением леса и работой на садово-огородных участках.

Показатели численности переносчиков – иксодовых клещей находятся в прямой зависимости от динамики численности основных  прокормителей – мышевидных грызунов.

Заболеваемость клещевым энцифалитом характеризуется сезонностью, совпадая с сезонной активностью переносчика (апрель – сентябрь) и находится в зависимости от частоты контакта населения с переносчиком.

Факторы, оказывающие негативное влияние на эпидобстановку:

- рекреационная нагрузка на пригородные зоны, увеличивающая степень контакта населения с переносчиками;

- склонность  населения к активным формам отдыха (туризм, походы);

- уменьшение объёмов акарицидной обработки и полное прекращение барьерно – кольцевых обработок в лесных массивах;

Факторы, оказывающие позитивное влияние на эпидобстановку:

- проведение  контрольных  и методических мероприятий по подготовке и проведению летней оздоровительной компании;

- функционирование пункта исследования клещей на базе ФГУЗ Роспотребнадзора «Приморская противочумная станция»;

- проведение энтомологических обследований на предмет инфицированности  иксодидами пригородных,  лесных ландшафтов и лесопарковых массивов в черте города.

5.2. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС)

Одним из основных мероприятий по профилактике ГЛПС является дератизация. В последние годы, несмотря на постановление главного государственного санитарного врача РФ № 27 от 29.08.2006г. «О мерах по борьбе с грызунами и профилактике природно-очаговых, особо опасных инфекционных заболеваний в РФ», на территории поселения не проводятся сплошные и барьерные дератизационные работы, а выполняются только дератизационные работы на договорных отношениях. Это может привести к росту количества грызунов и соответственно заболеваемости ГЛПС.

5.3. Эпизоотии

За последние 10 лет фактов обнаружения инфекционных болезней, которые представляют опасность для животных, на территории сельских поселений района не фиксировались.

Эпизоотии не имеют серьезных экологических последствий, хотя могут передаваться человеку и наносить вред его здоровью. Однако, эпизоотии могут иметь серьезные экономические и социальные последствия, как для владельцев сельскохозяйственных животных, так и для всей коммуны в целом - прямо или косвенно. Поэтому мероприятия по борьбе с инфекционными заболеваниями животных, которые представляют опасность для здоровья людей или могут вызвать серьезные экономические последствия, имеют приоритетный характер. Многие инфекционные болезни животных хорошо изучены, известны их симптомы и возможные последствия, разработаны мероприятия по предотвращению болезней и методы их лечения.

Мероприятия по предотвращению болезней включают соответствующую подготовку специалистов (эпидемиологов, биологов, ученых) и практиков, непосредственно участвующих в борьбе с эпизоотией, ухаживающих за животными, осуществляющих контроль за качеством мяса и ответственных за уничтожение мертвых животных и зараженных продуктов. Превентивные и защитные мероприятия также очень важны. Они требуют не только базовую научную подготовку ветеринарного персонала (университеты и специальные школы), но и постоянную учебу, и распространение информации национальной ветеринарной службы, специальных учреждений по диагностике инфекционных болезней, контролю за вакцинами и координации мероприятий на местах и на границе государства.

5.4. Эпифитотии

Массового поражения растений инфекционными болезнями на   территории поселения в течение  последних 10 лет, приведших к массовой гибели растений, не наблюдалось.

Проектом предлагается проведение следующих мероприятий для уменьшения риска возникновения эпидемий:

- осуществлять контроль проведения противоклещевых обработок наиболее посещаемых очаговых территорий (дачные посёлки), где происходит контакт населения с переносчиками;

- повысить процент охвата вакцинацией против клещевого энцефалита населения поселения;

- организовать проведение бесплатной вакцинации населения;

- усилить меры по дератизации в населённых пунктах и улучшению санитарного состояния мест выброса бытового мусора;

Вместе с тем, достаточно высокой остается угроза возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных крупномасштабными авариями на объектах ЖКХ (системы тепло-, водо- и электроснабжения) в холодные месяцы года. Они могут быть вызваны, в основном, выводом из строя устаревшего и изношенного оборудования. Причинами могут быть моральная и физическая усталость работников, их недостаточная профессиональная подготовленность, нарушение инструкций по эксплуатации и требований безопасности.

VI. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Характеристика Александровского сельского поселения:

Граница Александровского сельского поселения проходит от устья реки Гнилая, пересекая озеро Гнилое, Александровский канал и проходя по каналу в восточном направлении, затем поворачивает в южном направлении и проходит по каналу, затем поворачивает в западном направлении по каналу, после чего поворачивает в южном направлении, далее - в западном направлении проходит по дамбе. Затем поворачивает в южном направлении, проходит по дамбе, идет в западном направлении, проходя по дамбе до Александровского канала. Проходит в южном направлении по Александровскому каналу, затем поворачивает в восточном направлении по каналу, после чего поворачивает в юго-западном направлении по каналу, затем поворачивает в юго-восточном направлении, доходя до канала, идет на северо-восток. Далее идет в юго-восточном направлении и проходит до пересечения с железной дорогой Владивосток - Хабаровск. Пересекая железную дорогу Владивосток - Хабаровск, граница идет по полевой дороге до северного склона горы Бельцова. Далее поворачивает в южном направлении, проходя до горы с отметкой 180,1, затем поворачивает на юго-запад, после чего идет в северо-западном направлении, проходя до железной дороги Владивосток - Хабаровск. Затем идет в юго-западном направлении, проходя вдоль железной дороги Владивосток - Хабаровск, поворачивает в западном направлении, проходя по горе с отметкой 138,3 до пересечения с автомобильной дорогой Анненка - Александровка. Проходит в западном направлении по полевой дороге, поворачивает на северо-восток по полевой дороге до канала, затем поворачивает в западном направлении, проходя по каналу до впадения его в Сосновский канал. Далее идет по Сосновскому каналу на север, поворачивает на юго-запад, после чего проходит в северном направлении до реки Гнилая.

6.2. Наличие потенциально опасных объектов

На территории поселения имеются потенциально-опасные объекты:

- котельные – 3 единицы;

Социально значимые объекты: школа - 1, клуб, дом быта, больница.

6.3. Существующие подразделения противопожарной службы

Пожарных частей в Александровском сельском поселении нет.

Основные сведения о пожарных частях, расположенных в соседних поселениях.

Таблица 6.1

| № п.п. | Населенный пункт | Наименование ПЧ | Л/с (чел.) | Техника (ед.) | Источники противопожарного водоснабжения | Место забора воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наружного | Внутреннего |  |
| 1 | ж-д.ст.Свиягино | 85 пожарная часть 20 ОФПС | 22 | 2-АЦ 40 | Водоёмы |  | Водоёмы |

6.4. Населенные пункты, находящиеся в зоне действия   85 ПЧ 20 ОФПС

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество жителей | Социально-значимые и потенциально-опасные объекты | Размещение пожарных частей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Александровка | 1524 | Школа, дом культуры, детский сад, больница | с. Свиягино |
|  | ж/д ст. Дроздов | 77 | нет |  |

В соответствии с Федеральным Законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 
и Федеральным Законом «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят 
в следующем:

- Разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами по пожарной безопасности, а также 
на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий 
и сооружений.

Изготовители (поставщики веществ), материалов изделий и оборудования 
в обязательном порядке указывают в соответствующей технической документации показатели пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий 
и оборудования, а также меры пожарной безопасности при обращении с ним.

Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.

Меры пожарной безопасности для территорий  разрабатываются 
и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

2. Реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности.

Работы и услуги в области пожарной безопасности выполняются 
и оказываются в целях реализации требований пожарной безопасности, а также 
в целях обеспечения предупреждения и тушения пожаров. К работам и услугам 
в области пожарной безопасности относятся:

-	охрана от пожаров организаций на договорной основе;

-	производство, проведение испытаний, закупка и поставка пожарно-технической продукции;

-	выполнение проектных, изыскательских работ;

-	проведение научно-технического консультирования и экспертизы;

-	испытание веществ материалов, изделий, оборудования и конструкций на пожарную безопасность;

-	обучение населения мерам пожарной безопасности;

-	осуществление противопожарной пропаганды, издание специальной литературы и рекламной продукции;

-	огнезащитные и трубопечные работы;

-	монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств противопожарной защиты;

-	ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств тушения пожаров, восстановление качества огнетушащих средств;

-	строительство, реконструкция и ремонт зданий, сооружений 
и помещений пожарной охраны;

-	другие работы и услуги, направленные на обеспечение пожарной безопасности, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач 
в области пожарной безопасности.

3.	Выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами;

Выполнение требований пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений включает в себя выполнение требований пожарной безопасности при градостроительной деятельности (ст. 66, части 1-13 ст. 67, части 1-5 и части 13-18 ст. 68 Г. 15 Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008):

а)	Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории города:

1.	Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы, и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности, должны размещаться за границами поселений, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселения.

При размещении пожаровзрывоопасных объектов в границах поселения необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 – Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

2.	Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны города с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

3.	Сооружения складов сжиженных углеводородных газов 
и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии 
от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций и на пути железных дорог общей сети.

4.	В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых 
зон и зон рекреационного назначения поселения допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений 
и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. 
При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта 
до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального Закона № 123-ФЗ 
от 22.07.2008.

5.	В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаровзрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

б)	Проходы, проезды, и подъезды к зданиям, сооружениям 
и строениям:

1.	Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

-	со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2.	К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов 
по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

-	с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения 
не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 
18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3.	К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

4.	Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений 
и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

5.	Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 
6 метров.

6.	В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного 
с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

7.	Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

-	для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

-	для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

8.	Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

9.	В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

10.	Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться 
не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах 
при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

11.	Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

12.	К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

13.	Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

14.	На территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

в)	Противопожарное водоснабжение:

1.	На территории поселения должны быть источники наружного 
или внутреннего противопожарного водоснабжения.

2.	К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1)	наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2)	водные объекты, используемые для целей пожаротушения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами обеспечивающими пуск насосов 
не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

4. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

5. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 
20 метров при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

6. Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, 
но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении 
от линии водопровода не допускается.

7. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

8. Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков 
до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый 
с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2-х пожарных автомобилей).

VII. Приложения

VIII. Графические материалы

# Text boxes

|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИМВВПРОЕКТ 690090, Владивосток, Верхне - Портовая, 12-В Тел.: 241 38 93 Тел./факс : 8 ( 423 ) 279 55 86 |
| --- | --- |
| Генеральный план Александровского сельского поселения Спасского муниципального района Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1146-МО Том 4 Текстовые материалы Владивосток 2012 год |

|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИМВВПРОЕКТ 690090, Владивосток, Верхне - Портовая, 12-В Тел.: 241 38 93 Тел./факс : 8 ( 423 ) 279 55 86 |
| --- | --- |
| Генеральный план Александровского сельского поселения Спасского муниципального района Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1146-МО Том 3 Текстовые материалы Генеральный директор Л.Г. Макогон Главный инженер проекта В.В. Белоус Владивосток 2012 год |

Исходные данные

- возможные поражающие факторы;

- характеристика застройки;

- условия размещения населения;

- характеристика грунтов;

- разбивка села на элементарные площадки;

- показатели потенциально опасных объектов;

- климатические и погодные условия

Формирование моделей

Воздействия современных средств поражения, аварий, катастроф, стихийных бедствий

Сопротивление воздействию

Разрушения зданий и сооружений

Поражения людей

Завалов

Оценка инженерной обстановки

Зонирование территории поселения по степени повреждения зданий, сооружений

Состояние коммунально-энергетических сетей

Протяженность заваленных улиц (завалов)

Потери среди укрываемых в разрушенных зданиях и защитных сооружениях

Количество укрываемых в заваленных зданиях и защитных сооружениях

m=1г

m=2г

m=3г

m=4г

m=5г

m=6г

m=7г

m=8г

m=9г

m=10г