АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Должность/Раздел | Подпись | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор ОАО «Приморгражданпроект» |  | Е.М.Мельников |
| Главный архитектор ОАО «Приморгражданпроект» |  | В.В.Воробьев |
| Начальник МТП ОАО «Приморгражданпроект» |  | А.Ф.Ким |
| Главный архитектор МТП |  | И.Б. Самойленко |
| Главный архитектор проекта |  | В.И.Федоров |
| Архитектор |  | Д.И.Кириллова |
| Экономист |  | Т.А.Зайцева |
| Рук. инж. группы МТП |  | О.Д. Цыбуля |
| Главный специалист МТП |  | А.Г.Шатковский |

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Должность/Раздел | Подпись | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор ОАО «Приморгражданпроект» |  | Е.М.Мельников |
| Главный архитектор ОАО «Приморгражданпроект» |  | В.В.Воробьев |
| Начальник МТП ОАО «Приморгражданпроект» |  | А.Ф.Ким |
| Главный архитектор МТП |  | И.Б. Самойленко |
| Главный архитектор проекта |  | В.И.Федоров |
| Архитектор |  | Д.И.Кириллова |
| Экономист |  | Т.А.Зайцева |
| Рук. инж. группы МТП |  | О.Д. Цыбуля |
| Главный специалист МТП |  | А.Г.Шатковский |

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

Состав проекта	6

Введение	7

Часть 1 Градостроительный анализ современного использования территории и направлений комплексного развития Александровского сельского поселения	9

1 Статус	9

2 Природные условия	9

Климат	9

Рельеф	10

Гидрография	10

3 Полезные ископаемые	10

4 Состояние окружающей среды Александровского сельского поселения	12

Атмосферный воздух	14

Водные объекты	14

Состояние природных комплексов, растительного и животного мира	18

Зеленый фонд поселения	18

Животный мир	19

Оценка устойчивости природных комплексов, экосистем и их компонентов к антропогенным воздействиям	20

Физические факторы воздействия	20

Шум	21

Вибрация	22

Электромагнитные поля	22

Ионизирующие излучения	25

Существующая система обращения с отходами производства и потребления. Состояние санитарной очистки территории	27

5 Экономический потенциал	29

5.1 Сельское хозяйство и промышленность	30

5.2 Мероприятия по экономическому развитию Александровского сельского поселения	34

Мероприятия по развитию промышленного производства	36

Мероприятия по развитию агропромышленного потенциала	37

6 Демографические и трудовые ресурсы	39

7 Жилищный фонд	52

7.1 Жилищное строительство	53

8 Система социального и культурно-бытового обслуживания	57

8.1Развитие системы социального обслуживания	61

9 Объекты культурного наследия	69

Часть 2 Сведения о планируемых для размещения объектах (федерального, регионального, местного значения)	72

1.1 Объекты социального значения	72

1.2 Объекты промышленности	72

1.2.1 Передвижная станция по выработке электроэнергии	72

1.2.2 Предприятия сельского хозяйства	73

1.2.3 Предприятия по розливу подземных вод	73

1.2.4 Предприятия по переработке и складированию сельхозпродукции	73

1.3 Предприятия рекреационного назначения	73

1.4 Объекты специального назначения	74

2 Основные направления развития территории	74

Часть 3 Функциональное зонирование и распределение по категориям земель	76

1 Проектное распределение территории Александровского сельского поселения по функциональному использованию	76

2 Предложения по изменению категории земель	78

Часть 4 Состояние и развитие инженерной инфраструктуры	80

1 Водоснабжение	80

2 Водоотведение	86

3 Электроснабжение	89

4 Теплоснабжение	92

5 Связь	97

6 Транспортная инфраструктура	102

7 Инженерная подготовка территории	104

Инженерная подготовка территории	104

Защита территорий от затопления и подтопления (строительство дамб и искусственных водоемов)	104

Подземные инженерные сети	105

Архитектурное благоустройство	105

Инженерное благоустройство естественных и искусственных водоемов	105

Освещение	106

Ливневая канализация	106

Часть 5 Мероприятия по охране окружающей среды	107

1 Мероприятия по охране воздушного бассейна	107

2 Мероприятия по охране водных объектов	108

3 Мероприятия по охране почв	110

4 Мероприятия по защите от вредного воздействия физических факторов антропогенного и техногенного происхождения	110

5 Мероприятия по организации санитарной очистки	111

6 Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий	112

7 Охранные зоны объектов	114

8 Технико-экономические показатели	117

# Состав проекта

| Номер п/п | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1146-ИД Том 1 | Исходные данные. Материалы по обоснованию. Существующее положение. |
| 2 | 1146-П Том 2 | Положение о территориальном планировании. Текстовые материалы. |
| 3 | 1146-П Альбом 1 | Положение о территориальном планировании. Карты. |
| 4 | 1146-МО Том 3 | Материалы по обоснованию. Текстовые материалы. |
| 5 | 1146-МО Том 4 | ГО и ЧС. Текстовые и графические материалы. |
| 6 | 1146-МО Альбом 2 | Материалы по обоснованию. Карты. |
| 7 | 1146-ПЗЗ Том 5 | Подготовка проекта правил землепользования и застройки территорий. Текстовые и графические материалы. |
| 8 | 1146- Д диск | Текстовые и графические материалы на электронном носители. |

# Введение

«Проект генерального плана Александровского сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края» выполняется на основании задания Администрации Спасского муниципального района.

Основанием для разработки документов территориального планирования является муниципальный контракт №8 от 24.10.2011 «На разработку генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений Спасского муниципального района Приморского края».

Генеральный план выполняется на территории Александровского сельского поселения в границах, установленных Законом Приморского края от 11.11.2004г. №163-КЗ Приложение №3 «Описание границы Александровского сельского поселения».

Площадь Александровского сельского поселения – 34816,3 га (1699 чел.). В состав поселения входят два населенных пункта: с. Александровка, ж-д. ст. Дроздов.

Основополагающими документами для выработки проектных решений служат:

- Схема территориального планирования Приморского края, утвержденная постановлением администрации Приморского края от 30 ноября 2009 года № 323-па «Об утверждении Схемы территориального планирования Приморского края»;

- Стратегия социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, разработанная Администрацией Приморского края и Фондом «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» (Санкт-Петербург) в 2007 году, утвержденная законом Приморского края от 20 октября 2008 года № 324-КЗ;

- Программа экономического и социального развития Приморского края на 2008-2012 гг. (проект),  разработанная Администрацией Приморского края и Фондом «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» (Санкт-Петербург) в 2008 году;

- Схема территориального планирования Спасского муниципального района. ООО «МастерСВ». Пермь, 2011;

- Информация о расположении месторождений и проявлений твердых полезных ископаемых и подземных водных объектов на территории Спасского муниципального района Приморского края.  Приморский филиал ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Дальневосточному федеральному округу» АНКО  «Информационный центр природопользования». Владивосток, 2012.

Цель проекта:

Создание условий для устойчивого развития Александровского СП (социального, экономического, экологического) на основе Концепции устойчивого развития и создания здоровой среды обитания.

Задачи:

1. В социальной сфере:

- обеспечение полной занятости населения за счет планирования мест приложения труда;

- обеспечение полноценного отдыха за счет развития рекреационно-туристической инфраструктуры и мест культурного досуга;

- восстановление, сохранение и использование историко-культурного наследия;

- обеспечение необходимого уровня физической культуры, образования и здравоохранения.

2. В экономической сфере:

- определение зон инвестиционного развития.

3. В экологической сфере:

- охрана и воспроизводство природных ресурсов;

- восстановление здоровья среды обитания.

Сроки реализации генерального плана:

- - первая очередь – 10 лет;

- - расчетный срок – 20 лет;

- - перспективный срок – 40 лет.

# Часть 1 Градостроительный анализ современного использования территории и направлений комплексного развития Александровского сельского поселения

# 1 Статус

Александровское муниципальное образование наделено статусом сельского поселения. Административный центр Александровского СП – с. Александровка. В Александровское СП входят с. Александровка и железнодорожная станция Дроздов.

2 Природные условия

Климат

Александровское сельское поселение относится к муссонной области умеренного пояса. Строительно-климатический подрайон II Г – благоприятный (СНиП 23-01-99* (2003)). Дорожно-климатическая зона – II (влажные леса и лесостепи), (СНиП 2.05.02-85* (97)).

Территория отличается наибольшей континентальностью климата в пределах Приморского края. Зима холодная, малоснежная. Средняя температура января – 19-20 С. Максимальная высота снежного покрова достигает 15-20 см. Число дней с устойчивым снежным покровом не велико, что очень затрудняет выращивание здесь озимых культур. В самый холодный месяц выпадает осадков 12 мм. Снегопады не отличаются обильностью, закрепление снежного покрова наблюдается в начале декабря (за последние годы сопровождаются метелями, что придает суровость зиме: декабри 1995-96 гг.). Глубина промерзания земли – 1,2-1,5 м, максимальная – 2 м. Мерзлота сезонная и держится с января по май. Реки промерзают до дна. Зима длится 4-5 месяцев. Лето теплое, дождливое. Июльские температуры составляют +20–25 С. Район расположен во влажной зоне. Годовое количество осадков достигает 550-650 мм в год, из которых около 80% приходится на теплый период. Обилие дождей в июле – августе затрудняет уборку урожая, что сильно сказывается на его величине.

Агроклиматические ресурсы Александровского сельского поселения обеспечивают возможность ведения сельскохозяйственного производства. Для развития растений необходимо достаточная освещенность, теплая погода, хорошее увлажнение. Территория района обладает благоприятным световым режимом. Сумма положительных температур в Приморье за год - 2950°С. В Александровском сельском поселении сумма часов солнечного сияния за год составляет 2200-2600. продолжительность вегетационного периода - 185 дней, безморозный период длится 125-160 дней. Продолжительность всего теплого периода составляет 5-6,5 месяца. Продолжительность безморозного периода составляет 160-165 дней. Гидротермический коэффициент (показатель влагообеспеченности вегетационного периода) равен 1,6-2,0, что говорит о благоприятном водно-тепловом режиме.

Комфортный период для отдыха составляет 90-110 дней. Скорость ветра в среднем не превышает 5м/сек. Туманы на этой территории образуются редко – от 10 до 30 дней с туманом за теплый период. Несмотря на значительную облачность в летний период, средняя продолжительность ясной солнечной погоды всё же довольно значительна. В целом Александровское сельское поселение отличается хорошим сухим, жарким микроклиматом, благоприятствующим развитию всех видов отдыха, а также климатолечению.

При написании данного раздела были использованы материалы Схемы территориального планирования Спасского муниципального района.

Рельеф

В геоморфологическом отношении территория поселения представляет слабо всхолмленную равнину, постепенно понижающуюся в направлении оз. Ханка.

Обширная, почти безлесная равнина у оз. Ханка расчленена сетью рек и падями на широко волнистые увалы. Рельеф территории значительно трансформирован масштабными мелиоративными и ирригационными работами.

При написании данного раздела были использованы материалы Схемы территориального планирования Спасского муниципального района.

Гидрография

Искусственные пруды Александровского поселения

Таблица 1

| Наименование водохранилища | Назначение | Год ввода | Площадь зеркала, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Пруды |
| Александровское | Мелиорация | 1976 | 15 |
| Александровское | Мелиорация | 1977 | 10 |

При написании данного раздела были использованы материалы Схемы территориального планирования Спасского муниципального района.

3 Полезные ископаемые

Приханкайско-Александровское месторождение торфа расположено в 10,5 км на северо-запад от с. Александровское, в 26 км на северо-восток от г. Спасск-Дальний.

Месторождение состоит из двух участков: Участок Д-1987 и Участок предварительной разведки (на схеме показано общим контуром).

Месторождение детально разведано в 1987 г. Артемовской геологоразведочной экспедицией. Площадь месторождения в нулевой границе – 10596 га, в границах промышленной глубины – 4072 га. Общие запасы торфа составляют 7935 тыс.т. Месторождение по типу торфяной залежи - низинное, степень разложения R –24%, зольность – 18-21%. Водоприемником является озеро Ханка.

По состоянию на 01.01.2012 г. сводным территориальным балансом запасов учтены запасы торфа в количестве 7935 тыс.т – как забалансовые, в нераспределенном фонде. Кроме того, таблицей прогнозных ресурсов месторождений торфа площадью до 10 га, учтены прогнозные ресурсы Приханкайско-Александровского месторождения (площадь 1072 га) по категории Р1 – 1705 тыс.т.

Приханкайско-Александровское  месторождение торфа учтено государственным кадастром месторождений и проявлений полезных ископаемых (Т-94).

Географические координаты Приханкайско-Александровского месторождения:

| №№ точек | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| участок Д-1986 | 44055/30// | 132050/30// |

Александровское месторождение подземных вод – локализовано на территории с. Александровка в долине р. Сорочевки, подготовлено для промышленного освоения и учтено «Эксплуатационными запасами подземных вод, прошедших Государственную экспертизу» по Дальневосточному Федеральному округу в нераспределенном фонде. Балансовые эксплуатационные запасы по состоянию на 01.07.1986 г. приняты в общем количестве 2,0 тыс. м3/ сут с разбивкой по категориям: А – 1,0 тыс. м3/ сут, В – 0,5 тыс. м3/ сут, С1 – 0,5 тыс. м3/ сут и апробированы НТС ППГО «Приморгеология» (протокол № б/н от 23.12.1986 г.). Месторождение эксплуатируется рядом одиночных водозаборных скважин. Зону санитарной охраны предусмотрено организовать в составе двух зон. Зона строгого режима включает участок радиусом не менее 30 м от устья эксплуатационных скважин проектного водозабора. Зона ограничений охватывает всю площадь месторождения.

В 1,6 км севернее северной окраины с. Александровка оборудована водозаборная скважина № 7304. Скважина числится в нераспределенном фонде, использовалась для хозяйственно-питьевого водоснабжения фермы КРС совхоза «Александровский». Максимальная производительность скважины определена в объеме 230 м3/сут. Сведений о водопользователе не имеется. Зона санитарной охраны предварительно определена в составе двух поясов. Первый пояс (зона строгого режима) размерами 60х60 м от устья скважины. Размеры второго пояса зоны ограничений составляют 13х19,6 м (в пределах первого пояса).

На восточной окраине с. Александровка расположена водозаборная скважина № 2010/11. Скважина учтена в распределенном фонде. На добычу подземных вод для промышленного розлива, питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения предприятия действует лицензия ВЛВ № 02094 ВЭ сроком до 18.09.2036 г. Пользователем недр является ООО «Алексеевский родник». Сведения о недропользователе: генеральный директор - Стефановский Валерий Викторович, телефон – 8(42352) 2-49-12, телефон/факс – 8(42352) 2-55-95, юридический адрес – 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 45, почтовый адрес - 692245, с. Александровка, ул. Советская, д. 40. Текущий и перспективный водоотбор определен в объеме 10 м3/сут. Максимальный разрешенный водоотбор – 36 м3/сут. Зона санитарной охраны включает  три пояса. Первый пояс (зона строгого режима) -  размерами 60х60 м. Второй пояс зоны ограничений при текущем водоотборе определен  размерами 88х86 м, размеры третьего пояса зоны ограничений - 236х190 м.

В 1 км южнее южной окраины с. Александровка находится водозаборная скважина № 1536. Водозабор числится в нераспределенном фонде. Предназначался он для хозяйственно-питьевых целей СТФ-2. Максимальная производительность водозабора установлена в объеме 500 м3/сут. Сведений о водопользователе не имеется. Зона санитарной охраны определена в составе двух поясов: первый пояс (зона строгого режима) размерами 60х60 м от устья скважины, второй пояс зоны ограничений размерами 12,2х45,3 м (находится в границах первого пояса).

Каталог координат подземных водных объектов

| Наименование и номер водозаборного сооружения | Северная широта | Восточная долгота | Абсолютная отметка устья, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Александровка |
| скважина 7304 | 44°48′35( | 132°56′40( | 82,0 |
| скважина 2006/10 | 44°45′51( | 132°57′32( | 90,0 |
| скважина 1536 | 44°45′10( | 132°56′55( | 108,5 |

4 Состояние окружающей среды Александровского сельского поселения

Согласно Постановлению Администрации Приморского края» №185-па от 21.05.2010 «Региональные нормативы градостроительного проектирования в Приморском крае»: «Планировка и застройка территорий населенных пунктов Приморского края должна осуществляться на основе оценки существующего состояния окружающей среды и прогноза изменения окружающей среды с учетом предлагаемых проектных мероприятий».

В проектной документации должен быть раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» в котором производится оценка воздействия проектных решений на окружающую среду и приведен список мероприятий по охране окружающей среды от негативного антропогенного воздействия.

Состав материалов оценки воздействия на окружающую природную среду включает следующие основные разделы:

1. Оценка существующего состояния Александровского сельского поселения;

2. Градостроительные решения Генерального плана, направленные на улучшение окружающей среды, предотвращение или смягчение воздействия антропогенной деятельности на компоненты природной среды и связанных с ней последствий;

3. Оценка экологической допустимости принятых планировочных решений.

4. Предложение дополнительных мероприятий, уменьшающих, смягчающих или предотвращающих негативное воздействие решений генерального плана.

В соответствии с Законом РФ №7-ФЗ от 10.01.2002 (ред.18.07.2011) «Об охране окружающей среды» градостроительные решения Генерального плана Александровского СП направлены на «сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений».

Материалы ООС разрабатывались с учетом требований «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ», утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372; пособия к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений» и другими нормативными актами и документами, регулирующими природоохранную деятельность.

Затраты на охрану окружающей среды в Спасском МР в 2010 году составили 62017,2 тыс. рублей, в том числе на охрану и рациональное использование водных ресурсов – 22267,1 тыс. рублей, охрану атмосферного воздуха – 10596,1 тыс. рублей, на рекультивацию земель – 29154,0 тыс. рублей.

Плата за нормативное и сверхнормативное загрязнение окружающей среды в 2010 году администрацией Спасского муниципального района составила: за допустимые выбросы загрязняющих веществ 1307,0 тыс. рублей, в том числе в водные объекты – 612,7 тыс. рублей, в атмосферный воздух – 257,9 тыс. рублей, на размещение отходов – 436,4 тыс. рублей. Плата за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ была 492,7 тыс. рублей, в том числе в водные объекты – 64,3тыс. рублей, в атмосферный воздух – 149,2 тыс. рублей, на размещение отходов – 279,2 тыс. рублей.

Площадь Александровского сельского поселения (СП) – 350 км2 (1699 чел.). В состав поселения входят 2 населенных пункта: с. Александровка, ж-д. ст. Дроздов.

Атмосферный воздух

Состояние атмосферы является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения в муниципальном районе. Загрязнение атмосферного воздуха – один из ведущих факторов риска для здоровья населения.

Источниками выбросов вредных веществ в атмосферу являются: котельные на твердом топливе, автомобильный транспорт.

Котельные при сжигании твердого топлива в атмосферу выделяют оксиды серы, углерода, азота, летучую золу и сажу.

Автозаправочные станции являются стационарными источниками загрязнения окружающей среды. Ориентировочные потери: при ежесуточном одноразовом заполнении резервуара (объемом 20 м3) в течение месяца в атмосферу попадает зимой 300 л бензина и 690 л летом, при суточных температурных колебаниях (ночь, день) также выделяются пары бензина. Среднегодовые потери бензина (одного резервуара) КАЗС составляют около 6 т. На территории Александровского СП расположена одна автозаправочная станция.

Автотранспорт – один из главных источников загрязнения атмосферы. В среднем при пробеге 15 тыс. км/год один автомобиль сжигает 2 т топлива и потребляет около 4,5 т кислорода, при этом выбрасывает в атмосферу (кг/год): угарного газа – 700, диоксида азота – 40, несгоревших углеводородов – 230 и твердых веществ – около 5. В состав выхлопных газов входят следующие вредные вещества: сажа – 0,4 г/м3, альдегиды – 0,2 мг/м3, бензапирен – 10-20 мкг/м3, монооксид углерода – 0-1,2 об.%, монооксид азота – 0,001-0,8 об.%, углеводороды – 0,2-3,0 об.%.

## Водные объекты

При разработке территориальной схемы планирования с целью предотвращения загрязнения водных объектов, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов, размеры и границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос, устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, согласно Водному кодексу Российской федерации. Проектные материалы, представляемые в органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы для заключения должны соответствовать СанПиН 2.1.5.980-00 (ред.04.02.2011) «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

В Александровском сельском поселении есть искусственные водоемы, используемый для целей мелиорации (табл.4.1).

Таблица 4.1

Искусственные пруды

| Наименование водохранилища | Назначение | Год ввода | Площадь зеркала, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Пруды |
| Александровское | Мелиорация | 1976 | 15 |
| Александровское | Мелиорация | 1977 | 10 |

Ширина водоохранной зоны искусственных водоемов – 50м.

Водоохранные зоны рек устанавливаются в соответствии с Водным кодексом в зависимости от протяженности рек. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью до 10 км – в размере 50 м; от 10 до 50 км –100 м, от 50 км и более – 200 м.

В пределах водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяйствования и иных видов деятельности, с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов. Соблюдение особого режима хозяйствования на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Водоснабжение

В настоящее время водоснабжение в Александровском СП, в основном, осуществляется от скважинных водозаборов подземных вод. Усадебная застройка поселений снабжается водой из водопроводных колонок и колодезной водой.

Таблица 4.2

Показатели качества источников централизованного питьевого водоснабжения по Спасскому МР (% нестандартных проб)

| Название | Санитарно-химические показатели | Микробиологические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Спасский муниципальный район | 24,0 | 10,5 | 24,3 | 2,8 | 17,8 | 25,0 | 12,0 | 22,0 | 18,8 | 16,2 |

Таблица 4.3

Показатели качества питьевой воды в % нестандартных проб

| Качество питьевой воды | Санитарно-химические показатели | Микробиологические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| г. Спасск-Дальний и Спасский муниципальный район |
| Из водопроводной сети | 9,4 | 6,5 | 6,9 | 2,2 | 9,5 | 18,1 | 10,6 | 13,5 | 13,3 | 12,9 |
| Из источников нецентрализованного водоснабжения | 27,8 | 21,0 | 61,8 | 24,2 | 46,8 | 40,8 | 50,7 | 75,6 | 31,9 | 65,6 |

Качество воды из скважинных водозаборов не всегда отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест».

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определены согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» с целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Границы первого пояса подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстоянии 30 м. Территория первого пояса должна быть спланирована, огорожена и озеленена.

Водоотведение

Концентрации загрязняющих веществ хозяйственно-бытовых стоков рассчитываются в соответствии с «Методическими рекомендациями по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов (МДК 3-01.2001)».

Отведение ливневых вод населенных пунктов осуществляется неорганизованно по естественным понижениям рельефа в близлежащий водоем. Его качественный состав зависит от характеристик грунтов и рельефа территории, наличия на этой территории антропогенных и техногенных загрязнений.

Большой вклад в загрязнение водных объектов вносит поверхностный сток. Образующийся в результате выпадения атмосферных осадков, полива и мойки территорий поверхностный сток смывает и выносит с потоком растворимые и нерастворимые примеси. Основными загрязнениями поверхностного стока являются взвешенные вещества, нефтепродукты, органические вещества (БПК), в том числе – органические вещества почвенного гумуса, соли тяжелых металлов.

Нормативно допустимый сброс загрязняющих веществ (НДС) определяется для оценки уровня загрязнения водной среды и решения вопроса о возможности сброса стока в водные объекты.

Разработка нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты (НДС) производится согласно требованиям «Методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей», утвержденной приказом МПР России № 333 от 17.12.07.

Почвы

Оценка состояния почв сельских поселений проводится в соответствии с действующими нормативными документами (ГОСТ 17.4.3.06-86 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ») и направлена на выявление участков устойчивого сверхнормативного загрязнения, требующих проведения санации для соответствующих видов функционального использования.

Мероприятия по охране почв предусматривают введение специальных режимов их использования, изменение целевого назначения, а также рекультивацию почв, развитие и реконструкцию коллекторно-дренажной и осушительной систем, совершенствование дренажных систем на землях с искусственным орошением, высадку защитных лесных насаждений.

## Состояние природных комплексов, растительного и животного мира

Состояние компонентов природы – важный индикатор состояния и качества урбанизированной территории. Подвергаясь многообразным нагрузкам, природа способна восстанавливаться, спасая тем самым себя и защищая человека.

В Спасском муниципальном районе произрастают растения, которые занесены в Красную книгу РФ: абрикос маньчжурский, сосна густоцветковая, тис остроконечный, можжевельник твердый, микробиота перекрестнопарная, женьшень настоящий, заманиха высокая, венерин башмачок, калипсо луковичная (орхидея), лилия мозолистая, лилия ложнотигровая (Максимовича), пион молочноцветковый, пион обратнояйцевидный (розовый), болотница четырехгранная, эвриола устрашающая, лотос орехоносный, водяной орех (чилим) и некоторые другие охраняемые растения.

## Зеленый фонд поселения

По данным действующего лесохозяйственного регламента Спасского лесничества общая площадь лесного фонда Александровского СП составляет 1084 га (табл.4.4).

Табл.4.4

| Целевое назначение лесов | Участковое лесничество | Номера кварталов или их частей | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО ЛЕСОВ: | Урочище совхоза «Александровский» | 1-6 | 1084 |
| ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА, всего: |  | 1-6 | 1084 |
| Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего: |  | 1-6 | 1084 |
| зеленые зоны |  | 1-6 | 1084 |

Лесохозяйственный регламент Спасского лесничества разработан в соответствии с частью 7 статьи 87 Лесного кодекса Российской Федерации (от 4.12.2006 г. №  200-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006 г., № 50, ст.5278), далее – ЛК РФ, по программе, утвержденной приказом МПР России от 19.04.2007 г. № 106 «Об утверждении Состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков действия и порядка внесения в них изменений» и в соответствии с Приказом Рослесхоза № 84 от 20.03.08 года.

Предоставленные Спасским лесничеством (см.Приложение) графические данные (Планы лесонасаждений), не имеют точной привязки ни к рельефу (нет горизонталей), ни к речной сети, что не позволило их отцифровать и привязать к имеющейся топооснове. Поэтому в графической части эти данные не отражены.

На основании имеющихся проектов землеустройства, было произведено функциональное зонирование территории (см. Материалы обоснования, Карта современного использования) с выделением, в том числе:

- зоны с/х использования, с разделением на паши, залежи, пастбища, сенокосы;

- зоны растительности (древесной, кустарниковой, травянистой).

На основе имеющихся материалов Управления лесного хозяйства были нанесены земли лесного фонда – см. Положение о терпланировании, «Карта границ населенных пунктов», на которой темно-зеленым цветом обозначены данные КПТ, светло-зеленым – данные Управления лесного хозяйства (исх. №20/395 от 04.06.2008). По этим данным общая площадь лесных насаждений составляет 1686,8 га.

Проектное решение приведено в части 3 «Функциональное зонирование и распределение по категориям земель», гл.1 «Проектное распределение территории Александровского сельского поселения по функциональному использованию» (см.также столбец 4 в табл.4.5).

Табл.4.5

| № пп | Наименование зон | Современное состояние (опорный план), га | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Зона лесных сельскохозяйственных угодий | 1686,8 | 793,1 |
| 2 | Зона рекреационного назначения | – | 212,3 |
| 3 | Зона рекреационного назначения с искусственными водоемами | – | 126 |
| 4 | Зона лесного фонда | – | 230,6 |
| 5 | Зона Заповедника «Ханкайский» | – | 1 |
|  | Итого: |  | 1363 |

## Животный мир

На территории Спасского МР (Александровского СП) животный мир представлен млекопитающими, беспозвоночными, земноводными, пресмыкающимися, птицами и рыбами.

На территории района встречаются соболь, белка, рябчик, бурундук, пятнистый олень, енотовидная собака, утка-мандаринка, черный медведь, дальневосточный лесной кот, красный волк, уссурийский тигр. В речных водоемах обитает дальневосточная мягкая черепаха. Около ста видов рыб обитает в водоемах Спасского района. Наиболее распространенные: карась, сазан, щука, змееголов (угорь), сом, верхогляд, чебак, пестрый конь (конек), касатка (скрипаль), бычок, гольян, пескарь, горчак (синявка), вьюн, уклейка и другие.

Планирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов – территориальное охотустройство на территории Александровского сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края осуществляется в соответствии со схемой размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Приморского края.

В целях сохранения животного мира, для предотвращения заболеваний и гибели объектов животного мира все виды деятельности, от ведения сельского хозяйства до охоты, должны осуществляться с соблюдением утвержденных Правительством Российской Федерации Законов и Требований:

- «О животном мире». № 52-ФЗ от 24.04.1995 (ред.21.11.2011);

- «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». № 209-ФЗ от 24.07.2009 (ред.07.05.2013);

- «Требования по предотвращению гибели объектов животного мира…». Постановление Правительства Российской Федерации №997 от 13.08.1996 (ред.13.03.2008);

- «Требования по предотвращению гибели объектов животного мира…». Постановление Администрации Приморского края №260-па от 19.09.2012.

## Оценка устойчивости природных комплексов, экосистем и их компонентов к антропогенным воздействиям

Антропогенное воздействие на природные комплексы не снижается и отражается на санитарно-гигиеническом состоянии территории. В условиях рыночной системы хозяйствования происходит экстенсивное использование природных ресурсов и активное загрязнение окружающей среды. Все это, а также неблагоприятные социальные условия проживания населения, негативно сказываются на здоровье человека, особенно детей.

Анализ состояния природных комплексов, экосистем и их компонентов, показывает, что ожидаемые антропогенные воздействия в результате реализации Генплана Александровского СП можно охарактеризовать как допустимые нормативами по охране окружающей среды.

## Физические факторы воздействия

Негативное физическое воздействие на окружающую среду оказывают: шум, тепловое воздействие, вибрации, ионизирующее (коротковолновое электромагнитное) излучение, электрические, электромагнитные, магнитные поля и другие физические факторы, изменяющие температурные, энергетические, волновые, радиационные и прочие физические свойства компонентов окружающей среды, влияющие на здоровье человека и окружающую среду.

В настоящее время к основным действующим нормативным документам в области охраны окружающей среды от негативного физического воздействия относится: ССБТ ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности»; ССБТ ГОСТ 12.1.012-90 «Вибрационная безопасность. Общие требования»; СНиП II-12-77 «Нормы проектирования. Защита от шума»; СНиП 23-03-2003 «Защита от шума», расчеты уровня шума производятся в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», уровня вибрации – в соответствии с СН 2.2.4./2.1.8.562-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий», электромагнитных излучений радиочастотного диапазона – в соответствии с СанПиН 2.2.8/2.1.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» и т.д.

Общее число нормативных документов, регламентирующих параметры шума, инфразвука, ультразвука и вибрации, превышает 300 наименований.

## Шум

Шумовые характеристики источников внешнего шума, уровни проникающего в жилые и общественные здания звука и уровни шума на территориях застройки, требуемая величина их снижения, выбор мероприятий и средств шумозащиты определяют в соответствии с требованиями санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям» в жилых помещениях: СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» и других нормативных актов.

Усиление экологической напряженности в городах и населенных пунктах связано с шумовым воздействием промышленных предприятий (технологическое оборудование, краны, компрессорные установки и т.д.), автомобильным и железнодорожным транспортом, автомобильных стоянок, расположенных в районах жилой застройки. Шум беспокоит жителей городов и сел, проживающих в непосредственной близости к автомобильным и железным дорогам и другим источникам шума. Интенсивное движение поездов вблизи линий жилой застройки заметно ухудшает акустический климат населенных пунктов и жилых помещений. Уровни шума измеряются шумомерами и рассчитываются в децибелах (дБ). Человек воспринимает звуки в диапазоне от 20-25дБ до 130-140дБ. В РФ действуют санитарные нормы допустимого уровня шума, где для различных территорий и условий нахождения человека даны предельные значения уровня шума: на территории микрорайона – 45-55 дБ; в школьных классах – 40-45 дБ; больницы – 35-40 дБ; в промышленности – 65-70 дБ. Шумы технологического оборудования можно условно разделить на три категории: умеренно шумное с суммарным уровнем звука не более 75дБ, шумное – 75-100 дБ, и особо шумное с уровнем более 100 дБ.

Источниками интенсивного шума на территории Александровского СП являются большегрузные автомобили, следующие по трассе М-60.

Для защиты населения от транспортного шума при превышении норматива более чем на 28-30 дБ наиболее целесообразно применение специальных шумозащитных или шумозащищенных жилых зданий. Установка специальных шумозащитных заборов вдоль транспортных магистралей, обеспечивающих высокий уровень защиты (в том числе и от пыли), пока является очень дорогостоящим мероприятием, которые могут позволить себе только состоятельные владельцы частных коттеджей или компании с высоким уровнем дохода.

## Вибрация

Оценка воздействия вибрации производится в соответствии с СН 2.2.4./2.1.8.562-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».

Вибрационное загрязнение связано с воздействием механических колебаний твердых тел на объекты окружающей среды. Различают местное воздействие и общее. К местному относятся колебания от отбойного молотка, электроинструмента и прочего, передаваемые отдельным частям тела. Если колебания передаются всему организму, то воздействие считается общим, например вибрация от проходящего железнодорожного состава.

Особую экологическую проблему представляет вибрация, возникающая при движении тяжелых грузовых автомобилей, а также железнодорожных составов. Например, при движении через мост, механические колебания/вибрации передаются через его основание в реку и рядом находящиеся объекты. Таким образом происходит воздействие как на живые организмы, так и на различные объекты искусственного происхождения. Постоянное, или часто повторяющееся, вибровоздействие приводит к быстрому износу зданий и сооружений, исторических памятников.

## Электромагнитные поля

Оценка уровня электромагнитного излучения производится в соответствии с СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».

Источниками электромагнитного поля (ЭМП) являются:

* воздушные линии электропередачи (ВЛ, ЛЭП высокого и сверхвысокого напряжения 4-1150 кВ);

* трансформаторные подстанции (ТП);

* телевизионные станции;

* радиовещательные станции. Широко распространенными источниками ЭМП в населенных местах в настоящее время являются радиотехнические передающие центры (РТПЦ), излучающие в окружающую среду ультракороткие волны ОВЧ и УВЧ-диапазонов;

* базовые станции систем подвижной радиосвязи (ВС), прежде всего сотовой.

Сведения об основных ЛЭП (500-110-35 кВ)

Таблица 4.6

| № п.п. | Вид (объекта) | Напряжение (кВ) | Протяженность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-35 кВ «Спасск-ЗСМ-Луговая-Заря-Александровка-Чкаловка» (отпайка на ПС 35/6кВ «ЗСМ», ПС 35/10 кВ «Луговая», ПС 35/10 кВ «Заря») | 35 кВ | 48 км |

Сведения об основных ЛЭП (10-0,4 кВ)

Таблица 4.7.

| № п.п. | Населенный пункт | Назначение КТП-10/0,4 кВ | № КТП | Установочная мощность (кВА) | Протяженность ВЛ-0,4 кВ | % загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Александровка | ВЛ-0,4 кВ |  |  | 40,50 км |  |
|  |  | «Быт» | 3304 | 100 |  | 33 |
|  |  | «Гараж» | 3301 | 100 |  | 4 |
|  |  | «Школа» | 3383 | 160 |  | 15 |
|  |  | «Клуб» | 3345 | 250 |  | 30 |
|  |  | «Торговый центр» | 3341 | 250 |  | 27 |
|  |  | «Быт» | 3302 | 250 |  | 16 |
|  |  | «Быт» | 3384 | 160 |  | 29 |
|  |  | «Д/сад» | 3303 | 250 |  | 12 |
|  |  | «Быт» | 3349 | 63 |  | 3 |
|  |  | «Больница» | 3400 | 160 |  | 11 |
|  |  | «АЗС» | 3387 | 63 |  | 9 |
|  |  | «Быт» | 3388 | 100 |  | 8 |

Сведения об основных ЛЭП (10 кВ)

Таблица 4.8

| № п.п. | Населенный пункт | Назначение | Протяженность ВЛ-10 кВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Александровка | ВЛ-10 кВ Ф-1 "Александровка – Александровка" | 8,47 км |

Сведения предоставлены ОАО «ДРСК» Филиал Приморские электрические сети структурное подразделение Приморские западные электрические сети Спасский Район электрических сетей.

На территории Александровского СП имеется телефонная станция типа АТСК 50/200 общей емкостью 200, услуги предоставляет оператор связи ОАО «Ростелеком». В перспективных планах компании на 2012-2014 г.г. перевод координатных АТСК 50/200 на цифровые.

Основной принцип обеспечение безопасности – соблюдение установленных Санитарными нормами и правилами предельно допустимых уровней электромагнитного поля. Каждый радиопередающий объект имеет Санитарный паспорт, в котором определены границы санитарно-защитной зоны. Только при наличии этого документа территориальные органы Госсанэпиднадзора разрешают эксплуатировать радиопередающие объекты. Периодически они производят контроль электромагнитной обстановки на предмет её соответствия установленным ПДУ. Зона ограничения застройки РТПЦ устанавливается расчетом, согласно СанПиН СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 (ред.19.12.2007) и МУК 4.3. 1167-02.

В архитектурно-планировочных проектах застройки новых территорий или уплотнении существующей застройки следует учитывать будущее создание и развитие систем и сетей с четким и рациональным размещением источников электромагнитных излучений с учетом рельефа местности, плотности застройки, ориентации зданий, их этажности и площади остекления. Целесообразно добиваться создания равномерной зоны электро- и радиопокрытия в пределах элемента застройки (квартал, городок), не допускать образования зон интенсивного излучения на ограниченных участках. Не следует включать в проекты застройки территории, прилегающие к зоне размещения ЛЭП (особенно высокой мощности).

Российскими санитарными нормами введены предельно допустимые уровни напряженности электрического поля. В качестве предельно допустимого уровня облучения населения принимаются такие значения параметров электромагнитных полей, которые при ежедневном воздействии в свойственных для данного источника режимах не вызывают у населения, без ограничения пола и возраста, заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследования в период облучения или в отдаленные сроки после его прекращения. Санитарными нормами установлены следующие значения напряженности электрического поля:

– на территории зоны жилой застройки – 1 кВ/м;

– в населенной местности, вне зоны жилой застройки (земли городов в пределах городской черты в границах их перспективного развития на 10 лет, пригородные и зеленые зоны, курорты, земли поселков городского типа, в пределах поселковой черты и сельских населенных пунктов, в пределах черты этих пунктов), а также на территории огородов и садов – 5 кВ/м;

– на участках пересечения ВЛЭП с автомобильными дорогами I-IV категории – 10 кВ/м;

– в ненаселенной местности (незастроенные местности, хотя бы и часто посещаемые людьми, доступные для транспорта, и сельскохозяйственные угодья) – 15 кВ/м;

– в труднодоступной местности (не доступной для транспорта и сельскохозяйственных машин) и на участках, специально выгороженных для исключения доступа населения – 20 кВ/м.

При напряженности электрического поля выше 1 кВ/м должны быть приняты меры по исключению воздействия на человека ощутимых электрических разрядов и токов стекания.

Основной принцип защиты здоровья населения от электромагнитного поля ЛЭП состоит в установлении санитарно-защитных зон для линий электропередачи и снижением напряженности электрического поля в жилых зданиях и в местах возможного продолжительного пребывания людей путем применения защитных экранов. В соответствии с Постановлением РФ № 160 от 24 февраля 2009 г. охранные зоны устанавливаются:

– вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи, ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии (табл 4.9).

Охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи

Таблица 4.9

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, 400 | 30 |
| 750 | 40 |
| 1150 | 55 |

– вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередач), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы).

## Ионизирующие излучения

При отводе территорий под жилое строительство следует получить информацию о состоянии гамма-фона и наличии (отсутствии) радиоактивного излучения на участке предполагаемой застройки. При наличии радиоактивного излучения в пределах участка предполагаемой жилой застройки должны быть проведены дезактивационные работы, рекультивация территории с соблюдением действующих требований. Размещение объектов, предназначенных для работы с источниками ионизирующих излучений, осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».

Источником ионизирующего излучения могут быть перевозки радиоактивных грузов, материалов (например, гранита).

Радиационная обстановка на территории края по данным Роспотребнадзора ПК (http://25.rospotrebnadzor.ru/epidemiologic_situation/) в целом удовлетворительная, мощность дозы гамма-излучения на открытой местности (естественный радиационный фон) не превышает величины, характерной для Приморского края, и составляет в 2011 г. в среднем по краю – 0,12 - 0,13 мкЗв/час, естественный допустимый порог – 0,30 мкЗв/ час. По результатам исследований превышений установленных уровней не зарегистрировано.

Радиационный фон на территории Спасского МР не превышает допустимых значений (рис. 1).

Рис. 1 Радиационный фон на Дальнем Востоке России

Радиационная безопасность достигается путем ограничения облучения от всех основных источников. Свойства основных источников и возможности регулирования облучения населения их излучением различны. В связи с этим облучение населения излучением природных, техногенных и медицинских источников регламентируется раздельно с применением разных методологических подходов и технических способов. Уровень радиации по действующим стандартам считается безопасным, когда человек получает за год не более 170 мбэр.

## Существующая система обращения с отходами производства и потребления. Состояние санитарной очистки территории

Основными источниками загрязнения почвенно-растительного покрова являются объекты размещения отходов. Неудовлетворительное санитарное состояние большинства свалок, несвоевременный и неупорядоченный вывоз бытовых отходов приводит к их накоплению. Наличие несанкционированных свалок твердых бытовых отходов и производственных отходов, а также недостаточно очищенные сточные воды сказываются на низком качестве питьевой воды.

Схема санитарной очистки территории населенных пунктов предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление хозяйственно-бытовых отходов от жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения и культурно-бытового назначения, жидких бытовых отходов из неканализованных зданий и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенных пунктов поселений. Территории населенных пунктов района подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями.

Особого отношения требуют объекты, входящие в состав зон спецназначения: кладбища; крематории; скотомогильники; объекты размещения отходов производства и потребления; иные объекты. Эти объекты следует размещать за пределами границ населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, водосборных площадей подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается размещение объектов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ.

Твердые бытовые отходы.

Во всех населенных пунктах муниципального образования необходимо разместить контейнеры для сбора мусора с последующим вывозом отходов на площадки для временного складирования отходов и далее на полигон ТБО. Для сбора твердых бытовых отходов следует применять в благоустроенном жилищном фонде стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Твердые бытовые и промышленные отходы 4-5 класса опасности с территории населенных пунктов планируется вывозить на площадки для временного складирования отходов, а оттуда на районные полигоны ТБО.

Необходима ликвидация существующих не санкционированных свалок, рекультивация их территорий.

Проектом предлагается обустройство площадок для временного складирования отходов вблизи населенных пунктов с соблюдением санитарных разрывов до жилых и общественных зон, открытых водоёмов.

Допускается обустройство площадок для временного складирования отходов на месте существующих несанкционированных свалок.

В настоящее время в районе не определены нормы накопления ТБО, поэтому для ориентировочного расчета объема образующихся отходов от населения с учетом общественных организаций норма накопления устанавливается на основании СНиП 2.07.01-89*:

• на 1 очередь – 1,4 м³ (280 кг) на 1 человека в год;

• на расчетный срок – 1,5 м³ (300 кг) на 1 человека в год (с учетом общественных и производственно-коммунальных объектов);

• смет с 1 м2 твердых покрытий улиц – 10 кг в год.

Результаты расчета представлены в табл. 4.9.

Суточное количество ТБО

Таблица 4.10

| Наименова-ние | Численность населения, чел. | Годовое количество образующихся ТБО, м³ | Суточное количество образующихся ТБО, м³ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок | Первая очередь | Расчетный срок |
| Спасский р-н | 30777 | 43100 | 46200 | 118 | 127 |
| Александровское СП | 1699 | 2379 | 2550 | 6,5 | 7,0 |

Предусматривается раздельный сбор ценных компонентов ТБО: стеклотара, пластик, бумага и текстиль, металлолом. Крупногабаритные ТБО в виде растительных остатков, сгнившего сена и т.д. должны вывозиться на полигон.

В связи с загруженностью существующего полигона ТБО у села Красный Кут, необходимо строительство нового районного полигона ТБО.

Жидкие бытовые отходы

К жидким бытовым отходам (ЖБО) относятся нечистоты, помои, другие бытовые стоки, дождевые и талые воды, отходы из неканализованных зданий. В соответствии со СНиП 2.01.07-89. норма жидких бытовых отходов составляет 2 м3 на 1 человека в год.

По Александровскому СП: 1699 человек х 2 м³ = 3398 м³ в год.

Кладбища

Под кладбища отведено 3,1 га (табл.4.10).

Характеристика кладбищ

Таблица 4.11

| № п.п. | Наименование и местоположения кладбища | Дата образования кладбища | Общая площадь, кв.м. | Конфессиональная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Александровка по ул. Лихачёва | - | 31210 | Православное |

Сведения предоставлены администрацией Спасского муниципального района.

Санитарные разрывы до жилой зоны и открытых водоёмов соблюдаются.

Состояние санкционированных свалок и полигонов, их обустройство, технология эксплуатации не всегда отвечает необходимым требованиям. Обязательные технологические операции (уплотнение отходов, послойная засыпка грунтом) осуществляются нерегулярно, контроль качественного состава отходов не ведется. Свалки не внесены в краевой реестр объектов по размещению отходов.

На территории района существует ряд проблем по сбору ТБО. В частности, не осуществляется селективный сбор отходов потребления, в большинстве населенных пунктов количество контейнеров и контейнерных площадок не соответствует нормативным требованиям.

Также требуют решения проблемы утилизации отходов лечебно-профилактических учреждений и биологических отходов (отсутствуют специализированные организации, имеющие лицензию на утилизацию медицинских отходов).

5 Экономический потенциал

Перечень предприятий, учреждений, организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Александровского сельского поселения Спасского муниципального района

Таблица 5.1

| Наименование предприятия, учреждения, организации | Адрес | Кол-во рабочих мест, ед. | Численность работающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрация Александровского сельского поселения | с. Александровка, ул. Комсомольская, 59 | 10 | 9 |
| Александровский филиал МОУ средняя общеобразовательная школа № 7 с. Чкаловское | с. Александровка, ул. Уборевича, 63а | 50 | 50 |
| Магазин «Диво» | с. Александровка, ул. Центральная, 3 | 5 | 5 |
| Магазин «Прибой» ООО «Максимум» | с. Александровка, ул. Уборевича, 50 | 2 | 2 |
| Магазин «Луч» | с. Александровка, ул. Комсомольская, 70 | 2 | 2 |
| Магазин № 58 | с. Александровка, ул. Уборевича, 29 | 3 | 3 |
| Магазин «Саша» | с. Александровка, ул. Комсомольская,21а | 3 | 3 |
| Спасск-Дальненская дистанция пути-структурное подразделение Владивостокского отделения дороги филиала ОАО «РЖД» (жд.станция) | г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 1а | 13 | 13 |
| Ветеринарный пункт | с. Александровка, ул. Партизанская, 46 | 1 | 1 |
| Котельные № 37, 38, 39 | с. Александровка, ул. Партизанская, 56а, ул. Уборевича, 63а, ул. Советская | 17 | 17 |
| Александровская участковая больница | с. Александровка, ул. Партизанская, 56а | 15 | 14 |
| Филиал МУП «ЦРА № 29» | с. Александровка, ул. Комсомольская, 52 | 1 | 1 |
| Отделение почтовой связи | с. Александровка, ул. Центральная, 2 | 5 | 5 |
|  |  | 134 | 132 |

5.1 Сельское хозяйство и промышленность

Экономика Александровского  сельского поселения имеет очень низкий удельный вес промышленности.

Природно-климатические условия Александровского сельского поселения благоприятны для развития сельского хозяйства, для возделывания основных сельскохозяйственных культур. Сельскохозяйственной специализацией поселения является мясомолочное животноводство и растениеводство. В растениеводстве основными культурами являются: зерновые (пшеница, ячмень, гречиха, овес, кукуруза), технические (соя), картофель, овощи.

Мясное животноводство на территории поселения представлено выращиванием крупного рогатого скота (КРС) и свиней.

Земельные ресурсы поселения составляют 14607,6 га сельхозугодий (на 01.01.2012 г.), из них площадь пашни составляет 9420 га (64,5%).

Таблица 5.1.1

| Александровское сельское поселение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственные угодья. Существующее положение |
| Сельскохозяйственные угодья | S (га) | % |
| пашни | 9420 | 64,5 |
| сенокосы | 601,5 | 4,1 |
| пастбища | 4284,7 | 29,3 |
| залежь | 301,4 | 2,1 |
| ИТОГО: | 14607,6 | 100 |

Структура посевных площадей в хозяйствах населения в 2011 г. была следующей: зерновые культуры – 10 га (100%  к 2010 г.); картофель – 170 га (100% к 2010 г.); овощи – 25 га (100 % к 2010 г.).

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения сельской местности

Таблица  5.1.2                                                                                      (гектаров)

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Зерновые и зернобобовые | 2 | 24 | 10 | 10 | 10 |
| Картофель | 170 | 17025 | 25170 | 170 | 170 |
| Овощи |  |  | 25 | 25 | 25 |

На 01.01.2012 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах населения составило 244 голов, (на 66 голов меньше в сравнении с прошлым годом), в том числе коров 150 голов (93,8%  к 2011г.);  свиней  120 голов (80%); не  стало овец и коз, птицы 3500 голов (100 %).То есть, по всем видам животных, отмечается убыль поголовья.

Экономические преобразования 80-90-х годов значительно изменили состояние сельскохозяйственной отрасли.

К 1985 году совхоз «Александровский» был самым крупным многоотраслевым хозяйством Спасского района. В 1988 году совхоз имел 95 тракторов, 37 комбайнов, 70 автомашин, 3416 голов крупного рогатого скота (из них 1300 коров дойного стада), 6500 свиней, 3834 га посевов кормовых культур.

В 2002 году совхоз был преобразован в МУМСП «Александровский», а в 2003 году из него выделился СПХК «Ново-Александровское». В настоящее время предприятие производством сельскохозяйственной продукции не занимается.

Поголовье скота и птицы в хозяйствах населения сельской местности

Таблица 5.1.3                                                                                       (голов)

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крупный рогатый скот (КРС) | 414 | 293 | 370 | 319 | 310 | 244 |
| в том числе коровы | 256 | 186 | 200 | 184 | 160 | 150 |
| Свиньи | 140 | 120 | 200 | 183 | 150 | 120 |
| Овцы | 4 | 8 | 18 | 15 | 4 | - |
| Козы | 2 | 2 | 6 | 5 | - | - |
| Птица | 3000 | 3313 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Лошади | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Кролики | 129 | 150 | 203 | 200 | 200 | 150 |
| Пчелосемьи | 300 | 300 | 222 | 215 | 215 | 250 |

Характеристика посевных площадей сельскохозяйственных предприятий

Таблица 5.1.4

| Наименование сельскохозяйственных предприятий | Общая посевная площадь | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Посевные площади зерновых культур, га | Посевные площади многолетних, га | Посевные площади соя, га | Посевные площади овощей, га |
|  | 2000 | 2005 | 2010 | 2000 | 2005 | 2010 | 2000 | 2005 | 2010 | 2000 | 2005 | 2010 | 2000 | 2005 | 2010 |
| ООО «Александровское» | 4910 | 4288 |  | 1905 | 1000 |  | 1660 | 1168 |  | 900 | 1920 |  | 11 |  |  |
| ИТОГО по району | 34802 | 28263 | 15153 | 17105 | 9346 | 3846 | 8706 | 12714 | 3559 | 7118 | 12264 | 7701 | 125 | 0 | 0 |

Характеристика поголовья скота сельскохозяйственных предприятий

Таблица 5.1.5

| Наименование сельскохозяйственных предприятий | Общее поголовье скота | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поголовье КРС | Поголовье коров | Поголовье свиней | Поголовье овец и коз | Поголовье птицы |
|  | 2000 | 2005 | 2010 | 2000 | 2005 | 2010 | 2000 | 2005 | 2010 | 2000 | 2005 | 2010 | 2000 | 2005 | 2010 | 2000 | 2005 | 2010 |
| ООО «Александровское» | 985 | 430 |  | 747 | 430 |  | 410 | 200 |  | 238 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по району | 8383 | 6202 | 5309 | 3900 | 2213 | 1631 | 1604 | 972 | 831 | 908 | 785 | 3652 |  |  | 26 | 3575 | 3214 |  |

Характеристика производства товарной продукции сельскохозяйственными предприятиями

Таблица 5.1.6

| Наименование сельскохозяйственных предприятий | Производство зерна, тыс.тонн | Производство сои, тыс.тонн | Производство овощей, тыс.тонн | Производство мяса скота и птицы, тыс.тонн | Производство молока, тыс.тонн | Производство прочей продукции (яйца, млн. штук) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2005 | 2010 | 2000 | 2005 | 2010 | 2000 | 2005 | 2010 | 2000 | 2005 | 2010 | 2000 | 2005 | 2010 | 2000 | 2005 | 2010 |
| ООО «Александровское» | 1,1 | 3,41 | - | 0,5 | 1,8 |  |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,50 | 0,33 | 0,05 |  |  |  |

В поселении отмечается резкое сокращение сельскохозяйственного производства. За последние годы сократились объемы производства продукции растениеводства и молочной продукции, производство овощей сошло на нет.

Снижение производства животноводческой продукции в сельскохозяйственных предприятиях обусловлено высокой себестоимостью, низкими закупочными ценами, отсутствием своего перерабатывающего производства, высокие цены на топливо, трудности в строительстве и ремонте надворных построек, трудности в получении кредитов на развитие сельского хозяйства.

Доходы от реализации продукции не перекрывают издержек производства продукции, отрасль остается убыточной, несмотря на субсидирование из краевого бюджета.

Сдерживающим фактором развития сельского хозяйства в ближайшие годы и в перспективе могут стать:

- дефицит высококвалифицированных кадров и специалистов, обусловленный их оттоком, и в первую очередь молодежи;

- увеличение в работающем составе доли лиц предпенсионного и пенсионного возраста;

- крайне высокий удельный вес неиспользованных сельскохозяйственных земель;

- устаревшая материально-техническая база;

- низкая заработная плата;

- отсутствие жилья и социальных условий на селе.

В сложившейся ситуации создание условий для развития и ускорения темпов роста объемов аграрного производства на основе повышения его конкурентоспособности становится приоритетным направлением аграрной экономической политики. В связи с этим возникает необходимость решения вопросов развития аграрного производства программными методами и оказание финансовой  поддержки сельхозтоваропроизводителям.

Необходимо  проводить  модернизацию производства, внедрять новые технологии возделывания сельскохозяйственных культур, применяя широкозахватные и многофункциональные агрегаты на подготовке и обработке почвы, реконструировать молочно-товарные фермы. Проводить сортообмен, применяя семена наиболее урожайных сортов и высших репродукций, улучшать породный состав стада в молочном животноводстве.

Замена изношенной техники на более производительную позволит сократить агротехнические сроки сельскохозяйственных работ, проводить важнейшие виды работ в более оптимальные сроки, что позволит уменьшить потери урожая и повысить производительность труда.

5.2 Мероприятия по экономическому развитию Александровского сельского поселения

Важнейшие направления стратегии социально-экономического развития Александровского сельского поселения:

- обеспечение устойчивого и расширенного воспроизводства его социально-экономического потенциала, в т.ч. и на основе диверсификации экономики, широкого развития предпринимательства с учетом ресурсного потенциала и специфики географического положения относительно Транссиба, автомагистрали Уссурийск-Дальнегорск, газопровода, нефтепровода ВСТО, крупнейших экономических центров Приморского края и возможностей выхода туда со своей продукцией;

- повышение уровня его финансово-экономической самодостаточности на основе целенаправленной диверсификации экономики в направлении создания высокодоходных предприятий и широкой сети малого предпринимательства в сферах обрабатывающих производств и различных видов услуг;

- создание благоприятных организационно-правовых, экономических условий для развития предпринимательства, роста инвестиций в хозяйственную сферу и занятость населения;

- повышение качества жизни населения на основе ускоренного развития экономики и создания новых высокооплачиваемых рабочих мест, развития социальной сферы, в том числе малого предпринимательства в сфере услуг и др.;

- устойчивое и расширенное воспроизводство демографического потенциала с учетом имеющихся здесь возможностей на основе обеспечения необходимых экономических и социальных условий, существенного повышения уровня жизни;

Задачи, которые следует решить для достижения поставленных целей:

1) создание новых производств межрайонного уровня с учетом совокупности благоприятных факторов развития;

2) максимально эффективное и комплексное использование ресурсов: природных, трудовых, материальных, а также – конкурентных преимуществ выгодного экономико-географического и транспортно-географического положения относительно крупнейших экономических центров Приморского края;

3) создание благоприятной среды и условий (правовых, экономических, организационных, инфраструктурных), стимулирующих формирование рыночных, в т.ч. интеграционных структур, условий перехода к устойчивому экономическому развитию;

4) создание условий (организационных, инфраструктурных, экономических) активного и приоритетного развития предпринимательства, ориентированного (с учетом специфики географического положения) на использование преимущественных возможностей;

5) создание атмосферы взаимной заинтересованности управленческих и бизнес - структур, банковской, страховой, информационной и прочей инфраструктурной среды, территориальной общности людей поселения (социума) в развитии предпринимательства, ориентированного как на собственный рынок, так и на рынок крупнейших городов Приморского края;

6) повышение восприимчивости экономики поселения к новым технологиям и колебаниям конъюнктуры рынка;

7) повышение инвестиционной привлекательности поселения и его конкурентоспособности;

8) активная социальная поддержка малоимущих на основе кардинального увеличения собственной доходной части бюджета.

Потенциальные точки роста экономики

1) развитие промышленных предприятий по производству пищевых продуктов и переработке сельскохозяйственной продукции, в том числе развитие малых современных перерабатывающих производств в рамках сельхозпредприятий, крупных фермерских хозяйств (преимущественно в расчете на собственное сырье);

2) развитие инфраструктуры (в т.ч. транспортно-транзитных звеньев, структур оптовой и розничной торговли на современном уровне, ориентированных на межрайонное сотрудничество);

3) развитие среднего и малого бизнеса, ориентированного, прежде всего на специфические возможности сельских местностей со значительным собственным ресурсным потенциалом и выгодами географического положения;

4) более активный выход со своей продукцией (в т.ч. с экологически чистой и готовой пищевой продукцией) на рынки крупных городов края. По мере повышения благосостояния населения, спрос на экологически чистую продукцию будет только возрастать;

При формировании потенциальных точек роста, в том числе и за счет создания новых производственных структур, следует приоритетно ориентироваться на создание, развитие тех хозяйствующих субъектов в реальном секторе экономики, которые могут обеспечивать высокую собственную доходность и высокооплачиваемые рабочие места. Наряду с приоритетным формированием таких крупных (межрайонного уровня) производственных объектов, необходимо также создать в поселении благоприятные экономико-правовые и организационные условия развития малых и средних хозяйствующих структур. Только такой подход позволит кардинально укрепить доходную часть бюджета поселения за счет собственных доходов и обеспечивать высокий уровень жизни местного населения.

Следует исходить из того, что основная цель стратегии – повышение собственного социально-экономического потенциала, его инвестиционной привлекательности, улучшение качества жизни населения.

Перспективные направления развития промышленности и сельского хозяйства

Приоритетным направлением для инвестирования на территории Александровского сельского поселения является развитие агропромышленного комплекса.

Основные перспективы развития АПК связаны с постепенным выстраиванием реальной системы производственных, технологических, экономических взаимосвязей между хозяйствами различных организационно-правовых форм, производителями, переработчиками, сервисными предприятиями, а также административно-управленческими структурами разных уровней.

Помимо развития кооперативных начал, перспективна организация глубоко интегрированных структур (агрохолдингов и агрофирм), позволяющих объединить разрозненные стадии единого технологического процесса: производство - хранение - скупка - переработка - реализация, ряд сервисных услуг по информационному обеспечению и страхованию отдельных видов деятельности. Наличие крупных производителей облегчит задачу создания в сельской местности соответствующей производственной инфраструктуры и более привлекательных условий для проживания, что будет способствовать сохранению на селе трудовых ресурсов.

Сельскохозяйственное производство на территории поселения должно превратиться в эффективную, рентабельную, устойчиво функционирующую отрасль экономики. Для решения данной проблемы потребуются немалые (в первую очередь, финансовые) ресурсы. В связи с чем, в самые ближайшие годы необходимо проведение комплекса мероприятий по преодолению депрессивных явлений в сельском хозяйстве и развитию перерабатывающей промышленности.

Создание комплекса предприятий по производству пищевых продуктов целесообразно в населенных пунктах, в которых находятся наиболее крупные действующие сельскохозяйственные предприятия – производители сырья. Максимально возможная переработка полученной сельхозпродукции даст возможность обеспечить круглогодичную занятость трудоспособного сельского населения, стимулирует развитие малого предпринимательства.

#### Мероприятия по развитию промышленного производства

1 очередь

- Строительство предприятий по первичной переработке и хранению продукции сельского хозяйства (на территории производственной, коммунально-складской зоны);

- Строительство цеха по разливу воды

Расчетный срок

- Создание комплекса предприятий по производству пищевых продуктов в сфере глубокой переработки сельхоз сырья:

- расширение производства молочной продукции;

- создание мясоперерабатывающих, консервных цехов на базе местных животноводческих хозяйств;

- строительство цехов по производству пищевой продукции из недревесных ресурсов леса - грибов, плодов, ягод;

#### Мероприятия по развитию агропромышленного потенциала

1 очередь

В земельном фонде:

Необходимо повысить уровень эффективного и рационального использования сельскохозяйственных земель, как наиболее ценных, за счет:

- улучшение существующих угодий, восстановление почвенного плодородия, обеспечение прироста гумуса в почве, защита от эрозии, проведение мелиоративных работ (в результате – повышение продуктивности сельхозугодий, рост урожайности сельхозкультур на 25-60%);

- вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемой пашни;

-оптимизации структуры пашни в соответствии с особенностями агроклиматической зоны;

- совершенствования структуры посевных площадей в соответствии с требованиями рациональной системы севооборотов;

- рациональное использование земель, внедрение ресурсосберегающих прогрессивных технологий.

В растениеводстве:

- Для предотвращения деградации плодородия пахотных земель и его воспроизводства необходимо восстанавливать систему севооборотов, систему применения минеральных и органических удобрений, проведения противоэрозионных, лесозащитных и мелиоративных работ. Рекомендуется вносить минеральных удобрений – 100-120кг действующего вещества на 1га посева, органических удобрений на 1га пашни -10-15тн. Рекомендуется иметь 3-3,5% чёрных паров к пашне, более 2% пашни рекомендуется отводить под сидеральные пары;

- применения продуктивного высококачественного семенного материала;

- Предполагается увеличить посевы сои на 45%, кормовых культур на 20%; зерна в 2,5 раза;

- рост производства продукции растениеводства к 2017г. по видам продукции: зерно в 2,3раза, рис в 3,3раза, соя на 60%, картофель и овощи на 30%, овощи защищённого грунта в 2,7раза.

В животноводстве:

- Развитие поселения  неразрывно связано с воссозданием ресурсного потенциала животноводства. Необходимо увеличение численности поголовья на базе существующих сельхозпредприятий.

- повышение продуктивности животных, развитие племенного животноводства: предусматривается улучшение генофонда имеющегося стада, увеличение процента племенного скота, покупка племенного скота для восстановления стада;

- внедрение передовых технологий, энергосберегающих технологий содержание скота;

- рост валового производства к 2017г. – молока на 60%, мяса на 45%, яиц в 2раза.

- формирование эффективного кадрового потенциала.

Расчетный срок

В растениеводстве:

- соблюдение системы земледелия;

- развитие семеноводства;

- биологизация земледелия;

- увеличение посевных площадей на 80%, зерновых – на 82%, риса в 3раза, под картофелем и овощами на 30%, сои на 50%, кормовых культур в 3раза. При реконструкции всех существующих рисовых мелиоративных систем площади под посевы риса могут увеличиться– в 10раз;

- рост валового производства продукции растениеводства по зерну – в 3раза, по сое – в 1,7раза, по картофелю –  на 70%, по овощам – на 40%,

В животноводстве:

- повышение продуктивности животных, увеличение процента племенного скота;

За расчетный срок

Масштабное развитие животноводческого комплекса.

Животноводческий комплекс. Развитие животноводства следует реализовывать поэтапно. На первом этапе можно планировать увеличение поголовья стада до 400 голов (то есть в 2 раза больше от существующего в настоящий момент стада) для нужд сыро-молочного производства. На втором этапе необходимо планировать достижение показателей советского периода (1200 гол. коров в с. Александровка).

Увеличение мясного поголовья (свиней и КРС) также следует проводить поэтапно: на начальном этапе планировать увеличение поголовья в 3 раза (400-500 гол. свиней, 900 гол. КРС). Таким образом, целесообразно строительство коровника и свинарника на соответствующее количество голов или как вариант на перспективу, например для 3400 голов крупного рогатого скота и для 3000 свиней (уровень 1990 года).

Переработки мясомолочной продукции животноводства будет производиться на территории Хвалынского поселения.

Перспектива рисоводства. Перспективность развития рисосеяния обусловлена благоприятными почвенно-климатическими условиями, наличием достаточных водных ресурсов и уже созданных рисовых систем. Поселение в течение уже достаточно длительного времени было ориентировано на рисосеяние. В советское время рисосеяние в Спасском районе велось на 9 тыс. га, продавалось до 13 тыс. т рисового зерна, что составляло седьмую часть урожая Приморья.  Рис является единственной полевой культурой, способной давать высокие урожаи в условиях затопления на почвах, не пригодных для возделывания других сельскохозяйственных растений. Эта культура играет важную роль в выращивании суходольных культур, оказывая мелиорирующее воздействие при освоении болотных почв, а также способствует обеззараживанию почвы от возбудителей болезней богарных культур и резко снижает численность суходольных сорняков. Оправдано в новых условиях на базе Александровского сельского поселения создать современное специализированное зерновое производство, масштабное и высокоэффективное. Одним их важных элементов в повышении эффективности является организации переработки на современном уровне.

Молоко. В Приморском крае потребление молока составляет 149, 5 литров в год на человека на 2011 год или 801,2 т в сутки или 292, 5 т. т. в год при рекомендуемой норме 645, 6 т. т. на человека (при медицинской норме 330 л. в год). В свою очередь производительность в  2011 году составила в Приморье 109,5 т. т. молока в год, что составляет 37,4% от всего потребляемого молока в крае за год. Здесь не учитывалось то, сколько из производимого молока в крае идет на молочные изделия, что может снизить данный процентный показатель.

С учетом данных факторов можно говорить о том, что есть возможность восполнить приморский рынок потребления не только для увеличения до показателя медицинской нормы при росте реальных доходов населения, но и для замещения другой продукции (завозной или молочных напитков).

Если учитывать, что при создании молочного производства в Александровском поселении при наличии 1200 коров и учета средней производительности коровы в Спасском районе молока 9 л. в сутки, то производство молока  в поселении может достичь 10,8 т в сутки. При этом нужно учитывать то, что на потребности местного населения уйдет часть молока. Таким образом, на реализацию за пределы поселения могут поступать 7 т. молока в сутки. Также на этой основе можно создать производство различных видов молочных продуктов.

6 Демографические и трудовые ресурсы

Население. Основные демографические показатели

Численность населения – важнейший базисный социально-экономический показатель, являющийся основой для социально-экономической политики, планирования экономического роста, в значительной мере влияющий на устойчивость развития территории. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, состояние рынка труда.

На сегодняшний день демографическая проблема – одна из наиболее острых социально-экономических проблем как Приморского края в целом, так и Александровского сельского поселения в частности.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю численность населения Александровского сельского поселения на 01.01.2012 года составила 1369 человек, т.е. 4,6 % от общей численности населения Спасского муниципального района. По данным  Всероссийской переписи на 14 октября  2010 г численность населения Александровского сельского поселения составила 1395 чел.

Рисунок 6. 1

Численность населения Александровского сельского поселения в разрезе населенных пунктов

Таблица 6.1                                                                                           чел.

| Населенный пункт | на 01.01.2010 г. | на 10.2010 г. (по данным ВПН-2010) |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Александровское сельское поселение, в том числе | 1601 | 100 | 1395 | 100,0 |
| с. Александровка | 1524 | 95,2 | 1324 | 94,9 |
| ж-д. ст. Дроздов | 77 | 4,8 | 71 | 5,1 |

Рисунок 6.2

Динамика численности населения

Таблица 6.2                                                                                            чел.

| Населенный пункт | 2000 | 2002 | 2008 | 2009 | 2010 | Рост/убыль (-) 2010 к 2000 | 2010 (по дан- ным ВПН) (14.10.2010) | 2012 | Рост/убыль (-) 2012 к 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | человек | % |  |  | человек | % |
| Александровское сельское поселение, в том числе | 1839 | 1760 | 1683 | 1597 | 1601 | -238 | 12,91 | 1395 | 1369 | -232 | 14,5 |
| с.Александровка | 1756 | 1675 | 1617 | 1515 | 1524 | -232 | 13,2 | 1324 | -//- | -//- | -//- |
| ж-д. ст. Дроздов | 83 | 85 | 66 | 82 | 77 | -6 | 7,2 | 71 | -//- | -//- | -//- |

За 2000-2012 гг. число жителей в поселении сократилось на 470 человек (25,5%). Основную роль в снижении численности населения сыграли политико-экономические реформы 1990-х годов и последовавший за этим кризис. Это привело к закрытию, или к значительному снижению процентов использования производственных мощностей ряда предприятий, сокращению количества рабочих мест, снижению уровня жизни значительной части местного населения.

Динамика численности населения

Рисунок 6.3

Состав населения по полу и возрасту

Помимо сокращения численности населения за предшествующие годы наблюдалось ухудшение и возрастной структуры населения (снижение числа детей и повышение численности населения старше трудоспособного возраста). Доля населения моложе трудоспособного возраста составляет всего 16,5 %, трудоспособного возраста  - 67,1 %, старше трудоспособного возраста – 16,4 %.

Распределение населения по возрасту

Таблица 5.1.4

| Наименование | Все население | 0-15 лет | Трудоспособного возраста | Старше трудоспособного возраста |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.2010 г. (По данным ВПН-2010) | 10735 | 1610 | 6955 | 2170 |
| в % | 100,0 | 15,0 | 64,8 | 20,2 |
| Расчетный срок | 15450 | 2630 | 9890 | 2930 |
| в % | 100 | 17,0 | 64 | 19,0 |

Распределение населения Черниговского сельского  поселения по полу

( по данным ВПН-2010 г.)

Таблица 5.1.3

| Населенный пункт | Население, чел. | Мужчины | Женщины |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % | чел. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Воскресенка | 593 | 280 | 47,2 | 313 | 52,8 |
| с.Гайворон | 415 | 210 | 50,6 | 205 | 49,4 |
| ж-д. ст. Старый Ключ | 2042 | 1973 | 96,6 | 69 | 3,4 |
| с. Лебединое | 82 | 45 | 54,9 | 37 | 45,1 |
| с. Луговое | 78 | 41 | 52,6 | 37 | 47,4 |
| с. Новосельское | 1078 | 524 | 48,6 | 554 | 51,4 |
| с. Сосновка | 193 | 92 | 47,7 | 101 | 52,3 |
| с. Спасское | 5778 | 2679 | 46,4 | 3099 | 53,6 |
| с. Степное | 476 | 225 | 47,3 | 251 | 52,7 |
| Всего по поселению | 10735 | 6069 | 56,5 | 4666 | 43,5 |

В общей численности населения Спасского поселения  преобладает доля мужчин - 56.5 % ( за счет ИТК, размещаемой в  районе ж-д. ст. Старый Ключ), женщин – 43,5%.   По данным статистики, в Александровском сельском поселении  доля женщин составляет  51,3 % общей численности населения поселения. Превышение доли женского населения над мужским является естественным и характерно для Российской Федерации в целом.

Одной из причин уменьшения численности населения является интенсивный отток молодых людей, окончивших среднюю школу, в города. После получения профессионального образования молодежь практически не возвращается обратно. Поэтому население стареет, происходит естественная убыль. Такое положение дел объясняется низким уровнем заработной платы на сельскохозяйственном производстве и слабо развитой инфраструктурой села: отсутствием газоснабжения, плохими внутрипоселенческими дорогами, некачественным водоснабжением, устаревшим машинно-тракторным парком СПК.

В будущем, реализация приоритетных национальных и региональных проектов, возможно, частично повлияет на основные показатели воспроизводства населения за счет роста рождаемости и уменьшения смертности.

Движение населения

Движение населения складывается из показателей естественного и механического (миграционного) движения населения. Естественное движение населения характеризует изменение численности населения под воздействием процессов рождаемости и смертности, механическое – миграцией (прибытием, выбытием) населения.

Естественное движение населения

В настоящее время в Александровском сельском поселении наблюдается естественная убыль населения, уровень смертности превышает уровень рождаемости. По данным на 01.01.2011 г. уровень рождаемости населения Александровского поселения составил 10,8 %, уровень смертности населения 17,2 %, естественной убыли населения – 6,4 %.

Динамика рождаемости, смертности и естественного прироста населения Александровского сельского поселения на за период с 2002 по 2011 гг.,  представлена в таблице 6.4, а также на рисунке 6.4.

Динамика рождаемости, смертности и естественного прироста населения

Таблица  6.4                                                                                на 1 января (чел.)

| Годы | Число родившихся, всего | Число умерших, всего | Естест-венный прирост населения, убыль (-) | На 1000 человек населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | родив-шихся | умер-ших | естест-венный прирост, убыль (-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2002 | 34 | 28 | 6 | 19,3 | 15,9 | 3,4 |
| 2005 | 24 | 28 | -4 | 14 | 16,3 | -2,3 |
| 2007 | 21 | 32 | -11 | 12,5 | 19 | -6,5 |
| 2009 | 20 | 28 | -8 | 12,5 | 17,5 | -5 |
| 2010 | 23 | 25 | -2 | 14,4 | 15,6 | -1,2 |
| 2011 | 15 | 24 | -9 | 10,8 | 17,2 | -6,4 |

Движение населения

Рисунок 6.4

Падение рождаемости и сокращение естественного прироста населения характерно для России в целом и объясняется взаимодействием двух основных факторов. Первый отразил реакцию населения на резкое снижение уровня и качества жизни. Второй явственно обозначил формирование и развитие у молодежи новых типов репродуктивного поведения, связанных с изменением в стиле и образе жизни. Молодые семьи не желают отягощать себя детьми, чтобы иметь больше возможностей для карьерного роста и интересного проведения досуга.

Одновременно со снижением рождаемости резко возросла смертность.

Поэтому главным направлением по достижению естественного прироста является снижение смертности населения, концентрируемое на снижении риска возникновения основных причин смерти.

Ниже приводятся данные смертности населения в целом по району по основным классам причин смерти.

Смертность населения  по основным классам причин смерти

Таблица 6.5                                                                                                               %

| Причина смерти | 2002 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Болезни системы кровообращения | 50,3 | 50,1 | 54,4 | 56,2 | 53,2 |
| Внешние причины | 20,6 | 19,6 | 16,0 | 13,8 | 16,6 |
| Новообразования | 9,7 | 10,3 | 7,3 | 11,6 | 11,1 |
| Болезни органов пищеварения | 4,7 | 5,0 | 7,1 | 5,8 | 6,3 |
| Болезни органов дыхания | 10,7 | 8,8 | 8,1 | 8 | 7,5 |
| Инфекционные и паразитарные болезни | 4 | 6,2 | 7,1 | 4,6 | 5,3 |
| Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 |

Как видно из таблицы, основной причиной естественной смерти населения являются болезни системы кровообращения, в том числе сердечно сосудистые заболевания. Решающим фактором их возникновения является нездоровый образ жизни: пьянство и алкоголизм, неправильное питание, отсутствие занятий физкультурой и спортом, отсутствие разнообразного, содержательного досуга и отдыха. Также сказывается низкая доступность качественной медицинской помощи. Средства, выделяемые бюджетами всех уровней на здравоохранение значительно меньше, чем в развитых странах мира – всего  4% ВВП, при минимальной  норме в 7%.

Механическое движение населения

По данным на 01.01.2011 г. в Александровском сельском поселении прибыло 11 человек, выбыло 30 человек. В результате население уменьшилось на 19 человек.

Динамика механического прироста населения Александровского сельского поселения за период с 2000 по 2011 гг. представлена на рисунке 8.5. Данные о вкладе естественной и механической убыли населения в сокращение численности населения Александровского поселения в разрезе населенных пунктов представлены в таблице 6.6.

Динамика механического притока (оттока) населения Александровского      сельского поселения за период с 2000 по  2011 гг.

Рисунок 6.5

Влияние на изменение численности населения оказывает и миграционная убыль населения – превышение числа людей, выбывших из поселения над числом прибывших. Основными факторами, вынуждающими людей покидать территорию, являются отсутствие возможности достойного трудоустройства, низкий уровень заработной платы на сельскохозяйственном производстве, неудовлетворительная обеспеченность жилищным фондом, отсутствие необходимой социальной инфраструктуры.

Показатели движения населения Александровского сельского поселения в    разрезе населенных пунктов

Таблица 6.6                                                                                  человек на начало года

| Показатель | 2000 | 2002 | 2005 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Естественный прирост (убыль), в том числе | -4 | 6 | -3 | -11 | -8 | -3 | -7 |
| с.Александровка | -4 | 7 | -4 | -11 | -7 | -1 | -7 |
| ж-д. ст. Дроздов | - | -1 | 1 | 0 | -1 | -2 | 0 |
| Число родившихся, в том числе | 20 | 34 | 24 | 21 | 20 | 22 | 17 |
| с.Александровка | 20 | 33 | 23 | 20 | 19 | 22 | 16 |
| ж-д. ст. Дроздов | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Число умерших, в том числе | 24 | 28 | 27 | 32 | 28 | 25 | 24 |
| с.Александровка | 24 | 26 | 27 | 31 | 26 | 23 | 23 |
| ж-д. ст. Дроздов | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Механический прирост (убыль), в том числе | 18 | -25 | 3 | -36 | -6 | 1 | -19 |
| с.Александровка | 20 | -26 | 0 | -35 | -12 | 8 | -16 |
| ж-д. ст. Дроздов | -2 | 1 | 3 | -1 | 6 | -7 | -3 |
| Число прибывших, в том числе | 72 | 40 | 48 | 26 | 30 | 29 | 11 |
| с.Александровка | 70 | 36 | 45 | 26 | 23 | 28 | 10 |
| ж-д. ст. Дроздов | 2 | 4 | 3 | - | 7 | 1 | 1 |
| Число выбывших, в том числе | 54 | 65 | 45 | 62 | 36 | 28 | 30 |
| с.Александровка | 50 | 62 | 45 | 61 | 35 | 20 | 26 |
| ж-д. ст. Дроздов | 4 | 3 | - | 1 | 1 | 8 | 4 |
| Общий прирост (убыль), в том числе | 14 | -19 | 0 | -47 | -14 | -2 | -26 |
| с.Александровка | 16 | -19 | -4 | -46 | -19 | 7 | -23 |
| ж-д. ст. Дроздов | -2 | 0 | 4 | -1 | 5 | -9 | -3 |

*Сведения: Данные Администрации Александровского сельского поселения

Трудовые ресурсы

К трудовым ресурсам относится население в трудоспособном возрасте (за исключением неработающих инвалидов труда и войны I  и II групп и лиц, получающих пенсию по возрасту на льготных условиях), а также лица в нетрудоспособном возрасте (подростки и население старше трудоспособного возраста), занятые в экономике.

По данным Приморскстат в целом по району численность трудовых ресурсов на 01.01.2011г. составила 67,1 % от общей численности населения (для сельских районов этот показатель обычно составляет не более 55%) и в сравнении с 2009 годом увеличилась на 0,5 процента. Численность занятых в экономике составила (56,1% трудовых ресурсов), из них 61,7% работают в организациях различных форм собственности.

Значительная часть трудоспособного населения района находится в статусе официально зарегистрированных безработных. Многие из них в статусе безработного находятся весьма длительное время.

Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению района составляет 6,3%. В структуре безработных преобладают женщины (65% женщин в общей структуре безработных), в то время как заявленные вакансии на рабочие места по Спасскому муниципальному району рассчитаны на мужчин.

Решение проблем занятости осложняется отсутствием у значительного числа безработных стремления получить работу. В то же время на территории ощущается острый дефицит квалифицированных работников строительных специальностей, трактористов и операторов специальной техники.

Предыдущий опыт работы по переподготовке и профессиональному обучению, квотированию рабочих мест для особо нуждающихся в трудоустройстве социально незащищенных категорий населения, проводившейся в рамках реструктуризации промышленных отраслей показал недостаточную эффективность. В первую очередь из-за отсутствия мотивации к постоянной занятости и завышенных ожиданий потенциальных работников в части заработной платы.

Статистика уровня жизни населения. Доходы и расходы населения различаются незначительно. Доходная часть бюджета семей ниже, чем расходная. Структура денежных доходов населения складывается из заработной платы, социальных трансфертов, доходов от собственной предпринимательской деятельности. Доходы от собственной предпринимательской деятельности в поселении крайне малы. Еще более плохим показателем является то, что собственные доходы существенно не растут даже в сравнении с глубоко кризисными 1990-ми годами.

Среднемесячная зарплата одного работающего в 2010 году составила 18394,4 руб. – на 29,2 % больше, чем в 2009 году. По этому показателю Спасский муниципальный район занимает 14 место из 34 в крае.

Оценка социально-демографического потенциала территории.

Позитивными моментами в оценке демографического потенциала можно считать:

- некоторую стабилизацию численности населения;

- рост рождаемости;

- снижение естественной убыли;

- в возрастной структуре доля трудоспособного населения достаточно высокая – 67,1%, не характерная для сельских территорий.

Негативные стороны социально-демографического потенциала:

- значительное снижение численности населения за последние два десятилетия;

- сохраняющаяся высокая смертность населения, которая во многом обусловлена неблагоприятными социально-экономическими предпосылками и связанными с ними стрессовыми ситуациями;

- низкая продолжительность жизни, особенно мужчин (мужчины живут меньше женщин на 15 лет);

- незначительны доходы от собственной предпринимательской деятельности;

- узок рынок труда, в силу чего значительная часть трудоспособного населения не может участвовать в созидательном труде и укреплении бюджета района.

Невозможность для большинства населения реализовывать свои социально-экономические притязания, повышать или хотя бы поддерживать сложившийся в предыдущий период уровень жизни, свой социальный статус, а также «неуверенность в завтрашнем дне» и др. - неблагоприятно сказываются на здоровье и продолжительности населения, создают социально-экономические, психологические напряжения в традиционных местах расселения. Для преодоления этих неблагоприятных факторов необходимо формирование более емкого локального рынка труда за счет создания новых производственных объектов, объектов сферы услуг со сравнительно высоким уровнем оплаты труда, повышения транспортной доступности между рядом расположенными населенными пунктами, а также повышения привлекательности территории для мигрантов.

Для этого в первую очередь, должны быть решены вопросы о создании ряда новых привлекательных (по уровню оплаты, условий труда) сфер занятости, обеспечении населения современным жильем.

Увеличение демографического потенциала возможно лишь при условии придания дополнительного импульса развития, который может быть связан лишь с созданием стратегически важных для края или Дальневосточного региона производственных или крупных транспортных, энергетических объектов.

Прогноз численности населения.

Статистические расчеты численности населения, выполненные местными органами, как правило, не охватывают продолжительный период и постоянно корректируются в зависимости от текущей демографической ситуации (рождаемость, смертность). Такие расчеты, независимо от колеблющихся показателей, дают стойкие пессимистические прогнозы, т.е. численность населения по ним обречена на постоянное сокращение.

Настоящий проект учитывает то, что такая ситуация не может быть принята на длительный срок, так как означает вырождение нации. Проектом принимается в основу расчета перспективной численности населения неизбежность проведения мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографической обстановки.

Численность населения в основном будет зависеть от меры участия государства, краевых, городских управленческих структур, инвестиционных компаний в развитии города и села.

Данным проектом  при анализе  ресурсов и  потенциальных возможностей развития территории с регулированием миграционных процессов принят оптимальный вариант прогнозируемой численности населения Александровского сельского поселения на первую очередь составит 1,51 тыс. человек, на расчетный срок - 2,7 тыс. человек. Все населенные пункты поселения подлежат сохранению.

Следовательно, для достижения  расчетной численности населения  на уровне  2,7тыс. чел., миграционный прирост должен составить:

- в период 2011-2017 гг. – 0,12 тыс. чел.;

- в период 2018-2032 гг. – 1,19 тыс. чел.;

Суммарный миграционный прирост за весь прогнозный период  должен составить порядка 1,31  тыс. чел., или 0,06 тыс. чел. в среднем в год.

Расчетная численность населения в разрезе населенных пунктов  Александровского сельского поселения дана в таблице.

Проектная численность населения Александровского сельского поселения

Таблица 6.7                                                                                                 тыс. чел.

| Поселение, населенный пункт | Существ. положение | I очередь | Расчетный срок | Прирост населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2032 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Александровское сельское поселение, в том числе | 1,395 | 1,51 | 2,7 | 1,3 |
| с. Александровка | 1,324 | 1,44 | 2,6 | 1,3 |
| ж-д. ст. Дроздов | 0,071 | 0,07 | 0,1 | - |

Кардинальное улучшение демографической ситуации возможно в следующих случаях:

- В районе будет успешно реализовываться активный вариант социально-экономического развития, который учитывает и ожидающиеся позитивные изменения здесь в связи со строительством нефтепровода ВСТО Сибирь-Тихий океан, газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток (Хасан), и созданием новых производственных объектов на территории района на основе собственных природных ресурсов или выгодного транспортно-географического положения, иных возможностей.

- В стране в целом будет успешно реализовываться национальная демографическая программа, и территориями приоритетного развития будут определены стратегически важные регионы Тихоокеанской России.

Поэтому, учитывая демографическую ситуацию в целом в Дальневосточном регионе, в Александровском сельском поселении следует проводить политику по сохранению и развитию человеческих ресурсов по трем направлениям:

1) прежде всего, необходимо остановить миграционный отток местного населения. Сделать это можно, лишь создав условия жизни, соизмеримые с условиями европейской части страны;

2) следующим направлением (и этапом) должно стать максимально возможное увеличение уровня рождаемости у местных жительниц и сохранение здоровья молодого и зрелого поколения в целях снижения уровня смертности среди постоянного населения;

3) другим направлением должно стать привлечение в поселение специалистов из других районов и регионов, мотивом для приезда которых в Александровское сельское поселение может стать долгосрочное участие в крупных амбициозных проектах. Привлечь квалифицированных специалистов можно уникальностью их нового места жительства в сочетании с развитостью инфраструктуры жизнедеятельности, а также недостижимыми в обычных условиях перспективами работы.

Наконец, с учетом напряженной геополитической ситуации в этом регионе мира, при любом, даже самом благоприятном сценарии не избежать необходимости в привлечении миграционного потока на слабоосвоенный российский Дальний Восток, в т.ч. и в Спасский район. Привлечение возможно на различных условиях и на различные периоды - на постоянное жительство, на период выполнения трудового контракта, на сезонные работы и пр.

Необходимо, чтобы доступ к природным ресурсам был дополнен доступом к нормальным и комфортным условиям жизни здесь. Даже устойчивое экономическое развитие еще не обеспечивает закрепление приезжего населения в районе, не означает роста качества жизни местного и приезжего населения и, как следствие, - накопления человеческого капитала. Экономическая мощь еще должна быть конвертирована в качество среды (экономическое, социальное, экологическое) и в долгосрочные жизненные стратегии людей, живущих на этой территории.

Назрела необходимость изменить основные подходы к принципам пространственного расселения. Базовым принципом данной стратегии является привлечение трудовых ресурсов не на основании расчетов средней плотности, естественного миграционного притока/оттока, средней заработной платы и т.д., а исходя из потребностей конкретных инвестиционных проектов, объединенных по функциональному и территориальному признакам в опорные зоны развития и освоения, и которые либо уже имеют инвестора, либо имеют соответствующую поддержку на федеральном, региональном и краевом уровне, имеют высокие шансы на успешную реализацию.

7 Жилищный фонд

Как в советский период, так в настоящее время жилищный вопрос один из наиболее острых. Уровень жилищной обеспеченности, благоустройства жилищного фонда – важнейшие показатели, определяющие качество жизни населения.

Характеристика существующего жилищного фонда приводится по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю, администрации Александровского сельского поселения.

Существующий жилищный фонд сельского поселения составляет 28,04 тыс. кв. м общей площади. Из них в с. Александровка -26,35 тыс. кв. м (19,9  м2/чел.), в ж-д. ст. Дроздов -1,69 тыс. кв. м (23,8 м2/чел.). Средняя обеспеченность жилищным фондом  - 20,1 кв. м на 1 человека. Ветхого аварийного жилищного фонда – всего 0,22 тыс. кв. м или 1 % от общей площади жилищного фонда. Из общего жилищного фонда доля частного жилфонда составляет 60% (16,7 тыс. кв. м), муниципального – 40% (11,34 тыс. кв. м).

Таблица 7.1 Оборудование жилищного фонда

| Жилищный фонд, оборудованный | В % от общего жилищного фонда |
| --- | --- |
| Централизованным водопроводом | 24,4 |
| Централизованным водоотведением | 24,4 |
| централизованным отоплением | - |
| газом | - |
| горячим водоснабжением | - |
| напольными электроплитами | - |

Официально уровень износа жилищного фонда средний  - 100 % зданий изношено менее чем на 60%.

Предоставление жилья гражданам

Таблица 7.2                                                                           кв.м общей площади

|  | Число семей, получивших жилье | Число семей, состоящих на учете по получению жилья, на конец года |
| --- | --- | --- |
| Александровское сельское поселение | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
|  | 11 | 3 | 6 | 17 | 19 | - |

Выводы:

Неудовлетворительное состояние жилищного фонда является одной из причин оттока населения с территории Александровского сельского поселения.

Одним из вариантов улучшения жилищных условий населения является строительство индивидуального жилья, но оно замедляется из-за неспособности большого количества сельского населения за свой счет улучшить жилищные условия.

Удешевление строительства возможно за счет использования местных строительных материалов, развития соответствующих производств на территории района. Это позволит, с одной стороны, создать новые рабочие места в населенных пунктах, прилегающих к его осевым транспортным коридорам, оживить экономику. С другой стороны, улучшится демографическая ситуация, поскольку уменьшится отток трудоспособного населения.

Помимо территориально-планировочных мероприятий для решения проблемы доступности жилья требуются и экономические мероприятия: льготное кредитование, привлечение средств федерального бюджета, выделяемых на строительство жилья для льготных категорий граждан в рамках целевых федеральных программ, и т.п.

#### 7.1 Жилищное строительство

Основной целью жилищной политики Спасского муниципального района является формирование полноценной среды – комфортных условий проживания всех групп населения. Для этого формируются четыре направления деятельности:

- обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства и развитие индивидуального жилищного строительства;

-модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и техническая реновация жилищного фонда;

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан и государственная поддержка работников бюджетной сферы при улучшении жилищных условий;

- обеспечение жильем молодых семей.

На расчетный срок необходимо предусмотреть увеличение жилищного фонда Александровского сельского поселения в соответствии с потребностями населения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований к плотности, этажности и комплексности застройки жилых территорий населенных пунктов.

Мероприятия по переселению должны быть направлены не только на улучшение качества жилищных условий, но и на увеличение жилой площади на человека.

Объемы нового строительства зависят от вариантов развития (по численности населения), инвестиций в жилищное строительство и денежных доходов населения. Средний расчетный показатель жилищной обеспеченности по Александровскому сельскому поселению принят в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования в Приморском крае, утвержденными постановлением Администрации Приморского края 21 мая 2010года № 185-па.

Потребность в новом жилищном строительстве для Александровского сельского поселения (при максимальном варианте развития) приводится в таблице.

Таблица 7.1.1   Потребность в новом жилищном фонде

| Наименование | Единица измерения | I очередь 1,51 тыс. чел. | Расчетный срок 2,7 тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Прирост численности населения | тыс. чел. | 0,12 | 1,3 |
| 2. Численность проживающих в ветхом и аварийном жилфонде расселяемого населения | тыс. чел. | 0,004 | 0,004 |
| 3. Потребность в новом жилищном фонде | тыс. кв.м. | 9,9 | 48,2 |
| -на прирост населения (1 очередь: 25 кв. м на 1 чел.; расчетный срок: 28 кв. м на 1 чел.) | тыс. кв.м. | 3,03 | 37,1 |
| -на переселение граждан из ветхого жилого фонда (20 кв.м. на 1 чел.) | тыс. кв.м. | 0,08 | 0,08 |
| - на улучшение жилищных условий существующего населения (население – 1,391 тыс. чел. (1,395-0,004), на расчетный срок: обеспеченность – 28 кв. м на 1 чел., прирост жилищного фонда - 7,9 кв. м на 1 чел.; на первую очередь: обеспеченность 25 кв. м на 1 чел., прирост жилищного фонда – 4,9 кв. м. на 1 чел.) | тыс. кв.м. | 6,8 | 11 |

Таблица 7.1.2   Ожидаемый объем жилищного фонда

| Наименование | Единица измерения | I очередь 1,51 тыс. чел. | Расчетный срок 2,7 тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв. м | 28,04 | 28,04 |
| 2. Объем нового жилищного строительства | тыс.кв. м | 9,9 | 48,2 |
| 3. Ожидаемый жилищный фонд | тыс.кв. м | 37,9 | 76,2 |
| 4. Средняя обеспеченность жилищным фондом | кв. м общей площади/чел | 25 | 28 |

Потребность в жилищном жилом фонде  в разрезе

населенных пунктов

Таблица 7.1.3

| № пп | Населенные пункты | Численность населения | Жилищный фонд | Объем нового жилищного строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.01 2012г. тыс. чел. | 1 очередь тыс. чел. | Расчетный срок тыс. чел. | На 1.01.2012г. | 1 очередь 2017 г. | Расчетный срок 2032 г. | тыс. кв. м |
|  |  |  |  |  | тыс. кв. м | кв. м на 1 чел. | тыс. кв. м | тыс. кв. м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Александровское сельское поселение, в том числе | 1,395 | 1,51 | 2,7 | 28,04 | 20,1 | 37,9 | 76,2 | 48,2 |
| 2 | с. Александровка | 1,324 | 1,44 | 2,6 | 26,35 | 19,9 | 36,1 | 74,2 | 47,9 |
| 3 | ж-д. ст. Дроздов | 0,071 | 0,07 | 0,1 | 1,69 | 23,8 | 1,8 | 2 | 0,3 |

Строительство нового жилого фонда предполагает строительство многоквартирных и двухквартирных индивидуальных жилых домов. При строительстве индивидуальных жилых домов малоэтажной застройки есть возможность использовать существующую социальную инфраструктуру, работающую не на полную расчетную мощность. Также строительство жилых домов за счет муниципалитета влечет за собой строительство коммунальной инфраструктуры, что в последующем сделает привлекательным данную территорию для строительства индивидуальных жилых домов физическим лицам за счет частного капитала.

Основными задачами концепции жилищного строительства являются:

- поэтапное улучшение условий жизни населения, как результат роста жилищной обеспеченности – одного из показателей, характеризующих социальную сферу экономики;

- разработка предложений развития и размещения жилищного фонда, и его предлагаемой структуры по типам застройки.

Мероприятия, направленные на ликвидацию ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда:

- Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах (помещениях), признанных непригодными для проживания.

- Формирование механизма для переселения граждан из жилых домов (помещений), непригодных для постоянного проживания.

- Оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время жилыми домами, непригодными для постоянного проживания.

Строительство экономичного муниципального жилищного фонда, необходимого для предоставления социальной нормы жизни категориям населения: инвалидам, пожилым и одиноко проживающим гражданам.

Потребность в жилых территориях

Потребность в жилых территориях определена в соответствии с Региональными нормативами градостроительного  проектирования Приморского  края. Исходя из принятой проектом средней жилищной обеспеченности, среднего размера семьи и преобладающего типа жилой застройки, потребность в новых территориях на расчетный срок для жилищного строительства составит 120 – 150 га.

| Расчет потребности жилых территорий для нового жилищного строительства Таблица 7.1.4 |
| --- |
| Поселение, населенный пункт | Население (тыс. чел.) | Потребность в новом жилищном фонде, тыс. кв. м | В том числе | Численность населения для нового жилищного строительства, чел. | Плотность населения при среднем размере земельного участка 0,1-0.2 га, чел/га | Потребность жилых территорий для нового жилищного строительства, га |
|  | Существующее | Расчетный срок | прирост |  | На прирост населения | На улучшение жилищных условий |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Александровское сельское поселение, в том числе | 1,395 | 2,7 | 1,3 | 48,2 | 37,1 | 11,1 | 1,72 | 0,012 | 143,5 |
| с. Александровка | 1,324 | 2,6 | 1,3 | 47,9 | 37,12 | 10,8 | 1,71 | 0,012 | 142,6 |
| ж-д. ст. Дроздов | 0,071 | 0,1 | - | 0,30 | - | 0,30 | 0,011 | 0,012 | 0,9 |

Перечень мероприятий

На первую очередь (до 2017 г.)

- Доведение общего количества жилищного фонда сельского поселения до 37,9 тыс. м2 .Улучшение жилищных условий населения за счет повышения уровня жилищной обеспеченности к 2015 г. до 25 м2/чел.

На расчетный срок (до 2032 г.)

- Доведение общего количества жилищного фонда области до 76,2 тыс. м2. Улучшение жилищных условий населения за счет повышения уровня жилищной обеспеченности к 2030 г. не менее чем до 28 м2/чел.

- К 2030 г. в Александровском сельском поселении  необходимо достичь устойчивого ввода 48,2 тыс. м2 нового жилищного фонда.

8 Система социального и культурно-бытового обслуживания

В системе культурно-бытового обслуживания Александровского сельского поселения за последние двадцать лет произошли значительные изменения. Прежде всего, возросла обеспеченность учреждениями рыночной экономики:

-возникли мелкие магазины, территориально приближенные к покупателю, торговая площадь магазинов увеличилась;

Вместе с тем, изменения произошли и в сторону сокращения ряда объектов. Уменьшилось количество учреждений коммунально-бытового обслуживания, детских садов, предприятий общественного питания.

За всем этим стоят социально-экономические проблемы, характерные для всего инфраструктурного комплекса.

Особенность настоящего периода становления общества такова, что возможность выживания получают только те предприятия, которые предоставляют платные услуги населению.

Недостаток бюджетных и внебюджетных источников финансирования сдерживает развитие тех сфер обслуживания, которые в силу своей специфики испытывают трудности вхождения в рыночные отношения. Прежде всего это касается учреждений государственного сектора здравоохранения, образования и культуры. Замена бесплатных услуг платными в этих отраслях приводит к росту негосударственного сектора, что ухудшает доступность медицинской помощи населению, а в сфере культуры и досуга приводит к увеличению непрофильных видов услуг.

Стали недоступны населению и отдельные виды коммунально-бытовых услуг. Из-за приватизации многих объектов этой сферы обслуживания практически нет сведений о профиле их деятельности и трудно установить фактическую обеспеченность населения данного вида услугами. Это касается, прежде всего, специализированных предприятий бытового обслуживания (ремонтные мастерские, ателье), число рабочих мест которых сократилось.

В основу расчета потребности и организации обслуживания положены «Региональные нормативы градостроительного проектирования в Приморском крае» и СНиП 2.07.01.-01.89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Учреждения образования

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг Спасского муниципального района. Основными её составляющими являются дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения дополнительного образования детей.

Проблемы развития системы общего образования в Спасском муниципальном районе характерны для Приморского края и страны в целом: не соответствующая нормативам материально-техническая база, недостаточное финансирование, низкая заработная плата отдельных категорий педагогических работников, продолжающееся сокращение количества учащихся, рост числа малокомплектных и малочисленных школ и т.д. Образовательная система должна быть направлена на предоставление качественных образовательных услуг.

В Александровском сельском поселении частично сохранилась сеть образовательных учреждений. В настоящее время действуют:

- филиал МБОУСОШ № 7 с. Чкаловское на 323 места (с. Александровка, фактическая численность в 2011/2012 году - 180 человек. Обеспеченность общеобразовательными школами  населения Александровского сельского поселения составляет 236  места на 1000 жителей  поселения, что превышает региональный норматив в 2,9 раз. В школе наблюдается превышение количества мест, над численностью обучающегося в них контингента школьников, по причине сокращения числа детей школьного возраста, связанного с произошедшим в 90-х годах XX века спадом рождаемости.

- одно дошкольное образовательное учреждение вместимостью 65 мест, фактическая численность детей посещающих ДОУ 30 чел.  Уровень обеспеченности ДОУ составляет 55%.

Учреждения дополнительного образования полностью отсутствуют.

Учреждения здравоохранения

Здравоохранение на данный момент не способно серьезно противостоять негативным влияниям социально-экономической ситуации на состояние здоровья населения. В настоящее время медицинские услуги населению Александровского поселения оказывают участковая больница, расположенная  в  с. Александровка (на 25 коек). Уровень обеспеченности учреждениями здравоохранения составляет 83%.

Среди работающих медицинских работников:  один врач и восемь человек среднего медицинского персонала.

Учреждения культуры и искусства

Культура является неотъемлемой и важной составной частью социальной ситуации любой территории. Однако в настоящее время в России 2/3 сельских населенных пунктов не имеют никаких учреждений культуры. Фактически их жители лишены библиотек, клубов, передвижных выставок, сельских киноустановок и т.д.

Изменение образа жизни, появление и возможность использования новых информационных средств и другие факторы ведут к постепенному сокращению числа учреждений культуры досугового типа.

Библиотеки не в полной мере удовлетворяют информационные потребности населения. Низкими темпами осуществляется обновление книжного фонда, материально-техническая база не соответствует современным требованиям.

На проектируемой территории по данным администрации Александровского сельского поселения действуют  только сельская библиотека на 5 мест, дом культуры находится в аварийном состоянии.

Учреждения физической культуры и спорта

В настоящее время в Александровском сельском поселении существуют легкоатлетический комплекс,  волейбольная, баскетбольная площадки, футбольное поле, расположенные на территории филиала школы №7.

В районе культивируются такие виды спорта как: волейбол, мини-футбол, настольный теннис, шахматы, шашки, легкая атлетика, самбо, лапта, гиревой спорт.

Объекты торговли, общественного питания, коммунально-бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства

Наиболее массовыми из видов обслуживания населения являются торговля, общественное питание и бытовое обслуживание. Предполагается, что данные виды должны развиваться на основе частных предприятий, а объемы и разнообразие предоставляемых ими услуг должны формироваться на основе рыночных отношений. Основным фактором, определяющим рост оборота розничной торговли и расширения сферы услуг, является платежеспособность населения, но в селах поселения она остается низкой.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю в Александровском сельском поселении торговые услуги населению оказывают 6 торговых точек (непродовольственных, продовольственных, смешанных товаров)  общей торговой площадью 253 кв. м. Обеспеченность предприятиями торговли составляет 181,5  кв. м торговой площади на 1000 жителей.

Количество объектов торговли

Таблица 8.1

| Наименование предприятия, учреждения, организации | Адрес фактический | Характеристика | Количество рабочих мест, ед. | Количество работающих, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь, кв.м. | Торговая площадь, кв.м. |  |  |
| Магазин «Диво» | с. Александровка, ул. Центральная, 3 | 309 | 62 | 5 | 5 |
| Магазин «Прибой» ООО «Максимум» | с. Александровка, ул. Уборевича, 50 | 119 | 50 | 2 | 2 |
| Магазин «Луч» | с. Александровка, ул. Комсомольская, 70 | 40 | 29 | 2 | 2 |
| Магазин № 58 | с. Александровка, ул. Уборевича, 29 | 90 | 66 | 3 | 3 |
| Магазин «Саша» | с. Александровка, ул. Комсомольская,21а | 31,8 | 24,5 | 3 | 3 |

Сфера бытового обслуживания и общественного питания населения формируется под воздействием спроса и предложения. Предприятия  общественного питания  и бытового обслуживания на территории поселения  в настоящее время отсутствуют.

Организация ритуальных услуг

В Александровском сельском поселении на сегодняшний день насчитывается одно место погребения (сельское кладбище), располагающееся на землях населенных пунктов при соблюдении в основном необходимых санитарных разрывов. Санитарно-эпидемиологические заключения по местам погребений, включая утвержденные проекты СЗЗ кладбищ на сегодняшний день отсутствуют.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* нормативный размер земельного участка, отводимого под традиционное захоронение составляет 0,24га на 1000 чел. населения. Общая площадь кладбища в с. Александровка – 8,34 га, т.е. в 24 раза выше нормативной.

В целом санитарное состояние кладбища оценивается как удовлетворительное. Однако какая-либо планировочная структура и нормативное благоустройство отсутствует по всем местам погребений.

В связи с тем, что существующее  кладбище расположено в зоне ограничений Александровского месторождения подземных вод проектом предлагается новое расположение.

Выводы

Уровень развития социальной сферы района характеризуется в настоящее время низкой фондовооруженностью, устаревшим оборудованием, низким уровнем зарплат. Большинство объектов социальной инфраструктуры имеют большую степень износа и нуждаются в капитальном ремонте, укреплении материально-технической базы.

В системе здравоохранения необходимо улучшить качество медицинского обслуживания за счет реконструкции (замены) помещений и обновления оборудования.

Имеющееся дошкольное образовательное учреждений не удовлетворяет потребность населения в местах. Для решения проблемы дефицита мест в учреждениях дошкольного образования требуется строительство новых детских садов.

В системе образования Александровского сельского поселения, не смотря на сокращение числа детей школьного возраста, связанного с произошедшим в  90-х годах XX века спадом рождаемости, необходимо поддерживать число мест в школьных учебных заведениях. Это возможно за счет эффективного использования зданий школ или их частей. В качестве приоритетного использования избыточных мощностей общеобразовательных учреждений предлагается гибкая система «детский сад-школа». Трансформация части школьных помещений под детский сад и в дальнейшем их возвращение в процесс школьного обучения (после перехода детей в школьный возраст) позволит обеспечить все возрастные группы детей образовательными услугами.

В настоящее время обеспеченность школьными учреждениями и плановая их вместимость достаточна.

Наблюдается необходимость в учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и искусства.

#### 8.1Развитие системы социального обслуживания

Организация обслуживания населения должна формироваться с учетом специфики расселения на данной территории.

В каждом населенном пункте поместить весь комплекс учреждений и предприятий обслуживания невозможно по экономическим причинам, следовательно, каждый населенный пункт должен иметь те учреждения обслуживания и ту их емкость, которые целесообразны по условиям реального спроса, и которые могут существовать, исходя из экономической эффективности их функционирования (допускаются исключения по жизненно необходимым видам).

Чтобы сформировать систему обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым, но в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, необходимо создание ступенчатой системы культурно-бытового обслуживания, которая позволяет в соответствии с проектной системой расселения, основанной на иерархической соподчиненности опорных центров, создавать экономически целесообразную социальную инфраструктуру.

Качество проживания населения в значительной степени определяется уровнем развития социальной инфраструктуры, которая включает в себя услуги здравоохранения, образования, культуры и искусства, спорта, торгово-бытовые, социальные и пр.

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях социального и культурно-бытового обслуживания на первую очередь и расчетный срок в целом по Александровскому сельскому поселению выполнен в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования в Приморском крае» и СНиП 2.07.01.-01. 89*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» приводится в таблице 4.1.1

Таблица 8.1.1 Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания населения Александровского сельского поселения

| № пп | Наименование | Един. измер. | Норматив на 1000 чел. | Требуется по норме на расчетный срок | Из них на первую очередь строи-тельства | Сущест-вующие сохра-няемые | Недостающие мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Рас-чет-ный срок | В том числе: на первую очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Учреждения образования |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | 85 | 230 | 129 | 65 | 166 | 64 |
| 2 | Общеобразовательные школы | место | 81 | 220 | 123 | 323 | -103 | -200 |
| 3 | Учреждения начального профессионального и среднего профессионального образования | место | 27 | 73 | 41 | - | 73 | 41 |
| 4 | Специализированные детские учреждения (музыкальные, искусств, художественные) | место | 8,1 | 22 | 12 | - | 22 | 12 |
| Учреждения здравоохранения |
| 5 | Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара | посещение в смену | 18,1 | 49 | 27 | 25 | 24 | 2 |
| 6 | Стационары всех типов для взрослых | койка | 8,63 | 23 | 13 | - | 23 | 13 |
| 7 | Аптеки | объект | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование | 1 | - | - |
| Учреждения культуры и искусства |
| 8 | Учреждения культурно-досугового типа (дома культуры, клубы и т.п.) | место | 80 | 217 | 121 | 0 | 217 | 121 |
| 9 | Библиотеки | тыс. ед. хранения | 7* | 19 | 10,6 | 6,2 | 12,8 | 4,4 |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |
| 10 | Магазины продовольственные | кв. м торг. площади | 100 | 270 | 151 | 253 | 557 | 200 |
| 11 | Магазины непродовольственные | кв. м торг. площади | 200 | 540 | 302 |  |  |  |
| 12 | Рынки | кв. м торг. площади | 24 | 65 | 36 | - | 65 | 36 |
| 13 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 40 | 109 | 61 | - | 109 | 61 |
| 14 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 2 | 5 | 3 | - | 5 | 3 |
| Спортивные сооружения |
| 15 | Плоскостные сооружения | кв. м | 1950 | 5302 | 2956 | 4276 | 1026 | -1320 |
| 16 | Спортивные залы | кв. м площади пола | 100 | 272 | 152 | 160 | 112 | -8 |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 17 | Отделения связи | объект | по нормам министерств связи | по нормам министерств связи | по нормам министерств связи | 1 | - | - |
| 18 | Отделение сберегательного банка | операцион-ное место | 1 на 1-2 тыс. чел. | 2 | 1 | - | 2 | 1 |
| 19 | Гостиница | место | 6 | 16 | 9 | 0 | 16 | 9 |
| 20 | Кладбище | га | 0,24 | 0,65 | 0,36 | 8,34 | -7,7 | -8 |

*Методика определения нормативной потребности объема библиотечного фонда и его пополнения, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. N 1063-р (с внесенными изменениями в распоряжение  Правительства РФ от 23 ноября 2009 г. N 1767-р)

Потребность в основных предприятиях и учреждениях обслуживания

населения  с. Александровка

Таблица 8.1.2                          Население:  расчетный срок – 2,6 тыс. чел., 1 очередь – 1,44 тыс. чел.

| № пп | Наименование | Единица измерения | Норматив на 1000 чел. | Требуется по норме на расчетный срок | Из них на первую очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Учреждения образования |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | 85 | 221 | 122 |
| 2 | Общеобразова-тельные школы | место | 81 | 211 | 117 |
| 3 | Учреждения начального профессионального и среднего профессионального образования | место | 27 | 70 | 39 |
| 4 | Специализированные детские учреждения (музыкальные, искусств, художественные) | место | 8,1 | 21 | 12 |
| Учреждения здравоохранения |
| 5 | Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара | посещение в смену | 18,1 | 47 | 26 |
| 6 | Стационары всех типов для взрослых | койка | 8,63 | 22 | 12 |
| 7 | Аптеки | объект | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование |
| Учреждения культуры и искусства |
| 8 | Учреждения культурно-досугового типа (дома культуры, клубы и т.п.) | место | 80 | 208 | 115 |
| 9 | Библиотеки | тыс. ед. хранения | 7 | 18,2 | 10,1 |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |
| 10 | Магазины продовольственные | кв. м торг. площади | 100 | 260 | 144 |
| 11 | Магазины непродовольственные | кв. м торг. площади | 200 | 520 | 288 |
| 12 | Рынки | кв. м торг. площади | 24 | 62,4 | 34,6 |
| 13 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 40 | 104 | 57,6 |
| 14 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 2 | 5 | 3 |
| Спортивные сооружения |
| 15 | Плоскостные сооружения | кв. м | 1950 | 5070 | 2808 |
| 16 | Спортивные залы | кв. м площади пола | 100 | 260 | 144 |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 17 | Отделения связи | объект | по нормам министерств связи | 1 | 1 |
| 18 | Отделение сберегательного банка | операционное место | 1 на 1-2 тыс. чел. | 2 | 1 |
| 19 | Гостиница | место | 6 | 16 | 9 |
| 20 | Кладбище | га | 0,24 | 0,62 | 0,35 |

Потребность в основных предприятиях и учреждениях обслуживания

населения  ж-д ст. Дроздов

Таблица 8.1.3                       Население:  расчетный срок – 0,1 тыс. чел., 1 очередь – 0,07 тыс. чел.

| № пп | Наименование | Единица измерения | Норматив на 1000 чел. | Требуется по норме на расчетный срок | Из них на первую очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Учреждения образования |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | 85 | 8 | 6 |
| 2 | Общеобразова-тельные школы | место | 81 | 8 | 6 |
| 3 | Учреждения начального профессионального и среднего профессионального образования | место | 27 | 3 | 2 |
| 4 | Специализированные детские учреждения (музыкальные, искусств, художественные) | место | 8,1 | 1 | - |
| Учреждения здравоохранения |
| 5 | Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара | посещение в смену | 18,1 | 2 | 1 |
| 6 | Стационары всех типов для взрослых | койка | 8,63 | 1 | 1 |
| 7 | Аптеки | объект | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование |
| Учреждения культуры и искусства |
| 8 | Учреждения культурно-досугового типа (дома культуры, клубы и т.п.) | место | 80 | 8 | 6 |
| 9 | Библиотеки | тыс. ед. хранения | 7 | 0,7 | 0,5 |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |
| 10 | Магазины продовольственные | кв. м торг. площади | 100 | 10 | 7 |
| 11 | Магазины непродовольственные | кв. м торг. площади | 200 | 20 | 17 |
| 12 | Рынки | кв. м торг. площади | 24 | 2,4 | 1,7 |
| 13 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 40 | 4 | 3 |
| 14 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 2 | - | - |
| Спортивные сооружения |
| 15 | Плоскостные сооружения | кв. м | 1950 | 165 | 136 |
| 16 | Спортивные залы | кв. м площади пола | 100 | 10 | 7 |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 17 | Отделения связи | объект | по нормам министерств связи | - | - |
| 18 | Отделение сберегательного банка | операционное место | 1 на 1-2 тыс. чел. | 1 | - |
| 19 | Гостиница | место | 6 | - | - |
| 20 | Кладбище | га | 0,24 | 0,02 | 0,02 |

Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещаемыми в жилой застройке, как правило, следует принимать не более указанного в таблице.

Радиус обслуживания населения объектами социального и культурно-бытового обслуживания

Таблица 8.1.4

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | 500 |
| Общеобразовательные школы | 750 (500 для начальных классов) |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 1000 |
| Физкультурно-спортивные центры жилых районов | 1500 |
| Поликлиники и их филиалы | 1000 |
| Амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты | 30 мин. (с использ.транспорта) |
| Раздаточные пункты молочной кухни | 500 |
| Аптеки | 2000 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения: | 2000 |
| Отделения связи и филиалы сберегательного банка | 500 |

Ориентировочные размеры земельных участков учреждений культурно-бытового обслуживания населения сельских поселений

Таблица 8.1.5

| Учреждения и предприятия обслуживания | Размеры земельных участков |
| --- | --- |
| Дошкольные учреждения | не менее 35 кв. м на 1 место |
| Общеобразовательные школы | не менее 16 кв. м на 1 место |
| Спортивно-досуговый комплекс | 0,2 - 0,5 га на объект |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га на объект |
| Аптеки | 0,2 - 0,3 га на объект |
| Предприятия повседневной торговли | 0,2 га на объект |
| Предприятия бытового обслуживания | 0,1 - 0,02 га на объект |
| Отделение связи | 0,05 - 0,5 га на объект |
| Отделение банка |  |
| Опорный пункт охраны порядка |  |
| Центр территориального общественного самоуправления |  |

Перечень мероприятий

В течение всего срока необходимо проведение следующих мероприятий:

- Достижения уровня обслуживания, соответствующего нормативному.

- Обеспечение равных условий доступности объектов социального и культурно-бытового обслуживания для всего населения Александровского поселения.

- Оптимизация размещения сети организаций социального и культурно-бытового обслуживания с учетом специфики планировочной и функциональной структуры.

- Модернизация существующей сети организаций социального и культурно-бытового обслуживания с реструктуризацией и интенсификацией их работы в соответствии с потребностями населения, с учетом новых технологий обслуживания и современного уровня развития общества.

- Обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами.

- Развитие системы учреждений дополнительного образования.

- Необходимо укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа и общедоступных библиотек, своевременный ремонт и модернизация зданий, замена зданий, непригодных для использования.

На первую очередь (2017 г.)

- В ближайшие годы необходимо увеличение количества мест в детских дошкольных образовательных учреждениях, путем реконструкции существующих и строительства новых объектов в c. Александровка. К 2017 г. общая емкость дошкольных образовательных учреждений должна составить  129 мест. В связи с недостаточной загруженностью школ рекомендуется размещать дошкольные учреждения в помещении школы;

- Необходим капитальный ремонт школы,  техническое переоснащение;

- Капитальный ремонт и модернизация амбулатории в с. Александровка.

- Строительство клуба в с. Александровка (на 121 место).

На расчетный срок (2032г.)

- На расчетный срок увеличение вместимости общеобразовательных учреждений не требуется. Количество мест в детских дошкольных учреждениях необходимо серьезно увеличить (до 230 мест). Планируется разместить 2 детских сада в с. Александровка. В сфере дополнительного образования требуется создание хореографических, технических, художественных и др. студий общей вместимостью не менее 22 мест.

- Развитие сети амбулаторно-поликлинических учреждений, общая мощность которых на 2032 г. должна составить 49 посещений в смену.

- Доведение общей площади спортивных залов области до 272 кв.м, спортивных площадок до 5302 кв.м;

- Увеличение суммарной общей площади магазинов до 810 кв.м;

- Создание предприятий общественного питания (не менее 109 посадочных мест);

- Появление предприятий бытового обслуживания (не менее 5 раб. мест).

Объекты культурно-бытового обслуживания и социального назначения (новое строительство)

Таблица 8.1 6

| 1. Дошкольные образовательные учреждения | ДОУ на 150 мест в с. Александровка |
| --- | --- |
| 2. Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара | Амбулатория в с. Александровка на 50 посещений в смену |
| 3. Аптека | Аптека в с. Александровка |
| 4. Дом культуры | Дом культуры на 220 мест с библиотекой в с. Александровка |
| 5. Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания | Магазины в с. Александровка, ж-д ст. Дроздов, кафе в с. Александровка, предприятие бытовых услуг в с. Александровка |
| 6. Спортивные сооружения | Стадион в с. Александровка, спортивный зал в с. Александровка |
| 7. Фельдшерско-акушерский пункт | с. Александровка |

9 Объекты культурного наследия

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

Культурное наследие – это не только культурные и археологические, памятники архитектуры и искусства, но, места традиционного отдыха, народных гуляний и церковных празднеств, а также историко-культурные памятники современности, учреждения, обеспечивающие социально-культурную деятельность населения района и его гостей.

Территории объектов культурного наследия представляют собой неделимые земельные участки, являющиеся материальной, пространственной, юридически значимой основой объектов культурного наследия как недвижимости.

В связи с этим необходимо учитывать режим регулирования застройки и хозяйственной деятельности в зоне памятников, следовательно, проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению объектов культурного наследия.

Памятников археологии — нет. Список уточнять с учетом информации о выявленных памятниках археологии.

В настоящее время практически на всех территориях отсутствуют установленные границы, а также зоны охраны объектов культурного наследия.

Сведения о находящихся на территории Спасского муниципального района объектах археологического наследия не отражены в государственном кадастре объектов недвижимости. До внесения информации о памятниках археологии в кадастровую документацию органам местного самоуправления рекомендуется при предоставлении земель в пользование и собственность, а также выдаче разрешений на строительство руководствоваться имеющимися сведениями о памятниках археологии для предотвращения нарушения законодательства об охране объектов культурного наследия. В том числе, рекомендуется вносить информацию о наличии объектов культурного наследия и связанных с ними ограничениями в использовании земель в соответствующую документацию. Хозяйственная и иная деятельность на территориях объектов культурного наследия производиться по согласованию с государственными органами по охране культурного наследия.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, которые включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия, относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации.

Зоны охраны объектов культурного наследия должны предусматриваться для отдельных комплексов и ценных историко-культурных элементов. Требования специальных режимов охраны и использования, установленные положениями о каждом конкретном объекте культурного наследия, должны распространяться на комплексы памятников истории и культуры, природные ландшафты, представляющие особую историческую и археологическую ценность.

Охрана объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно статье 18 ФЗ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ данные об объектах, представляющих собой историко-культурную ценность, вносятся в специальные документы.

Объекты археологического наследия считаются выявленными объектами культурного наследия со дня их обнаружения.

Выявленные объекты культурного наследия до принятия решения о включении их в реестр либо об отказе включить их в реестр подлежат государственной охране.

На основании статей 35,36,37 ФЗ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля или их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия.

Согласно статьи 49 ФЗ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ объекты археологического наследия находятся в государственной собственности.

На основании статьи 27 закона от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (Земельный кодекс Российской Федерации) земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут предоставляться в частную собственность.

Мероприятия по охране объектов культурного наследия  включают в себя:

На первую очередь:

- инициация работ по выявлению неизвестных и не учтенных к настоящему времени объектов археологии;

- инициировать процесс перевода земель в пределах территории объекта культурного наследия в земли историко-культурного назначения;

- инициация работ по постановке участков памятников археологии на государственный кадастровый учет;

- согласование с государственными органами по охране памятников археологии хозяйственной и иной деятельности в пределах территорий и охранных зон объектов культурного наследия;

- инициировать процесс по определению (уточнению) местоположения и границ территорий объектов культурного наследия;

- инициировать процесс по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия и утверждение их в установленном порядке, определение направления будущего хозяйственного использования.

На расчетный срок:

- установка информационных знаков на объектах археологии;

- организация и проведение работ по выявлению объектов культурного наследия местного значения.

Экспликация памятников истории

| N п.п. | Наименование объекта культурного наследия | Датировка | Категория охраны | № документа о принятии под охрану | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятник землякам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войны | 1967 г. | Р | N 618 | с.Александровка, в центре села |

Часть 2 Сведения о планируемых для размещения объектах (федерального, регионального, местного значения)

## 1.1 Объекты социального значения

В с. Александровка:

- дошкольные образовательные учреждения;

- амбулатория;

- аптека;

- дом культуры с библиотекой;

- магазины, кафе, предприятие бытовых услуг;

- Фельдшерско-акушерский пункт;

- стадион, спортивный зал.

На ж-д ст. Дроздов – кафе.

## 1.2 Объекты промышленности

## 1.2.1 Передвижная станция по выработке электроэнергии

Проектом предлагается размещение передвижной станции по выработке электроэнергии на торфе. Залегание торфа находится в границах охранной зоны заповедника «Ханкайский». Режим и границы участков охранной зоны определены решением Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов «Об организации государственного заповедника «Ханкайский» № 243 от 19.07.90 г., постановлением Администрации Приморского края от 25 июня 2004 г. №164 «О границах государственного природного заповедника «Ханкайский», его охранных зон и водно-болотного угодья «Озеро Ханка», а их режим установлен Положением об охранной зоне государственного природного заповедника «Ханкайский» (постановление Губернатора Приморского края «О границах водно-болотного угодья озера Ханка, государственного природного заповедника «Ханкайский» и его охранных зон» № 185 от 29.04.1999 г.), а также постановлением Администрации Приморского края от 25 июня 2004 г. №164.

Торф является возобновляемым экологически чистым сырьем, вторым после газа.  Для размещения передвижной станции по выработке электроэнергии на торфе необходимо внести коррективы в режим охранной зоны заповедника «Ханкайский».

## 1.2.2 Предприятия сельского хозяйства

Животноводческие комплексы планируется с юга и севера с.Александровка, как предприятия сельскохозяйственного назначения (Класс I - санитарно-защитная зона 1000м), будет располагаться за пределами границ Александровского месторождения подземных вод.

Лесное и сельское хозяйство – специфический вид ведения сельского и лесного хозяйства для получения пищевой и лекарственной продукции. Сюда можно отнести лесное пчеловодство, лесные плантации женьшеня, элеутерококка, аралии и других лекарственных растений, лесные «сады» (на карте обозначены значком «сады»).  Размещение в лесу посадок дикоросов – лещины, лимонника, актинидии,  жимолости,  винограда амурского, черемши и множества других растений позволит снизить антропогенную нагрузку на лес и ввести её в цивилизованное, управляемое русло. Подавляющее большинство растительных ресурсов можно использовать как источник пищи и лекарственных средств, наиболее полноценных по своему составу и экологически чистых. Грамотное использование современных технических и технологических возможностей позволит не только минимизировать возможный ущерб, но и практически исключить его.

Использование лесных плантаций позволит создать основу для перерабатывающей промышленности, получить рабочие места для местных жителей; плантации используются также и в рамках экологического туризма.

## 1.2.3 Предприятия по розливу подземных вод

В границах земель населенного пункта предусматривается размещение предприятий по розливу воды из Александровского месторождения подземных вод.

## 1.2.4 Предприятия по переработке и складированию сельхозпродукции

В границах земель населенного пункта с западной и северной стороны с. Александровка предусматривается увеличить зону производственного использования для размещения предприятий по переработке и складированию сельхозпродукции.

## 1.3 Предприятия рекреационного назначения

В границах земель населенного пункта предусматривается строительство двух баз отдыха и любительского рыболовства.

## 1.4 Объекты специального назначения

Проектом предусматривается закрытие существующего кладбища и организация нового кладбища за границами Александровского месторождения подземных вод (севернее села Александровка).

# 2 Основные направления развития территории

Направленность деятельности Александровского поселения – сельскохозяйственная, производственная, рекреационная.

Основные направления:

- совершенствование пространственной структуры территории поселения;

- регенерация и развитие жилых зон;

- развитие зон общественного центра и социальной инфраструктуры;

- повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования транспортного каркаса и отдельных его элементов;

- развитие систем инженерных коммуникаций за счёт создания новых и модернизации существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;

- реорганизация и развитие производственных и коммунально-складских территорий;

- развитие рекреационных территорий;

- совершенствование санитарно-эпидемиологических условий жизнедеятельности населения, охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов природной среды;

- проведение мероприятий по защите территории от развития чрезвычайных ситуаций.

Приоритетные виды рекреации:

экологическая, водная, спортивно-любительское рыболовство, пляжно-купальная, охотничье-промысловая.

Мероприятия по обеспечению развития рекреационного потенциала, сельскохозяйственного потенциала, охраны здоровья и среды обитания:

- строительство баз и лагерей отдыха сезонного и круглогодичного использования;

- охрана ландшафтов, регулирование и ограничение рекреационных потоков;

- соблюдение жестких норм экологических стандартов в отношении: содержания рекреационных территорий, качества очистки сточных вод, сбора и переработки мусора;

- использование передовых технологий, альтернативных источников энергии – солнечных и ветряных установок.

Основные направления рекреационного развития:   организация конных и велосипедных маршрутов,  культурно-познавательного туризма,  спортивной любительской  рыбалки.

Зона рекреационного назначения с искусственными водоемами:

обеспечит водной рекреацией жителей населенных пунктов в летнее время года и местом для катания на коньках в зимнее время года (см. защита территорий от затопления и подтопления).

В соответствии с СНиП 2.07.01-89 п. 9.14. «В декоративных водоемах и водоемах, используемых для купания, расположенных на территории поселений, следует предусматривать периодический обмен воды за осенне-летний период в зависимости от площади их зеркала: в декоративных водоемах при площади зеркала до 3 га - два раза, при площади более 3 га - один раз; в водоемах для купания - соответственно четыре и три раза, а при площади более 6 га - два раза.

Глубина воды в водоемах, расположенных в пределах селитебных территорий, в весенне-летний период должна быть не менее 1,5 м, а в прибрежной зоне при условии периодического удаления водной растительности - не менее 1 м.

Площадь водного зеркала и пляжей водоема следует принимать в соответствии с ГОСТ 17.1.5.02-80 и п. 4.21 настоящих норм (СНиП 2.07.01-89). Прибрежные полосы прудов и других водоемов должны быть благоустроены. Следует предусматривать меры, исключающие загрязнение водоемов поверхностными водами».

Для строительства дамб понадобится объем земляных масс, который предпочтительней получить из котлованов вырытых прудов. Если количество прудов будет больше нормативного (площадь водного зеркала и пляжей), то эти пруды использовать для рыборазведения и любительского рыболовства (см. защита территорий от затопления и подтопления).

Часть 3 Функциональное зонирование и распределение по категориям земель

1 Проектное распределение территории Александровского сельского поселения по функциональному использованию

Распределение территории  Александровского сельского поселения

по функциональному использованию

Таблица 1.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| I. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 34812,2 | 34812,2 |  |
| 2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | нет данных | 1101,7 |  |
| Территории вне населенных пунктов Александровского СП |  |
| 3 | Зона производственного использования | га | - | 1443 |  |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | - | 75,8 |  |
| 5 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 65,7 | 119,5 |  |
| 6 | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 14607,5 | 31028 |  |
| 7 | Зона лесных сельскохозяйственных угодий | га | 1686,8 | 792,1 |  |
| 8 | Зона рекреационного назначения | га | - | 7,8 |  |
| 9 | Зона лесопарков | га | - | 230,6 |  |
| 10 | Зона специального назначения | га | - | 12,7 |  |
| 11 | Зона Заповедника «Ханкайский» | га | - | 1 |  |
| 12 | Прочие территории | га | 17961,5 | - |  |
|  | ИТОГО |  | 34321,5 | 33710,5 |  |

Распределение территории в границах населенных пунктов по функциональным зонам

Таблица 2.1

| № п/н | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 34812,2 | 34812,2 |
| 2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | нет данных | 1101,7 |
| с. Александровское |
| 3 | Общая площадь земель в границах застройки | га | 436 | 1034,3 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |
| 4 | Жилая зона | га | 395 | 496,5 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах (…) | 90,60% | 48,00% |
| 5 | общественно-деловые | га | 11,5 | 74,1 |
|  |  | % | 2,64% | 7,16% |
| 6 | Зона производственного использования | га | 58,8 | 111 |
|  |  | % | 13,49% | 10,73% |
| 7 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 0,03 | - |
|  |  | % | 0,01% | 0,00% |
| 8 | Зона сельскохозяйственного использования | га | - | 24,5 |
|  |  | % | 0,00% | 2,37% |
| 9 | Зона рекреационного назначения | га | - | 193 |
|  |  | % | 0,00% | 18,66% |
| 10 | Зона рекреационного назначения с искусственными водоемами | га | - | 126 |
|  |  | % | 0,00% | 12,18% |
| 11 | Зона специального назначения | га | 8,3 | 8,2 |
|  |  | % | 1,90% | 0,79% |
| ж-д. ст. Дроздов |
| 12 | Общая площадь земель в границах застройки | га | 21,2 | 67,4 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |
| 13 | Жилая зона | га | 5 | 42,1 |
|  |  | % | 23,58% | 62,46% |
| 14 | жилые (запрещение строительства) | га | - | 6,8 |
|  |  | % | 0,00% | 10,09% |
| 15 | общественно-деловые | га | - | 7,2 |
|  |  | % | 0,00% | 10,68% |
| 16 | Зона рекреационного назначения | га | - | 11,3 |
|  |  | % | 0,00% | 16,77% |
| 17 | Прочие территории | га | 1 | - |
|  |  | % | 4,72% | 0,00% |

2 Предложения по изменению категории земель (Карта границ населенных пунктов)

Проектом предусматривается изменение существующего распределения земель по категориям (Таблица 2.1).

Перевод земельных участков из одной категории в другую  на территории Приморского края регулируется Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель из одной категории в другую» и постановлением администрации Приморского края от 10.06.2013 г. № 226-па «О переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую на территории Приморского края».

Планируемое распределение территории Александровского сельского поселения по категориям земель

Таблица 2.1

| № п.п. | Категории земель | Современное состояние (по данным регионального доклада 2012 г)*, га | Планируемое распределение земель, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 14643,0 | 32054,7 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 363,7 | 1103,4 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 1375,8 | 1422,2 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 1,0 | 1,2 |
| 5 | Земли лесного фонда | 1629,7 | 230,6 |
| 6 | Земли водного фонда | 9,5 |  |
| 7 | Земли запаса | 16789,5 | - |
|  | Итого: | 34812,2 | 34812,2 |

*Государственный (региональный) доклад о состоянии и использовании земель

в Приморском крае в 2012 году

Проектом предлагается изменить категорию земель отдельных участков. В соответствии с таблицей 2.2.

Предложения по изменению категорий земель отдельных земельных участков Александровского сельского поселения

Таблица 2.2

| Участок № | Существующая категория земель | Планируемая категория земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Из земель сельскохозяйственного назначения | В земли промышленности | 1 350,97 |
| 2 | Из земель сельскохозяйственного назначения | В земли населенных пунктов | 6,54 |
| 3 | Из земель сельскохозяйственного назначения | В земли населенных пунктов | 22,60 |
| 4 | Из земель сельскохозяйственного назначения | В земли населенных пунктов | 0,60 |
| 5 | Из земель сельскохозяйственного назначения | В земли населенных пунктов | 0,01 |
| 6 | Из земель сельскохозяйственного назначения | В земли населенных пунктов | 0,01 |
| 7 | Из земель сельскохозяйственного назначения | В земли населенных пунктов | 0,04 |
| 8 | Из земель сельскохозяйственного назначения | В земли населенных пунктов | 0,98 |
| 9 | Из земель сельскохозяйственного назначения | В земли населенных пунктов | 0,31 |
| 10 | Из земель сельскохозяйственного назначения | В земли населенных пунктов | 0,54 |
| 11 | Из земель сельскохозяйственного назначения | В земли населенных пунктов | 1,22 |

Часть 4 Состояние и развитие инженерной инфраструктуры

1 Водоснабжение

Общие данные

Раздел «Водоснабжение и водоотведение» Александровского сельского поселения Спасского муниципального района разработан на основании следующих исходных данных:

- проект генерального плана Александровского сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Существующее положение.

В состав Александровского сельского поселения входят 2 населенных пункта:

1) с.Александровка;

2) ж-д.ст. Дрозды.

Существующим источником водоснабжения Александровского сельского поселения являются подземные воды Александровского месторождения подземных вод. Каптаж подземных вод осуществляется шахтными колодцами и скважинами.

На территории с.Александровка находятся 4 водозаборные скважины:

1. В 1,6км севернее северной окраины села – скважина N 7304. Скважина числится в нераспределенном фонде, использовалась для хоз-питьевого водоснабжения фермы совхоза «Александровский». Максимальная производительность – 230 м3/сут. Зона санитарной охраны определена в составе двух поясов.

2. На восточной окраине села – скважина N 2006/10. Скважина учтена в  распределительном фонде. Пользователь – ООО «Алексеевский родник». Текущий водоотбор – 10 м3/сут., максимально разрешенный водоотбор – 36 м3/сут.). Зона санитарной охраны включает 3 пояса.

3. В 1км южнее окраины села – скважина N 1536. Водозабор числится в нераспределенном фонде, предназначался для хоз-питьевых целей СТФ-2. Максимальная производительность – 500 м3/сут. Зона санитарной охраны определена в составе двух поясов.

4. Рядом с МОУ СОШ N 1 и котельной – скважина N 403. Зона санитарной охраны  водозаборной скважины состоит из одного пояса.

Качество воды из скважинных водозаборов с. Александровка соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест».

В с.Александровка имеется разветвленная тупиковая водопроводная сеть диаметрами не более100 мм и водонапорная башня.

Водопотребление ж-д. ст.Дроздов осуществляется из шахтных колодцев.

Количество населения и расчетные расходы воды на нужды населения приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1

| NN | Степень благоустройства | Количество населения, тыс.чел. | Расход воды, тыс.м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Александровское сельское поселение Спасского муниципального района |
| 1 | с. Александровское | 1,324 | 0,269 |
| 2 | ж.-д.ст. Дроздов | 0,071 | 0,005 |
|  | Итого | 1,395 | 0,274 |

Основные направления развития систем водоснабжения

Проектная схема водоснабжения должна охватить всю планируемую территорию, обеспечить хозяйственно-питьевое водопотребление всей проектируемой застройки. Этой же системой обеспечиваются расходы воды на нужды местной промышленности, на  тушение пожаров, полив улиц и зеленых насаждений, а также собственные нужды системы водопровода.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Нормы водопотребления на нужды населения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», представлены в таблице 2.2.1.

Расселение по степени благоустройства застройки принято, исходя из следующих положений:

- 30% населения принято с централизованной системой горячего водоснабжения (вся многоэтажная и двух-трехэтажная застройка);

- 70% населения принято с подводом водопровода и канализации и с местными водонагревателями (одноэтажная застройка).

Расселение по степени благоустройства застройки и расчетные расходы воды на нужды населения приведены в таблице 2.2.2.

Расход воды для предприятий промышленности, обслуживающей население, принят в размере  10% от водопотребления на нужды населения.

Расход воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений от сетей пожарно-питьевого водопровода в период максимального потребления воды определен по норме:

2017 г. -  50  л/чел.сут.

2032 г. – 50 л/чел.сут.

Расход воды на тушение пожаров принимается по СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», и представлены по районам в таблице 1.2. Пожарные запасы пополняются за счет сокращения расхода воды на поливку.

Таблица 1.2

| Степень благоустройства застройки | 2017г. | Расчетный срок 2032г. |
| --- | --- | --- |
|  | В среднем в год л/чел.сут. | В сутки макс. во- доразбора л/чел.сут. | В среднем в год л/чел.сут. | В сутки макс. во- доразбора л/чел.сут. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Здания, оборудованные водопроводом, канали- зацией, ваннами и централизованным горячим водоснабже- нием | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 2.Одноэтажная застройка, присоединяемая к водоп- роводу и канализации, с ванными и местными водонагревателями | 160 | 160 | 160 | 160 |

Таблица 1.3

| NN | Степень благоустройства | Население тыс.чел. | Расход воды в тыс.м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в среднем в год | в сутки макс. расхода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Александровское сельское поселение Спасского муниципального района |
| 1 2 | с.Александровское Застройка, оборудуемая водо- проводом, канализацией, ваннами и централизованным горячим водоснабжением Застройка, присоединяемая к водопроводу и канализации, с ванными и местными водонаг- ревателями Итого по с.Александровское жд.ст.Дрозды Застройка, оборудуемая водо- проводом, канализацией, ваннами и централизованным горячим водоснабжением Застройка, присоединяемая к водопроводу и канализации, с ванными и местными водонаг- ревателями Итого по жд.ст.Дрозды | 0.440* ----------- 0.780 1.000 ----------- 1.820 1.440 ----------- 2.600 - ----------- - 0.070 ----------- 0.100 0.070 ----------- 0.100 | 0.10 ----------- 0.18 0.16 ----------- 0.29 0.26 ----------- 0.47 - ----------- - 0.01 ----------- 0.02 0.01 ----------- 0.02 | 0.10 ----------- 0.18 0.16 ----------- 0.29 0.26 ----------- 0.47 - ----------- - 0.01 ----------- 0.02 0.01 ----------- 0.02 |
|  | Всего по Александровскому сельскому поселению | 1.510 ----------- 2.700 | 0.27 ----------- 0.49 | 0.27 ----------- 0.49 |

*

В числителе – 2017г.

В знаменателе – 2032г.

Расход воды на тушение пожаров расчетной продолжительностью

3 часа приведены  в таблице 1.4

Таблица 1.4

| NN | Наименование районов | Расчетная численность населения тыс.чел. | Число расчетных пожаров в городе и на предпри- ятии | Расход воды на тушение одного пожара, л/сек наружный + внутренний | Общий расход воды на тушение всех пожаров тыс.м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Александровское сельское поселение Спасского муниципального района |
| 1 2 | с.Александровское жд.ст.Дрозды | 0,440* -------- 0,780 0,070 -------- 0,100 | 1+0 -------- 1+0 1+0 -------- 1+0 | 5+0 -------- 5+0 5+0 -------- 5+0 | 0,005 -------- 0,005 0,005 -------- 0,005 |

*

В числителе – 2017г.

В знаменателе – 2032г.

Суммарные расходы воды сведены в таблицу 1.5

Таблица 1.5

| NN | Районы и потребители воды | 2017г. | Расчетный срок 2032г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В среднем в год тыс.м3/сут. | В сутки максим. водораз- бора тыс.м3/сут. | В среднем в год тыс.м3/сут. | В сутки максим. водораз- бора тыс.м3/сут. |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Александровское сельское поселение Спасского муниципального района |
| 1 2 | с. Александровское Хоз-бытовые нужды населения Полив Местная промыш- ленность и неучтен- ные расходы (10%) Итого по с.Александровское жд.ст.Дроздов Хоз-бытовые нужды населения Полив Местная промыш- ленность и неучтен- ные расходы (10%) Итого по жд.ст.Дроздов | 0.26 0.01 0.03 0.30 0.01 0.001 0.001 0.012 | 0.26 0.01 0.03 0.30 0.01 0.001 0.001 0.012 | 0.47 0.02 0.06 0.55 0.02 0.001 0.002 0.023 | 0.47 0.03 0.06 0.55 0.02 0.001 0.002 0.023 |
|  | Всего по Александ- ровскому сельскому поселению | 0.312 | 0.312 | 0.573 | 0.573 |

Схема водоснабжения

Для полного и устойчивого водоснабжения населения и местной промышленности Александровского сельского поселения необходимо обеспечить с.Александровское питьевой водой в объеме 312 м3/сут к 2017г. и  573 м3/сут к 2032г. из водозаборных скважин, включив их в общую водопроводную сеть села.

Водозаборных скважин, обеспечивающих водоснабжение села, должно быть не менее двух  (1рабочая, 1 резервная) согласно СНиП 2.04.02-84 п.5.13.

Водоснабжение жд.ст. Дроздов осуществить от водопроводной сети села Александровское.

Главными задачами по развитию системы водоснабжения Александровского сельского поселения  являются: развитие сетей водоснабжения и замена изношенных сетей и сооружений водоснабжения.

Для улучшения микробиологических показателей подземных вод необходимо предусмотреть обеззараживание воды на установках УФО (ультрафиолетовое обеззараживание).

УФО – метод, который обеспечивает экологическую безопасность, обладает высокой эффективностью воздействия на патогенную флору и по сравнению с реагентными методами обеззараживания имеет ряд преимуществ:

- исключается необходимость организации специальных мер безопасности, с территории выводится опасный производственный объект – расходный склад хлора;

- исключается опасность передозировки;

-исключаются емкости для контакта с водой;

- токсичное воздействие на здоровье человека в виду исключения условий образования в обеззараженных водах токсичных хлорорганических соединений и хлораминов.

В соответствии с планировочными решениями, для обеспечения водоснабжения существующей и проектируемой застройки, необходимо осуществить прокладку кольцевых водопроводных сетей, обеспечивающих бесперебойную подачу воды потребителям и возможность организации наружного пожаротушения зданий из пожарных гидрантов.

Разводящая сеть водопровода может быть проложена с использованием напорных труб из полиэтилена или труб из высокопрочного чугуна (ВЧШГ).

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания. Расстояние между гидрантами определяется расчетом для каждого конкретного участка сети (п.8,17 СНиП 2.04.02-84*) и не должно превышать 150 м. Пожарные гидранты расположить на водопроводных сетях вдоль проездов  и вблизи их пересечений для обеспечения беспрепятственного подъезда пожарных машин. Пожарные гидранты располагаются  не ближе 5м от стен зданий для предупреждения размыва фундаментов.

На территории усадебной застройки на водопроводных сетях предусматреть устройство водопроводных колонок с радиусом действия не более 100 м.

Глубину заложения труб принять на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.

Проектируемая схема водоснабжения представлена  в составе графических материалов на «Карте инженерной инфраструктуры».

Зоны санитарной охраны

Граница первого пояса площадок водоподготовки совпадает с ограждением и соответствует:

- 30м от стен резервуаров;

- 15м от стен станции водоподготовки;

- 30м от скважинного водозабора;

- 15м от водонапорной башни.

2 Водоотведение

Общие данные

Раздел «Водоснабжение и водоотведение» Александровского сельского поселения Спасского муниципального района разработан на основании следующих исходных данных:

- проект генерального плана Александровского сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Существующее положение

Система водоотведения в Александровском сельском поселение отсутствует. Население пользуется выгребными ямами.

Проектные решения

Проектная схема канализации должна охватить всю планируемую территорию , обеспечить отвод сточных вод от общественно-делового центра, жилой блокированной застройки, жилой усадебной застройки и производственной зоны.

Расходы сточных вод

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 среднесуточные нормы водоотведения хозяйственно-фекальных сточных вод для канализуемых районов принимаются равными среднесуточным нормам водопотребления и приведены в разделе записки «Водоснабжение».

Расходы сточных вод, поступающих в сети городской канализации, приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1

| Наименование планировочных районов | Население тыс. чел. | Расход стоков в среднем за год тыс. м3/сут | Расход стоков в сутки максимального водоотведения тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012год | 2017год | Расчетный срок 2032год | 2012год | 2017год | Расчетный срок 2032год | 2012год | 2017год | Расчетный срок 2032год |
| Александровское сельское поселение |
| с.Александровское 1.Хозяйственно- бытовые стоки 2.Местная промышленность и неучтённые расходы 10% Всего по с.Александровское | 1,324 - 1,324 | 1,440 - 1,440 | 2,600 - 2,600 | 0,269 - 0,269 | 0,26 0,03 0,29 | 0,47 0,06 0,53 | 0,269 - 0,269 | 0,26 0,03 0,29 | 0,47 0,06 0,53 |
| жд.ст .Дроздов 1.Хозяйственно- бытовые стоки 2.Местная промышленность и неучтённые расходы 10% Всего по жд.ст.Дроздов | 0,071 - 0,071 | 0,070 - 0,070 | 0,100 - 0,100 | 0,005 - 0,005 | 0,01 0,001 0,011 | 0,02 0,002 0,022 | 0,005 - 0,005 | 0,01 0,001 0,011 | 0,02 0,002 0,022 |
| Всего по Александровсому сельскому поселению | 1,395 | 1,510 | 2,700 | 0,274 | 0,301 | 0,552 | 0,274 | 0,301 | 0,552 |

Схема канализации

Расход сточных вод от планируемой территории Александровского сельского поселения составит 552 м3/сут., в том числе:

- с.Александровское – 530 м3/сут.;

- жд.ст.Дроздов – 22 м3/сут.

Планируется строительство самостоятельных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков в каждом поселке.

На проектируемых территориях будут формироваться два вида стоков: хозяйственно-бытовые стоки от коммунальной и административной застройки и стоки от предприятий местной промышленности.

Стоки от местной промышленности предполагается очищать до норм сброса во внутрипоселковые сети с дальнейшим подключением в систему хозяйственно-бытовой канализации.

В качестве очистных сооружений приняты сооружения полной биологической очистки с обеззараживанием очищенных сточных вод. В составе очистных сооружений предусматривается оборудование для обработки, уплотнения и обезвоживания осадка, который по мере накопления, необходимо вывозить в согласованные с Ростехнадзором места утилизации либо использовать в агропромышленном комплексе. Технология очистки разработана на выполнение природоохранных нормативов РФ с обеспечением требований к источникам рыбохозяйственного назначения 1 категории, что позволяет использовать оборудование в зонах строгой санитарной охраны.

Отвод очищенных и обеззараженных сточных вод предусматривается в близлежайщий водоем.

Канализационные насосные станции (КНС) предусматриваются блочного типа заводского изготовления.

Размещение площадок очистных сооружений, отвечает требованиям СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и СНиП 2.1.5.2582-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения».

Требуемая площадь очистных сооружений принята в соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и представлена в в таблице 2.2

Таблица 2.2

| NN | Наименование поселка | Производительность очистных сооружений хоз-бытовой канализации | Требуемая площадь очистных сооружений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017г. м3/сут | 2032г. м3/сут | 2017г. га | 2032г. га |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Александровское сельское поселение Спасского муниципального района |
| 1 | с. Александровское | 0,29 | 0,53 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | жд.ст. Дроздов | 0,011 | 0,022 | 0,5 | 0,5 |

Территория канализационных очистных сооружений (КОС) должна быть огорожена и освещена.

Сети водоотведения

Отводящие сети могут быть проложены с использованием труб из полиэтилена или труб из высокопрочного чугуна (ВЧШГ)

Проектируемая схема водоотведения представлена в составе графических материалов на «Карте инженерной инфраструктуры».

Санитарно-защитная зона

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 установлены:

- от КНС 15м,

- от площадки очистных сооружений 150 м.

3 Электроснабжение

Анализ существующего состояния системы электроснабжения

Электроснабжение потребителей Александровского сельского поселения осуществляется от  подстанций, расположенных на территории поселения  входящих в зону обслуживания ОАО «ДРСК» Филиал Приморские электрические сети структурное подразделение Приморские западные электрические сети Спасский Район электрических сетей.

Передача электроэнергии осуществляется по линии ВЛ-35 кВ ВЛ-35 кВ «Спасск-ЗСМ-Луговая-Заря-Александровка-Чкаловка» (отпайка на ПС 35/6кВ «ЗСМ», ПС 35/10 кВ «Луговая», ПС 35/10 кВ «Заря»)  а так же на территории поселения от КТП 10/0,4кВ сетями 10 и 0,4кВ. Системообразующая электрическая сеть в поселении сформирована на напряжение 35кВ, распределенная- на напряжение 10(6)/0,4кВ.

Подстанции, воздушные линии, расположенные на территории Александровского сельского поселения, входящие в зону обслуживания

Спасского РЭС ПЗЭС

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование объекта | Количество, протяженность | Принадлежно сть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ВЛ-35кВ | 48 км | Спас.РЭС |
| 2. | ВЛ-10кВ | 8,47 км | Спас.РЭС |
| 3. | ВЛ-0,4кВ | 40,5 км | Спас.РЭС |
| 4. | ТП 10(6)/0,4кВ | 12шт. | Спас.РЭС |

В филиале ПЗЭС имеется оборудования и передаточные средства со сроком эксплуатации более 30 лет, загруженность подстанций 10(6)/0,4кВ составляет 8-33% от номинала.

Электропотребление и электрические нагрузки

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора сельских населенных пунктов Александровского сельского поселения определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей , микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети, утвержденных приказом Минтопэнерго России от 29 июня №213 и учитывающих изменения и дополнения Инструкции по проектированию городских электрических сетей. РД 34.20.185-94.

В соответствии с Нормативами укрупненные удельные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей приведены в таблице №1.1

Потребление электроэнергии по Александровскому сельскому поселению

Итоги работы отрасли энергетики Спасского муниципального района 2010-2012г:

- 2010 год:  43 (потреблено 1363926 кВтч на 30560 чел. среднегодовая - численность постоянного населения).

- 2011 год: 44,9 (1305020 кВтч на 30365 чел. среднегодовая численность постоянного населения).

- 2012 год : 41,5 (1250050 кВтч на 30145 чел. среднегодовая численность постоянного населения).

Численную зависимость потребности в увеличении электроэнергии можно увидеть в таблице 1.1

Увеличение электрической нагрузки в рассматриваемый период за счет новых потребителей принято по разработанному  Администрацией Спасского муниципального района плану развития района с прогнозируемым спросом на дополнительную мощность в зонах существующей и будущей застройки.

В соответствии с динамикой численности населения района, намечаемым уровнем коммунально-бытового электропотребления, развитием промышленного производства, сельского хозяйства и других отраслей хозяйства района суммарная электрическая нагрузка потребителей может увеличиться к расчетному до 194% и до 198% с учетом электронагрева воды в жилой застройке

Наиболее крупные потребители электроэнергии на перспективу:

- Строительство нового жилого фонда - многоквартирных и двухквартирных индивидуальных жилых домов

- перспектива развития промзоны

- строительство клуба в с. Александровка.

- перевод потребителей жилого фонда на электрическое нагревание воды

Суммарные электрические нагрузки потребителей Александровского сельского поселения на перспективу ориентировочно составят по таблице 1.1

Санитарно-защитные и охранные зоны объектов электроснабжения

При выборе и согласовании трасс ВЛ возражения со стороны землепользователей базируются в основном на помехах, создаваемых ВЛ, для использования сельхозугодий.

Поэтому, нормативными документами рекомендуется оперировать понятием земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линий от крайних проводов на расстоянии:

Для ВЛ до 20 кВ – 10 м,

35 кВ – 15м,

110т кВ-20м.

С учетом этих расстояний и применяемых конструкций ВЛ охранные зоны характеризуются данными таблицы 3.2.

Ширина и площади охранной зоны ВЛ

таблица 3.2

| Напряжение ВЛ, кВ | Ширина Охранной зоны, м | Площадь охранной зоны, ВЛ га/км |
| --- | --- | --- |
| До 20 | 26 | 2,6 |
| 35 | 38 | 3,8 |
| 110 | 50 | 5,0 |

Входящие в охранные зоны земельные участки не изымаются у землепользователей, а используются ими для сельскохозяйственных и иных работ с соблюдением установленных требований.

При выборе трассы ВЛ в городских условиях ширина коридора для ВЛ 110кВ составляет 20м.

Для прохождения ВЛ по лесным массивам должны быть прорублены просеки, ширина которых регламентирована в зависимости от напряжения и назначения ВЛ, ценности лесов и высоты основного лесного массива. Для большинства ВЛ напряжением 220кВ и ниже ширина просеки регламентируется расстоянием 3-5 м от крайнего провода  (при его максимальном отклонении) до кроны деревьев.

Инженерно-технические решения схемы электроснабжения

Развитие электроэнергетики  Александровского сельского поселения намечается в следующих направлениях:

*реконструкция существующих П/С за счет установки нового современного оборудования, а так же увеличения пропускной способности линий за счет замены проводников и опор;

*увеличение мощности существующих энергоисточников;

*применение передвижных газовых электростанций (с добычей газа из торфа);

*перевод потребителей района на энергосберегающий путь развития, использование нетрадиционных источников энергии (энергия  ветра, солнца);

*строительство новых сетей и подстанций для выдачи новых электрических мощностей  и усиления надежности электроснабжения потребителей.

Потребление электроэнергии на коммунально-бытовые нужды

Таблица 3.3

| Поселение, населенный пункт | Численность населения на 2012г. Тыс.чел. | Численность населения на проектируемый период Тыс.чел. | Потребление электроэнергии на коммунально-бытовые нужды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На 2012г Тыс.кВт.ч | На проектируемый период Тыс.кВт.ч | На проектируемый период с учетом электронагрева воды Тыс.кВт.ч |
| 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  |
| Александровское сельское поселение | 1,39 | 2,7 | 317267,5 | 616275 | 628265 |
| с. Александровка | 1,32 | 2,6 | 301290 | 593450 | 605110 |
| ж-д. ст. Дроздов | 0,07 | 0,1 | 15977,5 | 22825 | 23155 |

4 Теплоснабжение

Климатические характеристики

Таблица 4.1

| № п/п | Климатические характеристики | Единицы Измерения | значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчетная для проектирования систем отопления) | °С | -30 |
| 2 | Средняя температура наиболее холодного периода (расчетная для проектирования систем вентиляции) | °С | -20 |
| 3 | Средняя температура наиболее холодного месяца (январь) | °С | -18,3 |
| 4 | Средняя температура наиболее жаркого месяца (июль) | °С | 21 |
| 5 | Продолжительность отопительного периода | сут. | 196 |

Суммарные тепловые нагрузки

Расчетная потребность в тепле принята на основании генплана и площадей застройки функциональных зон сел Александровского сельского поселения.

Расчетная потребность в тепле на отопление общественных зданий и сооружений принята g=192 Вт/м² (165 ккал/(ч*м²)) от общей площади.

Расчетный расход тепла на отопление площади 1 га равен Q=0,035 МВт/ч.

Расчетный расход тепла на горячее водоснабжение жилых зданий и сооружений принят g=334 Вт (287,2 ккал/ч) на 1 человека из расчета 115 л/сут.

Согласно генерального плана Александровского сельского поселения выделены 3 функциональные зоны развития села с потреблением тепловой энергии: жилая, общественно-деловая и производственная.

Характеристики функциональных зон и расчетная потребность в тепле всех населенных пунктов Александровского сельского поселения на расчетный срок до 2032г. приведены в табл. 4.2

Таблица 4.2

|  | Александровское сельское поселение |
| --- | --- |
|  | с. Александровка | ж-д. ст. Дроздов |
| Жилая зона (ЖЗ) | + | + |
| Общественно-деловая зона (ОДЗ) | + | + |
| Производственная зона (ПЗ) | + | - |
| Площадь ЖЗ, га | 497,5 | 42,1 |
| Площадь ОДЗ, га | 74,1 | 7,2 |
| Площадь ПЗ, га | 10,72 | - |
| Общая площадь на 1 чел, м2/чел | 2240 | 4930 |
| Кол-во жителей на 1 га, чел/га | 4,47 | 2,03 |

Таблица 4.3 Расчетные тепловые потоки по потребителям на расчетный срок до 2032 г

| Наименование потребителей | Расчетный тепловой поток, (МВт/ч) |
| --- | --- |
|  | Площадь застройки, га | Кол-во жителей | отопление | ГВС | всего |
| с. Александровка | 682.6 | 2600 |  |  |  |
| 1. Жилая зона | 497,5 |  | 17.81 | 2.12 | 19.93 |
| 2.Общественно-деловая зона | 74,1 |  | 2.56 | 0.52 | 3.08 |
| 3. Производственная зона | 111 |  | 3.885 |  | 3.885 |
| Ж-д. ст. Дроздов | 49,3 | 100 |  |  |  |
| 1. Жилая зона | 42,1 |  | 0.48 | 0.06 | 0.54 |
| 2.Общественно-деловая зона | 7,2 |  | 0.248 | 0.05 | 0.298 |
| 3. Производственная зона | - |  |  |  |  |
| Итого: | 631.62 | 2700 | 24.983 | 2.75 | 27.733 |

Инженерно-техническое решение схемы теплоснабжения

В связи со строительством газопровода Сахалин – Хабаровск – Владивосток утверждена схема газификация населенных пунктов Александровского сельского поселения природным газом.

Природный газ является экологически чистым, эффективным и безопасным материалом и относится к экономическому виду топлива.

Газификация населенных пунктов Александровского сельского поселения природным газом должна обеспечить высокий уровень надежности тепловых источников, но и необходимый уровень экологической чистоты.

Потребителями газа будут котельные и коммунально-бытовые потребители.

Подача газа к жилым домам и общественным зданиям осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП) с пределами регулирования давления газа до 0,003 МПа.

Основными техническими решениями по развитию теплоснабжения Александровского сельского поселения являются:

1. Вариант

- строительство новых центральных котельных для теплоснабжения (отопление, вентиляция и ГВС) перспективных жилых, общественно-деловых и производственных зон;

- переоборудование существующих котельных и печей на твердом топливе с переводом на газовое топливо или торф;

- перекладка существующих и прокладка новых тепловых сетей из современных материалов

2. Вариант

- строительство новых центральных котельных для теплоснабжения (отопление, вентиляция и ГВС) перспективных общественно-деловых и производственных зон;

- строительство новых центральных котельных для отопления перспективной жилой зоны и местное приготовление горячей воды для нужд ГВС, в малоэтажной застройке;

- переоборудование существующих котельных и печей на твердом топливе с переводом на газовое топливо или торф;

- перекладка существующих и прокладка новых тепловых сетей из современных материалов

3. Вариант

- строительство новых центральных котельных для теплоснабжения (отопление, вентиляция и ГВС) перспективных жилых (кроме малоэтажной застройки), общественно-деловых и производственных зон;

- строительство новых автономных котельных для каждого дома в малоэтажной застройки на газовом, твердом топливе или электрическом источнике энергии;

- переоборудование существующих котельных и печей на твердом топливе с переводом на газовое топливо или торф;

- перекладка существующих и прокладка новых тепловых сетей из современных материалов

Общественно-деловая зона

В общественно-деловой зоне располагаются многоэтажные многоквартирные жилые дома, здания соцкультбыта, детские сады и школы, оборудованные системой отопления, вентиляции и системами горячего водоснабжения с центральным источником теплоснабжения. Основными источниками теплоснабжения общественно-деловой зоны являются существующие котельные.

Для покрытия тепловых нагрузок предполагается реконструировать существующие котельные с переводом их на газовое топливо либо торф. Топливом для котельной предусматривается природный газ высокого давления Р = 0,6 МПа от головного газораспределительного пункта.

В селах где общественно-деловая зона ограничена малоэтажной застройкой (клуб, магазин, д.сад) предусмотреть автономные источники теплоснабжения для каждого объекта, работающих на газовом, твердом топливе или с электрическом источником энергии.

Жилая зона

Жилая зона занимает основную площадь сел. В жилой зоне располагаются в основном одноэтажные жилые дома, оборудованные печной системой отопления и автономными источниками горячего водоснабжения.

На расчетный период до 2032г. в связи с увеличением количества проживающего населения и строительством перспективной малоэтажной застройки предполагается увеличение тепловой нагрузки.

Для покрытия увеличивающихся тепловых нагрузок предполагается:

- создать в каждом доме автономную котельную на основе бытовых котлов малой мощности, для систем отопления и горячего водоснабжения. В качестве топлива предлагается использовать природный газ либо твердое топливо или котлы с электрическим источником энергии.

- в домах с печным отоплением так же создать автономные источники теплоснабжения.

Производственная зона

В производственной зоне располагаются сельскохозяйственные предприятия, перерабатывающие предприятия, а так же объекты пром. производства.

Теплоснабжение предприятий и хозяйств, предполагается от реконструируемых или вновь строящихся отдельно стоящих автономных источников теплоснабжения (или котельных), пристроенных к одному из производственных зданий либо стоящих на территории предприятий.

Топливом для автономного источника является природный газ высокого давления Р = 0,6 МПа или твердое топливо.

Существующая характеристика котельных

Таблица 4.4

| № п/п | Котельная, местоположение, адрес | Тип котла | Количество котлов, шт | Год установки котлов | Состояние котла (не рабочий, запрещен). Год проведения кап. ремонта, реконструкции | Производительность одного котла, Гкал/час | Производительность котельной по паспорту, Гкал/час | Фактическая располагаемая мощность по паспорту, Гкал/час | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 37 с. Александровка ул. Уборевича,63б | КДВ-2000 | 2 | 2002 | 2002 | 0,2 |  | 0,4 | 0,2536 | ДТ |
|  | Итого |  | 2 |  |  | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2536 |  |
| 2 | № 38 с. Александровка ул. Советская, 72а | НР-18 | 1 |  | 2005 | 0,62 |  | 1,172 | 0,2465 | уголь |
|  |  | Приморец | 1 | 1987 | 2006 | 0,552 |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 2 |  |  | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 0,2465 |  |
| 3 | № 39 с. Александровка ул. Партизанская, 54б | Ст. труб | 1 | 1998 | 2006 | 0,089 |  | 0,225 | 0,0323 | уголь |
|  |  | Ст. труб | 1 | 1998 |  | 0,136 |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 2 |  |  | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,0323 |  |

5 Связь

Анализ современного состояния телекоммуникационной инфраструктуры Александровского сельского поселения Спасского муниципального района

Фиксированная телефонная связь

На территории сельского поселения оказывают услуги связи:

- местной связи: ОАО «Ростелеком»;

- зоновой связи: ОАО «Ростелеком», ОАО «Вымпел - Коммуникации»

Состав и номерная емкость оператора ОАО «Ростелеком» представлена в Таблице 5.1.

Таблица 5.1

|  | Населенный пункт | Численность населения тыс.чел. | Монтированная емкость | Использованная емкость | Тип оборудования АТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Александровка | 1,324 | 200 | 180 | АТСК 50/200 |
|  | ж-д. ст. Дроздов | 0,071 | 12 | 12 |  |
|  | Всего | 1,395 | 212 | 192 |  |

Оборудование телефонной связи АТС К-50/200 морально устарело, монтированная емкость полостью используется, расширение абонентской базы ограничивается недостаточно развитой распределительной сетью. Плотность телефонизации составляет 13,8 телефонных аппарата на 100 жителей при средней по Приморскому краю – 27 телефонных аппаратов на 100 жителей. Во всех населенных пунктах поселения установлен таксофон универсальной услуги связи. Межстанционные линии связи выполнены медным кабелем и не могут обеспечить оказание всего комплекса услуг связи, включая интерактивное телевидение. Широкополосный доступ в Интернет ограничен по количеству подключений и скорости канала. Подключение к зоновому кабелю ВОЛС отсутствует. Сдерживающим фактором является не развитая распределительная абонентская сеть.

Подвижная радиотелефонная связь

На территории сельского поселения оказывают услуги подвижной радиотелефонной связи

- ОАО "МТС" в стандарте GSM-900/1800, UMTS

- ЗАО "АКОС" в стандарте GSM-1800

- ЗАО "Мегафон" в стандарте GSM-900/1800, UMTS

- ОАО «Вымпел - Коммуникации» в стандарте UMTS.

Телевизионное и радиовещание

На территории муниципального района вещает радиотелевизионная передающая станция, расположенная в с.Чкаловское Спасского муниципального района, которая обеспечивает население населённых пунктов эфирным телевизионным вещанием. Радиус охвата вещания составляет 66 км. Радиовещание программ «Маяк», «Р.России+ПТР» на средних частотах ведется передающей станцией, расположенной в Радиовещание программ «Маяк», «Р.России+ПТР» на средних частотах ведется передающей станцией, расположенной в с.Раздольное Надеждинского муниципального района В Таблице 5.2. приведены технические данные.

Таблица 5.2.

| Программа | Мощность Вт | Охват населения % |
| --- | --- | --- |
| Россия1+ПТР | 5000 | 100 |
| Первый канал | 4000 | 100 |
| ОТВ-ПРИМ | 100 | 97 |
| Маяк | 4000 | 100 |
| Р.России+ПТР | 4000 | 100 |

Прием общероссийских ТВ программ в сельском поселении осуществляется во всех населенных пунктах. Прием телевизионных программ осуществляется посредством спутниковых антенн индивидуального приема. В конце 2011 года на территории сельского поселения запущено в тестовом режиме вещание цифрового телевидения (DVB-T) Первого мультиплекса. В состав пакета программ включены 8 телевизионных программ и три радиопрограммы.

Проводное вещание на территории сельского поселения в настоящее время отсутствует.

Почтовая связь

Основным оператором на территории Спасского муниципального района является ФГУП «Почта России». Отделение почтовой связи находится в с. Александровка по адресу:  ул. Центральная, д.3 Население ж-д. ст. Дроздов  обслуживается передвижными почтовыми отделениями по маршруту и в соответствии с графиком.

Предложения по развитию сетей связи и телекоммуникаций Александровского сельского поселения Спасского муниципального района на расчетный срок

Генеральным планом предусматривается развитие сетей связи и телекоммуникаций, включающих в себя:

- фиксированную телефонную связь;

- подвижную (сотовую) радиотелефонную связь;

- телевизионное и радиовещание;

- почтовая связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных мультисервисных систем.

Фиксированная телефонная связь

Развитие телефонной сети планируется исходя из условия - 100% обеспечения телефонной связью квартирного сектора и потребности организаций. Коэффициент семейности равен 3. Прогнозируемая численность телефонной сети в разрезе населенных пунктов приведена в Таблице 5.3

Таблица 5.3

|  | Населенный пункт | Численность населения | Количество №№ абонентов | Количество №№ организаций | Всего №№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Александровка | 2,6 | 867 | 173 | 1040 |
|  | ж-д. ст. Дроздов | 0,1 | 33 | 7 | 40 |
|  | Всего | 2,7 | 900 | 180 | 1080 |

Межстанционную сеть на территории поселения рекомендуется проектировать на основе волоконно-оптических линий (ВОЛС). Необходимо предусмотреть выделение земельного участка площадью 0,1 га в ж-д. ст. Дроздов под строительство модулей узлов мультисервисной сети с обеспечением электроснабжения. Линии связи и другие линейные сооружения местного значения в сельской местности следует размещать на территории населенных пунктов вдоль красных линий- в кабельной канализации либо в грунте вдоль улиц. Вне населенных пунктов - в грунте по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых сельскохозяйственными угодьями. Размещение элементов кабельной канализации определяется после разработки проекта распределительной сети связи. Увеличение количества абонентов предполагается за счет замены существующих АТС на цифровые (1), и внедрение новых технологий. Для обеспечения населения и организаций необходимо произвести расширение распределительной абонентской сети. Расширение абонентской сети должно идти как по пути подключения с использованием ВОЛС, так на основе беспроводных технологий.

Подвижная радиотелефония

Необходимо создать в поселении благоприятные условия для развития ускоренными темпами системы подвижной радиотелефонной связи на базе стандартов GSM, UMTS, LTE. Услуги сотовой связи, по мере внедрения новых технологий, будут составлять существенную конкуренцию проводным сетям телефонии общего пользования и должны идти по пути увеличения площади покрытия территории зонами устойчивого доступа, повышения скорости передачи данных и обеспечения качества связи. Развитие услуг сотовой связи для телефонии и по передаче данных высокоскоростным каналом будет строиться с использованием технологии стандартов UMTS, LTE.

Почтовая связь

Существующий норматив по почтовой связи (Приказ Министерства связи СССР №178 от 27.04.81) определяет количество жителей на одно сельское отделение почтовой связи (ОПС) от 1 до 6 тыс. Исходя из прогнозируемой численности населения на расчетный срок открытие сельского ОПС  не требуется.

Телевизионное и радиовещание

В связи с переходом на стандарт цифрового телевидения к 2015 году в соответствии с распоряжением Правительства РФ «О внедрении в РФ европейской системы цифрового телевизионного вещания DVB» от 25 мая 2004 г. N 706-р. количество телевизионных программ возрастет до 48-70 не менее 4-х пакетов. Для населения необходимо обеспечить поставки оборудования (приставки), позволяющего принимать новый стандарт ТВ на старые телевизионные приемники в количестве 900. штук. Строительство сети цифрового эфирного вещания ведет Приморский филиал ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть» Приморский краевой радиотелевизионный передающий центр. В соответствии с проектом в каждом населенном пункте сельского поселения будет обеспечена возможность эфирного приема цифрового телевидения.

Переход на цифровое телевизионное вещания включает в себя и радиовещание. В состав пакета  первого мультиплекса входят три радиопрограммы: «Вести ФМ», «Радио России», «Радио Маяк».

Взамен сетей проводного вещания необходимо внедрение сетей по оповещению населения об угрозе ЧС в рамках «Общероссийской комплексной системы информационного оповещения населения» (ОКСИОН).

Для обеспечения оповещения населения необходимо установить 2 внешних акустических устройств (ВАУ). Из расчета 1 не менее чем на 2000 человек населения.

Цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных мультисервисных систем

Внедрение на основе IP-технологии мультисервисных систем: по передаче ТВ программ, видеоконференций, видео по запросу, высокоскоростного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, информационно-справочного обеспечения - позволит предоставить населению основной набор современных услуг связи.

Создание узлов доступа абонентов к сети передачи данных в сельской местности рекомендуется проектировать на основе беспроводной технологии Wi-Fi, Wi-Max, CDMA.

Количество узлов связи мультисервисной сети определяется на основе существующих АТС и проектируемых. Для обеспечения всего комплекса услуг мультисервисной сети необходима модернизация существующих узлов связи, переход на архитектуру FTTB (Metro-ethernet). Примерный набор услуг мультисервисной сети:

- телефония и видеотелефония;

- подключение к сети интернет;

- интерактивное телевидение;

- справочные службы;

- оплата услуг и товаров;

- реализация прав и возможностей граждан в системе «Информационного общества».

Краткие Выводы

Развитие сетей связи проектируется на основе ВОЛС с переходом на цифровые технологии. Для развития распределительной сети связи в населенных пунктах предлагается использовать наряду с традиционными - технологии беспроводного подключения абонентов. При переходе на использование цифровых технологий в сетях связи, стираются различия между разными видами услуг связи – фиксированной телефонии, кабельного телевидения, сети передачи данных, мобильной связи. Подключение абонента к сети связи общего пользования позволит предоставить весь спектр услуг связи.

# 6 Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

Автодорожная сеть Александровского сельского поселения

состоит из дорог регионального и межмуниципального значения. Перечень автомобильных дорог регионального значения утвержден постановлением администрации Приморского края от 26.11.2012 г. №357-па «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения». Ведомственных и частных дорог на территории поселения нет.

Основной транспортной артерией является автомобильная дорога Хабаровск-Владивосток-Анненка-Александровка-Чкаловское регионального значения, IV технической категории с твердым асфальтобетонным покрытием, которая пересекает поселение с юга-запада на север-восток.

Дороги регионального и межмуниципального значения

Таблица 6.1

| № п/п | Наименование автодороги (участка, подъезда к населенному пункту) | Через какое поселение и населенные пункты проходит | Фактическое состояние, степень износа, % | Протяженность, км | Тип покрытия, км | Технические категории(км) | Наличие автобусного сообщения | Мосты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | усовершенствованное | переходное | грунтовое | I | II | II | IV | V |  | Кол шт. | Пог. м |
|  |  |  |  |  | цементо- бетонное | асфальто- бетонное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональные автомобильные дороги |
| 1 | Хабаровск-Владивосток-Анненка-Александровка-Чкаловское | с. Анненка с. Александровка ж/д ст. Дроздов с. Чкаловское |  | 28 |  | 21 | 7 |  |  |  |  | 28 |  | есть | 3 | 60 |

Сводная ведомость мостовых сооружений

Таблица 6.2

|  | Дорога | Местоположение, км | Наименование препятствия | Длина, м | Материал | Габарит | Расчетная нормативная нагрузка | Год постройки | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хабаровск-Владивосток-Анненка – Александровка-Чкаловское | 18,144 | Ручей | 30,2 | Железобетон | Г-7,0+2х1,0 | Н-10 НГ-60 | Не установлен | Удовл. |
|  |  | 21,341 | Канал | 12,05 | Железобетон | Г-8,0+2х1,0 | Н-10 НГ-60 | Не установлен | Удовл. |
|  |  | 23,872 | Канал | 18,1 | Железобетон | Г-8,0+2х1,0 | Н-10 НГ-60 | 1976 | Удовл. |

В настоящее время в Александровском сельском поселении  развит только один вид транспортного  сообщения - автомобильный.

Регулярное транспортное сообщение с краевым и районным центрами осуществляется за счет наличия автобусного сообщения.

Таблица 6.3

| № маршрута | Наименование маршрута | Значение маршрута | Через какие населенные пункты по территории района | Тип сообщения | Сезонность | Количестворейсов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | В день | В неделю |
| 615-ВМ | «ГО Спасск-Дальний – с. Зеленодольское» | Местный Муниципальный | с.Летно-Хвалынское, с. Буссевка, с. Константиновка с. Анненка, с. Александровка, с. Дроздов, с. Чкаловское, с. Зеленодольское | Пригородный | Кругло-годичное | 5 | 35 |
| 617-ВМ | «ГО Спасск-Дальний – с. Новорусановка» | Местный Муниципальный | с.Летно-Хвалынское, с. Буссевка, с. Константиновка с. Анненка, с. Александровка, с. Дроздов, с. Чкаловское, с. Зеленодольское | Пригородный | Кругло-годичное | 3 | 21 |

Улично-дорожная сеть

Существующая планировочная система улиц - прямоугольная.

Основные транспортные дороги Александровского сельского поселения имеют асфальтовое покрытие  остальные в грунтовом исполнении.

Наиболее благоустроенными являются улицы в центральной части с. Александровское.

На ряде улиц требуется ремонт дорожного полотна, ремонт и устройство дренажно-ливневой канализации.

Хранение легкового индивидуального транспорта осуществляется на приусадебных участках владельцев транспортных средств и гаражах.

# 7 Инженерная подготовка территории

### Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории включает в себя вертикальную планировку территории и организацию поверхностного стока, понижение уровня грунтовых вод, защиту прибрежных территорий от затопления и подтопления; борьбу с оврагообразованиями; противооползневые мероприятия, восстановление нарушенных территорий;

Основными задачами вертикальной планировки являются:

- организация стока поверхностных вод (дождевых, ливневых и талых) с территорий населенных пунктов;

- обеспечение допустимых уклонов улиц для безопасного и удобного движения всех видов транспорта и пешеходов;

- организация рельефа при наличии неблагоприятных физико-геологических процессов при затоплении территории, подтопление ее грунтовыми водами (строительство дамб, повышение отметки застраиваемой территории);

- восстановление нарушенных территорий, т.е. рекультивацию, необходимо производить при любом нарушении естественного ландшафта - при строительстве зданий, сооружений, при прокладке сетей и т.д.

Все выше перечисленные мероприятия по инженерной подготовке следует проводить в соответствии с п.8 СНиП 2.07.01.-89.

### Защита территорий от затопления и подтопления (строительство дамб и искусственных водоемов)

Структура речной сети и наименования рек приведены на карте современного использования территории (опорный план);  зоны – на карте функциональных зон.

Проектом предлагается строительство дамб вдоль рек (водотоков) протекающих в непосредственной близости от населенных пунктов и затапливающих муссонным речным паводком прибрежные территории. При строительстве дамб необходимо предусматривать также строительство искусственных прудов без перекрытия основного русла рек для водной рекреации и рыборазведения. Пруды (водоемы) типа «копань» будут располагаться на речной пойме и заполняться аллювиальной подрусловой водой (высота дамб должна обеспечить защиту от ливневых стоков) и водой через подрусловый водозабор (выше по течению). Подрусловый водозабор прокладывается в виде дрены (подземный искусственный водоток), что обеспечивает, при необходимости, регулирование замены воды в пруду. Вода из пруда сливается обратно в реку ниже по течению. Данные пруды будут содержать воду согласно ГОСТ 17.15.02-80 и СП 497-64.

Рытьё котлованов для искусственных прудов даст необходимый объем земляных масс, что значительно сократит затраты для строительства дамб. Проектом размещение искусственных прудов и дамб предлагается в зоне рекреационного назначения с искусственными водоемами.

Покрытие светопрозрачными конструкциями (поликарбонат, пластик и т.д.), с установкой солнечных коллекторов или их аналогов для подогрева поступающей воды увеличит сезон эксплуатации этих объектов.

### Подземные инженерные сети

Схема размещения подземных инженерных сетей в границах красных линий (коридор подземных инженерных сетей), по возможности основную часть подземных инженерных сетей размещать в кабель-каналах, отдельно от канализации, ливневой канализации, газопроводов высокого давления и силовых кабелей более 30 КВТ.

Теплотрассы и линии электропередач, выполненные в надземном варианте, нарушают гармонию восприятия архитектурных ансамблей. Желательно выполнять их в подземном исполнении отдельно от конструкций дорожного покрытия, тротуаров, велосипедных дорожек и других площадок с естественным покрытием (предусматривать только поперечные проходы), в соответствии с п.7.20 СНиП 2.07.01-89.

### Архитектурное благоустройство

Единая система благоустройства и озеленения позволит создать комфортные условия проживания и обеспечить связь с природой.

Особое внимание необходимо уделить развитию транспортной доступности объектов социального обслуживания:

- велосипедные дорожки прокладывать вдоль тротуаров и автомобильных дорог отдельно;

- на автомобильных дорогах со слабой автомобильной загрузкой возможно выделенная полоса движения велосипедистов;

- велосипедные дорожки в жилых зонах и рекреации должны нести не только спортивную функцию, но в некоторых случаях и транспортную функцию, что позволит ограничивать автомобильный транспорт;

- предусматривать строительство парковок для всех видов автомобильного транспорта.

### Инженерное благоустройство естественных и искусственных водоемов

Прибрежные территории рек и водоемов необходимо использовать для благоустройства населенных пунктов.

Важным моментом благоустройства поселков является строительство следующих объектов:

- зоны отдыха с прогулочными аллеями;

- пляжи с кабинками для переодевания;

- спортивные сооружения и площадки;

- беговые и велосипедные дорожки.

### Освещение

Освещение территории населенных пунктов – одна из важнейших задач благоустройства.

Освещение населенных пунктов состоит из следующих элементов:

- уличное освещение, необходимое для безопасного движения пешеходов и транспорта;

- освещение улиц и площадей, освещение территории населенного пункта;

- освещение территорий зеленых насаждений;

- освещение зданий, отдельных объектов, спортивных;

- рекламное  освещение, оформление витрин и праздничная  иллюминация;

- световые сигналы, указатели пешеходам и транспорту;

- освещение направления движения, мест остановок, переходов, стоянок и т.д.

## Ливневая канализация

Отведение ливневых вод с рельефа осуществляется по водоотводным каналам через очистные сооружения ливневых вод.  Выпуск очищенных ливневых вод осуществляется по бассейнам русла рек.

При этом должен осуществляться следующие правила:

- Отметка пола эксплуатируемых помещений по поперечному сечению (кроме спец сооружений) не должна быть ниже отметки зоны затопления рек. Необходимо предусматривать совмещенную систему водоотведения ливневых вод – открытую и закрытую. На территории малоэтажной застройки необходимо предусматривать преимущественно открытую систему водоотведения ливневых вод.

- Дренажи фундаментов сооружений осуществлять по закрытой системе водоотведения в ближайшие овраги через оголовки или ниже расположенные водоносные слои при условии отсутствия ниже по горизонту питьевых водозаборов;

- Вдоль автомобильных дорог, стоянок автомобильного транспорта необходимо предусматривать водоотведение воды в ливневую канализацию через очистные;

- Конструкцию  отведения ливневых вод (открытую и закрытую) осуществлять отдельно от дорожного покрытия, тротуаров, велосипедных дорожек и других площадок с естественным покрытием (предусматривать только поперечные перепуски).

- Отведение ливневых вод с газонов, откосов, озеленения вдоль дорог, тротуаров, велосипедных дорожек, площадок с искусственным покрытием  может осуществляться напрямую в  ливневую канализацию.

- В местах пешеходного движения, примыкающих к детским, спортивным площадкам, открытую систему отведения ливневых вод закрывать съемными решетками, огораживать леерами, живой изгородью и т.д.

Часть 5 Мероприятия по охране окружающей среды

Предлагаемый список мероприятий по охране окружающей среды учитывает мероприятия, включенные в состав Схемы территориального планирования Приморского края.

Предусматривается комплекс охранных мероприятий, который должен обеспечить благоприятные экологические условия проживания населения:

– технологические – переход на более совершенные, «чистые» технологии; технические совершенствование устройств очистки сбросов в водоемы и выбросов в атмосферу;

– организационно-технические – инвентаризация источников загрязнения и создание соответствующего информационного банка, разработка проектов и организация СЗЗ промышленных предприятий;

– архитектурно-планировочные – планировочное обеспечение нормативных санитарно-защитных зон и охранных зон, группировка отдельных производств в промышленные зоны, развитие элементов природного каркаса и создание системы озелененных пространств, обеспечивающих очищение и восстановление атмосферного воздуха.

## 1 Мероприятия по охране воздушного бассейна

Планировочные мероприятия:

– расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из газоустойчивых растений;

– установление зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог, озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

– установление нормируемых санитарно-защитных зон (СЗЗ) при размещении новых и реконструкции существующих предприятий, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Мониторинг качества атмосферного воздуха:

– организация лабораторного контроля в зоне влияния предприятий;

– организация лабораторного контроля в зоне влияния автомагистралей.

Организационно-технические мероприятия:

– проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников загрязнителей атмосферного воздуха;

– разработка сводных томов ПДВ (предельно-допустимых выбросов) по всем предприятиям района;

– организация СЗЗ от объектов: сельскохозяйственного производства (животноводческие комплексы, фермы, птицефабрики); коммунально-бытовых (кладбища, скотомогильники, канализационные очистные сооружения, свалки, полигоны ТБО); электроподстанций;

– организация зон санитарного разрыва: от автомагистралей (в зависимости от категории автомобильной дороги); от железной дороги (по 100 м от крайних путей); от магистральных нефтепроводов (в соответствии с диаметром труб); от магистральных газопроводов;

– ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна;

Технологические мероприятия:

– размещение производств на территориях нового промышленного освоения на базе современных технологий, отвечающих санитарно-экологическим требованиям с использованием ресурсо- и энергосберегающих технологий, обеспечивающих снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

– внедрение энергосберегающих установок и использование возобновляемых источников энергии в отдаленных и труднодоступных селах края;

– газификация объектов теплоэнергетики, предусмотренная Программой освоения газовых ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока в частности замена мазута и твердого топлива на газ;

– совершенствование технологического оборудования и оснащение источников выбросов пыле- и газоочистными установками;

– обеспечение производственного контроля за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

– переход на использование бензина повышенного качества Euro-2 и Euro-3;

– организация контроля атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах.

## 2 Мероприятия по охране водных объектов

Планировочные мероприятия:

– установление зон рекреации водных объектов, в том числе мест для купания, туризма, водного спорта, рыбной ловли и т.п.;

– установление водоохранных зон полос водных объектов в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Водоохранные зоны необходимо учитывать при размещении на территории района объектов капитального строительства, в соответствии с Водным кодексом РФ;

– установление нормируемых санитарно-защитных зон (СЗЗ) при размещении новых и реконструкции существующих предприятий, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

– установление зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

Мониторинг качества водной среды:

– мониторинг забираемых, используемых и сбрасываемых вод (качество очищенных сточных вод должно соответствовать нормативно допустимым сбросам – НДС), количества загрязняющих веществ в них, а также систематические наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами;

– мониторинг состояния и режима эксплуатации водозаборов подземных вод, ограничение водозабора;  контроль за соблюдением нормативов допустимого воздействия на подземные водные объекты;

– мониторинг содержания биогенных элементов в водоемах, предназначенных для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (для предотвращения эутрофикации).

Организационно-технические мероприятия:

– реконструкция существующих, с расширением, и строительство новых станций очистки воды, а также сооружение новых систем водоснабжения, обновление водопроводных сетей;

– перспективное водоснабжение сел района, предусматривающее локальные водоводы, включающие водозаборные скважины, станцию обезжелезивания, регулирующие емкости и разводящие сети;

– своевременное выявление скважин, непригодных к эксплуатации или использование которых прекращено, оборудование их регулирующими устройствами, консервация или ликвидация.

Технологические мероприятия:

– обязательная герметизация оголовка всех эксплуатируемых и резервных скважин;

– использование водонепроницаемых емкостей для хранения сырья, продуктов производства, химических реагентов, отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов;

– использование альтернативного метода обеззараживания воды (вместо хлорирования) – метода ультрафиолетового обеззараживания (УФО). Хлорирование воды оказывает вредное воздействие на прибрежные воды и негативно влияет на здоровье человека, т.к. в обеззараженных сточных водах образуются токсичные хлорорганические соединения и хлорамины, негативно действующие на рыбу и весь биоценоз водоема (приемника сточных вод). Метод УФО обеспечивает экологическую безопасность, обладает высокой эффективностью воздействия на патогенную флору и по сравнению с реагентными методами обеззараживания обладает рядом преимуществ, так как исключаются:

- необходимость организации специальных мер безопасности, т.к. с территории выводится опасный производственный объект – расходный склад хлора;

- опасность передозировки;

- емкости для контакта с водой.

## 3 Мероприятия по охране почв

Мероприятия по охране почв предусматривают введение специальных режимов их использования, изменение целевого назначения и рекультивацию почв и базируются на критериях, определяющих степень опасности загрязнения почв для различных типов функционального использования территории и различного функционального назначения объектов.

Планировочные мероприятия:

– функциональное зонирование территории, учитывающее демографическую емкость территории и необходимое количество и качество озелененной территории, с сохранением целостности почвенного покрова;

– установление нормируемых санитарно-защитных зон (СЗЗ) при размещении новых и реконструкции существующих предприятий, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Мониторинг качества почвенного покрова:

– мониторинг состояния почвы (степени загрязнения, плотности и т.п.) в черте города, особенно в придорожных территориях, и в пригородных рекреационных зонах;

– мониторинг состояния травяного покрова и подстилки; контроль за сохранностью травяного покрова почвы, недопущение полного вытаптывания травяного покрова и наличия «проплешин» (открытого грунта) и, как следствие, водной и ветровой эрозии почвы.

Организационно-технические мероприятия:

– ликвидация стихийных свалок;

– организация вывоза отходов с территорий индивидуальной жилой застройки по графику;

– очистка территории АТП, АЗС и гаражных зон для ликвидации загрязнения почв горюче-смазочными материалами;

– своевременная очистка территории поселений от мусора, снега и льда;

– профилактика лесных пожаров.

Технологические мероприятия:

– разработка и принятие программы строительства на всех предприятиях, где образуются промышленные отходы, природоохранных утилизационных установок для их переработки и обезвреживания;

– разработка и принятие программы утилизации опасных отходов производства и потребления (в т.ч. демеркуризации ртутных ламп).

## 4 Мероприятия по защите от вредного воздействия физических факторов антропогенного и техногенного происхождения

Планировочные мероприятия:

– функциональное зонирование территории с отделением жилых и рекреационных зон от производственных, коммунально-складских зон и основных транспортных коммуникаций;

– устройство санитарно-защитных зон предприятий (в том числе предприятий коммунально-транспортной сферы), автомобильных и железных дорог, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

– дифференциация улично-дорожной сети по составу транспортных потоков с выделением основного объема грузового движения на специализированных магистралях;

– концентрация транспортных потоков на небольшом числе магистральных улиц с высокой пропускной способностью, проходящих, по возможности, вне жилой застройки (по границам промышленных и коммунально-складских зон, в полосах отвода железных дорог); вынос крупных магистралей за пределы городской черты;

Мониторинг уровня загрязненности вредными физическими факторами:

– мониторинг шумового загрязнения среды;

– мониторинг радиоактивного фона среды.

Организационно-технические мероприятия:

– расположение в первом эшелоне застройки магистральных улиц шумозащитных зданий в качестве экранов, защищающих от транспортного шума внутриквартальное пространство жилых районов, микрорайонов в городских округах и городских поселениях.

Технологические мероприятия:

– использование шумозащитных экранов (ограждений) в виде искусственных элементов рельефа местности при расположении небольшого населенного пункта вблизи магистральной дороги или железной дороги на расстоянии, не обеспечивающем необходимое снижение шума; шумозащитные экраны следует устанавливать на минимально допустимом расстоянии от автомагистрали или железной дороги, с учетом требований по безопасности движения, эксплуатации дороги и транспортных средств.

## 5 Мероприятия по организации санитарной очистки

Планировочные мероприятия:

– разработка схем санитарной очистки для всех населенных пунктов района с учётом современного законодательства;

– проектирование и строительство новых полигонов твердо-бытовых отходов (ТБО) за пределами водоохранных зон с учетом климатогеографических и почвенных особенностей, геологических и гидрологических условий местности, взамен ликвидируемых свалок, переоборудование сохраняемых свалок в полигоны ТБО. Схемой территориального планирования Приморского края предусмотрена организация системы селективного сбора ТБО и организация полигона ТБО в Спасском МР в числе первоочередных мер.

Мониторинг:

– мониторинг состояния пригородных рекреаций с целью своевременного выявления несанкционированных свалок.

Организационно-технические мероприятия:

– ликвидация несанкционированных свалок ТБО и проведение последующей рекультивации их территории;

– 	рекультивация и санация мест размещения промышленных отходов на территориях промплощадок в процессе экореконструкции;

– внедрение системы государственного учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО;

– улучшение системы санитарной очистки территорий населенных пунктов (оборудование контейнерных площадок, площадок для крупногабаритных отходов и т.д.);

– разработка специальной программы по утилизации биоорганических, медицинских отходов и лекарственных препаратов;

– реализация комплексной программы утилизации золошлаковых отходов (ЗШО), включающей мероприятия, предусмотренные СТП Приморского края;

– утилизация сельскохозяйственных отходов на местах их образования – компостирование, сушка с получением сухого удобрения, анаэробное сбраживание с целью получения биогаза и др.;

– утилизация транспортных отходов, в том числе – организация на предприятиях технологических линий по переработке транспортных отходов (по переработке и использованию отходов в виде отработанных автопокрышек, отработанных масел, отработанных аккумуляторов, пластика);

– утилизация отходов садово-дачных кооперативов, в т.ч. выделение мест для устройства контейнерных площадок и установки контейнеров для сбора отходов и организация централизованного сбора и вывоза отходов с территории садово-дачных кооперативов.

При разработке мероприятий необходимо отметить, что на органы местного самоуправления поселений действующее законодательство возлагает только обязанность по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. Утилизацией данных отходов и мусора должны заниматься органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (ст. 8, ч. 2, 3 Федерального закона № 89-ФЗ). Сбор, вывоз и утилизация промышленных отходов не входят в компетенцию органов местного самоуправления поселений.

Технологические мероприятия:

– внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий и оборудования для переработки отходов;

– мероприятия по рациональному обращению с промышленными отходами.

## 6 Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона (СЗЗ),  размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме и не может быть использована  для расширения территории.

Порядок установления СЗЗ для отдельных промышленных объектов и производств и/или их комплексов, ограничения на использование территории  санитарно-защитной зоны, требования к их организации и благоустройству, а также требования к санитарным разрывам опасных коммуникаций (автомобильных, железнодорожных, авиационных, трубопроводных и т.п.) устанавливаются СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий и иных объектов».

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства).

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов, устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (санитарные разрывы) п.2.6.

## 7 Охранные зоны объектов

Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований охраны окружающей среды и экологической безопасности является одним из основных принципов законодательства о градостроительной деятельности, зафиксированных в Градостроительном кодексе РФ.

Охранные зоны устанавливаются вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

В схеме территориального планирования Александровского СП учитываются охранные зоны электрических сетей, линий и сооружений связи, магистральных трубопроводов, транспортных магистралей, объектов культурного наследия, водоохранные зоны водных источников.

Охранные зоны электрических сетей

В соответствии с Постановлением Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (№ 160 от 24 февраля 2009 г.).

Охранные зоны устанавливаются:

– вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи, ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии:

– вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли,  расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы).

Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружения связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования, согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», составляют на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации не менее двух метров.

Охранные зоны магистральных трубопроводов

Устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов» и составляют:

– вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

– вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

– вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;

– вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны;

– вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 м во все стороны;

– вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м во все стороны.

Охранные зоны транспорта

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, охранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, селям и другим опасным воздействиям. Для создания нормальных условий эксплуатации федеральных автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и требований безопасности населения создаются придорожные полосы в виде прилегающих с обеих сторон к полосам отвода федеральных автомобильных дорог земельных участков (шириной не менее 50 метров каждый, считая от границы полосы отвода) с установлением особого режима их использования, включая строительство зданий, строений и сооружений, ограничение хозяйственной деятельности в пределах придорожных полос, установку рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технического регламента и нормативных актов по безопасности движения транспорта, а также информационных щитов и плакатов, не имеющих отношения к безопасности движения. В соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и с Федеральным Законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» [42], в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

– 50 м - для автомобильных дорог третьей и четвертой категории;

– 25 м - для автомобильных дорог пятой категории.

За пределами полосы отвода железных дорог устанавливаются зоны охранного назначения, где запрещаются действия, увеличивающие подвижность песков (уничтожение растительности, нарушение почвенного покрова транспортной техникой, выпас скота). Ширина охранной зоны должна быть не менее 100 метров (Приказ Минтранса РФ №126 от 06.08.2008 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»).

8 Технико-экономические показатели

Таблица 8.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 34812,2 | 34812,2 |
| 2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | нет данных | 1101,7 |
| Территории вне населенных пунктов Александровского СП |
| 3 | Зона производственного использования | га | - | 1443 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | - | 75,8 |
| 5 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 65,7 | 119,5 |
| 6 | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 14607,5 | 31028 |
| 7 | Зона лесных сельскохозяйственных угодий | га | 1686,8 | 792,1 |
| 8 | Зона рекреационного назначения | га | - | 7,8 |
| 9 | Зона лесопарков | га | - | 230,6 |
| 10 | Зона специального назначения | га | - | 12,7 |
| 11 | Зона Заповедника «Ханкайский» | га | - | 1 |
| 12 | Прочие территории | га | 17961,5 | - |
|  | ИТОГО |  | 34321,5 | 33710,5 |

Таблица 8.2

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | НАСЕЛЕНИЕ | тыс. чел |  |  |
| 1.1 | Общая численность населения Александровского поселения | тыс. чел | 1,395 | 1,51/2,7 |
|  |  | % роста от существующей численности населения |  | 8,2/93,5 |
|  | с. Александровка | -//- | 1,324 | 1,44/2,6 |
|  | ж-д.ст. Дроздов | -//- | 0,71 | 0,07/0,1 |
| 1.2 | Плотность населения | чел. на га | 0,04 | 0,077 |
| 1.3 | Возрастная структура населения | тыс. чел/% | 1,395/100 | 2,7/100 |
| 1.3.1 | население младше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 0,23 | 0,51 |
|  |  | % | 16,5 | 19 |
| 1.3.2 | население в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | 0,93 | 1,65 |
|  |  | % | 67,1 | 61 |
| 1.3.3 | население старше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 0,23 | 0,54 |
|  |  | % | 16,4 | 20 |
| 2 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД | тыс. кв. м |  |  |
| 2.1 | Общий объем жилищного фонда Александровского поселения | тыс. кв. м/кв. м на 1 чел | 28,04/20,1 | 76,2/28,0 |
|  | с. Александровка | -//- | 26,35/19,9 | 74,2/28,0 |
|  | ж-д.ст. Дроздов | -//- | 1,69/23,8 | 2/28,0 |
| 2.2 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м |  | 48,2 |
| 2.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м | 28,04 | 28,04 |
| 2.4 | Жилищный фонд -аварийный | тыс.кв. м/% | 0,22/1 | 0,22 |
| 3 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | единицы мощности объектов социальной сферы |  |  |
| 3.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 3.1.1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | 65 | 230 |
| 3.1.2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | 323 | 220 |
| 3.1.3 | Специализированные детские учреждения (музыкальные, искусств, художественные) | место | 0 | 28 |
| 3.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 3.2.1 | Поликлиники | посещений в смену | 25 | 49 |
| 3.2.2 | Аптеки | объект | 1 | по заданию на проектирование |
| 3.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 3.3.1 | Плоскостные сооружения | кв.м. | 4276 | 5302 |
| 3.3.2 | Спортзалы | кв.м. площади пола | 160 | 272 |
| 3.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 3.4.1 | Клубы | место | 0 | 217 |
| 3.4.2 | Библиотеки | тыс. ед. хранения | 6,2 | 19 |
| 3.5 | Объекты торгового назначения | кв.м торговой площади | 253 | 816 |
| 4.6 | Объекты общественного питания | посадочное место | 0 | 109 |
| 4.7 | Кредитно-финансовые учреждения | операционное место | 0 | 1 |
| 4.8 | Объекты бытового обслуживания | рабочее место | 0 | 5 |
| 4.9 | Объекты связи | объект | 1 | 1 (V гр.) |
| 4.10 | Объекты специального назначения (кладбище) | га | 8,34 | 0,65 |

Список использованных источников:

1. Постановление Администрации Приморского края» №185-па от 21.05.2010 «Региональные нормативы градостроительного проектирования в Приморском крае».

2. Закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 г. №7-ФЗ.

3. Приказ Госкомэкологии России №372 от 16.05.2000 «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации».

4. Практическое пособие к СП 11-101-95 "Оценка воздействия на окружающую среду при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений", ГП "ЦЕНТРИНВЕСТпроект", – М., 1998.

5. Федеральный закон №96-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха» (ред. 30.12.2008).

6. ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

7. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

8. ДВГУПС:http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/BGD/MONIT_SR_OBIT/METOD/USH_POSOB/frame/2.htm

9. Письмо № 1341 от 29.06.2011 г. из территориального отдела Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Спасск-Дальний

10. Водный кодекс Российской Федерации. №74-ФЗ от 03.06.2006 г.

11. СанПиН 2.1.5.980-00 (с изм. от 04.02.2011) «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

12. Лесохозяйственный регламент Спасского лесничества, 2008.

13. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест».

14. ГОСТ 2784-82 "Вода питьевая".

15. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

16. СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

17. Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов (МДК 3-01.2001). – М., 2001.

18. Методика разработка нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, утвержденная приказом МПР России №333 от 17.12.07.

19. ГОСТ 17.4.3.06-86 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ».

20. Красная Книга Приморского края, 2008.

21. Лесной кодекс РФ №200-ФЗ от 04.12.2006 (ред. 06.12.2012).

22. ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности».

23. ГОСТ 12.1.012-90 «Вибрационная безопасность. Общие требования».

24. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

25. СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».

25. СН 2.2.4./2.1.8.562-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».

26. СанПиН 2.2.8/2.1.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов».

27. СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».

28. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 (ред.19.12.2007) «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации стационарных передающих радиотехнических объектов».

29. Методические указания. МУК 4.3.1167-02. «Определение плотности потока энергии электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 300 МГц – 300 ГГц».

30. «Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В».

31. Постановление Правительства РФ №160 от 24.02.2009 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

32. НРБ-99/2009. СанПиН 2.6.1.2523-09.

33. «Положение о территориальном планирования Приморского края». Постановление Администрации Приморского края №323-па от 30.11.2009.

34. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (ред.09.09.2010) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

35. Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР. – Приказ Минпромэнерго России №340 от 03.09.2007.

36. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

37. «Об отходах производства и потребления» ФЗ от 10.06.1998 (ред.21.11.2011 с изм. и  доп.).

38. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». N 52-ФЗ от 30.03.1999  (ред. от 19.07.2011, с изм. от 07.12.2011).

39. «Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации». Постановление Правительства РФ №578 от 09.06.1995.

40. «Правила охраны магистральных трубопроводов» (утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ №9 от 22.04.1992) (с изм. от 23.11.1994).

41. СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство.  Планировка и застройка городских и сельских поселений»

42. Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. 18.07.2011) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

43. Приказ Минтранса РФ №126 от 06.08.2008 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»

44. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 №400, с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 13.06.2006 КАС06-193) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 января 1996 г. №1005)

45. Доклад об экологической ситуации в Приморском крае. Администрация Приморского края, Владивосток, 2011 г.

46. Природные ресурсы и охрана окружающей среды в Приморском крае. 2011: Сборник/Приморскстат, 2011 - 94с.

47. ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

# Text boxes

ОТКРЫТОЕ     АКЦИОНЕРНОЕ       ОБЩЕСТВО

ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ

690091, Владивосток, Алеутская, 11           Тел.: 2 41 41 61

Факс: 8 (423) 2 41 42 72 e-mail: office@pgp.vl.ru

Генеральный план

Александровского сельского поселения

Спасского муниципального района Приморского края

Материалы по обоснованию

1146-МО

Том 3

Текстовые материалы

Владивосток

2012

ОТКРЫТОЕ     АКЦИОНЕРНОЕ       ОБЩЕСТВО

ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ

690091, Владивосток, Алеутская, 11          Тел.: 241 41 61

Факс: 8 (423) 2 41 42 72 e-mail: office@pgp.vl.ru

Генеральный план

Александровского сельского поселения

Спасского муниципального района Приморского края

Материалы по обоснованию

1146-МО

Том 3

Текстовые материалы

| Генеральный директор |  | Е.М. Мельников |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор ПГП |  | В.В. Воробьёв |
| Начальник МТП |  | А. Ф. Ким |
| Главный архитектор МТП |  | И.Б. Самойленко |
| ГАП |  | В.И. Федоров |

Владивосток

2012